# 一种防爆电气控制箱按钮操作机构论文和设计-汪龙

### 全文摘要

本实用新型公开了一种防爆电气控制箱按钮操作机构，涉及电气设备应用技术领域，该防爆电气控制箱按钮操作机构，包括体、防爆壳体、保护盖和扭簧，所述箱体的一侧固定连接有防爆壳体、防爆壳体的一侧设置有保护盖。该防爆电气控制箱按钮操作机构，一方面通过设置防爆壳体的内部开设有与推杆和密封卡环相适配的滑槽，能够使推杆在滑槽内部上下活动位置，通过设置推杆，能够使其推压弹簧锁将保护盖打开，在不需要操作手动按钮的时候将保护盖关闭以避免灰尘和其他杂质的进入，另一方面通过设置密封卡环和防尘套，能够有效的避免灰尘的进入，其次通过设置密封条，有效的增强了该装置的密封效果，有效的增强了该装置的密封性和防尘性。

### 主设计要求

1.一种防爆电气控制箱按钮操作机构，包括箱体(1)、防爆壳体(2)、保护盖(3)和扭簧(4)，其特征在于：所述箱体(1)的一侧固定连接有防爆壳体(2)、防爆壳体(2)的一侧设置有保护盖(3)，所述保护盖(3)通过扭簧(4)与防爆壳体(2)活动连接，所述保护盖(3)远离扭簧(4)的一端设置有第一卡块，所述防爆壳体(2)的内部开设有与第一卡块相适配的第一卡槽(201)，所述第一卡块的一侧设置有弹簧锁(5)，所述弹簧锁(5)的顶部设置有推杆(6)，所述推杆(6)的外表面设置有密封卡环(7)，所述推杆(6)的顶部设置有一层防尘套(8)，所述保护盖(3)的内表面设置有密封条(9)；所述防爆壳体(2)的内部设置有手动按钮(10)，所述手动按钮(10)的一侧设置有复位弹簧(11)，所述复位弹簧(11)的内部设置有伸缩杆(12)，所述伸缩杆(12)远离手动按钮(10)的一端设置有第二卡块，所述箱体(1)的内部设置有与第二卡块相适配的第二卡槽(13)；所述手动按钮(10)的内部开设有第三卡槽(14)，所述第三卡槽(14)的内表面设置有一层保护层(15)，所述第三卡槽(14)的内部卡接有电气开关(16)，所述电气开关(16)远离手动按钮(10)的一端固定连接有接线管(17)。

### 设计方案

1.一种防爆电气控制箱按钮操作机构，包括箱体(1)、防爆壳体(2)、保护盖(3)和扭簧(4)，其特征在于：

所述箱体(1)的一侧固定连接有防爆壳体(2)、防爆壳体(2)的一侧设置有保护盖(3)，所述保护盖(3)通过扭簧(4)与防爆壳体(2)活动连接，所述保护盖(3)远离扭簧(4)的一端设置有第一卡块，所述防爆壳体(2)的内部开设有与第一卡块相适配的第一卡槽(201)，所述第一卡块的一侧设置有弹簧锁(5)，所述弹簧锁(5)的顶部设置有推杆(6)，所述推杆(6)的外表面设置有密封卡环(7)，所述推杆(6)的顶部设置有一层防尘套(8)，所述保护盖(3)的内表面设置有密封条(9)；

所述防爆壳体(2)的内部设置有手动按钮(10)，所述手动按钮(10)的一侧设置有复位弹簧(11)，所述复位弹簧(11)的内部设置有伸缩杆(12)，所述伸缩杆(12)远离手动按钮(10)的一端设置有第二卡块，所述箱体(1)的内部设置有与第二卡块相适配的第二卡槽(13)；

所述手动按钮(10)的内部开设有第三卡槽(14)，所述第三卡槽(14)的内表面设置有一层保护层(15)，所述第三卡槽(14)的内部卡接有电气开关(16)，所述电气开关(16)远离手动按钮(10)的一端固定连接有接线管(17)。

2.根据权利要求1所述的一种防爆电气控制箱按钮操作机构，其特征在于，

所述防爆壳体(2)内部的填充物为密封胶。

3.根据权利要求1所述的一种防爆电气控制箱按钮操作机构，其特征在于，

所述密封卡环(7)为橡胶密封圈，防尘套(8)和保护层(15)的材质均为弹性橡胶。

4.根据权利要求1所述的一种防爆电气控制箱按钮操作机构，其特征在于，

所述防爆壳体(2)的内部开设有与推杆(6)和密封卡环(7)相适配的滑槽。

5.根据权利要求1所述的一种防爆电气控制箱按钮操作机构，其特征在于，

所述伸缩杆(12)的一端固定连接于手动按钮(10)，伸缩杆(12)远离手动按钮(10)的一端卡接于箱体(1)内部开设的第二卡槽(13)的内部。

6.根据权利要求1所述的一种防爆电气控制箱按钮操作机构，其特征在于，

所述手动按钮(10)的材质为塑料。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电气设备应用技术领域，具体为一种防爆电气控制箱按钮操作机构。

背景技术

防爆控制箱外壳采用钢板焊接或铸铝合金或者304不锈钢压铸成型，表面高压静电喷塑，产品整体一般采用隔爆型外壳和增安型外壳组合成的复合型结构，外壳内装元件可装防爆按钮、防爆元件、防爆信号灯、防爆转换开关及防爆仪表等防爆元件和交流接触器、热继电器、温控器及各种功能模块等普通电器元件，当前的防爆电气控制箱的按钮大多结构比较简单，按钮直接外漏在外部，缺少防护措施，容易出现人员勿碰的情况；按钮的内部弹簧使用寿命有限，在使用一段时间后按钮容易出现偏移、按钮复位不到位、速度慢等问题。

在中国实用新型专利申请公开说明书CN207611684U中公开的一种防爆电气控制箱按钮操作机构，该种防爆电气控制箱按钮操作机构，虽然，在防爆壳体的外部安装有上盖板、下盖板，能够在不使用时卡合在一起时，对按钮进行保护，避免人员勿碰到，保护开关，在使用时只需按下调节按钮便可打开盖板，操作简便；在顶杆的端部设有十字形的加强件，能够使得顶杆与电气开关的配合更为牢固，防止手动按钮与电气开关之间出现偏移，使得控制效果更好，并且在手动按钮的端部和背部均设有弹簧，能够提高手动按钮的使用寿命，使得手动按钮可快速复位；防爆壳体内部填充有防爆填充物，能够增强防爆性能，但是，该种防爆电气控制箱按钮操作机构，在使用过程中，其还具有顶杆与电器开关的配合不够牢固、不具有良好的防灰尘和防水的效果、使用不方便、不具有较大的实用性等缺点。

目前，现有的用于防爆电气控制箱按钮操作机构，使用不便，不利于推广使用。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种防爆电气控制箱按钮操作机构，解决了现有的用于防爆电气控制箱按钮操作机构，使用不便，不利于推广使用的问题。

(二)技术方案

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：

一种防爆电气控制箱按钮操作机构，包括体、防爆壳体、保护盖和扭簧：所述箱体的一侧固定连接有防爆壳体、防爆壳体的一侧设置有保护盖，所述保护盖通过扭簧与防爆壳体活动连接，所述保护盖远离扭簧的一端设置有第一卡块，所述防爆壳体的内部开设有与第一卡块相适配的第一卡槽，所述第一卡块的一侧设置有弹簧锁，所述弹簧锁的顶部设置有推杆，所述推杆的外表面设置有密封卡环，所述推杆的顶部设置有一层防尘套，所述保护盖的内表面设置有密封条；

所述防爆壳体的内部设置有手动按钮，所述手动按钮的一侧设置有复位弹簧，所述复位弹簧的内部设置有伸缩杆，所述伸缩杆远离手动按钮的一端设置有第二卡块，所述箱体的内部设置有与第二卡块相适配的第二卡槽；

所述手动按钮的内部开设有第三卡槽，所述第三卡槽的内表面设置有一层保护层，所述第三卡槽的内部卡接有电气开关，所述电气开关远离手动按钮的一端固定连接有接线管。

可选的，所述防爆壳体内部的填充物为密封胶。

可选的，所述密封卡环为橡胶密封圈，防尘套和保护层的材质均为弹性橡胶。

可选的，所述防爆壳体的内部开设有与推杆和密封卡环相适配的滑槽。

可选的，所述伸缩杆的一端固定连接于手动按钮，伸缩杆远离手动按钮的一端卡接于箱体内部开设的第二卡槽的内部。

可选的，所述手动按钮的材质为塑料。

(三)有益效果

本实用新型提供了一种防爆电气控制箱按钮操作机构，具备以下有益效果：

(1)、该防爆电气控制箱按钮操作机构，一方面通过设置防爆壳体的内部开设有与推杆和密封卡环相适配的滑槽，能够使推杆在滑槽内部上下活动位置，通过设置推杆，能够使其推压弹簧锁将保护盖打开，在不需要操作手动按钮的时候将保护盖关闭以避免灰尘和其他杂质的进入，另一方面通过设置密封卡环和防尘套，能够有效的避免灰尘的进入，其次通过设置密封条，有效的增强了该装置的密封效果，有效的增强了该装置的密封性和防尘性。

(2)、该防爆电气控制箱按钮操作机构，一方面通过设置伸缩杆能够使得手动按钮与电气开关的配合更为牢固，有效的避免了因为复位弹簧长时间使用损坏而出现手动按钮和电气开关偏移的情况，另一方面通过设置手动按钮的内部开设有第三卡槽，并通过第三卡槽与电气开关卡接，使得控制效果更加的好，有效的延长了该装置的使用寿命，其次通过设置保护层，能够有效的减少手动按钮和电气开关之间的磨损，有效的延长了手动按钮的使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型的侧面剖视结构示意图；

图2为本实用新型图1中A处的放大结构示意图；

图3为本实用新型图1中B处的放大结构示意图；

图4为本实用新型手动按钮的结构示意图。

图中：1-箱体，2-防爆壳体，201-第一卡槽，3-保护盖，4-扭簧，5-弹簧锁，6-推杆，7-卡环，8-防尘套，9-密封条，10-手动按钮，11-复位弹簧， 12-伸缩杆，13-第二卡槽，14-第三卡槽，15-保护层，16-电气开关，17-接线管。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接；可以是机械连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

此外，术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：

一种防爆电气控制箱按钮操作机构，包括箱体1、防爆壳体2、保护盖3 和扭簧4，箱体1的一侧固定连接有防爆壳体2、防爆壳体2的一侧设置有保护盖3，保护盖3通过扭簧4与防爆壳体2活动连接，保护盖3远离扭簧4的一端设置有第一卡块，防爆壳体2的内部开设有与第一卡块相适配的第一卡槽201，第一卡块的一侧设置有弹簧锁5，弹簧锁5的顶部设置有推杆6，推杆6的外表面设置有密封卡环7，推杆6的顶部设置有一层防尘套8，保护盖3的内表面设置有密封条9；

防爆壳体2的内部设置有手动按钮10，手动按钮10的一侧设置有复位弹簧11，复位弹簧11的内部设置有伸缩杆12，伸缩杆12远离手动按钮10的一端设置有第二卡块，箱体1的内部设置有与第二卡块相适配的第二卡槽13；

手动按钮10的内部开设有第三卡槽14，第三卡槽14的内表面设置有一层保护层15，第三卡槽14的内部卡接有电气开关16，电气开关16远离手动按钮10的一端固定连接有接线管17。

作为本实用新型的一种可选技术方案：

防爆壳体2内部的填充物为密封胶，为了提高防爆效果，防爆壳体2的内部为空腔结构，且防爆壳体2的内部填充物为密封胶。

作为本实用新型的一种可选技术方案：

密封卡环7为橡胶密封圈，防尘套8和保护层15的材质均为弹性橡胶，通过设置密封卡环7和防尘套8，能够有效的避免灰尘的进入，通过设置保护层15，能够有效的减少手动按钮10和电气开关16之间的磨损，有效的延长了手动按钮10的使用寿命。

作为本实用新型的一种可选技术方案：

防爆壳体2的内部开设有与推杆6和密封卡环7相适配的滑槽，通过设置防爆壳体2的内部开设有与推杆6和密封卡环7相适配的滑槽，能够使推杆6在滑槽内部上下活动位置，通过设置推杆6，能够使其推压弹簧锁5将保护盖3打开。

作为本实用新型的一种可选技术方案：

伸缩杆12的一端固定连接于手动按钮10，伸缩杆12远离手动按钮10的一端卡接于箱体1内部开设的第二卡槽13的内部，通过设置伸缩杆12能够使得手动按钮10与电气开关16的配合更为牢固，有效的避免了因为复位弹簧11长时间使用损坏而出现手动按钮10和电气开关16偏移的情况，通过设置手动按钮10的内部开设有第三卡槽14，并通过第三卡槽14与电气开关16 卡接，使得控制效果更加的好，有效的提高了手动按钮10的使用寿命。

作为本实用新型的一种可选技术方案：

手动按钮10的材质为塑料，塑料材质具有绝缘的优点，通过设置手动按钮10的材质为塑料，有效的增强了其绝缘效果。

综上所述，该防爆电气控制箱按钮操作机构，使用时一方面通过设置防爆壳体2的内部开设有与推杆6和密封卡环7相适配的滑槽，能够使推杆6 在滑槽内部上下活动位置，通过设置推杆6，能够使其推压弹簧锁5将保护盖 3打开，在不需要操作手动按钮10的时候将保护盖3关闭以避免灰尘和其他杂质的进入，另一方面通过设置密封卡环7和防尘套8，能够有效的避免灰尘的进入，其次通过设置密封条9，有效的增强了该装置的密封效果，有效的增强了该装置的密封性和防尘性，一方面通过设置伸缩杆12能够使得手动按钮 10与电气开关16的配合更为牢固，有效的避免了因为复位弹簧11长时间使用损坏而出现手动按钮10和电气开关16偏移的情况，另一方面通过设置手动按钮10的内部开设有第三卡槽14，并通过第三卡槽14与电气开关16卡接，使得控制效果更加的好，有效的延长了该装置的使用寿命，其次通过设置保护层15，能够有效的减少手动按钮10和电气开关16之间的磨损，有效的延长了手动按钮10的使用寿命，该防爆电气控制箱按钮操作机构结构清晰、操作简单方便、手动按钮10和电气开关16之间配合牢固，且具有良好的防尘效果，具有较大的实用性。

需要说明的是，在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触，或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920025445.3

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:93(哈尔滨)

授权编号:CN209462807U

授权时间:20191001

主分类号:H05K 5/02

专利分类号:H05K5/02;H05K5/06;H01H13/14

范畴分类:39D;

申请人:汪龙

第一申请人:汪龙

申请人地址:150000 黑龙江省哈尔滨市阿城区胜利街十六委九组

发明人:汪龙;陶俊;徐锐

第一发明人:汪龙

当前权利人:汪龙

代理人:丁剑

代理机构:32303

代理机构编号:苏州凯谦巨邦专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b222bd2201c4224adc029486.html