# 地基气象微波辐射计数控系统的设计与实现

### 论文摘要

地基气象微波辐射计可用于获取中小尺度的气象要素,这对于传统的探空方式是一种有效的技术补充。气象微波辐射计的数据采集与控制系统（简称数控系统）是辐射计的一个核心组成部分,它控制着辐射计的接收机、各种地面传感器和恒温装置,监测着系统的工作电源,并与上位机进行通讯。基于气象微波辐射计的工作原理,本文首先讨论不同系统方案,选择以ARM为主、FPGA为辅,且软件上使用μC?OS-Ⅱ作为操作系统的软硬件架构,以适用于具有16通道电压输出、多外设的辐射计。其次,基于硬件设计需求,分别对通讯接口电路、ARM处理器外围电路和FPGA芯片外围电路进行设计。其中,FPGA芯片的外围电路主要为2路8通道的AD7768同时采样芯片,该芯片将采集到的16通路电压输出到FPGA中,再由FPGA以特定的数据格式通过串口发送到ARM中,从而提高了接收机电压的采集效率。紧接着,根据软件功能需求,从底层往上,逐层地对数控系统的软件进行设计,其中包括引导程序、驱动程序、FPGA软件、操作系统以及应用软件设计。操作系统μC?OS-Ⅱ的应用提高了时间利用率,并增强了软件系统的稳定性。最后,在完成软硬件设计后,对软硬件进行实现和调试以排查错误,并对数控系统的各单元以及整体进行测试。经测试表明,本系统实现了各项数据采集与控制功能,且具有良好的稳定性,可很好地满足系统需求。此外,在自检或测量模式下,在约1秒的时间内可由数控系统获取到接收机、地面传感器、恒温温度等所有外设的一组数据,即每约1秒钟上位机可获取1个完整数据包,具有较高的时间分辨率。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文研究内容和结构安排

- 第2章 数控系统方案设计

- 2.1 气象微波辐射计工作原理

- 2.2 关键技术

- 2.3 系统方案

- 2.4 本章小结

- 第3章 数控系统硬件设计

- 3.1 设计要求

- 3.2 通讯接口电路

- 3.3 ARM处理器外围电路设计

- 3.4 FPGA芯片的外围电路设计

- 3.5 本章小结

- 第4章 数控系统软件设计

- 4.1 软件设计需求

- 4.2 ARM引导程序与驱动软件设计

- 4.3 FPGA软件设计

- 4.4 上层软件设计

- 4.5 本章小结

- 第5章 软硬件实现和测试

- 5.1 软硬件实现与调试

- 5.2 单元测试

- 5.3 系统测试

- 5.4 本章小结

- 第6章 总结和展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录1 （攻读学位期间发表论文目录）

- 附录2

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 陈俞娴

导师: 郭伟

关键词: 微波辐射计,数控系统

来源: 华中科技大学

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 气象学,无线电电子学,计算机软件及计算机应用

单位: 华中科技大学

分类号: P407;TP311.52;TN791

DOI: 10.27157/d.cnki.ghzku.2019.000954

总页数: 75

文件大小: 3157K

下载量: 30

### 相关论文文献

- [1].一种基于双数控系统的系统互锁电路设计[J]. 数字技术与应用 2019(11)

- [2].华中8型数控系统在坐标磨床再制造中的应用技术研究[J]. 机电信息 2020(06)

- [3].西门子828D数控系统数控铣床装机调试[J]. 湖北农机化 2020(08)

- [4].FANUC数控系统窗口功能的应用[J]. 冶金与材料 2020(04)

- [5].数控技术在现代机械工程的应用[J]. 电子技术 2020(04)

- [6].浅谈“智能化”在数控系统中的深层发展[J]. 现代制造 2019(04)

- [7].智能化是数控系统的发展趋势[J]. 现代制造 2019(04)

- [8].数控系统在汽车领域中的应用[J]. 现代制造 2019(04)

- [9].浅谈数控系统的智能化[J]. 现代制造 2019(04)

- [10].西门子840D数控系统故障诊断与维修[J]. 设备管理与维修 2018(01)

- [11].国产化数控系统的应用现状与发展趋势[J]. 金属加工(冷加工) 2018(02)

- [12].西门子数控系统软故障的维修[J]. 制造技术与机床 2016(12)

- [13].ADXI4 CNC在VMC650E中的应用[J]. 机床与液压 2016(22)

- [14].国内外不同数控系统的使用体验[J]. 金属加工(冷加工) 2017(07)

- [15].基于开放性数控技术的发展研究[J]. 数字技术与应用 2017(02)

- [16].浅析数控系统与现代机械工程技术之间存在的关系[J]. 黑龙江科技信息 2017(12)

- [17].FANUC数控系统输入/输出故障诊断[J]. 中国设备工程 2017(13)

- [18].西门子828D数控系统螺距误差补偿技术应用研究[J]. 成都航空职业技术学院学报 2017(02)

- [19].全软型开放式三轴数控系统的开发应用[J]. 山西大同大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [20].多地域数控系统可靠性数据远程传输方案的设计与实现[J]. 组合机床与自动化加工技术 2017(09)

- [21].基于数控系统输入输出测试架的设计[J]. 科技资讯 2015(22)

- [22].试论智能化、网络化的数控技术研究[J]. 山东农业工程学院学报 2015(09)

- [23].先进数控系统的发展趋势[J]. 金属加工(冷加工) 2016(06)

- [24].新形势下数控系统产业的突破口——数控系统企业与用户之间的对话[J]. 金属加工(冷加工) 2016(06)

- [25].五大质量工具在航空发动机数控系统研制项目中的应用研究[J]. 项目管理技术 2016(07)

- [26].高职院校数控系统连接与调试慕课应用探究[J]. 常州信息职业技术学院学报 2016(05)

- [27].国产数控系统与国外数控系统的差距对比[J]. 金属加工(冷加工) 2015(05)

- [28].基于开源数控系统的实验教学[J]. 课程教育研究 2014(33)

- [29].数控机床系统维修技术[J]. 科学中国人 2017(08)

- [30].对中职《数控系统原理》课程教学的几点思考[J]. 时代教育 2017(18)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b22eb260d206372ff56a2217.html