# 物理化学法论文_王莹

导读:本文包含了物理化学法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:物理化学,废水,白水,生物质能,绢纺,絮凝,草酸。

### 物理化学法论文文献综述

王莹[1]（2019）在《物理化学法预处理垃圾渗滤液的试验研究》一文中研究指出垃圾渗滤液是在垃圾填埋过程中形成的具有多种组分、难生物降解的高浓度有机废水。由于垃圾渗滤液中含有高浓度的CODcr和NH_3-N,营养比例失调,会抑制微生物的活性,导致生物处理效率较低,特别是对晚期渗滤液,需要合适的物化法对其进行预处理。渗滤液若不经妥善处理,将会对人类和生态环境造成严重危害。因此,如何经济有效的处理垃圾渗滤液成为国内外水处理领域的热点和难点问题。本文以某生活垃圾填埋场产生的垃圾渗滤液为研究对象,通过对水质的分析和现有处理工艺的对比研究,提出混凝+ClO_2氧化+磷酸铵镁化学沉淀法(MAP)和Fenton法+MAP法两条技术路线。(1)混凝+ClO_2氧化+MAP法:(1)混凝预处理:选择FeCl_3作为混凝剂,通过单因素试验优化反应条件。在pH=4,FeCl_3投加量为1.5 g/L,助凝剂PAM投加量为10 mg/L,静置30 min的条件下,CODcr和浊度去除率可分别达到36.93%、84.69%。(2)ClO_2氧化处理混凝出水:ClO_2投加量为1000 mg/L,氧化20 min,CODcr去除率为45.73%,色度去除率为94.37%。(3)ClO_2氧化-混凝预处理:最佳条件下CODcr去除率为25.89%,色度去除率为85.39%。对比(2)可知,先混凝后ClO_2氧化对垃圾渗滤液的降解效果更好。(4)MAP法处理混凝-ClO_2氧化出水:选择Na_2HPO_4·12H_2O+MgCl_2·6H_2O药剂组合,在pH=9.5,n(Mg~(2+)):n(PO_4~(3-)):n(NH_4~+)=1.2:1.1:1.0,反应20 min的条件下,NH_3-N去除率为96.57%。(2)Fenton法+MAP法:(1)Fenton法预处理:通过单因素试验优化反应条件。在pH=4,H_2O_2投加量为20 mL/L,n(H_2O_2):n(Fe~(2+))=4:1,反应60 min的条件下,CODcr去除率达70.18%。根据正交试验可知这4个因素对垃圾渗滤液中CODcr去除效果的影响程度大小依次为:pH>H_2O_2投加量>n(H_2O_2):n(Fe~(2+))>反应时间。(2)MAP法处理Fenton出水:选择Na_2HPO_4·12H_2O+MgCl_2·6H_2O药剂组合,在pH=9.5,n(Mg~(2+)):n(PO_4~(3-)):n(NH_4~+)=1.2:1.0:1.0,反应20 min的条件下,NH_3-N去除率为98.13%。根据正交试验可知这4个因素对垃圾渗滤液中NH_3-N去除效果的影响程度大小依次为:pH>n(PO_4~(3-)):n(NH_4~+)>n(Mg~(2+)):n(NH_4~+)>反应时间。混凝法操作简单,成本低,可去除渗滤液中粗大的悬浮物、呈胶体状态的有机物及重金属等;ClO_2氧化有机物不产生叁卤甲烷等致癌物质,是一种绿色氧化剂,具有广阔的应用前景;Fenton法能有效的去除渗滤液中高浓度CODcr,降低色度和浊度;MAP法在去除渗滤液中NH_3-N的同时生成磷酸铵镁沉淀,是一种具有经济效益的缓释肥料,实现了以废治废、变废为宝。因此,本课题提出的混凝+ClO_2氧化+MAP法和Fenton法+MAP法两条技术路线是切实可行的。(本文来源于《中北大学》期刊2019-03-22）

王月梅,张智慧,刘文贵[2]（2017）在《沙柳物理—化学法预处理实验研究》一文中研究指出开发生物质能对缓解化石燃料的日益短缺和环境污染问题具有重要意义,目前研究热点为生物质气化、液化、燃烧、热解、制取氢气和酒精等清洁燃料。对于燃料乙醇,预处理是纤维素原料水解工艺中一个重要课题。通过预处理可除去木质素,溶解半纤维素,或破坏纤维素的晶体结构,从而增大其可接近表面,提高水解产率。酶水解产物转化率很大程度上要依赖预处理的效果,采用"碱法"和"耦合法"对沙柳进行预处理实验,并与传统的"干法"进行了对比。实验表明这2种方法的效果良好。燃料乙醇的生产,不仅解决了能源危机,还对环境大气污染起到了缓解作用。(本文来源于《能源与环保》期刊2017年01期）

武旭芳,吴宁远,王来兵[3]（2013）在《用物理化学法分离提纯物质的几种方法》一文中研究指出为了更好、更快地了解和掌握分离和提纯混合物方法,根据被分离的混合物存在不同的结构、不同的性质、不同的成分,采取不同的方法,总结归纳了14种物理化学法,得出一系列更系统的解决分离提纯物质的方案。(本文来源于《内蒙古科技与经济》期刊2013年03期）

顾收红,张伟[4]（2011）在《浅谈物理化学法卤水除异味过程控制》一文中研究指出1概述叶舞盐矿主要分布在河南省叶县舞阳境内的舞阳盆地,1988年钾盐大队圈定含盐面积约400km~2,岩盐储量2300多亿吨,品味居全国第一,属我国典型的石膏型岩盐矿。同年11月叶县第一口平锅制盐的诞生,标志着该盐矿开始进入开采、开发阶段,同时也结束了河南不产盐的历史。1992年8月叶县豫昆盐厂的顺利投产,河南人民食用盐的质量跃上了一个新的台阶。此后,随着天(本文来源于《中国盐业》期刊2011年18期）

董雪,邢铁玲,陈国强[5]（2011）在《物理化学法处理绢纺脱胶废水的研究》一文中研究指出采用酸析分离、絮凝沉淀、活性炭吸附物理化学综合处理法处理绢纺脱胶废水。结果表明,先单独采用酸析法,CODCr去除率为35%,丝胶去除率为36%;再经PAC/PAM复配混凝后,CODCr去除率为71%,丝胶去除率为70%;最后采用活性炭吸附,CODCr和丝胶的总去除率可达到98%以上,达到国家排放标准。此方法处理效果明显、工艺简单,大幅降低了脱胶废水中的CODCr,可减少环境污染。(本文来源于《丝绸》期刊2011年08期）

付丰连[6]（2010）在《物理化学法处理重金属废水的研究进展》一文中研究指出随着现代工业的迅速发展,重金属的污染日益严重,已成为全球关注的热点问题。文章综述了化学沉淀法、凝聚-絮凝法、电解法、吸附法、膜分离法等物理化学法处理重金属废水的技术适用性,并且评价了它们的优势和局限性。物理化学法有很多优点,是被证实的重金属废水处理最有效的方法之一。(本文来源于《广东化工》期刊2010年04期）

李细凤,左天华[7]（2009）在《浅析物理化学法处理矿井水》一文中研究指出通过实例论述了物理化学法处理矿井水的工艺及其所产生的经济、社会和环境效益,供煤矿矿井水处理工作借鉴。(本文来源于《江西煤炭科技》期刊2009年04期）

吴香波,谢益民,杨海涛[8]（2009）在《物理化学法在造纸白水深度处理中的应用》一文中研究指出研究采用物理化学法对造纸白水中含细小纤维、无机填料的悬浮物进行处理试验,造纸白水被絮凝剂处理后CODCr、浊度去除率明显,通过对比聚合碱式氯化铝(PAC)、聚硅铝铁(PSAF)、聚硅硫酸铝(PASS)3种不同的絮凝剂与助凝剂PAM配合处理造纸白水,发现PASS絮凝效果最佳。研究表明,PASS与PAM配合处理白水的最佳条件:PASS100mg/L、PAM为2mg/L、pH=7.0,在最佳絮凝条件下,CODCr、浊度的去除率分别为92.8%、98.0%。(本文来源于《工业水处理》期刊2009年02期）

韩瑞功[9]（2009）在《“物理—化学法”制草酸》一文中研究指出简要介绍"物理—化学法"制取草酸的方法,其操作方法简单,安全可靠,对于开发玉米秸秆,开展研究性学习具有重要意义。(本文来源于《中国教育技术装备》期刊2009年01期）

刘帅霞,何松,王金启[10]（2008）在《物理化学法与二级好氧生物处理纺织印染废水》一文中研究指出采用"物化+水解酸化+二级好氧"生物处理纺织印染废水,工程实施运行表明:该工艺运行稳定,出水水质好,运行费用低,投资省,能广泛应用于纺织印染废水的实际工程中。(本文来源于《环境科学与技术》期刊2008年01期）

### 物理化学法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

开发生物质能对缓解化石燃料的日益短缺和环境污染问题具有重要意义,目前研究热点为生物质气化、液化、燃烧、热解、制取氢气和酒精等清洁燃料。对于燃料乙醇,预处理是纤维素原料水解工艺中一个重要课题。通过预处理可除去木质素,溶解半纤维素,或破坏纤维素的晶体结构,从而增大其可接近表面,提高水解产率。酶水解产物转化率很大程度上要依赖预处理的效果,采用"碱法"和"耦合法"对沙柳进行预处理实验,并与传统的"干法"进行了对比。实验表明这2种方法的效果良好。燃料乙醇的生产,不仅解决了能源危机,还对环境大气污染起到了缓解作用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 物理化学法论文参考文献

[1].王莹.物理化学法预处理垃圾渗滤液的试验研究[D].中北大学.2019

[2].王月梅,张智慧,刘文贵.沙柳物理—化学法预处理实验研究[J].能源与环保.2017

[3].武旭芳,吴宁远,王来兵.用物理化学法分离提纯物质的几种方法[J].内蒙古科技与经济.2013

[4].顾收红,张伟.浅谈物理化学法卤水除异味过程控制[J].中国盐业.2011

[5].董雪,邢铁玲,陈国强.物理化学法处理绢纺脱胶废水的研究[J].丝绸.2011

[6].付丰连.物理化学法处理重金属废水的研究进展[J].广东化工.2010

[7].李细凤,左天华.浅析物理化学法处理矿井水[J].江西煤炭科技.2009

[8].吴香波,谢益民,杨海涛.物理化学法在造纸白水深度处理中的应用[J].工业水处理.2009

[9].韩瑞功.“物理—化学法”制草酸[J].中国教育技术装备.2009

[10].刘帅霞,何松,王金启.物理化学法与二级好氧生物处理纺织印染废水[J].环境科学与技术.2008

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b275bc523c385a7c84f244aa.html