# 天目山隧道弃渣场对地表水环境影响分析

### 论文摘要

目的:明确毗邻"两江一湖"生态敏感区的天目山隧道3#弃渣场对周围地表水环境的影响。方法:分析流经渣场山体汇水以及下游河道水质变化,分析弃渣重金属组成以及浸出特性。结果:山体汇水中的氨氮（NH3-N）、总磷（TP）和悬浮颗粒物（SS）流经渣场后有所下降,其中悬浮颗粒物下降76.60%。挡墙泄水中的汞（Hg）、镍（Ni）和铅（Pb）有所增加,而镉（Cd）的浓度下降,砷（As）、铬（Cr）和铜（Cu）的浓度则低于检出限,除Hg和Pb外其他指标都满足地表Ⅲ类水标准。弃渣中Cr和Cu的含量较高,但浸出试验表明多数重金属不易溶出。结论:渣场对污染物有一定截留作用,整体对周围水环境的影响较小。

### 论文目录

- 1 天目山隧道3#渣场简介

- 2 渣场对周围水体的影响

- 3 岩石中重金属分析及其浸出毒性研究

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 耿伟,付海陆,刘伟,庞伟,曾爱斌,官宝红

关键词: 计量,高铁,隧道,弃渣,重金属,地表水

来源: 中国计量大学学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用,公路与水路运输

单位: 中铁隧道集团有限公司杭州公司,中国计量大学质量与安全工程学院,杭州万向职业技术学院健康与现代农业系,浙江大学环境与资源学院

分类号: U455;X82;X143

页码: 411-418

总页数: 8

文件大小: 174K

下载量: 46

### 相关论文文献

- [1].弃渣场边坡的粒径分布特征及其失稳机制研究[J]. 水文地质工程地质 2020(01)

- [2].无人机在高速公路建设期弃渣场监测中的应用研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2020(02)

- [3].石家沟特大型弃渣场选址合理性分析研究[J]. 资源环境与工程 2020(02)

- [4].考虑堆填界面软化及地下水位波动的大型弃渣场边坡稳定性分析[J]. 铁道建筑 2020(05)

- [5].坡地型弃渣场水土保持措施浅析[J]. 陕西水利 2020(05)

- [6].某水库工程水土保持设计中弃渣场设计分析[J]. 陕西水利 2020(05)

- [7].滇中引水工程弃渣场布置研究[J]. 人民长江 2020(09)

- [8].铁路沿线弃渣场边坡稳定性研究[J]. 工程技术研究 2020(19)

- [9].库内型弃渣场场址选择及防护治理体系研究[J]. 甘肃水利水电技术 2019(05)

- [10].四川省高速公路弃渣场变更工作的几点认识[J]. 交通节能与环保 2019(04)

- [11].高速公路弃渣场变更中存在的问题及对策分析[J]. 西部交通科技 2019(07)

- [12].弃渣场的水土保持审查与管理[J]. 中国水土保持 2018(04)

- [13].厄瓜多尔南部公路弃渣场闭合的探索与实践[J]. 云南科技管理 2018(03)

- [14].黄土丘陵沟壑区弃渣场水土保持工程措施设计[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2018(09)

- [15].金沙江上游叶巴滩水电站特大型弃渣场堆置方案研究[J]. 中国水土保持 2017(01)

- [16].大型供水工程弃渣场选址及水土保持措施设计——以引洮供水二期工程为例[J]. 甘肃水利水电技术 2017(02)

- [17].AutoCAD Civil 3D软件在弃渣场设计中的应用[J]. 人民长江 2017(12)

- [18].广西凌云县那追水库左岸弃渣场防护设计[J]. 广西水利水电 2017(03)

- [19].赣南山区高速公路弃渣场水土保持设计探讨[J]. 农业与技术 2014(12)

- [20].山西省高速公路弃渣场现状问题分析及对策探讨[J]. 山西交通科技 2015(02)

- [21].铁路建设项目沟道型弃渣场选址合理性评价研究[J]. 工程建设与设计 2020(18)

- [22].浅议西南山区高速公路弃渣场工程[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2019(01)

- [23].铁路工程弃渣场补充水保方案编制中存在问题及建议[J]. 水土保持应用技术 2019(02)

- [24].水利水电工程弃渣场水土保持工程措施探析[J]. 陕西水利 2019(09)

- [25].王圪堵水库弃渣场变更水保合理性分析[J]. 地下水 2019(05)

- [26].祁连山高山峡谷区弃渣场水土保持工程措施配置技术研究[J]. 甘肃农业 2017(Z1)

- [27].水利枢纽工程库区型弃渣场洪水影响分析及对策[J]. 亚热带水土保持 2018(02)

- [28].高速公路弃渣场水土流失特征试验研究[J]. 民营科技 2018(08)

- [29].山区高速公路弃渣场渣体敏感性及分类堆置[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2018(10)

- [30].高速公路弃渣场设计浅析[J]. 山西交通科技 2018(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b298e9f456be2f8f234d061d.html