# 一种果蔬食品保鲜装置论文和设计-胡盼盼

### 全文摘要

本实用新型属于保鲜装置技术领域，尤其为一种果蔬食品保鲜装置，包括外壳体，所述外壳体一侧的表面开设有洞槽，所述洞槽的内壁上一体成型有固定块，所述固定块的一侧设置有旋钮，所述固定块异于所述旋钮的一侧设置有第二转杆，本实用新型在使用的过程中，在将水果蔬菜取出后，可用手翻开外壳体一侧表面上的防护门，通过第二连接杆将保鲜膜向外侧移动出来，保鲜膜缠绕在第一连接杆的表面上，从而对取出的新鲜的水果蔬菜进行快速的包装处理，从而解决了当水果蔬菜被取出时，商家无法对其进行快速的包装处理，而使得水果蔬菜原有的光泽和营养成分有一定流失的问题，保证了水果蔬菜的新鲜性，同时也增加了保鲜装置的实用性。

### 主设计要求

1.一种果蔬食品保鲜装置，包括外壳体(1)，其特征在于：所述外壳体(1)一侧的表面开设有洞槽(16)，所述洞槽(16)的内壁上一体成型有固定块(17)，所述固定块(17)的一侧设置有旋钮(18)，所述固定块(17)异于所述旋钮(18)的一侧设置有第二转杆(19)，所述第二转杆(19)通过所述旋钮(18)与所述固定块(17)固定连接，所述洞槽(16)的内部设置有保鲜膜(13)，所述保鲜膜(13)的内部设置有第一连接杆(14)，所述保鲜膜(13)缠绕于所述第一连接杆(14)的表面，所述第一连接杆(14)的两端设置有第二连接杆(15)，所述第一连接杆(14)转动连接于所述第二连接杆(15)上，所述第二连接杆(15)套接于所述第二转杆(19)的表面，所述保鲜膜(13)通过所述第一连接杆(14)和所述第二连接杆(15)与所述第二转杆(19)转动连接。

### 设计方案

1.一种果蔬食品保鲜装置，包括外壳体(1)，其特征在于：所述外壳体(1)一侧的表面开设有洞槽(16)，所述洞槽(16)的内壁上一体成型有固定块(17)，所述固定块(17)的一侧设置有旋钮(18)，所述固定块(17)异于所述旋钮(18)的一侧设置有第二转杆(19)，所述第二转杆(19)通过所述旋钮(18)与所述固定块(17)固定连接，所述洞槽(16)的内部设置有保鲜膜(13)，所述保鲜膜(13)的内部设置有第一连接杆(14)，所述保鲜膜(13)缠绕于所述第一连接杆(14)的表面，所述第一连接杆(14)的两端设置有第二连接杆(15)，所述第一连接杆(14)转动连接于所述第二连接杆(15)上，所述第二连接杆(15)套接于所述第二转杆(19)的表面，所述保鲜膜(13)通过所述第一连接杆(14)和所述第二连接杆(15)与所述第二转杆(19)转动连接。

2.根据权利要求1所述的一种果蔬食品保鲜装置，其特征在于：所述外壳体(1)异于所述洞槽(16)的一侧表面通过螺栓固定连接有喷雾加湿器(2)，喷雾加湿器(2)的上方套接有第一管道(3)，第一管道(3)穿插进所述外壳体(1)的内部，第一管道(3)异于所述喷雾加湿器(2)的一端通过螺纹旋合连接有第二管道(8)，所述外壳体(1)内部的中间位置焊接保护壳(9)，保护壳(9)与第二管道(8)为一体式结构。

3.根据权利要求1所述的一种果蔬食品保鲜装置，其特征在于：所述外壳体(1)一侧表面靠近所述洞槽(16)的位置通过铰链铰接有防护门(7)，所述第二转杆(19)的两端设置有螺纹，所述旋钮(18)的内部设置有纹路，且所述旋钮(18)内的纹路与所述第二转杆(19)两端的螺纹相契合。

4.根据权利要求1所述的一种果蔬食品保鲜装置，其特征在于：所述外壳体(1)，的上方通过螺丝固定连接有衔接板(5)，衔接板(5)的上表面通过螺栓固定连接有电机(4)，所述电机(4)的输出端转动连接有第一转杆(10)，第一转杆(10)穿插进所述外壳体(1)的内部。

5.根据权利要求1所述的一种果蔬食品保鲜装置，其特征在于：所述外壳体(1)的一侧表面靠近所述洞槽(16)的位置通过螺丝固定连接有收纳网袋，且所述保鲜膜(13)的长度与所述第一连接杆(14)的长度相匹配。

6.根据权利要求2所述的一种果蔬食品保鲜装置，其特征在于：所述喷雾加湿器(2)的一侧表面与所述外壳体(1)的表面相互接触，且所述第一管道(3)的外部靠近所述外壳体(1)表面的位置处套接有保护套(6)。

7.根据权利要求4所述的一种果蔬食品保鲜装置，其特征在于：所述第一转杆(10)异于所述电机(4)的一端一体成型有转盘(11)，转盘(11)的表面开设有若干个喷孔(12)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于保鲜装置技术领域，具体涉及一种果蔬食品保鲜装置。

背景技术

随着现代经济技术不断地进步和发展，果蔬食品保鲜装置作为在果蔬食品日常不进行食用时常常需要用到的一种储存装置，也在不断的进行更新和改进，由于现在人们日常生活水平的不断提高和购买力的增强，每天基本上都会购买一定量的水果蔬菜进行食用，并且对于水果蔬菜的新鲜程度的要求也越来越高，更加重视水果蔬菜的保鲜以及存放，使得人们每天都能够食取到新鲜的水果蔬菜。

现有的技术存在以下问题：现有的果蔬食品保鲜装置多是使用保鲜柜对水果蔬菜进行储存的，而当商家取出水果蔬菜要进行售卖的时候，通常需要对其进行包装然后再进行售卖，现有的保鲜装置仅仅只是具备保鲜的作用，并无其他的实用性，商家并不能在水果蔬菜从保鲜柜中取出后，及时的对其进行包装，而水果蔬菜在空气中存放的时间较长会使得水果原有保存的水分流失，使得水果蔬菜原有的光泽和营养成分有一定的流失，造成了水果蔬菜不必要的损耗。

实用新型内容

为解决上述背景技术中提出的问题。本实用新型提供了一种果蔬食品保鲜装置，具有可对取出的水果蔬菜及时的进行包装处理的特点。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种果蔬食品保鲜装置，包括外壳体，所述外壳体一侧的表面开设有洞槽，所述洞槽的内壁上一体成型有固定块，所述固定块的一侧设置有旋钮，所述固定块异于所述旋钮的一侧设置有第二转杆，所述第二转杆通过所述旋钮与所述固定块固定连接，所述洞槽的内部设置有保鲜膜，所述保鲜膜的内部设置有第一连接杆，所述保鲜膜缠绕于所述第一连接杆的表面，所述第一连接杆的两端设置有第二连接杆，所述第一连接杆转动连接于所述第二连接杆上，所述第二连接杆套接于所述第二转杆的表面，所述保鲜膜通过所述第一连接杆和所述第二连接杆与所述第二转杆转动连接。

优选的，所述外壳体异于所述洞槽的一侧表面通过螺栓固定连接有喷雾加湿器，喷雾加湿器的上方套接有第一管道，第一管道穿插进所述外壳体的内部，第一管道异于所述喷雾加湿器的一端通过螺纹旋合连接有第二管道，所述外壳体内部的中间位置焊接保护壳，保护壳与第二管道为一体式结构。

优选的，所述外壳体一侧表面靠近所述洞槽的位置通过铰链铰接有防护门，所述第二转杆的两端设置有螺纹，所述旋钮的内部设置有纹路，且所述旋钮内的纹路与所述第二转杆两端的螺纹相契合。

优选的，所述外壳体，的上方通过螺丝固定连接有衔接板，衔接板的上表面通过螺栓固定连接有电机，所述电机的输出端转动连接有第一转杆，第一转杆穿插进所述外壳体的内部。

优选的，所述外壳体的一侧表面靠近所述洞槽的位置通过螺丝固定连接有收纳网袋，且所述保鲜膜的长度与所述第一连接杆的长度相匹配。

优选的，所述喷雾加湿器的一侧表面与所述外壳体的表面相互接触，且所述第一管道的外部靠近所述外壳体表面的位置处套接有保护套。

优选的，所述第一转杆异于所述电机的一端一体成型有转盘，转盘的表面开设有若干个喷孔。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型在使用的过程中，在将水果蔬菜取出后，可用手翻开外壳体一侧表面上的防护门，通过第二连接杆将保鲜膜向外侧移动出来，保鲜膜缠绕在第一连接杆的表面上，从而对取出的新鲜的水果蔬菜进行快速的包装处理，从而解决了当水果蔬菜被取出时，商家无法对其进行快速的包装处理，而使得水果蔬菜原有的光泽和营养成分有一定流失的问题，保证了水果蔬菜的新鲜性，同时也增加了保鲜装置的实用性。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型中内部的结构示意图；

图3为本实用新型中侧面的结构示意图；

图4为图2中A处放大的结构示意图；

图5为本实用新型中固定块的结构示意图。

图中：1、外壳体；2、喷雾加湿器；3、第一管道；4、电机；5、衔接板；6、保护套；7、防护门；8、第二管道；9、保护壳；10、第一转杆；11、转盘；12、喷孔；13、保鲜膜；14、第一连接杆；15、第二连接杆；16、洞槽；17、固定块；18、旋钮；19、第二转杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例1

请参阅图1-5，本实用新型提供以下技术方案：一种果蔬食品保鲜装置，包括外壳体1，外壳体1一侧的表面开设有洞槽16，洞槽16的内壁上一体成型有固定块17，固定块17的一侧设置有旋钮18，固定块17异于旋钮18的一侧设置有第二转杆19，第二转杆19通过旋钮18与固定块17固定连接，洞槽16的内部设置有保鲜膜13，保鲜膜13的内部设置有第一连接杆14，保鲜膜13缠绕于第一连接杆14的表面，第一连接杆14的两端设置有第二连接杆15，第一连接杆14转动连接于第二连接杆15上，第二连接杆15套接于第二转杆19的表面，保鲜膜13通过第一连接杆14和第二连接杆15与第二转杆19转动连接，使得水果蔬菜在取出后能够快速的进行包装，且增加了果蔬食品保鲜装置的实用性。

具体的，外壳体1异于洞槽16的一侧表面通过螺栓固定连接有喷雾加湿器2，本实施例中，喷雾加湿器2的型号为ZS-20，喷雾加湿器2的上方套接有第一管道3，第一管道3穿插进外壳体1的内部，第一管道3异于喷雾加湿器2的一端通过螺纹旋合连接有第二管道8，外壳体1内部的中间位置焊接保护壳9，保护壳9与第二管道8为一体式结构，使得对外壳体1内部的水果蔬菜进行进一步的保湿保水操作，保证了水果蔬菜内部水分的充足。

具体的，外壳体1一侧表面靠近洞槽16的位置通过铰链铰接有防护门7，第二转杆19的两端设置有螺纹，旋钮18的内部设置有纹路，且旋钮18内的纹路与第二转杆19两端的螺纹相契合，使得第二转杆19和固定块17更好的连接在一起。

具体的，外壳体1，的上方通过螺丝固定连接有衔接板5，衔接板5的上表面通过螺栓固定连接有电机4，本实施例中，电机4为东莞市摩尔斯自动化科技有限公司生产的型号为SST86D1605的电机，电机4的输出端转动连接有第一转杆10，第一转杆10穿插进外壳体1的内部，保证了喷雾在外壳体1内均匀的扩散开。

具体的，外壳体1的一侧表面靠近洞槽16的位置通过螺丝固定连接有收纳网袋，且保鲜膜13的长度与第一连接杆14的长度相匹配，使得水果蔬菜能够得到更好的包装和快速的存放。

具体的，喷雾加湿器2的一侧表面与外壳体1的表面相互接触，且第一管道3的外部靠近外壳体1表面的位置处套接有保护套6，在保护套6的作用下保证了连接口处的密封性。

具体的，第一转杆10异于电机4的一端一体成型有转盘11，转盘11的表面开设有若干个喷孔12，使得喷雾加湿器2内的喷雾能够通过喷孔12更好的进入到外壳体1内。

本实用新型的工作原理及使用流程：本实用新型在使用的过程中，当从外壳体1中取出存放保鲜的水果蔬菜后，可用手翻开外壳体1一侧表面的防护门7，从洞槽16内将保鲜膜13向外侧扳动，保鲜膜13在缠绕套接在第一连接杆14的表面，商家可通过保鲜膜13对新鲜的水果蔬菜进行快速的包装，减少水果蔬菜在取出后需要与空气直接接触的时间，其中第一连接杆14在第二连接杆15的带动下进行翻转，且洞槽16的内壁上设置有固定块17，第二连接杆15卡合于两个所述固定块17内，且在旋钮18和第二转杆19的共同配合下，将第二连接杆15带动至合适的位置，方便商家的对其进行包装，使得水果蔬菜的新鲜程度得到一定的保障，当水果蔬菜放置在外壳体1内时，虽说通过冷冻可以保证水果蔬菜的一定的新鲜程度，但水果蔬菜内部的水分或多或少都会有一定的流失，可通过外壳体1异于防护门7一侧的喷雾加湿器2，通过第一管道3和第二管道8向内部输送喷雾，使得喷雾通过转盘11表面的喷孔12在上方第一转杆10的带动下均匀的分散到外壳体1的内部，对内部的水果蔬菜进行进一步的保湿保水操作，保证了水果蔬菜内部水分的充足。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920061256.1

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:14(山西)

授权编号:CN209644496U

授权时间:20191119

主分类号:A47F 3/04

专利分类号:A47F3/04;A47F13/00

范畴分类:34C;

申请人:吕梁学院

第一申请人:吕梁学院

申请人地址:033001 山西省吕梁市离石区学院路1号

发明人:胡盼盼

第一发明人:胡盼盼

当前权利人:吕梁学院

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b2b36d579b63431fc3d0b4c3.html