# 试论水运工程混凝土施工质量通病治理

湖北省来凤县地方海事处

摘要:水运工程作为一种涉及到航道、防沙堤、内河等方面的的多样性工程，在交通运输上占有者重要的地位。水运工程的施工质量受到多方面的影响，其中，由于现代水运工程的建设过程中主要使用混凝土材料，混凝土施工质量对于水运工程整体质量有着很大影响。因此，在进行水运工程的施工时，需要避免混凝土施工出现问题，导致水运工程建设失败，造成生命与财产损失。

关键词:水运工程；混凝土工程；思考探究

混凝土材料是土木工程中使用的主要材料之一，水运工程作为土木工程中的一部分，对于混凝土的应用也极为广泛。在水运工程之中，混凝土施工的质量决定着水运工程的总体质量，因此，在水运工程中需要严格保证混凝土施工的施工质量。混凝土材料具备多种优势但也容易受到水汽的侵蚀，造成混凝土结构损害，导致在施工时出现问题。本文从混凝土材料在水运工程中容易出现的问题入手，探讨了提高水运工程中混凝土施工质量的方法与手段。

1提高水运工程混凝土施工质量问题的意义

水运工程在我国城市的建设中占有重要地位，在水运工程的建设中所使用的主要是混凝土材料。对于不同的施工环境有不同的施工要求，目前水运工程之中广泛使用用的是钢筋混凝土材料。混凝土材料作为水运工程设施的主要构成材料，其施工质量决定着整个工程的施工质量。随着我国土木工程与建筑材料的发展，水运工程的工程设施也得到了改善与提高，建筑材料的强度、硬度与防水性能等方面都得到了较大的提升。但是在水运工程的实际施工过程中还是很容易遇到一些问题，导致水运工程的质量收到影响。由于混凝土施工的过程较为复杂，在施工中遇到的问题也比较多，这些问题会影响工程的质量与使用寿命，如果不能及时避免或治理，很容易形成风险，造成经济与安全损失。混凝土施工中出现的问题的发生具有不可预知性，在施工时与施工后都有可能出现设施损坏，威胁人民的生命安全。因此，施工团队在进行混凝土工程的实施时必须要对混凝土工程的问题进行监察与防治，保证水运工程设施的质量与安全性，对于混凝土的应用做到科学合理，避免出现安全问题，保证水里工程设备的使用寿命与安全性。

2影响水运工程混凝土施工质量的主要问题

2.1混凝土施工过程中蜂窝、麻面、孔洞质量问题造成的影响

蜂窝是混凝土工程中较为常见的问题，但蜂窝对于混凝土工程的质量影响是很大的。蜂窝是指混凝土材料中由于石子多，砂浆少，混凝土石子之间的孔隙加大，产生出的蜂窝状结构。混凝土设施上出现蜂窝不但会影响设施的外形美观，还对混凝土密实度与保护层密度有着很大的影响。许多有害物质通过空气作为介质进入到混凝土结构中，很容易对设施的混凝土与钢筋造成腐蚀破坏，在冬天气孔中的水分也会凝结，使混凝土产生冻融破坏。蜂窝现象出现的原因主要有以下几点。其一是混凝土的配合比不合适，如果混凝土的粘稠程度过高，混凝土在振捣过程中的空气难以完全排除。混凝土粘稠可能是由于胶结料偏多、砂率偏大、用水量太小、外加剂中有不合理的增稠组分等，这些原因使混凝土的黏度过高，导致空气难以从混凝土中排出，使混凝土内部产生大量气泡，从而产生蜂窝结构。其二是由于混凝土入模时间不合适，导致混凝土初凝，使混凝土振捣难度加大。其三是在施工时为求便利加入大量的谁，导致混凝土出现离析现象，大量的骨料与胶凝材料发生分离，对混凝土材料的强度产生影响并产生蜂窝。麻面问题在混凝土设施也属于较为常见的问题。麻面是指在混凝土设施的表面形成许多凹坑、麻点。麻面现象主要会对建筑的美观造成影响，其出现云隐主要是模板的问题，模板为进行清理或是模板中有漏浆都会造成麻面现象的出现。同时，搅拌不够充分，混凝土中的气泡未能排出，也会造成麻面的形成。孔洞是蜂窝扩大化的现象，在混凝土设置之中出现空腔或是蜂窝特别大。在混凝土结构中出现孔洞对与混凝土设施的质量有较大的影响。孔洞产生的原因主要为在混凝土施工过程中有石子、木块等杂物掉入混凝土之中，或是混凝土在进行搅拌过程中出现砂浆分离的现象，导致小石子堆积在一起，从而形成了跑浆的现象。又或者是在钢筋密集处或预留空洞和埋件处混凝土的浇筑不够充分未能充满模板。又或是施工过程中为了施工的便利在搅拌时一次搅拌过多的混凝土，未能严格严格按照顺序进行工程，使搅混凝土拌不够充分，造成混凝土出现孔洞。

2.2混凝土裂缝问题对于施工质量的影响

在水运工程之中，混凝土较容易产生裂缝的问题。裂缝问题出现较为普遍但是解决却比较困难，混凝土之中由于不同环境与形成原因等因素的影响，裂缝有许多种，裂缝的深度也有很大的差别。裂缝对于混凝土施工的质量有很大影响，会严重影响水运工程的使用寿命以及安全性。裂缝可以分为宏观裂缝与微观裂缝两种，宽度与深度较小的裂缝对于混凝土的影响较小，但宽度和深度较大的裂缝却是混凝土出现问题的主要因素。裂缝出现的原因有很多种，在水运过程当中，出现裂缝的主要原因为混凝土在原材料配置时没能考虑到水运工程的工程要求。在水运工程的施工过程中，；混凝土的密实性和均匀性过低，也会造成裂缝的出现；高空浇注混凝土，烈日暴晒与风速过大以及温度差异大等原因，造成混凝土进行较大收缩；在大体积混凝土工程当中，需要进行两次抹面，忽视这一工程，就很容易易形成表面收缩裂缝。

3解决影响水运工程混凝土施工质量的问题的措施

3.1防治混凝土施工过程中蜂窝、麻面、孔洞问题的方法

为了解决施工过程中混凝土之中出现蜂窝、麻面、孔洞等问题，施工单位需要采取相对应的措施防止以上现象的出现。对于在水里工程混凝土的施工过程中，为了防止蜂窝的出现，需要注重调配混凝土的配置比例，根据施工环境与施工要求科学合理的设计混凝土调配比例。对于石灰与水的比例做好调整，遵守混凝土调配比例的数据要求。对混凝土的搅拌要做到充分，排出混凝土中的空气防止混凝土中出现过多气泡。对于麻面问题，麻面对混凝土的质量影响较小，但对于建筑的美观有一定的影响，在施工过程中也要尽力避免。对于麻面的防治要注意模板的清理，保证模板空隙大小相同。孔洞的防治需要注意混凝土的搅拌过程。在搅拌是要注意控制密度，在预留孔洞两侧同时下料，注意及时清理混凝土之中的杂物。

3.2治理混凝土施工过程中裂缝质量问题的措施

裂缝在混凝土之中形成的因素较多，因此对于裂缝的防治也要从多方面入手，全面的进行裂缝治理，提高混凝土的质量，防止裂缝对于水运工程设施的破坏。对于裂缝的防治而言，较为重要的是控制好混凝土的原材料，绝不能为了节省成本而使用质量低的混凝土材料。根据施工要求与施工环境挑选合适的优质混凝土材料可以有效减少裂缝的出现。同时注意工程施工的过程，施工单位可以通过循环水方式减少混凝土的温差，减少温度裂缝的出现，在浇灌工程后也要注重对混凝土进行养护，防止混凝土在此过程中出现裂缝。

4总结

在水运工程当中，影响混凝土质量的因素有很多，不止有以上几种问题。为了提升水运工程的工程质量，提高其使用寿命，施工单位需要做到科学规划，严格实施，确保工程步骤的顺序与质量，避免施工过程出现失误与问题。同时工程实施部门要做好监察工作，确保工程的实施，保证工程质量。

参考文献:

[1]陈建勇,李青锋.水运工程混凝土质量通病治理探讨--以长洲水利枢纽三线四线船闸工程为例[J].建材发展导向（下）,2015,(1):255-255,256.

[2]赖学裕.关于南方地区水运工程混凝土施工的监理要点探索[J].建筑工程技术与设计,2015,(8):1487-1487

[3]翁龙,唐光星,刘虎军等.水运工程中混凝土施工质量的控制措施研究[J].四川建材,2016,42(8):27-28,30.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b2c07cc9f0c30917f92c7818.html