# 一种可伸缩且可单独控制水流大小的水龙头论文和设计-伍彬涛

### 全文摘要

本实用新型提供一种可伸缩且可单独控制水流大小的水龙头，包括出水管体、磁铁环和出水伸缩软管；所述出水管体的内侧固定设置有一根出水内管；所述出水内管的底部缺口位置固定设置有一块橡胶层；所述出水管体的内侧还活动设置有一个可上下移动的顶块；所述出水管体的底部内侧活动安装有一个调节按钮，且调节按钮的一侧顶部与顶块的底部相接触。出水管体的设置，有利于清洗的多样性，在使用本龙头时先将开关打开并调整到合适温度，水会通过出水伸缩软管流到出水内管并通过出水管体底部一侧的出水嘴向外喷出，使用过程中可将出水管体从连接管的一侧向外抽出，出水伸缩软管可以进行伸长，从而可单独拿着出水管体进行清洗，清洗的方式更加多样。

### 主设计要求

1.一种可伸缩且可单独控制水流大小的水龙头，其特征在于：该可伸缩且可单独控制水流大小的水龙头包括出水管体(1)、磁铁环(2)、连接管(3)、龙头主体(4)、进水管(5)、开关(6)、调节按钮(7)、出水内管(8)、橡胶层(9)、顶块(10)和出水伸缩软管(11)；所述龙头主体(4)的一侧活动安装有一个开关(6)；所述龙头主体(4)的底部固定嵌入安装有两根进水管(5)；所述龙头主体(4)的顶部固定连接有一根连接管(3)；所述连接管(3)的内侧还设置有一根出水伸缩软管(11)，且出水伸缩软管(11)的底部与龙头主体(4)顶部的出水口固定连接；所述连接管(3)的顶部一侧固定设置有一个出水管体(1)；所述出水管体(1)的一侧与出水伸缩软管(11)的顶部固定连接；所述出水管体(1)的内侧固定设置有一根出水内管(8)；所述出水内管(8)的底部缺口位置固定设置有一块橡胶层(9)；所述出水管体(1)的内侧还活动设置有一个可上下移动的顶块(10)；所述出水管体(1)的底部内侧活动安装有一个调节按钮(7)，且调节按钮(7)的一侧顶部与顶块(10)的底部相接触。

### 设计方案

1.一种可伸缩且可单独控制水流大小的水龙头，其特征在于：该可伸缩且可单独控制水流大小的水龙头包括出水管体(1)、磁铁环(2)、连接管(3)、龙头主体(4)、进水管(5)、开关(6)、调节按钮(7)、出水内管(8)、橡胶层(9)、顶块(10)和出水伸缩软管(11)；所述龙头主体(4)的一侧活动安装有一个开关(6)；所述龙头主体(4)的底部固定嵌入安装有两根进水管(5)；所述龙头主体(4)的顶部固定连接有一根连接管(3)；所述连接管(3)的内侧还设置有一根出水伸缩软管(11)，且出水伸缩软管(11)的底部与龙头主体(4)顶部的出水口固定连接；所述连接管(3)的顶部一侧固定设置有一个出水管体(1)；所述出水管体(1)的一侧与出水伸缩软管(11)的顶部固定连接；所述出水管体(1)的内侧固定设置有一根出水内管(8)；所述出水内管(8)的底部缺口位置固定设置有一块橡胶层(9)；所述出水管体(1)的内侧还活动设置有一个可上下移动的顶块(10)；所述出水管体(1)的底部内侧活动安装有一个调节按钮(7)，且调节按钮(7)的一侧顶部与顶块(10)的底部相接触。

2.如权利要求1所述可伸缩且可单独控制水流大小的水龙头，其特征在于：所述连接管(3)的顶部一侧固定设置有一个磁铁环(2)，出水管体(1)在安装时其中一侧会嵌入到连接管(3)的一侧内部，并且会和磁铁环(2)吸附。

3.如权利要求1所述可伸缩且可单独控制水流大小的水龙头，其特征在于：所述调节按钮(7)的一侧在向上按压时会推动顶块(10)向上移动，顶块(10)向上移动时推动橡胶层(9)向出水内管(8)内侧弯折，将调节按钮(7)松开时橡胶层(9)会因为弹性将顶块(10)和调节按钮(7)弹出。

4.如权利要求1所述可伸缩且可单独控制水流大小的水龙头，其特征在于：所述出水管体(1)可向外拔出，并且出水伸缩软管(11)可进行伸缩。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于水龙头技术领域，更具体地说，特别涉及一种可伸缩且可单独控制水流大小的水龙头。

背景技术

水龙头最早出现于16世纪，用青铜浇铸的，主要作用是用于控制水管出水开关和水流量的大小。早期的水龙头是螺旋升降式的，到市场上大多数都是陶瓷阀芯的水龙头，螺旋升降式的基本上已经淘汰了。水龙头的更新换代速度非常快，从老式铸铁工艺发展到电镀旋钮式的，又发展到不锈钢单温单控的，现在许多家庭中，用的是不锈钢双温双控龙头，还出现了厨房组合式龙头。

基于上述，本发、明人发现，现在的水龙头的出水嘴部位均为固定式结构，无法向外拉出调整位置，清洗的方式较为单一，而且这些水龙头调节出水大小和出水温度均通过一个开关进行调整，这样在使用过程中需要调节水流大小时扳动开关可能会对温度造成改变，使用不便。

于是，有鉴于此，针对现有的结构及缺失予以研究改良，提供一种可伸缩且可单独控制水流大小的水龙头，以期达到更具有更加实用价值性的目的。

实用新型内容

为了解决上述技术问题，本实用新型提供一种可伸缩且可单独控制水流大小的水龙头，以解决现在的水龙头的出水嘴部位均为固定式结构，无法向外拉出调整位置，清洗的方式较为单一，而且这些水龙头调节出水大小和出水温度均通过一个开关进行调整，这样在使用过程中需要调节水流大小时扳动开关可能会对温度造成改变，使用不便的问题。

本实用新型可伸缩且可单独控制水流大小的水龙头的目的与功效，由以下具体技术手段所达成：

一种可伸缩且可单独控制水流大小的水龙头，包括出水管体、磁铁环、连接管、龙头主体、进水管、开关、调节按钮、出水内管、橡胶层、顶块和出水伸缩软管；所述龙头主体的一侧活动安装有一个开关；所述龙头主体的底部固定嵌入安装有两根进水管；所述龙头主体的顶部固定连接有一根连接管；所述连接管的内侧还设置有一根出水伸缩软管，且出水伸缩软管的底部与龙头主体顶部的出水口固定连接；所述连接管的顶部一侧固定设置有一个出水管体；所述出水管体的一侧与出水伸缩软管的顶部固定连接；所述出水管体的内侧固定设置有一根出水内管；所述出水内管的底部缺口位置固定设置有一块橡胶层；所述出水管体的内侧还活动设置有一个可上下移动的顶块；所述出水管体的底部内侧活动安装有一个调节按钮，且调节按钮的一侧顶部与顶块的底部相接触。

进一步的，所述连接管的顶部一侧固定设置有一个磁铁环，出水管体在安装时其中一侧会嵌入到连接管的一侧内部，并且会和磁铁环吸附。

进一步的，所述调节按钮的一侧在向上按压时会推动顶块向上移动，顶块向上移动时推动橡胶层向出水内管内侧弯折，将调节按钮松开时橡胶层会因为弹性将顶块和调节按钮弹出。

进一步的，所述出水管体可向外拔出，并且出水伸缩软管可进行伸缩。

与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

出水管体的设置，有利于清洗的多样性，在使用本龙头时先将开关打开并调整到合适温度，水会通过出水伸缩软管流到出水内管并通过出水管体底部一侧的出水嘴向外喷出，使用过程中可将出水管体从连接管的一侧向外抽出，出水伸缩软管可以进行伸长，从而可单独拿着出水管体进行清洗，清洗的方式更加多样。

调节按钮的设置，有利于提高使用的方便性，在使用过程中若是需要调节水流大小时，可向上按压调节按钮，这时顶块会向上移动并推动橡胶层向出水内管内侧弯折，从而使出水内管内的通水量减少，起到调节水量的作用，本装置的开关和调节按钮为两个独立的开关，通过调节按钮调节水量时不会影响出水温度，使用更加方便。

附图说明

图1是本实用新型的主局部剖视结构示意图。

图2是本实用新型中出水管体拉出后的主视结构示意图。

图3是本实用新型中图1的局部放大结构示意图。

图中，部件名称与附图编号的对应关系为：

出水管体-1；磁铁环-2；连接管-3；龙头主体-4；进水管-5；开关-6；调节按钮-7；橡胶层-9；顶块-10；出水伸缩软管-11。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型，但不能用来限制本实用新型的范围。

在本实用新型的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上；术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

实施例：

如附图1至附图3所示：

本实用新型提供一种可伸缩且可单独控制水流大小的水龙头，包括出水管体1、磁铁环2、连接管3、龙头主体4、进水管5、开关6、调节按钮7、出水内管8、橡胶层9、顶块10和出水伸缩软管11；龙头主体4的一侧活动安装有一个开关6；龙头主体4的底部固定嵌入安装有两根进水管5；龙头主体4的顶部固定连接有一根连接管3；连接管3的内侧还设置有一根出水伸缩软管11，且出水伸缩软管11的底部与龙头主体4顶部的出水口固定连接；连接管3的顶部一侧固定设置有一个出水管体1；出水管体1的一侧与出水伸缩软管11的顶部固定连接；出水管体1的内侧固定设置有一根出水内管8；出水内管8的底部缺口位置固定设置有一块橡胶层9；出水管体1的内侧还活动设置有一个可上下移动的顶块10；出水管体1的底部内侧活动安装有一个调节按钮7，且调节按钮7的一侧顶部与顶块10的底部相接触。

其中，所述连接管3的顶部一侧固定设置有一个磁铁环2，出水管体1在安装时其中一侧会嵌入到连接管3的一侧内部，并且会和磁铁环2吸附，使用过程中可将出水管体1从连接管3的一侧向外抽出，出水伸缩软管11可以进行伸长，从而可单独拿着出水管体1进行清洗，清洗的方式更加多样，使用完后可将出水管体1的一侧重新嵌入到连接管3一侧，磁铁环2会和出水管体1的一侧紧密吸附，从而将出水管体1固定。

其中，所述调节按钮7的一侧在向上按压时会推动顶块10向上移动，顶块10向上移动时推动橡胶层9向出水内管8内侧弯折，将调节按钮7松开时橡胶层9会因为弹性将顶块10和调节按钮7弹出，在使用过程中若是需要调节水流大小时，可向上按压调节按钮7，这时顶块10会向上移动并推动橡胶层9向出水内管8内侧弯折，从而使出水内管8内的通水量减少，起到调节水量的作用，本装置的开关6和调节按钮7为两个独立的开关，通过调节按钮7调节水量时不会影响出水温度，使用更加方便。

其中，所述出水管体1可向外拔出，并且出水伸缩软管11可进行伸缩，使用过程中可将出水管体1从连接管3的一侧向外抽出，出水伸缩软管11可以进行伸长，从而可单独拿着出水管体1进行清洗，清洗的方式更加多样。

本实施例的具体使用方式与作用：

本实用新型中，在使用本装置时先将两根进水管5分别与热水管和冷水管相连接，然后将本水龙头安装固定，在使用本龙头时先将开关6打开并调整到合适温度，水会通过出水伸缩软管11流到出水内管8并通过出水管体1底部一侧的出水嘴向外喷出，使用过程中可将出水管体1从连接管3的一侧向外抽出，出水伸缩软管11可以进行伸长，从而可单独拿着出水管体1进行清洗，清洗的方式更加多样，使用完后可将出水管体1的一侧重新嵌入到连接管3一侧，磁铁环2会和出水管体1的一侧紧密吸附，从而将出水管体1固定，并且在使用过程中若是需要调节水流大小时，可向上按压调节按钮7，这时顶块10会向上移动并推动橡胶层9向出水内管8内侧弯折，从而使出水内管8内的通水量减少，起到调节水量的作用，本装置的开关6和调节按钮7为两个独立的开关，通过调节按钮7调节水量时不会影响出水温度，使用更加方便。

本实用新型的实施例是为了示例和描述起见而给出的，而并不是无遗漏的或者将本实用新型限于所公开的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显而易见的。选择和描述实施例是为了更好说明本实用新型的原理和实际应用，并且使本领域的普通技术人员能够理解本实用新型从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822261389.1

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209654657U

授权时间:20191119

主分类号:F16K 11/02

专利分类号:F16K11/02;F16K7/00

范畴分类:27F;

申请人:伍彬涛

第一申请人:伍彬涛

申请人地址:529200 广东省江门市台山市大江镇新上海街208号603房

发明人:伍彬涛

第一发明人:伍彬涛

当前权利人:伍彬涛

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b2c36f40be053b8e1c456573.html