# 泡沫填充方式对管内超临界CO2流动换热的影响研究

### 论文摘要

超临界CO2工质在太阳能热发电系统中的应用能够有效提升整个系统的效率、紧凑性和环境友好性,因此有必要优化超临界CO2用太阳能集热器的综合性能。提出了泡沫材料有效热导率新的预测模型,并研究了不同泡沫材料填充方式对集热管内超临界CO2流动与换热性能、管壁温度分布的影响规律。结果表明,环形填充方式（沿管内壁填充）的流动换热综合性能指标（j/jc）/（f/fc）1/3最优,净吸热量最大,管壁最高温度最低且温度分布最均匀。

### 论文目录

- 引言

- 1 计算模型

- 2 数学模型

- 2.1 控制方程

- 2.2 边界条件

- 2.3 求解设置

- 2.4 网格无关性验证

- 3 计算结果与讨论

- 3.1 已有计算模型的可靠性验证

- 3.2 泡沫材料有效热导率新的计算公式

- 3.2.1 新的计算公式的提出

- 3.2.2 新的计算公式的可靠性验证

- 3.3 填充形式对流动换热综合性能的影响

- 3.4 填充形式对集热管吸热性能的影响

- 3.5 填充形式对集热管外壁面温度的影响

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘占斌,何雅玲,王坤,马朝,姜涛

关键词: 超临界,太阳能管式集热器,泡沫材料有效热导率,强化传热

来源: 化工学报 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 动力工程,电力工业

单位: 西安交通大学热流科学与工程教育部重点实验室

基金: 国家自然科学基金项目(51876149)

分类号: TK124;TM615

页码: 3329-3336

总页数: 8

文件大小: 1648K

下载量: 137

### 相关论文文献

- [1].特约主题:超临界地质流体的性质和效应[J]. 矿物岩石地球化学通报 2020(03)

- [2].超临界材料铸件热处理工艺与力学性能研究[J]. 新型工业化 2020(05)

- [3].600MW超临界一号机组整套试运分析[J]. 贵州电力技术 2014(12)

- [4].600MW超临界机组运行优化分析[J]. 中国新技术新产品 2014(19)

- [5].浅析600MW超临界机组直流锅炉的燃烧调整[J]. 科技创新与应用 2015(29)

- [6].浅析660MW超临界机组过热汽温控制[J]. 科技创新与应用 2015(29)

- [7].乙醚在亚/超临界环境下喷雾燃烧及其产物[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [8].国产600MW超临界机组一次调频动态试验与分析[J]. 重庆电力高等专科学校学报 2017(01)

- [9].超临界机组负荷控制系统建模与优化控制探讨[J]. 机械管理开发 2016(07)

- [10].超临界碳化对水泥基材料性能和孔径结构的影响[J]. 哈尔滨工业大学学报 2014(11)

- [11].超临界无水染色可视化研究综述[J]. 价值工程 2014(31)

- [12].简析超临界机组的控制难点及解决方法[J]. 科技致富向导 2011(15)

- [13].厂级监控信息系统在超临界机组中的设计和应用[J]. 科技创新与应用 2014(25)

- [14].超临界机组协调控制策略的优化探究[J]. 科技与企业 2013(20)

- [15].国产600MW超临界机组节能降耗浅析[J]. 科技创新导报 2012(18)

- [16].600MW超临界机组协调控制系统的分析与优化[J]. 红水河 2012(04)

- [17].600MW超临界机组协调控制系统的研究与应用[J]. 民营科技 2010(07)

- [18].我国煤层气超临界吸附的研究进展[J]. 现代矿业 2009(01)

- [19].新型低温火箭发动机超临界燃烧研究进展[J]. 导弹与航天运载技术 2009(06)

- [20].浅析超临界机组调试的一些特殊问题[J]. 商情(财经研究) 2008(03)

- [21].超临界CO_2循环[J]. 南方能源建设 2019(02)

- [22].浅析超临界机组锅炉给水全程控制系统的研究与设计[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(03)

- [23].超临界机组再热汽温预测控制策略研究与应用[J]. 电工文摘 2016(02)

- [24].660MW超临界机组热控设备故障分析与防范措施[J]. 科技展望 2016(26)

- [25].超临界乙醇萃取苯酚的实验研究[J]. 现代化工 2014(09)

- [26].超临界百万机组主蒸汽经济流速的探讨[J]. 能源研究与管理 2015(02)

- [27].基于直流炉特性和超临界600MW机组协调控制策略探究[J]. 科技传播 2014(18)

- [28].600MW超临界燃褐煤机组的锅炉选型研究[J]. 锅炉技术 2014(04)

- [29].超临界600MW机组热力系统优化及节能改造[J]. 节能技术 2014(05)

- [30].超临界机组协调控制系统分析及优化[J]. 工业控制计算机 2013(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b2e405b1679f63c9abe6f82b.html