# 一种生物试剂生产设备辅助器论文和设计-唐永昶

### 全文摘要

本实用新型公开了一种生物试剂生产设备辅助器，包括箱体、原料箱、底座和药剂罐，所述底座底端的四个拐角处均设置有万向轮，所述底座的内部均匀设置有减震弹簧，所述底座的顶端设置有箱体，且箱体的一侧安装有控制面板，所述控制面板的内部安装有单片机，所述箱体内部一侧的顶端设置有摄像头，所述箱体内部底端的一侧设置有原料箱，且原料箱内部底端的两侧均设置有温度传感器，所述原料箱内部的一侧均匀设置有半导体制冷片，所述原料箱内部的另一侧设置有加热管。本实用新型通过设置有成分分析仪，将部分生物试剂输送至成分分析仪内部，可以对生物试剂的成分进行检测，防止某些元素成分超标或者不足，便于进行后续的配比和研究。

### 主设计要求

1.一种生物试剂生产设备辅助器，包括箱体(1)、原料箱(2)、底座(3)和药剂罐(8)，其特征在于：所述底座(3)底端的四个拐角处均设置有万向轮(4)，所述底座(3)的内部均匀设置有减震弹簧(5)，所述底座(3)的顶端设置有箱体(1)，且箱体(1)的一侧安装有控制面板(9)，所述控制面板(9)的内部安装有单片机(10)，所述箱体(1)内部一侧的顶端设置有摄像头(11)，所述箱体(1)内部底端的一侧设置有原料箱(2)，且原料箱(2)内部底端的两侧均设置有温度传感器(17)，所述原料箱(2)内部的一侧均匀设置有半导体制冷片(16)，所述原料箱(2)内部的另一侧设置有加热管(18)，所述原料箱(2)一侧的顶端设置有进料口(19)，且进料口(19)延伸至原料箱(2)的内部，所述原料箱(2)的顶端安装有水泵(14)，且水泵(14)的一侧设置有进料管(15)，且进料管(15)延伸至原料箱(2)的内部，所述水泵(14)的另一侧设置有出料管(13)，且出料管(13)上设置有压力表(12)，所述箱体(1)内部的底端设置有药剂罐(8)，所述出料管(13)延伸至药剂罐(8)的内部，所述药剂罐(8)一侧的顶端设置有出料口(23)，且出料口(23)延伸至药剂罐(8)的内部，所述箱体(1)内部底端的另一侧设置有成分分析仪(6)，且成分分析仪(6)和药剂罐(8)之间固定有输料管(7)，所述摄像头(11)的输出端通过导线与单片机(10)的输入端电性连接，所述温度传感器(17)的输出端通过导线与单片机(10)的输入端电性连接，所述控制面板(9)的输出端通过导线与单片机(10)的输入端电性连接，所述压力表(12)的输出端通过导线与单片机(10)的输入端电性连接，所述单片机(10)的输出端通过导线与成分分析仪(6)、水泵(14)、半导体制冷片(16)、加热管(18)的输入端电性连接。

### 设计方案

1.一种生物试剂生产设备辅助器，包括箱体(1)、原料箱(2)、底座(3)和药剂罐(8)，其特征在于：所述底座(3)底端的四个拐角处均设置有万向轮(4)，所述底座(3)的内部均匀设置有减震弹簧(5)，所述底座(3)的顶端设置有箱体(1)，且箱体(1)的一侧安装有控制面板(9)，所述控制面板(9)的内部安装有单片机(10)，所述箱体(1)内部一侧的顶端设置有摄像头(11)，所述箱体(1)内部底端的一侧设置有原料箱(2)，且原料箱(2)内部底端的两侧均设置有温度传感器(17)，所述原料箱(2)内部的一侧均匀设置有半导体制冷片(16)，所述原料箱(2)内部的另一侧设置有加热管(18)，所述原料箱(2)一侧的顶端设置有进料口(19)，且进料口(19)延伸至原料箱(2)的内部，所述原料箱(2)的顶端安装有水泵(14)，且水泵(14)的一侧设置有进料管(15)，且进料管(15)延伸至原料箱(2)的内部，所述水泵(14)的另一侧设置有出料管(13)，且出料管(13)上设置有压力表(12)，所述箱体(1)内部的底端设置有药剂罐(8)，所述出料管(13)延伸至药剂罐(8)的内部，所述药剂罐(8)一侧的顶端设置有出料口(23)，且出料口(23)延伸至药剂罐(8)的内部，所述箱体(1)内部底端的另一侧设置有成分分析仪(6)，且成分分析仪(6)和药剂罐(8)之间固定有输料管(7)，所述摄像头(11)的输出端通过导线与单片机(10)的输入端电性连接，所述温度传感器(17)的输出端通过导线与单片机(10)的输入端电性连接，所述控制面板(9)的输出端通过导线与单片机(10)的输入端电性连接，所述压力表(12)的输出端通过导线与单片机(10)的输入端电性连接，所述单片机(10)的输出端通过导线与成分分析仪(6)、水泵(14)、半导体制冷片(16)、加热管(18)的输入端电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种生物试剂生产设备辅助器，其特征在于：所述箱体(1)与底座(3)之间构成焊接一体化结构。

3.根据权利要求1所述的一种生物试剂生产设备辅助器，其特征在于：所述箱体(1)的侧壁上设置有过氯乙烯防腐蚀层。

4.根据权利要求1所述的一种生物试剂生产设备辅助器，其特征在于：所述减震弹簧(5)呈等间距分布。

5.根据权利要求1所述的一种生物试剂生产设备辅助器，其特征在于：所述药剂罐(8)内部的两侧均设置有卡槽(20)，且卡槽(20)之间固定有滤网(22)，所述滤网(22)的两侧均设置有与卡槽(20)相互配合的卡块(21)，所述卡槽(20)与卡块(21)之间构成卡合结构。

6.根据权利要求1所述的一种生物试剂生产设备辅助器，其特征在于：所述加热管(18)呈“蛇”形。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及生物工程技术领域，具体为一种生物试剂生产设备辅助器。

背景技术

目前，随着社会不断发展，生物试剂受到人们越来越多的重视，生物试剂是指有关生命科学研究的生物材料或有机化合物，以及临床诊断、医学研究用的试剂，现需要一种生物试剂生产设备辅助器。

第一，传统的生物试剂生产设备辅助器不能对生物试剂的温度进行控制，不便于生物试剂的保存和运输。

第二，传统的生物试剂生产设备辅助器不能对生物试剂的成分进行有效的检测，不便于对生物试剂进行研究。

第三，传统的生物试剂生产设备辅助器在灌装生物试剂时管道容易堵塞，造成设备损坏。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种生物试剂生产设备辅助器，以解决上述背景技术中提出的不能对生物试剂的温度进行控制、不能对生物试剂的成分进行有效的检测和管道容易堵塞的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种生物试剂生产设备辅助器，包括箱体、原料箱、底座和药剂罐，所述底座底端的四个拐角处均设置有万向轮，所述底座的内部均匀设置有减震弹簧，所述底座的顶端设置有箱体，且箱体的一侧安装有控制面板，所述控制面板的内部安装有单片机，所述箱体内部一侧的顶端设置有摄像头，所述箱体内部底端的一侧设置有原料箱，且原料箱内部底端的两侧均设置有温度传感器，所述原料箱内部的一侧均匀设置有半导体制冷片，所述原料箱内部的另一侧设置有加热管，所述原料箱一侧的顶端设置有进料口，且进料口延伸至原料箱的内部，所述原料箱的顶端安装有水泵，且水泵的一侧设置有进料管，且进料管延伸至原料箱的内部，所述水泵的另一侧设置有出料管，且出料管上设置有压力表，所述箱体内部的底端设置有药剂罐，所述出料管延伸至药剂罐的内部，所述药剂罐一侧的顶端设置有出料口，且出料口延伸至药剂罐的内部，所述箱体内部底端的另一侧设置有成分分析仪，且成分分析仪和药剂罐之间固定有输料管，所述摄像头的输出端通过导线与单片机的输入端电性连接，所述温度传感器的输出端通过导线与单片机的输入端电性连接，所述控制面板的输出端通过导线与单片机的输入端电性连接，所述压力表的输出端通过导线与单片机的输入端电性连接，所述单片机的输出端通过导线与成分分析仪、水泵、半导体制冷片、加热管的输入端电性连接。

优选的，所述箱体与底座之间构成焊接一体化结构。

优选的，所述箱体的侧壁上设置有过氯乙烯防腐蚀层。

优选的，所述减震弹簧呈等间距分布。

优选的，所述药剂罐内部的两侧均设置有卡槽，且卡槽之间固定有滤网，所述滤网的两侧均设置有与卡槽相互配合的卡块，所述卡槽与卡块之间构成卡合结构。

优选的，所述加热管呈“蛇”形。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该生物试剂生产设备辅助器结构合理，具有以下优点：

1、通过设置有温度传感器，当生物试剂保存的温度较低或较高时，温度传感器会将信号发送给单片机，单片机将信号处理后发送给加热管或者半导体制冷片，加热管进行加热，半导体制冷片降温，从而实现对内部温度的控制，便于对生物试剂进行保存。

2、通过设置有成分分析仪，将部分生物试剂输送至成分分析仪内部，可以对生物试剂的成分进行检测，防止某些元素成分超标或者不足，便于进行后续的配比和研究。

3、通过设置有压力表，在灌装生物试剂的时候，压力表会检测管道内部的压强，当内部堵塞压强过大时，压力表会将信号发送给单片机，单片机将信号处理后发送给水泵，水泵停止运行，防止设备损坏。

附图说明

图1为本实用新型的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型的原料箱正视剖面结构示意图；

图3为本实用新型的药剂罐正视剖面结构示意图；

图4为本实用新型的系统框图。

图中：1、箱体；2、原料箱；3、底座；4、万向轮；5、减震弹簧；6、成分分析仪；7、输料管；8、药剂罐；9、控制面板；10、单片机；11、摄像头；12、压力表；13、出料管；14、水泵；15、进料管；16、半导体制冷片；17、温度传感器；18、加热管；19、进料口；20、卡槽；21、卡块；22、滤网；23、出料口。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种生物试剂生产设备辅助器，包括箱体1、原料箱2、底座3和药剂罐8，底座3底端的四个拐角处均设置有万向轮4，底座3的内部均匀设置有减震弹簧5，减震弹簧5呈等间距分布，减震性能更好，底座3的顶端设置有箱体1，箱体1的侧壁上设置有过氯乙烯防腐蚀层，提升装置使用寿命，箱体1与底座3之间构成焊接一体化结构，结构稳定性更高，箱体1的一侧安装有控制面板9，控制面板9的内部安装有单片机10，单片机10的型号可为HT66F018，箱体1内部一侧的顶端设置有摄像头11，箱体1内部底端的一侧设置有原料箱2，且原料箱2内部底端的两侧均设置有温度传感器17，温度传感器17的型号可为CWDZ11，原料箱2内部的一侧均匀设置有半导体制冷片16，原料箱2内部的另一侧设置有加热管18，加热管18呈“蛇”形，加热效果更好，原料箱2一侧的顶端设置有进料口19，且进料口19延伸至原料箱2的内部，原料箱2的顶端安装有水泵14，水泵14的型号可为ISGD，且水泵14的一侧设置有进料管15，且进料管15延伸至原料箱2的内部，水泵14的另一侧设置有出料管13，且出料管13上设置有压力表12，压力表12的型号可为HG-100YB，箱体1内部的底端设置有药剂罐8，药剂罐8内部的两侧均设置有卡槽20，且卡槽20之间固定有滤网22，滤网22的两侧均设置有与卡槽20相互配合的卡块21，卡槽20与卡块21之间构成卡合结构，便于拆卸清洗，出料管13延伸至药剂罐8的内部，药剂罐8一侧的顶端设置有出料口23，且出料口23延伸至药剂罐8的内部，箱体1内部底端的另一侧设置有成分分析仪6，成分分析仪6的信号可为DHF84，且成分分析仪6和药剂罐8之间固定有输料管7，摄像头11的输出端通过导线与单片机10的输入端电性连接，温度传感器17的输出端通过导线与单片机10的输入端电性连接，控制面板9的输出端通过导线与单片机10的输入端电性连接，压力表12的输出端通过导线与单片机10的输入端电性连接，单片机10的输出端通过导线与成分分析仪6、水泵14、半导体制冷片16、加热管18的输入端电性连接。

工作原理：使用时，将本装置移动至工作区域，将原料通过进料口19放入原料箱2的内部，温度传感器17检测到内部的温度是否符合原料保存条件，当温度过高或者过低时，会将信号发送给单片机10，单片机10将信号发送给半导体制冷片16或者加热管18，对内部进行降温或者加热，从而实现对温度的调控，有利于原料的保存和运输，启动水泵14对原料进行输送，原料输送的过程中可能会产生堵塞，当压力表12检测到管道内部的压强过大时，会将信号发送给单片机10，单片机10将信号发送给水泵14，水泵14停止运行，防止设备损坏，滤网22可以过滤掉一些较大的杂质，部分原料进入成分分析仪6内部进行检测，便于工作人员进行检查和研究，由于设置有减震弹簧5，在本装置运行时更加稳定，摄像头11可以对整个过程进行监控，节省人力物力。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822250207.0

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:90(成都)

授权编号:CN209519744U

授权时间:20191022

主分类号:B01J 19/00

专利分类号:B01J19/00;G01N33/00

范畴分类:23E;

申请人:成都新略医学检验有限公司

第一申请人:成都新略医学检验有限公司

申请人地址:610000 四川省成都市高新西区西芯大道5号汇都总部园11栋5楼

发明人:唐永昶;吴远航;全志星

第一发明人:唐永昶

当前权利人:成都新略医学检验有限公司

代理人:韩晓银

代理机构:51264

代理机构编号:成都天汇致远知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b33af136c4a45a8353265ecc.html