# 论市政工程混凝土施工质量通病及防治

杭州同一建设有限公司浙江省杭州市310051;

摘要：市政工程是我国和人民生活的基础。它在现代城市的防洪、灌溉、发电等建设和发展中发挥着重要作用。我国的市政工程大多位于水面以下。受水压、水腐蚀等不利因素的影响，以及工程本身规模大、工期长，市政工程具有施工标准和施工质量要求高、施工操作困难的特点。因此，在市政工程建设中做好质量控制工作就显得尤为重要。在市政工程中，混凝土工程是最重要的组成部分，直接影响市政工程建设的安全、工程造价和质量标准，在很大程度上决定了市政工程的质量能否满足实际使用的要求，控制市政工程中混凝土的质量，对保证市政工程的施工质量具有积极的意义。

关键词：市政工程；混凝土；施工质量；通病及防治

1市政工程混凝土施工质量通病分析

1.1氯离子腐蚀问题

由于氯离子在水中或空气中的作用，使凝结结构受到侵蚀，在很大程度上破坏了内部钢筋和混凝土。这是氯化物腐蚀。如果混凝土工程长期受到潮湿空气的影响，会使混凝土内部进入更多的氯化物。混凝土中的水泥水合物Ca（OH）2与氯化物作用，从而形成一些可溶物质。这将导致具体化。许多现象都发生了。混凝土结构的性能大大降低。对于这一问题的处理，重点是减少和防止混凝土氯离子的腐蚀，提高结构材料的耐久性。选择混凝土材料时，最合适的材料是抗腐蚀性强的水泥品种。可选用火山灰水泥、超抗硫酸盐水泥，对于混凝土的配置，应选择较低的水灰比，保证一定量的水泥，加入活性掺合料，有关人员应做好混凝土的振捣和养护工作，其渗透性和密实度进一步提高，其厚度应合理增加了钢筋的保护层。

1.2渗透问题

当混凝土与周围介质存在一定的压力差时，高压区域内的气体或液体会转移到低压方向，从而造成渗流问题。在市政工程建设过程中，混凝土主要存在于河堤、水库等水体中。这些地区的底部有强烈的水压。在高压条件下，水会渗入坝体，长期渗水会造成坝体底部渗水。这种现象会造成以下的危害：穿透发生后，会造成大量的水和一些空气渗入混凝土结构，造成混凝土结构中钢筋的腐蚀。钢筋一旦发生腐蚀，钢筋体积会明显增大，进一步增加混凝土的内部压力，进而造成结构的内部断裂。从而使结构逐渐由透水性转变为漏水，最终降低了混凝土机理的阻水效果，严重影响了工程结构的使用性能和耐久性。利用混凝土的孔隙度和孔隙度结构来影响渗透率的强弱；降低混凝土的孔隙度，有效地控制渗透率；在市政工程建设中，施工单位可以自行选择毛细管通道。选用的混凝土应具有良好的耐渗性，合理、科学地控制混凝土混混比，在一定程度上限制水水泥比；在具体施工过程中，应严格控制施工质量，使混凝土的铺面厚度达到相关标准，有效压实和振动。

2市政工程混凝土施工质量的具体防治策略

2.1完善混凝土市政工程施工管理

建立和完善质量管理机构，制定质量管理体系，实施质量责任制。认真做好技术提交工作，做好团队和员工技能的培训和考核，实行质量三检制度。只有当每个过程都合格时，才能进行下一个过程。具体比例由合格的监督机构设计，原材料采购从合格的公司供应商名单中选择，材料在使用前，应当按照规范的要求分批取样检验。除了制造商提供的合格报告外，每一批商品混凝土仍需要取样和检验。每批应制定混凝土浇筑方案，合理配备施工工人和监理人员，对施工机械和工具进行检查、合格、充分维护，并配备人员、材料等方面的备用设备；并在工艺验收合格后开仓。浇筑混凝土时，施工应严格按照操作规程，按照浇筑方案的顺序进行，质量检查员应当按照验收标准对混凝土进行验收，并对质量验收和评定进行记录。

2.2加强混凝土材料质量控制

建立和完善物料采购制度，规范合格供应商评估制度，清理物料供应质量不稳定、记录不良的供应商名单。对水泥的取样，应当按照规定的批次和贮存数量进行。在防水防潮的基础上，应根据储存时间顺序使用水泥，以防止水泥储存时间过长，并在必要时进行封包。混凝土配比的设计必须采用实际采购原材料的试验结果。

2.3加强混凝土机械设备管理

施工机械的应用是保证市政混凝土工程施工高质量、高效率的有效手段。然而，由于多种因素的影响，机械设备在使用多年后容易老化和功能不足，因此机械设备的管理也非常重要。建立设备定期维护制度，建立设备轮班前、轮班后检查交接制度，结束设备疾病工作。在施工计划安排中，应考虑到备用设备的数量，以避免在施工过程中出现设备关闭的现象。建立设备账户管理制度，严格禁止使用达到规定报废期限的设备。

2.4混凝土养护质量控制

混凝土维修工作是否到位，对混凝土的施工质量有很大影响。混凝土浇筑后的维护质量对提高混凝土强度和防止混凝土收缩裂缝具有重要意义。有效的维护可以减少裂缝的发生，如缺乏正确及时的维护，容易形成干缩裂缝，影响工程质量。由于施工后混凝土维修不当，容易因缺水而造成表面颜色差异和裂缝，影响混凝土质量和工程的外观美观。因此，维修工作的重要性是显而易见的。必须按照要求进行维护，确保混凝土表面在固化期间处于湿状态，以便水泥水化能够顺利进行，确保混凝土强度的正常发展，混凝土的固化时间不少于28天。在寒冷季节，混凝土表面应覆盖草帘，以防止寒潮侵袭，避免因水冻造成的膨胀在混凝土空隙中，并破坏内部结构。混凝土浇筑后的维护可以保证混凝土的施工质量，因此要把握好天气条件，及时对混凝土进行喷水维护，以降低裂缝的发生概率。

2.5混凝土施工过程中的监督及检验措施

施工前，应建立混凝土关注施工管理团队，对混凝土关注施工的组织管理进行监督，确保混凝土施工过程和技术运行水平；为保持混凝土的持续供应，保证混凝土浇筑质量，在浇筑混凝土前，工程总工应组织相关人员对施工技术进行监督。介绍了施工工艺、施工设备、施工工艺及施工中应注意的事项。施工机械由项目经理组织，在施工现场安排运输和操作人员，并对充填质量和施工质量进行相应的检查。工程负责人应当负责相应的技术、机电、质量和材料，保证混凝土施工的质量；在混凝土组合比例运行前，相应的专业混凝土试验人员应当配合监理单位进行鉴定、检验工作；施工过程中，应当进行相应的旁观者监督，控制施工质量，组织运输工作；混凝土应注意施工工作.采取相应的质量保证措施，将经营者、复合型人员和其他人员的经济效益与考核行为标准相结合，制定相应的激励措施和处罚措施，调动施工人员的积极性，规范施工人员的技术标准和操作，严格按照相应的程序和规范，保证混凝土的施工质量。

结束语

在市政工程过程中，混凝土的工程质量尤为重要。在这个时候，有许多技术上的困难。在实际工程运行中，对工程技术人员来说，有必要对工程技术中的所有难点进行总结和分析，了解其产生的原因，然后制定相应的对策。此时，在施工过程中，应严格限制工程中的施工程序和原材料，绝对保证工程质量，为完善国家市政工程事业作出贡献。

参考文献:

[1]陈瑞翔.试述市政工程混凝土施工质量通病及防治[J].建材发展导向,2017(12):37-38.

[2]张清沛,张恒德.试论市政工程混凝土施工质量通病及防治[J].商品与质量,2018(30):41.

[3]邓慧.市政工程混凝土施工质量通病及防治研究[J].黑龙江交通科技,2017(08):59-60.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b36b88b47c652e63011d9135.html