# 低负载量的双金属Au@Pt核壳催化剂催化氧化甲苯（英文）

### 论文摘要

采用液相氢气两步还原法制备了双金属Au@Pt核壳纳米粒子,通过直接吸附法将纳米粒子均匀地分散于载体上,制备出低负载量的双金属Au@Pt/Al2O3催化剂,并且评价了催化剂对甲苯的催化氧化性能。通过TEM、XRD、XPS、N2吸附-脱附和H2-TPR等对催化剂进行了表征。结果表明,与单金属Au和Pt催化剂相比,双金属Au@Pt核壳催化剂表现出更高的催化活性,具有很好的稳定性和选择性,在甲苯体积分数为1×10-3,气体空速为18 L·g-1·h-1的条件下,Au1@Pt2/Al2O3核壳催化剂具有优异的催化氧化性能,其中甲苯实现98%的转化率的温度(T98)为195℃。由XPS结果可知,在Au和Pt之间存在电子转移促进了Pt上活性氧物种的形成,催化剂的活性组分主要以Au0和Pt0的形式存在,并广泛分布在载体的表面上。Au@Pt纳米粒子与载体Al2O3之间的强相互作用也是提高甲苯催化氧化活性的重要因素。

### 论文目录

- 0 Introduction

- 1 Experimental

- 1.1 Materials

- 1.2 Preparation of nanoparticles

- 1.2.1 Preparation of Au nanoparticles

- 1.2.2 Preparation of Au@Pt core-shell nanoparticles

- 1.3 Catalyst characterization

- 1.4 Catalytic activity measurements

- 2 Results and discussion

- 2.1 Catalyst load test

- 2.2 Morphology and structure of the catalyst

- 2.3 Reducibility of catalyst

- 2.4 Catalytic activity of Au@Pt catalysts for toluene oxidation

- 2.5 Catalyst stability test

- 3 Conclusions

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李思汉,李小青,胡凤腾,张超,严新焕

关键词: 双金属,核壳,挥发性有机物,甲苯,催化氧化

来源: 无机化学学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 浙江工业大学绿色化学合成技术国家重点实验室培育基地

基金: 国家重点研发计划(No.2017YFC0210900),浙江省科技计划项目(No.2016C31104)资助

分类号: O621.251

页码: 553-562

总页数: 10

文件大小: 2314K

下载量: 166

### 相关论文文献

- [1].电感耦合等离子体发射光谱法测定钌炭催化剂中的钌[J]. 能源化工 2019(05)

- [2].山西煤化所燃料电池催化剂设计研究取得进展[J]. 化工新型材料 2019(11)

- [3].介孔催化剂用于合成气制低碳醇的研究进展[J]. 当代化工研究 2020(03)

- [4].Y改性对V_2O_5-MoO_3/TiO_2催化剂脱硝性能的影响[J]. 现代化工 2020(03)

- [5].一种制备稀土顺丁橡胶的催化剂的制备方法[J]. 橡胶科技 2020(03)

- [6].钇掺杂钌催化剂的制备及其催化对硝基甲苯加氢制对甲基环己胺[J]. 精细石油化工 2020(02)

- [7].新型孔雀石型1,4-丁炔二醇催化剂的开发[J]. 辽宁化工 2020(04)

- [8].蜂窝式催化剂与平板式催化剂的运行现状分析[J]. 清洗世界 2020(04)

- [9].高铼酸铵热分解及其在银催化剂中的应用研究[J]. 齐鲁工业大学学报 2019(03)

- [10].介质阻挡放电联合锰基催化剂对乙酸乙酯的降解效果[J]. 环境工程学报 2020(05)

- [11].低变催化剂运行末期对装置的影响[J]. 化工设计通讯 2020(03)

- [12].乙烷驯化对银催化剂的性能影响研究[J]. 广东化工 2020(08)

- [13].规整催化剂数值模拟的研究进展[J]. 化工技术与开发 2020(04)

- [14].两种铬系催化剂的制备及催化乙烯聚合性能研究[J]. 精细化工中间体 2020(02)

- [15].全密度聚乙烯干粉催化剂的控制及优化[J]. 中国仪器仪表 2020(06)

- [16].车用催化剂的研究进展及产业现状[J]. 浙江冶金 2020(Z1)

- [17].有机化学反应中非金属有机催化剂的应用研究[J]. 化工管理 2020(18)

- [18].甲醇制丙烯催化剂侧线装置性能评价[J]. 现代化工 2020(06)

- [19].干燥过程对催化剂物化性质的影响[J]. 辽宁化工 2020(06)

- [20].甲烷化反应器催化剂积炭过程的模拟研究[J]. 高校化学工程学报 2020(03)

- [21].钴基费托合成催化剂硫中毒热力学分析[J]. 化学工程 2020(07)

- [22].合成气制二甲醚中残留钠对催化剂的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(04)

- [23].费托合成钴基催化剂助剂研究进展[J]. 现代化工 2020(09)

- [24].二氧化硫氧化制硫酸用钒催化剂的研究进展[J]. 广州化工 2020(14)

- [25].催化裂化外取热器入口区域催化剂分布及优化[J]. 过程工程学报 2020(09)

- [26].Mn-Ce-Pr/Al_2O_3臭氧催化剂的制备及其性能研究[J]. 功能材料 2020(09)

- [27].钒催化剂在硫酸生产中的应用[J]. 广东化工 2020(17)

- [28].中低温煤焦油加氢反应中催化剂的开发与研究[J]. 化学工程师 2020(09)

- [29].乙炔氢氯化钌基催化剂的研究与进展[J]. 中国氯碱 2020(10)

- [30].Cu-xZrO_2/SiO_2改性催化剂对醋酸甲酯制乙醇性能的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b384161005d1f95ea0298395.html