# 一种不用螺栓安装的加工中心主轴论文和设计-葛建国

### 全文摘要

本实用新型公开了一种不用螺栓安装的加工中心主轴，主要由加工中心主轴通过连接法兰穿接在主轴箱内构成，所述加工中心主轴水平或竖直安装，所述连接法兰设于加工中心主轴前端部，且连接法兰的后端面与主轴箱的前端面贴合，其特征在于：所述连接法兰上沿周向穿接设有数个圆柱销，所述圆柱销将连接法兰与主轴箱固定连接，在所述加工中心主轴后端部突出于主轴箱后端面的部分外表面设有外螺纹，所述外螺纹上还螺接有一锁紧螺母，所述锁紧螺母将加工中心主轴后端部固定于主轴箱的后端面。本实用新型采用圆柱销连接，在连接法兰外径不变的情况下，圆柱销的安装空间较小，从而可以安装更大尺寸的轴承，使得加工中心主轴的刚性变强，使用寿命变长。

### 主设计要求

1.一种不用螺栓安装的加工中心主轴，主要由加工中心主轴通过连接法兰穿接在主轴箱内构成，所述加工中心主轴水平或竖直安装，所述连接法兰设于加工中心主轴前端部，且连接法兰的后端面与主轴箱的前端面贴合，其特征在于：所述连接法兰上沿周向穿接设有数个圆柱销，所述圆柱销将连接法兰与主轴箱固定连接，在所述加工中心主轴后端部突出于主轴箱后端面的部分外表面设有外螺纹，所述外螺纹上还螺接有一锁紧螺母，所述锁紧螺母将加工中心主轴后端部固定于主轴箱的后端面。

### 设计方案

1.一种不用螺栓安装的加工中心主轴，主要由加工中心主轴通过连接法兰穿接在主轴箱内构成，所述加工中心主轴水平或竖直安装，所述连接法兰设于加工中心主轴前端部，且连接法兰的后端面与主轴箱的前端面贴合，其特征在于：所述连接法兰上沿周向穿接设有数个圆柱销，所述圆柱销将连接法兰与主轴箱固定连接，在所述加工中心主轴后端部突出于主轴箱后端面的部分外表面设有外螺纹，所述外螺纹上还螺接有一锁紧螺母，所述锁紧螺母将加工中心主轴后端部固定于主轴箱的后端面。

2.根据权利要求1所述的一种不用螺栓安装的加工中心主轴，其特征在于：所述加工中心主轴前端部还设有轴承，所述轴承设于加工中心主轴内，且轴承的轴线与加工中心主轴轴线重合。

3.根据权利要求2所述的一种不用螺栓安装的加工中心主轴，其特征在于：所述轴承的最大内径为φ90。

4.根据权利要求1所述的一种不用螺栓安装的加工中心主轴，其特征在于：所述加工中心主轴前端面还设有内锥孔，所述内锥孔的轴线与加工中心主轴轴线重合。

5.根据权利要求4所述的一种不用螺栓安装的加工中心主轴，其特征在于：所述内锥孔的最大锥度为BT50。

6.根据权利要求1所述的一种不用螺栓安装的加工中心主轴，其特征在于：所述圆柱销呈环形阵列分布，且圆柱销的规格为φ6。

7.根据权利要求6所述的一种不用螺栓安装的加工中心主轴，其特征在于：所述圆柱销的中心线与加工中心主轴前端部的外圆表面之间间距为3.5mm。

8.根据权利要求1所述的一种不用螺栓安装的加工中心主轴，其特征在于：所述锁紧螺母包括螺母和沉头螺钉，所述螺母的外圆表面至内圆螺纹面钻有贯穿的螺纹孔，所述螺纹孔与沉头螺钉相匹配。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及机床加工设备技术领域，具体涉及一种不用螺栓安装的加工中心主轴。

背景技术

加工中心主轴是加工中心的主要组成部分，在加工中心主轴内通过轴承活动设置有一主轴轴体；加工中心主轴的旋转精度和结构刚度是决定加工质量和切削效率的重要因素，而加工中心主轴旋转时在影响加工精度的方向上出现的径向和轴向跳动，主要决定于加工中心主轴和轴承的制造和装配质量；加工中心主轴的结构刚度主要决定于主轴的弯曲刚度、轴承的刚度及阻尼。

现有的加工中心主轴与主轴箱用8个M10的连接，在连接法兰外径不变的情况下，考虑安装螺栓的空间，加工中心主轴前端的轴承最大内径只能做到φ70；轴承承载能力差，定位效果不好，导致旋转精度低，亟待改进。

发明内容

本实用新型要解决的技术问题是提供一种不用螺栓安装的加工中心主轴，该加工中心主轴前端轴承变大，加工中心主轴的刚性变强、使用寿命变长。

为解决上述技术问题，本实用新型采取如下技术方案：本实用新型的一种不用螺栓安装的加工中心主轴，主要由加工中心主轴通过连接法兰穿接在主轴箱内构成，所述加工中心主轴水平或竖直安装，所述连接法兰设于加工中心主轴前端部，且连接法兰的后端面与主轴箱的前端面贴合，其创新点在于：所述连接法兰上沿周向穿接设有数个圆柱销，所述圆柱销将连接法兰与主轴箱固定连接，在所述加工中心主轴后端部突出于主轴箱后端面的部分外表面设有外螺纹，所述外螺纹上还螺接有一锁紧螺母，所述锁紧螺母将加工中心主轴后端部固定于主轴箱的后端面。

优选的，所述加工中心主轴前端部还设有轴承，所述轴承设于加工中心主轴内，且轴承的轴线与加工中心主轴轴线重合。

优选的，所述轴承的最大内径为φ90。

优选的，所述加工中心主轴前端面还设有内锥孔，所述内锥孔的轴线与加工中心主轴轴线重合。

优选的，所述内锥孔的最大锥度为BT50。

优选的，所述圆柱销呈环形阵列分布，且圆柱销的规格为φ6。

优选的，所述圆柱销的中心线与加工中心主轴前端部的外圆表面之间间距为3.5mm。

优选的，所述锁紧螺母包括螺母和沉头螺钉，所述螺母的外圆表面至内圆螺纹面钻有贯穿的螺纹孔，所述螺纹孔与沉头螺钉相匹配。

本实用新型的有益效果：

本实用新型通过将加工中心主轴与主轴箱用圆柱销连接，加工中心主轴后端用锁紧螺母固定；在连接法兰外径不变的情况下，圆柱销所需的安装空间较小，加工中心主轴前端安装轴承的空间变大，可以安装更大内径尺寸的轴承，从而带来以下优点：

1）加工中心主轴前端的轴承变大，加工中心主轴的刚性变强，使用寿命变长；

2）加工中心主轴安装方式变得简单，外观简洁；

3）加工中心主轴前端面的内锥孔可以从BT40变为BT50；

4）本实用新型利用锁紧螺母锁定加工中心主轴与主轴箱的后端面，锁紧螺母被充分旋紧后，顶压主轴箱的前端面，从而消除了安装间隙，不会受到零部件加工误差的影响，提高了加工中心主轴与主轴箱连接的可靠性。

附图说明

为了更清晰地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型中记载的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型不用螺栓安装的加工中心主轴的结构示意图。

图2为图1中锁紧螺母的结构示意图。

图3为改进前用螺栓安装的加工中心主轴的结构示意图。

1-加工中心主轴；2-连接法兰；3-主轴箱；4-圆柱销；5-锁紧螺母；6-轴承；7-内锥孔；8-螺栓；9-外螺纹；10-螺母；11-沉头螺钉。

具体实施方式

下面将通过具体实施方式对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述。

本实用新型的一种不用螺栓安装的加工中心主轴，具体结构如图1所示，主要由加工中心主轴1通过连接法兰2穿接在主轴箱3内构成，其中，加工中心主轴1水平或竖直安装，而连接法兰2设于加工中心主轴1前端部，且连接法兰2的后端面与主轴箱3的前端面贴合。

本实用新型的创新点为在连接法兰2上沿周向穿接设有数个圆柱销4，且圆柱销4将连接法兰2与主轴箱3固定连接；如图1所示，该圆柱销4的直径φ6，且呈环形阵列分布，圆柱销4的中心线与加工中心主轴1前端部的外圆表面之间间距为3.5mm，可见圆柱销4所需的安装空间较小；而在加工中心主轴1后端部突出于主轴箱3后端面的部分外表面设有外螺纹9，在外螺纹9上还螺接有一锁紧螺母5，加工中心主轴1后端部用锁紧螺母5固定；其中，锁紧螺母5的具体结构如图2所示，锁紧螺母5包括螺母10和沉头螺钉11，螺母10的外圆表面至内圆螺纹面钻有贯穿的螺纹孔，且螺纹孔与沉头螺钉11相匹配。本实用新型利用锁紧螺母5锁定加工中心主轴1与主轴箱3的后端面，锁紧螺母5被充分旋紧后，顶压主轴箱3的前端面，从而消除了安装间隙，不会受到零部件加工误差的影响，提高了加工中心主轴1与主轴箱3连接的可靠性。

本实用新型在加工中心主轴1前端部还设有轴承6，如图1所示，该轴承6的最大内径为φ90，轴承6设于加工中心主轴1内，且轴承6的轴线与加工中心主轴1轴线重合。

本实用新型在加工中心主轴1前端面还设有内锥孔7，如图1所示，内锥孔7的轴线与加工中心主轴1轴线重合，且内锥孔7的最大锥度为BT50。

本实用新型通过将加工中心主轴1与主轴箱3用φ6的圆柱销4连接，加工中心主轴1安装方式变得简单，外观简洁；如图1、图3所示，相比于图3中采用螺栓8连接的方式，在连接法兰2外径不变的情况下，φ6的圆柱销4所需的安装空间较小，加工中心主轴1前端的轴承6最大内径可以做到φ90，轴承6的变大，使得加工中心主轴1的刚性变强，使用寿命变长；而且加工中心主轴1前端面的内锥孔7可以从BT40变为BT50。

上面所述的实施例仅仅是本实用新型的优选实施方式进行描述，并非对本实用新型的构思和范围进行限定，在不脱离本实用新型设计构思的前提下，本领域中普通工程技术人员对本实用新型的技术方案作出的各种变型和改进均应落入本实用新型的保护范围，本实用新型的请求保护的技术内容，已经全部记载在技术要求书中。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920007310.4

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209532121U

授权时间:20191025

主分类号:B23B 19/02

专利分类号:B23B19/02

范畴分类:26E;

申请人:江苏思维福特机械科技股份有限公司

第一申请人:江苏思维福特机械科技股份有限公司

申请人地址:226000 江苏省南通市通州区兴仁镇徐庄村5组

发明人:葛建国;石优国;魏特;李维;张冠顺

第一发明人:葛建国

当前权利人:江苏思维福特机械科技股份有限公司

代理人:戴朝荣

代理机构:32252

代理机构编号:南京钟山专利代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b3b3ade85d8f4abe86d6053d.html