# 825初轧机直轧模具厚扁钢工艺探讨

### 论文摘要

通过在成品前预留5～10mm作为平整量,即选择无凸度的孔型采取多道次且每道次少压下的方法,可以使用初轧开坯孔型生产模具厚扁钢并使其扁材C值及直角度满足用户的要求;通过提高变形温度、降低轧制速度及增加单道次变形程度来克服初轧机轧制能力不足,使变形更加深入,提高产品探伤合格率;通过使用工业盐强制破磷、开坯前几道次多翻面及二火轧制时先立轧破鳞等克服初轧生产线上无除鳞设备的缺陷,模具厚扁钢的表面质量达到用户要求。

### 论文目录

- 前言

- 1825初轧机直轧模具厚扁钢存在的问题

- 2 产品试制工艺方案及操作要点

- 2.1 钢锭加热工艺

- 2.2 825初轧轧制工艺及要点

- 2.2.1 控制扁材C值及直角度

- 2.2.2 确保探伤合格

- 2.2.3 确保产品平直度及板型达标

- 2.2.4 确保产品表面质量满足要求

- 2.3 模具厚扁钢直轧材轧后处理

- 2.3.1 产品分断

- 2.3.2 模具厚扁钢热处理

- 2.3.3 模具厚扁钢的运输及产品堆放

- 3 产品试制效果

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 段丕荣

关键词: 初轧机,厚扁钢,工艺,模具

来源: 特钢技术 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司

分类号: TG333

DOI: 10.16683/J.CNKI.ISSN1674-0971.2019.1005

页码: 19-23

总页数: 5

文件大小: 2011K

下载量: 13

### 相关论文文献

- [1].50CrMnMoVNb弹簧扁钢产品的开发[J]. 新疆钢铁 2019(04)

- [2].汽车用热轧弹簧扁钢60Si_2Mn试制[J]. 南方金属 2020(04)

- [3].S形扁钢成型工艺探讨[J]. 金属制品 2016(06)

- [4].65Mn扁钢剪切开裂分析[J]. 热处理 2014(06)

- [5].也谈木扶手扁钢焊接固定架[J]. 重庆建筑 2012(05)

- [6].水冷工艺生产巨型扁钢锭的模拟研究[J]. 铸造技术 2011(05)

- [7].也谈木扶梯扁钢焊接固定架[J]. 重庆建筑 2010(07)

- [8].印度政府考虑禁止出口扁钢产品和铁矿石[J]. 国土资源情报 2008(07)

- [9].热轧弹簧扁钢质量缺陷分析及控制[J]. 河北冶金 2020(04)

- [10].舷顶列板兼做拦油扁钢的可行性[J]. 船舶工程 2020(04)

- [11].扁钢周期齿形轧制精确成形工艺优化模拟研究[J]. 轧钢 2018(01)

- [12].万能轧机轧制电极扁钢工艺实践[J]. 山西冶金 2017(04)

- [13].数控扁钢精整机在膜式壁制造中的应用[J]. 锅炉技术 2012(01)

- [14].分段正交扁钢支撑设计原则[J]. 建筑结构 2014(07)

- [15].热轧直角扁钢研制开发实践[J]. 冶金信息导刊 2010(03)

- [16].大型扁钢锭锭型设计和评价[J]. 中国冶金 2016(05)

- [17].纺织机针板用易切削扁钢开发[J]. 现代冶金 2009(05)

- [18].东北特钢股份模具扁钢连轧扭转简析[J]. 特钢技术 2019(02)

- [19].提高热轧阴极扁钢成品尺寸精度的实践[J]. 新疆钢铁 2020(01)

- [20].1.2714锻制扁钢的试制研究[J]. 大型铸锻件 2014(03)

- [21].甲板开口围缘扁钢加强方式研究[J]. 中国舰船研究 2014(03)

- [22].分段正交扁钢支撑稳定分析[J]. 建筑结构 2014(07)

- [23].50CrVA弹簧扁钢淬透性的研究[J]. 安徽冶金 2014(01)

- [24].一种新型模具扁钢生产工艺[J]. 特钢技术 2013(03)

- [25].电极扁钢系列孔型设计与开发[J]. 柳钢科技 2011(03)

- [26].60Si2Mn弹簧扁钢端部裂纹形成机制及预防[J]. 金属热处理 2017(01)

- [27].电极扁钢系列产品开发[J]. 河北冶金 2016(04)

- [28].分段正交扁钢支撑试验研究[J]. 建筑结构 2014(07)

- [29].浅析饰面板植钉扁钢挂贴样板施工工艺[J]. 福建建材 2014(04)

- [30].50CrVA弹簧扁钢压标示开裂原因分析[J]. 安徽冶金 2014(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b3e21de7a578a7cae5e21568.html