# 立式中频淬火装置论文和设计-周亚洪

### 全文摘要

本实用新型公开了一种立式中频淬火装置，包括底座，所述底座内部开设有蓄水池，所述蓄水池底部焊接固定有支撑柱，所述支撑柱顶端焊接固定有工作台，所述工作台顶端焊接固定有下顶尖，所述下顶尖表面套接有定位装置，所述蓄水池内部设置有水泵，所述蓄水池一侧设置有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆底端与底座内壁固定连接，所述电动伸缩杆输出端固定连接有衔接块。本实用新型通过将工件放置在上顶尖与下顶尖之间，加热环经中频电源加热，电机转动带动螺纹杆转动，利用丝杆传动原理，螺纹杆转动带动螺母座运动，螺母座运动带动加热环上下运动，从而将工件进行加热至临界温度，此时关闭中频电源并使加热环悬停在上顶针部位。

### 主设计要求

1.一种立式中频淬火装置，包括底座(1)，其特征在于：所述底座(1)内部开设有蓄水池(2)，所述蓄水池(2)底部焊接固定有支撑柱(3)，所述支撑柱(3)顶端焊接固定有工作台(4)，所述工作台(4)顶端焊接固定有下顶尖(5)，所述下顶尖(5)表面套接有定位装置(6)，所述蓄水池(2)内部设置有水泵(7)，所述蓄水池(2)一侧设置有电动伸缩杆(8)，所述电动伸缩杆(8)底端与底座(1)内壁固定连接，所述电动伸缩杆(8)输出端固定连接有衔接块(9)，所述衔接块(9)一侧固定连接有空心圆环(10)，所述空心圆环(10)底端连接有软管(11)，所述软管(11)一端与水泵(7)输出端固定连接，所述底座(1)一侧顶端固定连接有立柱(12)，所述立柱(12)顶端一侧固定连接有支撑板(13)，所述支撑板(13)底端固定连接有上顶尖(14)，所述上顶尖(14)与下顶尖(5)之间放置有工件(15)，所述立柱(12)内部设置有电机(16)，所述立柱(12)一侧设置有螺纹杆(17)，所述螺纹杆(17)顶端贯穿支撑板(13)且设置为转动连接，所述螺纹杆(17)顶端与电机(16)输出轴之间传动连接有传动带(18)，所述螺纹杆(17)表面螺纹连接有螺母座(19)，所述螺母座(19)与螺纹杆(17)设置为螺纹连接，所述螺母座(19)一侧焊接固定有加热环(20)。

### 设计方案

1.一种立式中频淬火装置，包括底座(1)，其特征在于：所述底座(1)内部开设有蓄水池(2)，所述蓄水池(2)底部焊接固定有支撑柱(3)，所述支撑柱(3)顶端焊接固定有工作台(4)，所述工作台(4)顶端焊接固定有下顶尖(5)，所述下顶尖(5)表面套接有定位装置(6)，所述蓄水池(2)内部设置有水泵(7)，所述蓄水池(2)一侧设置有电动伸缩杆(8)，所述电动伸缩杆(8)底端与底座(1)内壁固定连接，所述电动伸缩杆(8)输出端固定连接有衔接块(9)，所述衔接块(9)一侧固定连接有空心圆环(10)，所述空心圆环(10)底端连接有软管(11)，所述软管(11)一端与水泵(7)输出端固定连接，所述底座(1)一侧顶端固定连接有立柱(12)，所述立柱(12)顶端一侧固定连接有支撑板(13)，所述支撑板(13)底端固定连接有上顶尖(14)，所述上顶尖(14)与下顶尖(5)之间放置有工件(15)，所述立柱(12)内部设置有电机(16)，所述立柱(12)一侧设置有螺纹杆(17)，所述螺纹杆(17)顶端贯穿支撑板(13)且设置为转动连接，所述螺纹杆(17)顶端与电机(16)输出轴之间传动连接有传动带(18)，所述螺纹杆(17)表面螺纹连接有螺母座(19)，所述螺母座(19)与螺纹杆(17)设置为螺纹连接，所述螺母座(19)一侧焊接固定有加热环(20)。

2.根据权利要求1所述的立式中频淬火装置，其特征在于：所述定位装置(6)包括弹簧(61)，所述弹簧(61)套接在下顶尖(5)表面，所述弹簧(61)底端与工作台(4)表面固定连接，所述弹簧(61)顶端固定连接有定位盘(62)，所述定位盘(62)顶部与工件(15)相适配，所述定位盘(62)内部开设有通孔，所述通孔与下顶尖(5)相适配，所述下顶尖(5)贯穿通孔与工件(15)相接触。

3.根据权利要求1所述的立式中频淬火装置，其特征在于：所述立柱(12)一侧表面焊接固定有滑轨(21)，所述螺母座(19)一侧与滑轨(21)滑动连接。

4.根据权利要求1所述的立式中频淬火装置，其特征在于：所述加热环(20)和空心圆环(10)均套接设置在工件(15)表面。

5.根据权利要求1所述的立式中频淬火装置，其特征在于：所述空心圆环(10)内壁均匀开设有若干通孔。

6.根据权利要求1所述的立式中频淬火装置，其特征在于：所述加热环(20)外接有中频电源。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及淬火机床设备技术领域，特别涉及一种立式中频淬火装置。

背景技术

中频淬火机床是对销轴、突缘、法兰盘等中小异形零件进行中频感应加热及喷液淬火的感应热处理装置。现有中频淬火机床机床在淬火时是需要人工对加热过后的工件进行喷水，同时需要在机床内部放置一个电机来带动工件转动，才能使水均匀的喷洒到工件表面完成淬火，这样势必导致能耗增加以及人工成本增加，并且工作效率也得不到提高。

因此，发明一种立式中频淬火装置来解决上述问题很有必要。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种立式中频淬火装置，通过简单的结构设计，将人工喷水降温设置为自动喷水，并且通过与工件匹配的圆环进行喷水，有利于减少现有需要额外使用电机带动工件转动的工序，从而节省电能，同时空心圆环可以使水喷水均匀，提高工作效率的同时也提高了产品合格率，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种立式中频淬火装置，包括底座，所述底座内部开设有蓄水池，所述蓄水池底部焊接固定有支撑柱，所述支撑柱顶端焊接固定有工作台，所述工作台顶端焊接固定有下顶尖，所述下顶尖表面套接有定位装置，所述蓄水池内部设置有水泵，所述蓄水池一侧设置有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆底端与底座内壁固定连接，所述电动伸缩杆输出端固定连接有衔接块，所述衔接块一侧固定连接有空心圆环，所述空心圆环底端连接有软管，所述软管一端与水泵输出端固定连接，所述底座一侧顶端固定连接有立柱，所述立柱顶端一侧固定连接有支撑板，所述支撑板底端固定连接有上顶尖，所述上顶尖与下顶尖之间放置有工件，所述立柱内部设置有电机，所述立柱一侧设置有螺纹杆，所述螺纹杆顶端贯穿支撑板且设置为转动连接，所述螺纹杆顶端与电机输出轴之间传动连接有传动带，所述螺纹杆表面螺纹连接有螺母座，所述螺母座与螺纹杆设置为螺纹连接，所述螺母座一侧焊接固定有加热环。

优选的，所述定位装置包括弹簧，所述弹簧套接在下顶尖表面，所述弹簧底端与工作台表面固定连接，所述弹簧顶端固定连接有定位盘，所述定位盘顶部与工件相适配，所述定位盘内部开设有通孔，所述通孔与下顶尖相适配，所述下顶尖贯穿通孔与工件相接触。

优选的，所述立柱一侧表面焊接固定有滑轨，所述螺母座一侧与滑轨滑动连接。

优选的，所述加热环和空心圆环均套接设置在工件表面。

优选的，所述空心圆环内壁均匀开设有若干通孔。

优选的，所述加热环外接有中频电源。

本实用新型的技术效果和优点：

1、本实用新型通过将工件放置在上顶尖与下顶尖之间，加热环经中频电源加热，电机转动带动螺纹杆转动，利用丝杆传动原理，螺纹杆转动带动螺母座运动，螺母座运动带动加热环上下运动，从而将工件进行加热至临界温度，此时关闭中频电源并使加热环悬停在上顶针部位，水泵工作，使蓄水池内部的水经软管进入到空心圆环内部，电动伸缩杆伸长带动衔接块往上运动，衔接块往上运动带动空心圆环往上运动，水经空心圆环表面通孔喷洒在工件表面，从而对工件进行快速降温，进而完成淬火工序，本实用新型通过简单的结构设计，将人工喷水降温设置为自动喷水，并且通过与工件匹配的圆环进行喷水，有利于减少现有需要额外使用电机带动工件转动的工序，从而节省电能，同时空心圆环可以使水喷水均匀，提高工作效率的同时也提高了产品合格率；

2、本实用新型通过设置有定位装置，在安装工件时，只需要将工件底端放置在定位盘内部，工件的自重和工作人员轻轻施加的压力，使得弹簧压缩并带动定位盘往下运动，此时将工件的顶端对准上顶尖，工作人员轻轻的将手松开，弹簧恢复形变产生的弹力使得工件被固定，有利于方便于工作人员取放工件，从而可以提高工作效率。

附图说明

图1为本实用新型的整体正视剖面示意图。

图2为本实用新型的图1中A部放大图。

图中：1底座、2蓄水池、3支撑柱、4工作台、5下顶尖、6定位装置、61弹簧、62定位盘、7水泵、8电动伸缩杆、9衔接块、10空心圆环、11软管、12立柱、13支撑板、14上顶尖、15工件、16电机、17螺纹杆、18传动带、19螺母座、20加热环、21滑轨。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型提供了如图1-2所示的一种立式中频淬火装置，包括底座1，所述底座1内部开设有蓄水池2，所述蓄水池2底部焊接固定有支撑柱3，所述支撑柱3顶端焊接固定有工作台4，所述工作台4顶端焊接固定有下顶尖5，所述下顶尖5表面套接有定位装置6，所述蓄水池2内部设置有水泵7，所述蓄水池2一侧设置有电动伸缩杆8，所述电动伸缩杆8底端与底座1内壁固定连接，所述电动伸缩杆8输出端固定连接有衔接块9，所述衔接块9一侧固定连接有空心圆环10，所述空心圆环10底端连接有软管11，所述软管11一端与水泵7输出端固定连接，所述底座1一侧顶端固定连接有立柱12，所述立柱12顶端一侧固定连接有支撑板13，所述支撑板13底端固定连接有上顶尖14，所述上顶尖14与下顶尖5之间放置有工件15，所述立柱12内部设置有电机16，所述立柱12一侧设置有螺纹杆17，所述螺纹杆17顶端贯穿支撑板13且设置为转动连接，所述螺纹杆17顶端与电机16输出轴之间传动连接有传动带18，所述螺纹杆17表面螺纹连接有螺母座19，所述螺母座19与螺纹杆17设置为螺纹连接，所述螺母座19一侧焊接固定有加热环20。

进一步的，在上述技术方案中，所述定位装置6包括弹簧61，所述弹簧61套接在下顶尖5表面，所述弹簧61底端与工作台4表面固定连接，所述弹簧61顶端固定连接有定位盘62，所述定位盘62顶部与工件15相适配，所述定位盘62内部开设有通孔，所述通孔与下顶尖5相适配，所述下顶尖5贯穿通孔与工件15相接触；

进一步的，在上述技术方案中，所述立柱12一侧表面焊接固定有滑轨21，所述螺母座19一侧与滑轨21滑动连接，滑轨21的设置给螺母座19运动提供了导向性；

进一步的，在上述技术方案中，所述加热环20和空心圆环10均套接设置在工件15表面；

进一步的，在上述技术方案中，所述空心圆环10内壁均匀开设有若干通孔；

进一步的，在上述技术方案中，所述加热环20外接有中频电源。

本实用工作原理：

参照说明书附图1，将工件15放置在上顶尖14与下顶尖5之间，加热环20经中频电源加热，电机16转动带动螺纹杆17转动，利用丝杆传动原理，螺纹杆17转动带动螺母座19运动，螺母座19运动带动加热环20上下运动，从而将工件15进行加热至临界温度，此时关闭中频电源并使加热环20悬停在上顶针部位，水泵7工作，使蓄水池2内部的水经软管11进入到空心圆环10内部，电动伸缩杆8伸长带动衔接块9往上运动，衔接块9往上运动带动空心圆环10往上运动，水经空心圆环10表面通孔喷洒在工件15表面，从而对工件15进行快速降温，进而完成淬火工序，本实用新型通过简单的结构设计，将人工喷水降温设置为自动喷水，并且通过与工件15匹配的圆环进行喷水，有利于减少现有需要额外使用电机带动工件15转动的工序，从而节省电能，同时空心圆环10可以使水喷水均匀，提高工作效率的同时也提高了产品合格率；

参照说明书附图2，通过设置有定位装置6，在安装工件15时，只需要将工件15底端放置在定位盘62内部，工件15的自重和工作人员轻轻施加的压力，使得弹簧61压缩并带动定位盘62往下运动，此时将工件15的顶端对准上顶尖14，工作人员轻轻的将手松开，弹簧61恢复形变产生的弹力使得工件15被固定，有利于方便于工作人员取放工件15，从而可以提高工作效率。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920307099.8

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209854205U

授权时间:20191227

主分类号:C21D1/667

专利分类号:C21D1/667;C21D9/00

范畴分类:25B;

申请人:常州市同友机械科技有限公司

第一申请人:常州市同友机械科技有限公司

申请人地址:213000 江苏省常州市新北区罗溪镇兴邦路12号

发明人:周亚洪

第一发明人:周亚洪

当前权利人:常州市同友机械科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b40b036aab2f67cc49054c12.html