# 一种体育弹跳力辅助训练器论文和设计-王晓宇

### 全文摘要

本实用新型公开了一种体育弹跳力辅助训练器，包括第一撑板，所述第一撑板一端通过转动栓转动连接有第二撑板，所述第一撑板和第二撑板靠近转动栓的一端均开设有弹簧槽，所述弹簧槽内壁通过转动栓转动连接有扭转弹簧，所述第一撑板和第二撑板一侧均开设有长滑槽，所述第一撑板和第二撑板远离长滑槽的一侧固定连接有防护垫，所述转动栓两端均延伸至第一撑板和第二撑板外部并固定连接有连接带，所述连接带远离转动栓的一端固定连接有套圈，所述第一撑板和第二撑板远离转动栓的一端两侧均固定连接有固定栓，本实用新型涉及弹跳力技术领域。该一种体育弹跳力辅助训练器，可针对腿部肌肉进行训练，训练效果好，可保护腿部不易损伤。

### 主设计要求

1.一种体育弹跳力辅助训练器，包括第一撑板(1)，其特征在于：所述第一撑板(1)一端通过转动栓(2)转动连接有第二撑板(3)，所述第一撑板(1)和第二撑板(3)靠近转动栓(2)的一端均开设有弹簧槽(4)，所述弹簧槽(4)内壁通过转动栓(2)转动连接有扭转弹簧(5)，所述第一撑板(1)和第二撑板(3)一侧均开设有长滑槽(6)，所述第一撑板(1)和第二撑板(3)远离长滑槽(6)的一侧固定连接有防护垫(7)，所述转动栓(2)两端均延伸至第一撑板(1)和第二撑板(3)外部并固定连接有连接带(8)，所述连接带(8)远离转动栓(2)的一端固定连接有套圈(9)，所述第一撑板(1)和第二撑板(3)远离转动栓(2)的一端两侧均固定连接有固定栓(10)，所述固定栓(10)一侧固定连接有固定带(11)。

### 设计方案

1.一种体育弹跳力辅助训练器，包括第一撑板(1)，其特征在于：所述第一撑板(1)一端通过转动栓(2)转动连接有第二撑板(3)，所述第一撑板(1)和第二撑板(3)靠近转动栓(2)的一端均开设有弹簧槽(4)，所述弹簧槽(4)内壁通过转动栓(2)转动连接有扭转弹簧(5)，所述第一撑板(1)和第二撑板(3)一侧均开设有长滑槽(6)，所述第一撑板(1)和第二撑板(3)远离长滑槽(6)的一侧固定连接有防护垫(7)，所述转动栓(2)两端均延伸至第一撑板(1)和第二撑板(3)外部并固定连接有连接带(8)，所述连接带(8)远离转动栓(2)的一端固定连接有套圈(9)，所述第一撑板(1)和第二撑板(3)远离转动栓(2)的一端两侧均固定连接有固定栓(10)，所述固定栓(10)一侧固定连接有固定带(11)。

2.根据权利要求1所述的一种体育弹跳力辅助训练器，其特征在于：所述扭转弹簧(5)的两个受力支腿分别延伸至第一撑板(1)和第二撑板(3)的长滑槽(6)内部并与长滑槽(6)滑动连接。

3.根据权利要求1所述的一种体育弹跳力辅助训练器，其特征在于：所述套圈(9)上设置有第一卡扣(12)，所述套圈(9)上远离第一卡扣(12)的一侧固定连接有护膝垫(13)。

4.根据权利要求1所述的一种体育弹跳力辅助训练器，其特征在于：所述固定带(11)上设置有第二卡扣(14)。

5.根据权利要求1所述的一种体育弹跳力辅助训练器，其特征在于：所述转动栓(2)贯穿扭转弹簧(5)，所述扭转弹簧(5)两端紧贴弹簧槽(4)内壁。

6.根据权利要求1所述的一种体育弹跳力辅助训练器，其特征在于：所述第一撑板(1)和第二撑板(3)均选用硬质碳纤维板制成。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及弹跳力训练技术领域，具体为一种体育弹跳力辅助训练器。

背景技术

弹跳力是全身力量、跑动速度、反应速度、身体协调性、柔韧性、灵活性的综合体现，所以我们不可以认为提高弹跳就成天的跳跳的就行了，你必须坚持每天拉伸自己全身各部位的肌腱、韧带、肌肉，扩大关节的活动范围，同时，做各种复杂的有利于提高身体协调性的体操。动作要准确、优美、既有力又放松，弹跳力是指篮球、跳水运动员在跳板、跳台起跳时两腿做蹬伸动作与躯干和两臂配合所爆发的一种力量，它使运动员向上运动，弹跳力量通过运动员的髋、膝、踝关节屈伸动作，以及腰背、腿肌群和两臂的协同用力,给予跳板或跳台以作用力，使跳板(台)产生一个与作用力相等、方向相反的反作用力传递给运动员,使运动员获得向上的加速度,而跳起腾空，弹跳力越好，起跳越高，完成跳水动作越有利，为此，应加强有关肌肉、关节快速收缩、屈伸能力和协调性的训练，训练手段可采用半蹲、深蹲、登台阶、直腿跳、纵跳、跳深,以及弹板、弹网,水陆结合，发展腰、腹、背、髋、膝肌群的力量来提高运动员的弹跳力，在训练弹跳力时需要用到一些辅助训练装置。在弹跳力训练中，腿部肌肉是影响弹跳力的一个重要指标，但是目前的装置没有针对腿部肌肉训练，对腿部肌肉训练效果不是很好，并且训练过程中保护措施不是很完善。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种体育弹跳力辅助训练器，解决了在弹跳力训练中，腿部肌肉是影响弹跳力的一个重要指标，但是目前的装置没有针对腿部肌肉训练，对腿部肌肉训练效果不是很好，并且训练过程中保护措施不是很完善的问题。

(二)技术方案

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种体育弹跳力辅助训练器，包括第一撑板，所述第一撑板一端通过转动栓转动连接有第二撑板，所述第一撑板和第二撑板靠近转动栓的一端均开设有弹簧槽，所述弹簧槽内壁通过转动栓转动连接有扭转弹簧，所述第一撑板和第二撑板一侧均开设有长滑槽，所述第一撑板和第二撑板远离长滑槽的一侧固定连接有防护垫，所述转动栓两端均延伸至第一撑板和第二撑板外部并固定连接有连接带，所述连接带远离转动栓的一端固定连接有套圈，所述第一撑板和第二撑板远离转动栓的一端两侧均固定连接有固定栓，所述固定栓一侧固定连接有固定带。

优选的，所述扭转弹簧的两个受力支腿分别延伸至第一撑板和第二撑板的长滑槽内部并与长滑槽滑动连接。

优选的，所述套圈上设置有第一卡扣，所述套圈上远离第一卡扣的一侧固定连接有护膝垫。

优选的，所述固定带上设置有第二卡扣。

优选的，所述转动栓贯穿扭转弹簧，所述扭转弹簧两端紧贴弹簧槽内壁。

优选的，所述第一撑板和第二撑板均选用硬质碳纤维板制成。

(三)有益效果

本实用新型提供了一种体育弹跳力辅助训练器。具备以下有益效果：

(1)、该一种体育弹跳力辅助训练器，通过第一撑板一端通过转动栓转动连接有第二撑板，所述第一撑板和第二撑板靠近转动栓的一端均开设有弹簧槽，所述弹簧槽内壁通过转动栓转动连接有扭转弹簧，所述第一撑板和第二撑板一侧均开设有长滑槽，所述转动栓两端均延伸至第一撑板和第二撑板外部并固定连接有连接带，所述连接带远离转动栓的一端固定连接有套圈，所述第一撑板和第二撑板远离转动栓的一端两侧均固定连接有固定栓，所述固定栓一侧固定连接有固定带，所述扭转弹簧的两个受力支腿分别延伸至第一撑板和第二撑板的长滑槽内部并与长滑槽滑动连接，使用时可将套圈套在膝盖处，将固定带套在脚踝和大腿处，通过伸直腿部压迫撑板和弹簧，可针对腿部肌肉进行锻炼，达到了锻炼效果更好的目的。

(2)、该一种体育弹跳力辅助训练器，通过第一撑板和第二撑板远离长滑槽的一侧固定连接有防护垫，所述套圈上设置有第一卡扣，所述套圈上远离第一卡扣的一侧固定连接有护膝垫，装置结构简单，训练时动作幅度较小，不会对腿部造成过度负担，不易损伤腿部肌肉，达到了保护腿部的目的。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型第一撑板结构示意图；

图3为本实用新型第二撑板结构示意图。

图中：1第一撑板、2转动栓、3第二撑板、4弹簧槽、5扭转弹簧、6长滑槽、7防护垫、8连接带、9套圈、10固定栓、11固定带、 12第一卡扣、13护膝垫、14第二卡扣。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种体育弹跳力辅助训练器，包括第一撑板1，第一撑板1一端通过转动栓2转动连接有第二撑板3，第一撑板1和第二撑板3靠近转动栓2的一端均开设有弹簧槽4，弹簧槽4内壁通过转动栓2转动连接有扭转弹簧5，第一撑板1和第二撑板3一侧均开设有长滑槽6，第一撑板1和第二撑板3远离长滑槽6的一侧固定连接有防护垫7，方便保护训练者腿部，转动栓2两端均延伸至第一撑板1和第二撑板3外部并固定连接有连接带8，连接带8远离转动栓2的一端固定连接有套圈9，方便将训练者的膝盖与装置连接在一起，第一撑板1和第二撑板3远离转动栓2的一端两侧均固定连接有固定栓10，固定栓10一侧固定连接有固定带11，方便将训练者的小腿和大腿分别与装置连接在一起。

扭转弹簧5的两个受力支腿分别延伸至第一撑板1和第二撑板3 的长滑槽6内部并与长滑槽6滑动连接。

套圈9上设置有第一卡扣12，所述套圈9上远离第一卡扣12的一侧固定连接有护膝垫13，保护训练者膝盖不收装置损伤。

固定带11上设置有第二卡扣14。

转动栓2贯穿扭转弹簧5，扭转弹簧5两端紧贴弹簧槽4内壁。

第一撑板1和第二撑板3均选用硬质碳纤维板制成。

使用时，打开套圈9上的第一卡扣12，将套圈9套在训练者的膝盖上后扣上第一卡扣12，打开固定带11上的第二卡扣14，将固定带11分别套在训练者的脚踝和大腿上，训练者的小腿和大腿前方均贴近防护垫7后扣上第二卡扣14，训练者用力伸直腿部，大腿和小腿通过防护垫7分别挤压第一撑板1和第二撑板3，第一撑板1和第二撑板3挤压扭转弹簧5的受力支腿，扭转弹簧5的两个受力支腿在压力下绕转动栓2对向转动产生弹力反作用在第一撑板1和第二撑板 3上。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下。由语句“包括一个......限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素”。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920076067.1

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209900542U

授权时间:20200107

主分类号:A63B5/16

专利分类号:A63B5/16

范畴分类:15H;

申请人:淮南师范学院

第一申请人:淮南师范学院

申请人地址:232038 安徽省淮南市田家庵区淮南师范学院（泉山校区）淮南师范学院

发明人:王晓宇

第一发明人:王晓宇

当前权利人:淮南师范学院

代理人:陈娟

代理机构:11427

代理机构编号:北京科家知识产权代理事务所(普通合伙) 11427

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b413142594f5b8f1bed2db77.html