# 绿色施工技术在房建施工中的应用彭飞

安徽建工集团有限公司工程建设分公司安徽合肥230001

摘要：当前时期全世界都在倡导绿色环保、节能减排，而我国当前社会主义市场经济的繁荣景象中，城市化进程也在快速发展，环境污染和能源资源损耗等矛盾日愈激烈，其绿色发展已经变成现代社会所有人的关注焦点。鉴于此，在这样的社会环境当中，绿色施工相关技术在房建工程实际施工中的合理应用，能够满足现代节能、环保理念的根本要求，是适合现代社会发展的主流趋势。

关键词：绿色施工技术；房建施工；应用

1绿色施工技术概述

1.1概念

绿色施工，是基于现代环境保护理念以及资源效益相结合基础上，关于建筑工程开发实施的一种现代环保型的施工技术理论。所谓绿色施工技术是把资源利用最大化作为工程核心指导思想，把环境保护作为工程的首要条件，通过科学有效的管理和先进的工程技术手段的运用，从而，尽最大限度地避免环境遭到破坏，工程施工追求高效率，低功耗，低扬尘，同时，注重工程安全施工，把控好工程质量，节约使用建筑材料、水电能源。绿色施工必将成为未来建筑施工的发展方向，指导其朝着更环保，更符合时代要求的方向发展。

1.2实施原则

在规划、设计阶段就应该把绿色施工充分考虑进工程方案中，未雨绸缪，为项目的绿色施工打下一个良好的基础。同时针对施工单位，在进行工程策划时就要把绿色施工编进施工方案之中，并严格遵循施工方案进行施工，把事先指定好的绿化施工细则，落实到工程各处。现场实施阶段才是一个工程能否贯彻绿色施工核心思想的关键，所以在现场施工时要统筹兼顾，从施工管理、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护这六个方面入手，力求建设工程全方位的符合绿色施工的要求。

2加强绿色施工技术在房建施工中应用的必要性分析

所谓的绿色施工技术其实质是提倡在具体的施工过程中更加重视的对各种资源的节约与保护，有效的解决工程资本，工期以及建设施工质量，解决各种指标之间可能存在的冲突，并合理的统筹兼顾好高效绿色与环保低耗之间的关系。尽而为施工企业创造更为良好的经济效益与社会效益。另一方面，经过相关的调查研究发现，我国房建工程施工中还存在着的资源消耗浪费大的情况，不断升级革新绿色施工技术并加强该技术在房建施工中的应用水平，使其尽可能的避免建筑垃圾的产生，施工材料的浪费。例如：在建筑屋顶上安装太阳能装置，可以对雨水回收实现充分的利用。不仅可以为居民创设健康舒适的生活环境，同时还可以实现房建效果对地方生态的适应性。加之国家生态文明建设的发展号召，由此可见不断加强绿色施工技术在房建施工中的应用有着相当的必要性。

3绿色施工技术在房建施工中的应用

3.1屋面保温节能措施

在进行屋面保温节能施工时，应对防水层和屋面板的物理属性进行考虑，扩大节能材料的使用空间，采用密度低、导热系数小、吸水能力强的材料，使得防水层和屋面板之间能通过节能施工技术的应用，实现节能的目标。（1）设置排气屋面。将保温层内的水分及时排到大气中，以此来降低保温层的含水率，使保温层能达到当地自然风干状态下的平衡含水率，减少屋面部分热量的损耗，确保屋面良好的保温效果；（2）可选用先喷硬质聚氨酯泡沫塑料，这种新型保温材料的重量轻、热导率小、保温效果好，且能较好的适用于形状复杂的屋面，另外，该保温材料属于闭孔材料，吸水率较小，具有一定的防水作用，因此，在进行屋面保温工程设计的过程中，应优先选择热导率小、吸水率低的新型保温材料。

3.2绿色屋顶的应用

城市内部绿化面积在逐渐减小，通过采用绿色屋顶能够从一定程度上提高城市绿化面积。例如，如果25万m2的屋顶面积，其1/4用来绿化就为城市增添了6.25万m2的绿化面积。因此，绿化屋顶在节约土地资源、增加城市绿化面积上发挥了重要作用。传统的屋面采用的沥青混凝土材料无法吸收雨水，并且外形不美观，利用绿色屋顶能够充分发挥绿色植物吸水和调节湿度、温度的作用，为城市增添了生机，为居民创造更加优美的生活环境。热岛效应已经普遍存在于各大城市中，普通的建筑屋面在夏季强日照作用下最高温度能够达到80℃，而在冬季温度会下降到-20℃。这对于室内居民的影响是非常显著的。此外，温差作用会对屋面质量产生很大的损坏，导致屋面出现裂缝和老化等问题，久而久之会出现屋面漏水，给住户带来极大的困扰。采用绿色屋顶能够通过绿色植物有效地调节温度，有测试表明夏季绿色屋顶的温度大约在20～25℃，能够大大降低温度对屋顶产生的损害，同时能够调节室内外的温度。沥青混凝土屋面径流系数约为0.9，而应用绿色屋顶后径流系数降低到了0.3，可以发现，在雨水节流、储存、削减雨水径流量和改善城市内涝问题上，绿色屋顶发挥了非常重要的作用。同时，绿色植物的应用能够改善城市的水环境，有助于提升城市自然环境的自我平衡能力。

3.3墙体施工环节的节能技术

在房建工程中，墙体建设作为其中必不可少的环节，存在严重的能耗问题。为此，在房建施工中，要将节能技术合理运用到墙体施工环节。在实际施工环节，施工企业要依据施工设计的指导，选择性质、规格适宜的施工材料，并由专业的技术人员，完成砌块布置图的绘制工作。另外，在墙体保温施工环节，施工人员要严格遵守设计顺序，依次开展墙体保温施工工艺，让节能建筑材料及技术得到合理运用，以增强建筑的节能环保性能。在墙体节能施工环节，运用节能材料是其中的关键环节。在建筑外墙施工环节，应在综合考虑各要素之后，选择适宜的隔热及防水材料，有效降低来自太阳辐射的侵蚀，还可减少雨水对墙壁的损害。就墙体内部保温来说，可以在墙体内部添加适宜的保温材料，适当减少使用实心砖，以提升墙体节能性能。

3.4房建门窗绿色节能措施

由于门窗所具有的通风换气功能，其也是造成能源消耗的主要环节，如果门窗具有很好的封闭性就能降低这种问题的出现。所以，在房屋建设过程中，根据当地气候和条件选择不同型号的门窗结构与施工技术是非常重要的。首先，在对门窗材料进行选择的时候，应用节能型玻璃门窗型材，在确保门窗质量、规格的基础上，达到节能环保的效果。建筑施工企业在对门窗进行选择的时候，要严格的对门窗材料进行质量筛选，按照规范要求和具体的操作流程进行门窗施工，做好后期的质量检验工作。其次，在门窗安装过程中，必须严格按照操作规范进行施工，避免出现缝隙影响环保效果，在安装过程中对门窗洞口的具体质量和实际情况进行检查，确保洞口尺寸符合施工要求，安装完毕后做好后期的验收工作，通过安装密封条或者加打密封胶等措施达到门窗的节能效果。

4结束语

总而言之，在现代房建工程项目的实际施工中，积极应用绿色施工相关技术，最为关键的作用就是要强化能源资源的使用效率，节约能源资源，全面落实现代可持续发展相关理念，积极响应国家有关节能、环保、绿色的倡导，推动建筑行业领域快速、稳定、持续的发展，为社会民众提供更为舒适、祥和的生活环境。并且作为建筑企业一定要对环境保护相关政策进行严格贯彻与落实，普及并推广绿色施工相关技术，增强施人员的专业技能以及综合素养，全面促进我国建筑行业领域的健康发展。

参考文献

[1]倪章辉.绿色施工技术在房建施工中的应用[J].住宅与房地产,2017(36):191.

[2]于玮.绿色施工技术在房建施工中的应用[J].建材与装饰,2017(46):12-13.

[3]王奇.绿色施工技术在房建施工中的应用[J].城市建设理论研究(电子版),2017(31):57.

[4]苏志丹.绿色施工技术在房建施工中的应用分析[J].中国战略新兴产业,2017(40):85.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b44c154bb9c225b14bac8004.html