# 建筑给排水设计中的节能减排设计徐林斌

身份证号：33260219801121XXXX

摘要：分析建筑给排水节能减排设计的必要性及设计中的具体问题，给出防治措施。有利于给排水系统节能减排设计质量的提升。

关键词：给排水设计；节能减排；设计问题；对策；

0引言

给排水设计是建筑工程设计的重要组成部分，现代建筑理念下，人们对于建筑工程的质量要求不断提升，给排水设计节能化、环保化已成为其设计施工的基本要求。然而实践中，建筑给排水系统节能减排设计中的问题仍然突出，其对人们的用水质量和社会可持续发展造成严重阻碍。基于此，进行给排水系统节能减排设计中的问题分析和处理已经成为建筑工程行业高效发展的内在要求。

1建筑给排水设计中融入节能减排观念的价值

建筑工程当中进行系统、全面的给排水设计，是符合我国节能减排要求的重要设计举措，建筑工程通过合理运用给排水的空间设计，能够实现立体的节水需求，提高用水效率。在目前建筑工程项目当中，给排水项目一般采用装设专门的节能设备和节能材料来实现对用水量的控制和优化，其中，节水环节加装节水配件、供水环节加装变频系统的方式，是给排水系统设计方案制定的主要途径。

就目前国民意识来看，部分国民并未意识到节约用水的重要性，因此，建筑工程设计应当从给排水系统设计的角度入手，体现出水资源珍贵和节约用水的理念及其深刻价值。专业的设计人员在设计当中能够更加直观地传达出优秀的节能理念，并将优秀理念推广给普通大众，使越来越多的社会群体能够从自我意识的角度，认清节能减排的重要性，并在节约用水的道路上身体力行。因此，给排水系统的设计需要将生活方式和节能意识相互结合，从生活的方方面面展现出节约用水、定量用水的基本要求。

2建筑给排水设计中的问题

给排水系统在建筑工程中的设计应用不断深入，其对于人们生活质量的提升具有重大影响。然而从给排水应用过程来看，中铁十九局大厦的给排水系统存在较多问题，具体表现如下。

2.1热水干管循环

热水干管循环的表现症状为：在给排水应用过程中，大厦公寓酒店用户打开了配水装置，而水温并没有随着相关操作进行及时的升温，这就使得人们的热水用量不断减少[2]。一般情况下，人们所能使用的热水，仅为给排水管道后期输送来的一小部分温度达标水源，而前期温度较低的水源被用户排走，即常说的“无效水流”。初步估计大厦每月因“无效水流”所浪费的水量在10t左右，由此可知，在社会生活中，因无效水流而造成的水资源浪费现象十分严重。

2.2管道阀门漏水

作为水资源浪费最主要的影响因素，管道阀门漏水广泛的存在与社会生活当中。使用时间较长，且维修保养缺乏的房屋，其管道阀门漏水现象尤为突出。具体而言，受长期保养不力的影响，其管道和阀门容易被外界物质侵蚀，从而造成老化或损坏现象的发生；此时，管道中的水流就会随着破损的裂缝流出，造成水资源的严重浪费。并且在生活中，当打开水龙头阀门时，这种管道裂缝漏水的现象愈发明显。为确保水资源的利用效率，避免管道和烦闷漏水现象发生，在大厦日常管理中，安排物业工程人员及时进行管道与阀门的监察维护势在必行。

2.3超压出流浪费

在超压出流影响下，给排水系统中水量分布存在差异，由此导致了无效水流的产生。实践过程中，差压出流现象广泛的存在于卫生间马桶冲水方面，从应用需求上看，其虽然保证了卫生间的清洁，然而水资源的浪费现象也十分明显。大厦小便池感应器原设计为人到及人离时，出2次水，不仅浪费水，同时如果人员密集，还容易造成水流溢出，污染卫生间环境.因此，后期改为人离出水，不仅能保证冲洗效果，而且节水50%以上。因此在实践过程中，设计人员应对其具体的应用路径进行分析，从而确保标准出流的高效利用。

另外，节水器具应用不合理，污水二次循环利用效率低也是制约建筑给排水应用质量提升的重要原因。要实现其给排水系统的节能化、环保化，就必须在合理布置水表、节水型器具的基础上，实现生活污水的高效化回收利用。

3建筑给排水设计中节能减排设计策略

3.1合理把控给水水压

设计师在给排水设计中务必要合理把控给水水压，具体可以选用变频加压给水设施而将给水水压控制在合理范围内。考虑到国内建筑业的发展，目前的建筑业面临着建筑规模日益加大、建造技术日趋复杂的局面，该局面对给排水设计提出了更多要求。在建筑高度不断加大的趋势下，变频加压给水设施的引入则可以随着楼层的增加而合理增加水压，防止给水水压不合理而引发水资源流失。除此之外，变频加压给水设施还可将市政给水引进地下水箱，进一步由地下水箱为建筑供水。相较于传统的屋顶水箱供水模式，基于变频加压给水设施的地下水箱供水模式可以将能耗缩减为70%。

3.2引入高效排水设施

为有效解决排水系统的渗漏问题，设计师在设计中可以引入高效排水设施，具体可选用质量水平高、材质品质好、节能环保性达标的管道与接口设施，同时还应积极引入前沿技术，以实现排水系统的无缝接口对接，真正在设计中落实可持续发展观念。与此同时，在后续使用中，相关单位还要开展水箱水池的定期维护，避免水箱设备的锈蚀及老化污染箱内水体，同时避免水资源的二次处置耗费过多的人力和物力。除此之外，设计单位还应该不断提升设计师的设计水准，引导设计师在研究典型设计案例的基础上，尽可能通过合理的排水系统设计避免渗漏问题的发生。

3.3做好中水循环处理

中水即为经过二次处理而达到相关标准，进一步可以回收再利用的水体。在具体的给排水设计中，设计师要将对中水的再利用放在关键位置，在设计中留设充足的循环利用空间及设备，同时不断的引入前沿工艺，对雨水及废水实施高效二次处理，增加中水再利用率。在中水循环处理过程中，应该将雨水及生活废水予以分离，将生活废水放入检验池并检验其水质，对于夹杂有毒有害物质的生活废水应该有效隔离并定点排放，对于不含有毒有害物质的生活废水应予以净化，待净化达标后方可再次利用。

3.4合理运用新型能源

在可持续发展的理念下，设计师应该在给排水设计中合理运用新能源，以提高水资源的利用效率。举例来说，现阶段国内的很多建筑由电力供热来产生热水，进一步将电力加热的水体储藏在水箱中以供后续使用，在这种情况下，如果热水未被及时使用则会导致热水降温直至冷却，进而引发了大量的电力能源浪费。而通过采用太阳能，则可以最大化的减少电力能源消耗，防止水热的过度流失，同时太阳能的可再生性也可以最大化的保障节能环保。

4结论

综上所述，建筑工程中的给排水系统设计是建筑节能的核心环节。随着技术条件的发展，给排水系统能够选用的新型节能设备也更加丰富。设计人员在进行设计时，除了需要加强建筑物节能节水能力，还需要借助建筑系统设计，向大众传递节水节能的理念，打造全民节能的社会氛围。

参考文献：

[1]林海蓓.建筑给排水设计中的节能减排方案分析及研究[J].城市建设理论研究（电子版），2017（10）：106-107.

[2]江澈.研究建筑给排水设计中的节能减排措施[J].低碳世界，2017（24）：170-171.

[3]赵周虎.建筑给排水设计中的节能减排技术探讨[J].环球人文地理，2017（09）：197-198.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b44f44abd97b268d6d3f99ba.html