# 多变空间，归隐棋盘张修江

——辽宁省国际会议中心设计浅析

张修江1,2高方1

（1.中国建筑东北设计研究院有限公司辽宁沈阳110006）

（2.哈尔滨工业大学建筑学院黑龙江哈尔滨150006）

【摘要】会议中心泛指以会议接待、学术交流、展览、住宿为主题，兼具演出、休闲度假等功能的建筑或建筑群落。会议中心的设计应遵循可识别性强、配套设施完善、交通组织流畅、安全舒适、可持续利用、绿色节能、智能化等设计要点。辽宁省国际会议中心作为辽宁最高规格的国宾接待中心、第十二届全运会接待中心、对外国际交流及国际会议中心，配套设施齐全，建筑造型庄重典雅，内部空间变幻多样，致力于打造绿色会议建筑，将为东北严寒地区的会议产业做出较大的贡献。

【关键词】会议中心；多功能厅；可持续；绿色会议建筑；节能设计

【中图分类号】TU243【文献标识码】A【文章编号】1002-8544（2017）20-0040-04

1.会议中心概述

1.1会议中心的概念

近年来，随着会议市场的兴起，会议中心和会议酒店的兴建也在如火如荼地进行。会议市场涌现了大量新建或者扩建的会议酒店和会议中心，会议产业发展很快，成绩显著。会议中心（ConferenceCentre）目前没有明确的定义，暂且认为泛指以会议，接待，为主题的建筑或建筑群，其可以指单纯的会议中心，也可以指以会议为主，并设置有相应配套酒店、餐饮、休闲度假等设施的大型建筑群体或建筑综合体。

1.2会议中心的分类

会议中心的分类大致有以下几种形式：一是按会议中心所处城市中的地理位置，可以分为市区会议中心、郊区会议中心和自然景区会议中心；二是按其承担的会议业务比例划分，大致可分为会议中心，会议酒店，会展中心等；三是按所属部门分类，可分为政府会议中心，休闲度假会议中心，学术交流会议中心等；除此之外，还有其他分类方式。

图1辽宁省国际会议中心建筑群全景鸟瞰

按照我国会议产业的发展及会议中心的现状，我国大致有五类会议中心：

a.纯粹的会议中心，只设置会议室，会堂，没有其他附属设施，大多建设在市区，以较好的利用市区成熟的配套服务设施，如北京人民大会堂等。

b.酒店内部附属的会议中心，这类会议中心有两类，一类是以会议接待为主的酒店（通常认为会议业务占整个酒店业务量的35%以上），另一类是以住宿接待为主的酒店（内部附属少数会议室），例如北京丽晶酒店，沈阳万豪酒店等。

c.政府部门、科研办公、企事业单位、学校等内部附设的会议中心、学术交流中心等，如中国医科大学国际会议中心，东北大学汉卿会堂等。

d.与展览中心配套建设的会议中心，主要以接待展览的宾客为主，如郑州国际会展中心、哈尔滨国际会展中心等。

e.度假休闲会议中心。这类会议中心通常与景区，酒店等配套，建于风景较好的地区，为会议、旅游、度假提供服务，如幸福岛温泉度假中心等。

1.3会议中心的现状和发展趋势

随着社会的发展及会议需求的变化，会议中心的形式也日新月异，由传统的单一功能的会议中心向大规模的集约化，综合性会议中心发展，开始出现兼具各种会议接待、旅游度假等多功能的会议中心，这类会议中心通常配置齐全，应变能力较强，即可举办重大国际会议，又能承办中小型的展览，不同规模的学术交流活动，文艺演出，又具有休闲度假的功能，配套设施齐全，功能完善，往往是一组建筑，成为大型综合性的会议中心。辽宁省国际会议中心即是这类新型的综合性会议中心（图1）。辽宁省国际会议中心坐落于沈阳棋盘山国际风景名胜区，由三大中心组成：国际会议中心、五星级度假酒店和健身中心。辽宁省国际会议中心承担着全运会期间的贵宾接待、新闻发布、会议协调及接待任务，以后作为辽宁省的政务及重大国际会议、学术活动的接待中心，成为辽宁对外交流展示的一个窗口，同时兼具旅游度假功能。

会议中心的定义在业内已有一个大致的共识。以国内的会议中心建设现状归纳出大致分类，对会议中心的发展趋势进行展望，简要介绍辽宁省国际会议中心的概况。

图2国际会议中心一层平面示意图

2.辽宁省国际会议中心的设计要点

2.1较强的可识别性

会议中心作为大型服务设施，通常会成为拉动地方经济增长与社会发展的巨大引擎。据统计，1元会场收入会带来2元的客房收入及3元的餐饮收入。大多数会议中心由政府投资或者主导建设，以期拉动当地经济及社会效益增长。因此，良好的建筑形象和强烈的可识别性便成为会议建筑的一个基本要求。标志性的会议中心往往能够提高所处地方的知名度与美誉度，在为会议提供优质服务的同时，也为来宾留下良好的印象，一定程度上成为地方对外宣传的一个重要展示窗口。辽宁省国际会议中心设计理念新颖别致，结合中国传统建筑形式，借鉴唐代建筑风格，运用现代建筑技术，设计了坡屋顶，大檐口，简洁大方，错落有致，与“棋盘山”周边山区环境遥相呼应，整体形象稳重典雅，犹如隐入山涧的一片室外桃园，山水相间，相映成趣，成为棋盘山区的一组特色鲜明的建筑群。

2.2配套设施齐全

会议中心应配置有不同规格的报告厅、会议室、宴会厅、酒店等配套设施，以满足不同的会议需求。作为大型综合性国际会议中心，辽宁省国际会议中心除了配套有高规格五星级酒店、健身中心外，大中小型会议室设置齐全，设施完备。

2.2.1国际会议中心总建筑面积35064m2，设有1个1200人大会议厅，2个250人中会议室，14个小会议室，1个350m2新闻发布厅，1个300m2宴会厅，6个贵宾休息区及相应的附属用房，同时配置有同声传译、舞台灯光等设施（图2），可以为重大国际会议或者学术交流活动提供高标准的场地和优质高效的服务。

2.2.2国际会议中心由4个功能单元组成:A区多功能会议厅、B区中会议室、C区小会议室及D区新闻发布厅单元（图3）。4个功能单元既紧密联系，又相对独立。

图3区域划分示意

2.2.2.1A区为主入口大厅及多功能厅单元，设置有1200人多功能会议厅及贵宾室，办公及附属技术用房。多功能厅跨度为30×48m，面积1500m2，可召开大型会议及报告，举办宴会或演出活动等，配置有同声传译、舞台音响、灯光等附属系统。A区二层为设备管廊，三层为办公室及多功能厅技术控制用房。

2.2.2.2B区为中会议室单元，共设有2个250人会议室，具有独立的对外出入口和大厅（图4），与A区互不干扰。每个会议室为27×17m大跨度空间，建筑面积350m2，中间同样设有活动隔断，可根据需要灵活分隔成两个会议室或宴会厅，也可举办小型展览等。每个会议室设有单独的贵宾休息区，并设有单独对外出入口。会议室配置有同声传译及控制室等附属设施，满足国际会议需求。

图4B区大厅

2.2.2.3C区为小会议室单元。并设置有贵宾休息区。C区共两层，设有14个会议室，可满足各类小型会议或学术交流需求。

2.2.2.4D区为新闻发布厅及贵宾休息区单元，设有一个350㎡的新闻发布厅，一个270m2的宴会厅，2个贵宾休息区。贵宾出入口设于北侧，车辆可直接经过园区内专用贵宾通道到达此出入口，与参会人员分隔开，保证贵宾的安全。

2.2.3国际会议中心地下一层设有车库、厨房及设备用房，共有170个停车位，供参会人员停车使用。厨房服务区设置于地下一层，货车可经由东侧入口直接进入该区域，进行配菜或者运输货物等。垃圾车也通过此通道直接运出垃圾。

2.3交通组织流畅快捷

会议中心的交通具有集中的特点，大量不熟悉环境的人流在短时间内要顺利到达各个会议室，因此要求会议中心的流线必须高效、快捷。

2.3.1人员流线。人流主要可分为参会人流、贵宾流线及内部服务流线。各个流线组织顺畅，互不干扰。国际会议中心流线清晰明了，可以让每个人都很方便的找到并快速到达会场。国际会议中心4个区都设有独立对外出入口，参会人员可以直接从各出入口进入会场；贵宾从北侧贵宾区进入休息区，然后通过专用的贵宾通道进入各会议区；内部服务人员通过后院员工通道进入办公区、餐饮区、服务区（图5）。

图5人流示意

2.3.2车流。同人流相对应，分为参会人员车流、贵宾车辆、内部员工流线及后勤服务流线。国际会议中心将这四条车流完全分开。参会人员车辆通过南侧的车库出入口进入地下车库；贵宾车辆通过贵宾专用通道，直接到达北侧贵宾区入口；内部员工在时间上和参会人员错开，也从南侧进入车库；后勤货物车辆可从东侧专用后勤通道进入地下一层的卸货区和垃圾存放区。

2.4内部空间丰富多变

会议中心设计应考虑到未来的会议需求变化，会议产业的发展变化等对会议中心带来的影响。随着会议产业的发展，可能会出现不同类型的会议、展览、演出、接待、学术交流等，会议中心都应积极应对，满足新型会议需求。如现在远程会议、即时学术交流，现场直播连线等，要求会议中心的硬件设备及软件环境必须配置。

2.4.1空间配置多样

国际会议中心设计充分考虑了可持续发展和空间的多变性，按不同会议性质、规模、级别设置不同大小的会议室，如果是国际会议，可启用同声传译等设施。A区设置了一个1440m2的大型多功能会议厅，设置有两道活动隔断，可根据需要分隔成2至3个独立的会议厅或者宴会厅。

2.4.2多功能会议厅的灵活分隔处理

A区的多功能厅设置了两道活动隔断，隔板的高度超过了12m，为东北地区最高的室内多功能厅活动隔板，如此高的隔断，对于吊轨（图6）及屋顶承重体系的要求非常高。通过合理的设计，高大的隔断并不显得十分沉重，纤薄轻便，隔音效果良好。B区的中会议室同样设置了活动隔断，以满足不同会议使用需求。

图8错落有致的别样空间

2.5绿色节能

会议中心作为大型公共建筑，能耗较大，因此绿色节能设计是非常重要的。并且作为地区性标志建筑物，对于倡导绿色节能具有较大的示范意义。

2.5.1打造节能建筑

国际会议中心践行绿色建筑设计理念，追求生态节能，建筑与环境和谐共生。会议中心采用平铺的多层设计，不破坏山区天际线。各功能单元分散组合，既充分利用自然光线和通风，又控制了建筑体型（S=0.24），相对集中设计，降低冬季采暖能耗。

平屋顶上设置坡屋顶的双层板设计，中间形成了闷顶空间，同时屋顶设置有120厚岩棉玻璃棉，传热系数控制在0.39，达到良好的保温隔热。墙体应用高效率的外保温体系，墙体采用200厚轻集料混凝土空心砌块，外贴100厚岩棉板，使整个建筑如同穿上一层厚厚的棉衣，在严寒的冬季保证了室内的温暖，外墙平均传热系数为0.49，减少了热损失，根据辽宁省《公共建筑节能设计标准》进行节能计算，达到65%建筑节能标准。

图9天井处设置阳光廊

2.5.2绿色生态设计

辽宁省国际会议中心引进绿色建筑设计理念，精心打造东北地区高标准的绿色会议中心。建筑坐落于沈阳棋盘山风景区，绿树成荫，周边环境优美，为建造绿色建筑提供了良好的基础条件。建筑采用舒展的平面造型，并在建筑中间设置有3处天井，充分利用自然采光和通风，并结合严寒地区的特点，设置玻璃采光顶，对局部走廊进行封闭，形成阳光廊（见图9），降低冬季的建筑热量损失。

建筑材料方面，大量应用绿色建材，并结合当地的气候条件，应用高效的岩棉作为外保温材料，外饰面采用天然石材，砌体采用当地的轻集料混凝土砌块，便于就地取材。室内天井及景观用植物，均为严寒地区常用植被。室外环境，利用地形，改造出一处景观湖水，在滨水处设置有棋盘等景观小品，呼应棋盘山环境，并充分利用地形，进行室外景观设计。路面铺装采用透水砖和透水混凝土，减少地表水流失，增加渗透性，植物养护采用湖中调蓄的雨水，体现海绵城市的设计理念。机电系统采用高效节能机组，并设置分区控制系统，根据实际使用情况，进行实时调节，降低能耗。根据《绿色建筑评价标准》进行设计评价，辽宁省国际会议中心建筑绿色设计进行预评价达到绿色二星级设计标准。

会议中心的设计要从各方面综合考虑，除了以上提到的设计要点之外，还要求会议中心设计应考虑地区气候因素，突出地方特点，考虑综合造价成本与使用要求，采用高效率的机电设计等等，在此不再一一阐述。

3.国际会议中心的消防设计

会议中心人流量大，具有瞬时集中的特点，建筑空间复杂，错落不一，也给消防设计带来了很大的困难。依据4个功能单元的划分，合理划分防火分区。在不影响使用的前提下，利用地形高差及空间高度变化，尽可能多的设置自然排烟及通风。为了使用方便，设置了开敞楼梯间和电梯间，并合理布置疏散出口；根据不同空间要求，设置消防报警及自动喷淋系统。通过合理的消防系统设计，保证了会议中心的消防安全。

4.建筑新技术的实现

4.1多功能厅铝合金复合屋面的设计

图10铝合金直立锁边屋面构造

A区多功能厅跨度为30x48m，内部为无柱空间，屋面为平屋面，会有聚集大量雨雪的可能性。结构采用网架结构体系，上覆轻质铝合金复合屋面板，采用360°直立锁边结构，密封性能好。为了解决雨打金属板的噪声问题，复合屋面板内的保温层加厚，在屋面板下层，增设了一层吸音玻璃丝棉（图10），吊顶采用矿棉板。实践证明，隔音吸声效果良好。即使外面倾盆大雨，室内仍然很安静，保证了厅内会议的正常进行。

4.2大尺度挑檐的设计

会议中心的唐代建筑风格，采用超大尺度的外挑檐口，最大出挑深度超过了6m，这对于结构来说是一个挑战。为了减轻结构荷载，把檐沟设于紧贴外墙外侧，可以排除大部分的屋顶雨水。檐口下部用铝合金格栅遮封（图11），保证外装饰效果，同时利用此处设置了暖通的通风口，减少了在立面设置排烟口的数量，维持了立面的整体形象（图12）。

新的建筑技术的应用，将建筑的艺术提高到一个新的层次，从技术上保证了建筑的基本功能，并在实用的基础上，保证了一定的经济性和美观性，给予建筑新的生命力，并推动建筑艺术达到一个又一个新的高度。新技术的应用，成就了国际会议中心工艺之美，赋予建筑灵性，展现沉稳气质。

5.后记

辽宁省国际会议中心作为辽宁省最高级别的国宾接待中心，全运会的接待中心，高级别的国际会议中心，其会议厅室配置数量、服务设施、接待规格等，在辽宁乃至东北地区都是首屈一指的。国际会议中心庄重典雅的造型、高低错落的屋顶、丰富多变的内部空间，别有一番韵味，为来此参会的各界宾客，带来非凡体验。国际会议中心犹如一枚棋子，一块美玉，嵌入风景秀丽的棋盘山涧，依山傍水，皓月为伴，铸就一道最亮丽的风景。

在辽宁省国际会议中心设计期间，整个设计团队精诚协作，与建设单位（绿地集团）、方案设计单位（UA）、装饰设计及其他相关单位全方位协调合作，不断沟通、交流；项目组成员全力团结配合，克服重重困难，在陈志新等各位老总的带领下，历经两年时间，终于顺利完成这个重要项目的设计，并最终建成。在此，向陈总等各位老总、项目组全体成员致以最诚挚的感谢！

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b4877f202cfa021778af1c31.html