# 房建工程中混凝土施工技术应用研究郭进玉

西宁金座房地产开发有限公司青海西宁810000

摘要：自从改革开放以来，我国的政治进经济文化取得了长足的进步，科学信息技术也不断的发展进步，在土木工程的建筑施工中也有着越来越多的新型材料，也有了更加成熟度的技术，关于现如今急速发展的房建建筑行业.在施工的过程中，技术的进步自然会带来极大的便捷性.全新的建筑工艺以及建筑设备的出现，将施工队的工作效率大大提升.在科技的发展之下，混凝土施工科技在土地建设中也发生了极大的变化，不仅将全新的建造工艺和机械设备进行了自主的创新和研发，还将之前工艺瓶颈得以解决。改变的原材料，拓宽了其应用的范围，提升了混凝土的质量，而且，对于整个建筑的质量和安全，对其产生直接影响的就是建筑中混凝土的质量问题。

关键词：房建工程；混凝土；施工技术；应用研究

导言：随着时代的发展和科技的进步，建筑市场上涌现出许多新型的施工材料、施工技术和施工工艺等，建筑结构类型愈加多样化，这些都对建筑行业的发展起到积极的作用。房建施工作为一项复杂而系统的工程，具有施工周期长、协作性高、受外界影响大、流动性强等特点，涉及众多社会主体，受技术条件和物质等方面的限制[1]。而混凝土施工技术是房建工作中的重要环节，将其应用在工程施工中，可以有效保证房屋施工的结构安全，提高房屋建筑的使用寿命，因此加强混凝土施工技术在房建施工中的应用十分之必要。

1质量通病在房建工程混凝土施工过程中的存在

1.1质量通病之麻面问题

在房建过程的混凝土施工中，麻面质量问题的出现是由于多个因素所导致的，模板湿度不够、忘记将隔离剂涂抹到模板上、不够光滑的模板表面的选择就是其三个最为主要的原因.针对这样的问题，施工人员应该先将合适的模板选择好，也就是在施工之前，及时的将原有的泥浆都清理干净就是在安全之前完成，从而将模板的光滑度确保，并且要将隔离剂涂抹在模板上.与此同时，在进行混凝土浇筑的时候，要将模板的湿度确保，为了在混凝土施工的过程长没有问题出现，就应该使得模板将其要求符合。

1.2质量通病之蜂窝问题

蜂窝质量问题的出现，就是因为施工人员在进行施工部位振捣的过程中，有着振捣不实或者是架构振捣所忘记；除此之外，还有一个原因就是施工人员在设计混凝土模板的时候，模板过大的缝隙使得许多水泥浆通过缝隙流失；第三个原因就是在配置混凝土的过程中，有着太大的石子.所以在进行混凝土的施工过程中，对混凝土的施工部位进行振捣的过程中，施工人员就应该通过科学合理的方式对移动振捣器使用，如果在振捣的过程中有些停歇之后继续的进行振捣，就应该将接缝之间的位置确保，清理模板表面混凝土，将混凝土模板之间的接缝紧密起来.在混凝土施工的过程中，要将合适颗粒级配的石子选择，将混凝土的施工质量保证。

1.3质量通病之夹渣和缝隙问题

在浇筑混凝土的时候，所造成的混凝土工程夹渣和缝隙问题的出现，就说明有较多夹杂的残留物质在泥浆中存在，通常情况下出现这样的问题就是因为没有足够的重视程度关于泥浆清洗.所以，清洗泥浆并且要保障在进行浇筑之前泥浆是干净的状态，是为了防止可能出现的夹渣和缝隙问题。

1.4质量通病之漏筋及孔洞问题

漏筋及孔洞问题在混凝土施工的过程中经常会出现。在比较密闭的房建工程混凝土地方，施工人员在对振捣器的使用中经常会有漏振的情况出现，混凝土也会常常被卡住，从而在进行房建工程施工的时候，对于钢筋比较密集的地方，浇筑的时候就会分次进行，而且需要依据一定的规程进行捣鼓，这就是孔洞现象发生的原因。一些施工人员对于振捣器的使用过程中，没有将一些部分捣实，这就是漏筋现象发生的原因.针对这样的问题，就应该对混凝土的施工人员进行严格的要求，让其在使用振捣器的过程中依据一定的要求移动振捣，还需要将混凝土中所有的旗袍排除得以确保。

2加强房建施工过程中混凝土施工技术的控制

2.1加强混凝土施工工艺控制。混凝土施工工艺最关键的就是混凝土的浇筑，混凝土浇筑时候现场技术人员要根据模板的尺寸大小，其承载能力，以及浇筑物的大小对混凝土的掉落高度进行确定，并通过现场试验总结相关经验，这样就可以最大程度上减少因掉落高度过大而引起的离析现象。混凝土浇筑过程中一定要按照前期编制的方案进行，不能中途临时改变方案，同时现场技术人员要时刻注意浇筑过程中模板位置的变化，一旦出现模板变形或者位移就要及时处理。

2.2加强混凝土后期的处理及养护。为了避免前功尽弃，施工单位必须加强混凝土施工后期的养护处理，混凝土浇筑完成后一定要按照相关规定将混凝土养护至足够的龄期，并注意养护过程中混凝土表面的保暖以及其保湿工作。养护完成后，对于表面出现细小裂缝以及出现麻面或者蜂窝现象的要进行分析，如果不影响结构承载力的可以采取抹面等处理措施，如果对结构承载力有影响，必须要先对其承载力进行加强在进行相应的处理。同时，也要创新混凝土养护方法，通过采用新型保护材料或者新的技术来保证混凝土在合适的温度及湿度下凝结。

2.3质量控制之水质量方面的控制

水在混凝土的搅拌中扮演着重要的角色，有着至关重要的作用.对于水的选择还是非常有讲究的，有些情况下海水也是不能够使用的，一般情况下工厂排出的化学用水、没有经过加工处理的脏水、以及沼泽水都是不可以用于钢筋混凝土的搅拌的。但是在使用混凝土的时候，识别不能够和搅拌分离开来的，并且水又作为搅拌的重要成分，因此就有着比较严格的对于水的优选。为了将不必要的过失避免，就需要将质量的关卡严格的把关。

2.4加强混凝土材料质量控制。混凝土施工技术控制首先就是要对原材料进行控制，如果是施工单位现场搅拌混凝土，技术人员要提前根据工程实际情况选用合适的颗粒级配，再根据承载力的要求选择合适的混凝土等级，从而确定混凝土的水灰比以及添加剂的掺量，从而保证混凝土原材料质量。如果是通过商混站进行运送，施工单位应于商混站协商派驻技术人员对运送的混凝土进行监督，这样不仅可以保证混凝土材料的质量，也降低了浇筑后混凝土产生质量问题双方发生纠纷的可能性。同时施工企业也可以自身研发新的添加剂，以促进混凝土的凝结速度降低因水化热而产生的温度，从原材料上解决混凝土常见的病害问题。

3结束语

总而言之，混凝土施工作为建筑工程中的重要内容，一直都是房建施工中的难点和重点，而只有做好混凝土施工工作，才能提高房屋建筑的使用性能，延长房屋建筑的使用期限。因此在房建施工过程中，必须要合理应用混凝土施工技术，做好混凝土配制、模板安装设计、钢筋搭建、混凝土浇筑养护等环节的施工，加强各方面的管理，从而保证混凝土施工的质量与水准，提高房屋建筑的安全性能与整体质量，进一步推动建设事业的长足发展。

参考文献:

[1]熊亚兰.浅析混凝土施工技术在房建施工中的应用[J].建筑知识,:1.

[2]祝君.混凝土施工技术在房建施工中的应用分析[J].中国高新技术企业,2016,18:116-117.

[3]董志军.混凝土施工技术在房建工程中的应用探讨[J].江西建材,2012,04:81-82.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b4934341dc3426e046f1b383.html