# 钴基高温合金GH5605铸态组织及高温扩散退火过程中元素再分配

### 论文摘要

利用光学显微镜(OM)、场发射扫描电子显微镜(FESEM)、能谱分析(EDS)并结合热力学及动力学计算结果对采用真空感应熔炼和电渣重熔二联工艺生产的GH5605合金电渣锭的枝晶形貌、元素偏析和析出相进行分析.探索了合金的高温扩散退火制度并结合差示扫描量热仪(DSC)和热压缩模拟实验分析高温扩散退火前后的合金特征.结果表明:GH5605合金中的枝晶和元素偏析情况较轻,主要偏析元素是Cr和W并在枝晶间处偏聚,电渣锭中的主要析出相包括奥氏体、晶界M23C6以及晶内和晶界处的奥氏体与M23C6板条状共晶相.经1210℃/8 h扩散退火处理后枝晶和元素偏析基本消除,共晶相基本回溶.

### 论文目录

- 1 实验材料与方法

- 2 结果和讨论

- 2.1 铸态枝晶形貌及元素偏析

- 2.2 铸态组织析出相

- 2.3 扩散退火过程元素分配规律

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘超,江河,董建新,章清泉

关键词: 钴基高温合金,偏析,枝晶,共晶,高温扩散退火

来源: 工程科学学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 北京科技大学材料科学与工程学院,北京首钢冶金研究院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51571012),中央高校基本业务费资助项目(2017YFB0305201)

分类号: TG132.3

DOI: 10.13374/j.issn2095-9389.2019.03.009

页码: 359-367

总页数: 9

文件大小: 924K

下载量: 265

### 相关论文文献

- [1].汽轮机转子锻件高温扩散退火工艺的试验研究[J]. 中国机械工程 2015(01)

- [2].高温扩散退火对3Cr2NiMnMo钢大型模块组织和硬度均匀性的影响[J]. 机械工程材料 2010(12)

- [3].节能、高效、优质的热处理工艺(二)[J]. 热处理技术与装备 2011(02)

- [4].大型齿圈锻件晶粒和组织均匀性的改善[J]. 金属热处理 2019(10)

- [5].扩散退火对热浸铝Fe-Cr-B铸钢界面形貌的影响[J]. 热带农业工程 2018(02)

- [6].高温扩散退火对ZG31Mn2SiREB钢组织及性能的影响[J]. 热加工工艺 2010(20)

- [7].45钢热浸镀铝扩散退火后的结构与性能研究[J]. 江苏冶金 2008(05)

- [8].扩散退火一体化上下料机构设计[J]. 电子工业专用设备 2018(02)

- [9].扩散退火对热浸镀铝钢组成与形貌的影响及其干滑动磨损行为研究[J]. 电镀与涂饰 2018(07)

- [10].扩散退火降低高碳钢偏析的研究[J]. 金属热处理 2015(08)

- [11].表面机械处理及扩散退火对复合板性能的影响[J]. 金属热处理 2011(01)

- [12].钢材带状组织的产生原因及消除方法[J]. 科技传播 2014(09)

- [13].扩散退火对热轧高硼不锈钢复合板界面组织的影响[J]. 材料热处理学报 2013(04)

- [14].Zn对钢-铝轧制界面组织与性能的影响[J]. 金属热处理 2015(07)

- [15].碳钢表面腐蚀沟槽的形成原因[J]. 全面腐蚀控制 2010(02)

- [16].TC2钛合金表面电镀双层铬工艺[J]. 电镀与涂饰 2014(21)

- [17].纳米晶镍涂层与基体的界面扩散研究[J]. 中国新技术新产品 2013(09)

- [18].ZG40Mn2铸钢的热处理工艺研究[J]. 热加工工艺 2016(12)

- [19].某批次螺栓磁痕显示原因分析[J]. 理化检验(物理分册) 2020(04)

- [20].热浸镀铝镀层质量影响因素的研究现状[J]. 材料导报 2017(S1)

- [21].高性能改良型塑料模具钢4Cr13NiV试制[J]. 模具制造 2012(09)

- [22].不同锰含量热浸镀铝锰合金层扩散退火后的抗划擦性能[J]. 材料保护 2014(11)

- [23].稀土对4145H锻材的组织及夹杂物的影响[J]. 热加工工艺 2014(04)

- [24].铝/铜拉拔复合工艺的研究[J]. 新技术新工艺 2008(02)

- [25].银包铜复合材料的界面研究[J]. 贵金属 2013(S1)

- [26].碳钢热浸镀铝涂层的磨损性能[J]. 材料研究学报 2014(10)

- [27].球墨铸铁微弧氧化陶瓷层扩散退火前后的组织状态[J]. 材料保护 2010(01)

- [28].退火温度对双金属复合管界面组织的影响[J]. 热加工工艺 2014(08)

- [29].GCr15钢加热工艺与液析、带状的关系[J]. 中国冶金 2012(07)

- [30].27SiMn模铸坯锻造成材探伤不合原因探析[J]. 特钢技术 2012(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b4b6f1c7a3bf2976f4af7d85.html