# 装配式建筑施工质量问题与质量控制黄艳

广西建工集团联合建设有限公司

摘要：随着可持续发展战略的深化以及建筑行业的快速发展，装配式建筑已经逐渐成为建筑领域发展的重要方向，而装配式建筑本身具有施工周期短、能源消耗低等诸多优势，对建筑行业的可持续发展具有积极的作用，但在对装配式建筑进行具体施工的过程中，还有许多质量问题是不容忽视的，还需要通过相关质量控制措施的有效落实，不断提升装配式建筑的施工质量，使其发展得到相应的保证，也正因如此，本文针对装配式建筑施工进行讨论，对其中存在的质量问题加以了解，并探讨实现质量控制的具体措施，希望能够使装配式建筑的施工质量得到进一步的提升。

关键词：装配式建筑；施工质量问题；质量控制

装配式建筑通常是在工厂当中完成相关构配件的制作，并在施工现场应用相关技术进行组装连接，以此来完成整个工程的施工建设，在此过程中，要求各个施工环节都要满足施工质量要求，否则会对工程质量安全造成严重的影响，从而影响工程综合性能的发挥，所以，需要针对装配式建筑的施工质量控制措施进行深入的研究，这对于装配式建筑的发展是非常有意义的。

1装配式建筑中的施工质量问题

1.1坐浆质量问题

当前阶段，很多装配式建筑在具体施工过程中都会应用坐浆的方式进行相关操作，但在具体操作过程中，受到相关因素的影响，导致各工序之间无法进行很好的配合，或者是由于操作失误引发质量问题，使得装配式建筑施工中非常容易产生坐浆质量问题。而造成这种问题的原因有很多种，第一，是由机械因素造成的，主要是由于未能对相关质检工具进行科学的应用，导致质量管理效用未能得到充分的发挥；第二，存在材料因素影响，因为材料配比会对坐浆质量产生直接的影响，在进行坐浆混合料的搅拌处理时，未能对搅拌次数进行严格的控制，导致材料质量无法达到工程施工的实际要求，进而影响了工程的施工质量；第三，人员因素影响，施工人员缺乏质量控制意识，对坐浆质量要求认识不够清晰，且相关知识和技能有所欠缺，无法对坐浆质量进行有效的控制，这在一定程度上加大了坐浆质量问题的产生概率。

1.2安装尺寸问题

在装配式建筑当中，往往会在墙板结构的连接部分出现安装尺寸偏差的问题，此外，这些位置还容易出现标高误差较大或者是接缝不均匀等问题，而这种问题主要是由于缺乏精度控制工具，并且在进行吊装操作期间容易出现晃动，与此同时，相关施工人员缺乏实践经验，且实践操作能力不足。此外，装配式构件在生产过程中存在一定的误差问题，这些误差在施工过程中不断累加，而相关人员又未能对其进行严格的检查，导致安装尺寸偏差成为了影响装配式施工质量的主要因素之一。

1.3后浇段混凝土质量问题

在后浇带施工时，非常容易出现板结构平整度不高、烂根或者是漏浆等问题，从而影响工程的施工质量。而这种问题一方面是由于没有针对模板配备相应的检验工具，导致一些质量不佳的模板被应用到施工当中；另一方面则是由于相关施工人员在进行钢筋绑扎以及模板架设等操作时存在偏差问题，或者是混凝土材料在配置过程中存在问题，造成集料堆积和离析泌水，进而引发烂根及漏浆等问题，除此之外，在进行浇筑施工时，如果不能进行科学的振捣，也容易引发上述质量问题。

2装配式建筑施工质量控制的具体措施

2.1对构件管理体系加强完善

第一，要对现代信息技术加强应用，通过先进的检测设备对构件强度、尺寸、灌浆饱满度、坐浆层厚度、钢筋直径以及安装尺寸等容易出现误差的数据进行采集，并向管理系统进行上传；第二，对检测系统展开优化，保证构件供应质量，结合当前检测规范及标准开展质量控制工作，要及时找出质量不合格的构件，并向管理部门进行及时的反馈，除此之外，在进行施工期间，需要将施工现场采集到的各项信息进行归类和整理，确保构件质量检验合格以后，才能允许开展下道工序。

2.2对施工步骤加强完善

施工质量除了会受到人员综合素质以及材料质量控制效果的影响以外，还会受到建筑结构设计以及相关施工环节的影响，例如，施工步骤设置缺乏合理性，就会对材料的应用效果以及工程的整体质量造成不利影响，因此，相关人员必须要对工程的施工步骤加强完善，并对施工人员的责任心进行强化，以此来实现质量控制的目标。具体需要根据工程特点，对施工步骤以及配套的质量控制手段加强建设与完善，准确找出施工过程中的各项问题，不仅要强化工程设计效果，还要建立相应的生产管理机制。例如，通过对材料质量的有效控制，确保装配式建筑在具体施工期间，构件之间能够进行准确的对接，减少安装误差，避免墙板组装过程中出现质量问题。此外，在进行注浆施工时，必须要严格按照相关规定对坐浆料的配比进行设计，将少拌、勤拌作为基本的施工原则，同时要对坐浆层厚度加强检测，确保生成坐浆层的过程中能够具有良好的施工条件作为支撑。

2.3对安装阶段加强质量控制

在对装配式建筑进行现场安装操作时，必须要对各施工环节加强质量控制工作，包括构件进场时的质量检验、相关控制点的设置、构件固定及安装、连接点浇筑和灌浆施工等等。

在预制构件进入施工现场之后，需要相关人员针对构件的尺寸、外观以及结构质量进行检查和验收，其中结构质量检验主要包括梁板类构件。而装配式建筑在正式施工以前，需要根据设计图纸对各测量控制点进行准确的设置，并在安装结构件之前做好控制点的复核工作。完成构件安装以后，要对其稳定性进行检查，对构件安装质量进行检测的过程中，除了要对安装尺寸进行检测以外，还要对构架和结构间的机械连接或焊接质量进行检查，同时，要对后浇节点部分的混凝土浇筑强度以及外观质量进行有效的控制。而主体结构施工期间，在每层主体结构完成施工以后，都需要对其垂直度以及沉降问题进行检测，并对相关检测数据进行记录和保存，为质量控制工作提供有效支撑。

2.4加大施工监管力度

对于装配式建筑施工而言，施工监管制度是其实现质量控制的重要保障，因此，在实际施工中，相关人员必须要加大施工监管力度。首先，要从生产配料环节入手，管理人员要认识到材料配件在装配式建筑当中的重要作用，如果在材料配件方面出现质量问题，会对整个工程的施工质量造成直接的影响，同时也会影响工程的施工进度，因此，必须要对施工的材料构件加强监管，具体可以采用自检以及抽样检查的方式对材料质量进行有效的控制；此外，在实际施工中，要确保监理人员的全程跟踪，特别是一些较为关键的环节，需要专业人员进行技术指导和旁站监督，而钢筋连接质量、构件安装位置、施工缝处理、防水节点处理以及混凝土浇筑都应该作为重点监督项目；与此同时，要落实好质量验收工作，严格按照质量验收规范进行工程质量验收，使工程的整体质量得到有效控制。

3结语

综上所述，对质量控制工作加以落实，能够有效提升装配式建筑的施工质量，对装配式建筑的健康发展具有非常重要的意义，因此，相关单位在进行装配式建筑施工时，一定要对质量控制工作保持重视，并将其落实到工程施工的各个环节当中，使工程质量能够满足社会各界的要求。

参考文献：

[1]李河沁.装配式建筑施工质量问题与质量控制研究[J].山西建筑，2018，44（31）：207-208.

[2]吴秋水.简析装配式建筑施工质量问题与质量控制[J].四川水泥，2018，24（10）：254.

[3]冯一杰.装配式建筑施工质量问题与质量控制[J].建筑工程技术与设计，2018，13（27）：1540.

[4]雷杨军.浅议装配式建筑施工质量问题与质量控制[J].中国房地产业，2018，35（19）：120.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b4d3e92614e2195a0975a4d1.html