# 水利工程混凝土施工技术及其质量控制与策略

1水利工程混凝土施工特点分析

1.1具有显著的季节性

水利工程施工受到天气的影响比较大，经常会出现导流、降水不均等情况，对施工质量产生严重影响，尤其是在冬季干冷季节或者是夏季雨水过多的季节，如果没有做好相应的防护工作，很容易使混凝土遭受质量损失，危害建筑成品。

1.2施工周期較长

水利工程的施工周期都比较长，而且施工规模比较大，一般都会耗费三年至五年的时间，涉及到的金额、人员、设备、材料都比较多，并且需要使用现代化的设备进行施工，当前在施工技术中加入了很多现代化、自动化、智能化的设备，对于混凝土施工质量保障有着一定的优势。

2水利工程混凝土施工技术分析

2.1模板技术

（1）制作和安装工作.模板的制作和安装一定要有切实的质量依据标准，保证模板的刚性和强度能够符合该标准。在进行具体安装时，首先在基土上稳定基础，模板的接缝处要确保严密，避免灌浆时出现漏浆的现象。如果在安装模板之前有预埋件，在安装模板时就一定要保证安装方位准确合理，雨季时做好排水工作，浇筑灌浆时要将模板清理干净。（2）拆模工作.拆模工作要细致，在进行拆模时很容易伤害到建筑的表层和边角。为了能够避免这一现象的发生，要在模板下方放置钢件固定橇孔以方便拆模。（3）模板的要求。模板一定要具备一定的强度和刚性，这样才能充分分解施工负荷。降低模板的形变程度，模板的外表面要平整，接缝之间完全契合。现阶段的混凝土施工通常采用钢材制成的木板支架，这种模板支架可以很好的配合混凝土的结构特点。

2.2接缝灌浆技术

（1）大坝混凝土施工接缝灌浆管路布置方式。混凝土大坝接缝灌浆的管路系统布置可以分为盒式灌浆、骑缝式灌浆以及重复式灌浆这三种。其中盒式灌浆系统主要是广泛应用在纵缝灌浆中，因为其灌浆的管路不容易发生堵塞，灌浆的质量较高，但是不足之处在于这种系统需要耗费的管材较多。骑缝式灌浆系统的优点在于它在扩散方面表现的更为流畅，并且升浆平均，管路也不容易出现堵塞。重复式灌浆系统的优点是因为管道保持畅通，因此能够进行重复的灌浆。（2）接缝灌浆施工技术。在工程建设中，混凝土大坝的接缝灌浆通常都是属于隐蔽工程，因此需要对灌浆施工的质量进行严格的控制。要避免坝体发生形变而导致周边接缝的张开度变窄或闭合，同时还需要防止因为坝体应力出现改变而导致灌浆接缝再次拉裂，在选择接缝灌浆顺序时，要结合坝体和水泥结石的实际受力情况，确定最为合适的接缝灌浆顺序，通常是采用先横缝在纵缝的方式。

2.3钢筋技术

（1）钢筋的连接。钢筋的连接方式有很多种，其中捆扎搭接、机械连接以及焊接等方式是最常见的。由于钢筋的使用位置不同，其受力程度也不同，所以在连接的时候一定要选择正确的焊接措施，最大限度的提升焊接品质，节约钢筋材料。焊接完成后，要对其进行细致地检查，如果外观不合格，立即返工。整个钢筋的连接过程严格遵守标准的相关规定，以保证工作完成质量达到最佳。（2）钢筋的安装。钢筋的安装可以采用整装和散装两种方式。如果采用散装，首先要将钢筋送到工作现场，然后按照图纸的要求进行安装；整装就是把所有的鋼筋骨架运送到工作现场，一起安装。

3水利工程中混凝施工及质量控制技术

3.1混凝土原材料的质量控制

（1）在通常情况下，混凝土工程所使用的材料检查十分严格，所有的材料必须经过严格的质检报告才能进行使用。混凝土在制作时工艺较为复杂，需要添加一定的添加剂并且运用相关的技術才能完成。混凝土的添加剂在进行选择时也十分严格，所选用的添加剂的质量必须符合国家规定的标准，并且其中不能存在污染环境的材料。混凝土制作的原材料一般有水泥、添加剂、鹅卵石和中砂，这些原材料必须经过严格的检验，才能正常的投入使用，如果检验不合格，将不能投入使用。（2）工作人员在开展实际的施工工作时，必须保证好所有的施工原料都放在指定的位置，这样既方便工作人员使用，也能避免用错材料给施工工程带来不必要的麻烦。（3）水利工程所使用的水要求也十分严格，必须使用纯净没有太多杂质的水，通常情况下人们日常饮用的水施工中可以直接投入使用。

3.2混凝土模板的控制

在安装混凝土模板前，工作人员首先要做好基础的调平工作，然后将表面的杂物清理干净再安装混凝土模板。有些质量好的模板可以重复使用，但是要尽可能的保证模板的强度和刚度以及光滑度仍然可以达到使用的要求。工作人员需要对准备投入使用的模板进行严格的检查，如果有的模板出现损坏的情况或者是上述的强度和刚度以及光滑度达不到要求将立即进行更换或修补。准备投入使用的模板在放置的时候要保证与基层牢牢紧贴，不出现走样或者移位的情况。工作人员在开展混凝土浇灌工作前，需要在混凝土表面覆盖上一层膜，这种膜由塑料制定，制作成本低而且轻便。薄膜可以防止混凝土漏水或者漏浆，不出现蜂窝的情况，使表面看起来更加美观。为了防止浇灌好的水泥发生流失的情况，工作人员必须保证模板安装的密封性。工作人员在开展实际的浇灌工作时一定要仔细认真，如果浇灌的模板出现位移或是其他特殊的情况，应该积极的采取有效的措施来改正。

3.3混凝土质量控制

混凝土混合料的不同组成对性能影响较大。因此，在摊铺施工阶段，要结合不同区域地基的特点以及混凝土布局的特点，严格控制摊铺系数标准，确保整个区域摊铺过程的协调性，从而保障整个摊铺区域的稳定施工。在施工过程中，按要求使用机械进行标准化操作，才能确保每道工序的有效性，确保整体工程的质量。

3.4落实质量验收工作

在水利工程各个项目的建设工作中，最后一项工作就是对水利工程的整体质量进行验收，显然，质量验收工作对水利工程的施工质量而言，有着至关重要的意义。在进行质量验收的过程中，水利工程的各部门技术人员需要对项目的质量进行全方位的检查，对于一些没有达到规定标准的质量问题，应立即采取相应的补救措施，不太严重的问题可以稍加修补，而比较严重的问题则应该直接返工，这样才能够确保水利工程的质量。工作人员在审核水利工程的整体质量时，一定要安排专业的审核人员亲自来到现场展开工作，并严格地遵照审核要求进行审核，尽量将那些潜藏的比较深的质量问题全都寻找出来，并一次性地加以解决。

3.5做好养护工作

养护工作的主要内容是保证温度的适宜，在完成浇筑工作后，混凝土会因为温度过低而变硬。所以为了能够保证温度的适当就要做好保温措施，在浇筑后的混凝土上搭建温棚防风保温，避免水直接接触混凝土表层；养护周期要长，为了能够达到最好的养护效果，一定要增加养护强度。如果混凝土与海水直接接触，或者处于有腐蚀性的环境中时，就要进一步增长养护时间。最后需要注意的就是根据养护区域附近的温度变化，来调整养护强度。

4结束语

总之，文章对水利水电工程的混凝土施工技术及质控举措展开讨论，现阶段的工作实施中，整体上的可靠性、可行性表现较高，技术操作层面未出现严重的不足。日后，应继续在混凝土施工技术上，不断按照综合性的手段来完成，强化质控的内容，更好的与水利水电工程的需求相互融合，努力在工程价值上更好的提升。

参考文献

[1]吴丹.浅谈水利工程大体积混凝土施工技术应用思考[J].江西建材,2017(20):122.

[2]山慧君,蒋新华.水利工程施工中混凝土技术与实施要点分析[J].江西建材,2017(17):128-129.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b52d4dd380a939a5517af74a.html