# 沼液微生物燃料电池的产电及有机物降解特性研究

### 论文摘要

为了使发酵沼液得到减量化、无害化处理及能源化利用,该研究构建了以玉米秸秆发酵沼液为阳极底物的双室微生物燃料电池(microbial fuel cell,MFC)。通过对比不同浓度沼液MFC产电特性、化学需氧量(chemical oxygen demand,COD)去除率及库伦效率等探究MFC对玉米秸秆沼液的降解效果及其能量回收效率。结果表明,玉米秸秆沼液MFC能够正常启动,并且能够长时间运行产生电流。当初始COD质量浓度为(3618.6±55.6)mg/L时,其最大功率密度为203.4 mW/m2,COD去除率可达63%;并随着沼液中有机物浓度降低,MFC运行稳定性下降,最大输出功率密度成线性降低。通过对原料及阳极溶液和阳极生物膜菌群结构分析可知,以玉米秸秆发酵沼液为阳极底物的MFC菌群结构合理,MFC可以利用沼液中的水解细菌分解阳极溶液中的纤维素等大分子物质,主要以Clostridia、Flavobacteria和Bacteroidia菌纲为主;同时阳极生物膜可以富集接种物中的产电细菌,分解小分子有机物产生电能,2类微生物可以互利共生,避免了沼液MFC的高浓度抑制。该研究表明,MFC可以降解较高浓度沼液废水,并产生电能,该研究可为发酵沼液的处理与利用提供参考。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验材料与方法

- 1.1 阳极底物与接种物

- 1.2 MFC构型与操作过程

- 1.3 试验分析方法

- 1.3.1 产电特性分析

- 1.3.2 COD、纤维素测定与库伦效率计算方法

- 1.3.3 微生物群落多样性及结构分析

- 2 结果与分析

- 2.1 不同COD浓度沼液对MFC性能影响规律研究

- 2.1.1 不同浓度沼液MFC产电规律

- 2.1.2 不同浓度沼液MFC有机物降解规律与库伦效率

- 2.2 微生物燃料电池阳极菌群结构分析

- 2.2.1 菌群多样性分析

- 2.2.2 菌群结构分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王芳,张德俐,陈梅,易维明

关键词: 产电,有机物,降解,微生物燃料电池,沼液,微生物群落

来源: 农业工程学报 2019年09期

年度: 2019

分类: 农业科技,工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,新能源,电力工业,农业工程

单位: 山东理工大学农业工程与食品科学学院,山东省清洁能源工程技术研究中心

基金: 国家自然科学基金项目(51276103,51536009),泰山学者工程专项,山东省优势学科项目

分类号: S216.4;TM911.45

页码: 206-213

总页数: 8

文件大小: 1033K

下载量: 176

### 相关论文文献

- [1].沉积物微生物燃料电池的性能提升策略[J]. 现代化工 2020(11)

- [2].微生物燃料电池中产电微生物的研究现状[J]. 节能 2019(01)

- [3].微生物燃料电池应用前景展望[J]. 通信电源技术 2019(03)

- [4].浅谈微生物燃料电池研究进展[J]. 广东化工 2019(12)

- [5].微生物燃料电池高效产电的研究进展[J]. 水处理技术 2019(06)

- [6].不同肥料条件对水稻-微生物燃料电池产电性能的影响[J]. 环境科学导刊 2019(05)

- [7].微生物燃料电池法处理腐竹加工废水[J]. 广州化工 2019(19)

- [8].微生物燃料电池在传感分析中的应用及研究进展[J]. 分析化学 2017(12)

- [9].微生物燃料电池分隔材料的研究新进展[J]. 材料导报 2018(07)

- [10].微生物燃料电池同步去除硫化物及产电的对比研究[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [11].湿地植物-沉积物微生物燃料电池产电及河流底泥修复[J]. 环境工程学报 2017(06)

- [12].微生物燃料电池技术发展及其应用前景探讨[J]. 绿色环保建材 2017(08)

- [13].国际视角[J]. 科技传播 2017(16)

- [14].连续流双室微生物燃料电池试验研究[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [15].植物微生物燃料电池技术的研究进展[J]. 科技通报 2016(03)

- [16].微生物燃料电池处理印染废水与同步产电研究进展[J]. 水处理技术 2016(08)

- [17].微生物燃料电池群落结构最新研究进展[J]. 环境科学与技术 2016(S1)

- [18].一种陆基微生物燃料电池装置及产电性能实验研究[J]. 电子学报 2015(03)

- [19].电化学活性微生物在微生物燃料电池阳极中的应用[J]. 科学中国人 2016(36)

- [20].爱吃苍蝇的家具[J]. 科学启蒙 2009(12)

- [21].双室微生物燃料电池处理餐厨垃圾的性能研究[J]. 环境科学与技术 2020(06)

- [22].沉积型含油污泥微生物燃料电池的性能[J]. 华南师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [23].g-C_3N_4/Cu_2O/CF电极制备及在微生物燃料电池中的应用[J]. 环境科学学报 2019(09)

- [24].微生物燃料电池的研究现状及其应用前景[J]. 镇江高专学报 2018(01)

- [25].光催化材料对微生物燃料电池的影响[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [26].金属离子对微生物燃料电池产电性能影响的研究进展[J]. 四川环境 2018(04)

- [27].利用“尿能”,不怕断电[J]. 今日科苑 2017(01)

- [28].小型化土壤微生物燃料电池电信号放大电路的设计与运行[J]. 土壤 2017(03)

- [29].沉积物微生物燃料电池产电因素研究进展[J]. 现代化工 2017(08)

- [30].微生物燃料电池中产电微生物的研究进展[J]. 生物技术通报 2017(10)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b544e795bc4fb6aa92856183.html