# GBF管现浇混凝土空心无梁楼板施工技术

黑龙江星海建设工程发展有限公司

摘要：随着经济的发展和社会的进步，我国建筑行业逐渐的兴起，并成为国民经济发展的重要组成部分。GBF管现浇混凝土空心无梁楼板施工技术是我姑建筑行业的重大创新，为日后建筑行业的发展提供了有效的依据。该技术具有效率高、价格低，性能优越等优点，满足现阶段我建筑行业的发展需要。本文就GBF管现浇混凝土空心无梁楼板施工技术进行简要的分东西，并提出一些建议，希望对建筑行业日后的发展和完善提供有效的帮助。

关键词：GBF管；现浇混泥土；建筑工程；空心楼板

随着人们生活水平的不断提高，我国建筑行业的发展从满足人民群众的基本生活需要，到现在满足人们审美等功能更加健全的方面发展。GBF管现浇混凝土空心无梁楼板施工技术，是目前我国建筑行业施工的过程中常见的一种技术，并且随着建筑行业发展和完善，该技术也不断的改进，以满足建筑行业的发展需要。GBF管现浇混凝土空心无梁楼板施工技术具有质量轻、楼板的稳定性高和工程施工的效率快等优点，不仅节省了建筑施工的时间，还较少了资金的使用率高，提高建筑施工单位的经济效益。下面笔者对该技术进行浅析，希望引起读者的共鸣。

1、GBF管现浇混凝土空心无梁楼板概述

近年来，随着科学技术的发展，建筑施工技术、施工工艺、施工材料不断增多，为建筑事业的进一步发展打下了扎实的基础。无梁GBF管现浇混凝土空心楼板作为目前工程施工领域中一个较为常见的结构材料，其本身具备着许多其他建筑材料不曾具备的施工优越性，如施工质量轻、施工速度快、施工效果好且不受环境影响的优势。正是因为这些施工优势，这一材料在未来的应用中打下了坚实的基础，其一旦得不到有效的推广和使用，则很容易造成混凝土空心板质量隐患，给工程施工造成不必要的影响。为此，在目前的施工中我们需要从以下问题进行分析：

1.1、无梁GBF管现浇混凝土空心楼板组成

GBF管现浇混凝土空心无梁楼板是一个由GBF高强复合管、暗梁、非抽芯成孔式楼板共同组成的一个复合建筑结构体系。在当前的建筑工程项目中，通常在现浇混凝土施工的时候提前买只好埋芯、非抽芯成孔技术工艺，在板内每隔一段距离放置一个圆形或者其他形状的GBF轻质管，然后在进行混凝土浇筑，从而形成无数类似于小拱梁受力形状的一种多孔混凝土空心板或者其他形式的现浇混凝土空心板结构，进而实现了现浇混凝土空心楼板施工要求。

1.2、无梁GBF管现浇混凝土空心楼板特点

无梁GBF管现浇混凝土空心楼板是当今国家建设部重点推广的工程施工技术之一，是现浇混凝土结构施工的关键方法。在工程施工中，主要是利用现浇混凝土为基础，在其中提前置放空心管，最后进行混凝土浇筑，这样的施工方法避免了在施工中空心问题置放的不合理，也有效的增加了工程的施工进度和施工质量，从而使得无梁GBF管现浇混凝土空心楼板能够形成无柱帽的工程结构。在施工中，其施工原理与一般的现浇混凝土无梁板结构相差无几，但是在结构的安全性、整体性、耐久性、舒适性以及适用性方面却存在着一定的差异，其与传统的混凝土空心楼板相比较存在着以下优势：

1.2.1、从空间上进行分析，因为无梁结构的特点，使得这一结构在施工应用中有效的实现了大开间、无梁帽、无凹凸部位的施工优势，实现了真正意义上的空间开阔性和美观性。

1.2.2、在施工中，由于楼板内部封闭了复合空心管，这使得这一结构在应用中具备着良好的降噪性能，有效的减少了室内噪音污染，克服了传统结构造成的楼房上下层撞击噪音的干扰和影响，其隔音效果与传统的建筑结构相比较提高了5～12倍。

1.2.3施工速度快、施工效率高，这种施工技术的应用有效的减少了工程施工中的支模、拆模的工作环节，缩短了工程的施工工期。

2、无梁GBF管现浇混凝土空心楼板施工工艺分析

就目前来看，我国建筑行业发展迅速，并取得了初步的成就。但是由于我国建筑行业发展时间短，与发达国家还有一定的距离，还有具有很大的提升空间。因此，还要积极的学习国外先进的技术，同时与本国建筑行业的基本情况相适应，培养大量的建筑人才，满足社会和建筑行业发展的需要。并且，建筑行业的有效发展，不仅会提高人民群众的生活质量，还能有效的促进我国经济的发展和社会的进步

随着我国社会生产技术的日新语义，各种建筑工程施工技术也日趋成熟。无梁GBF管现浇混凝土空心楼板作为建筑工程施工领域中一个新颖而又热门的课题，其施工技术的探讨一直都深受着业内人士的重视，经过几年的工程实践，这一技术早已趋于成熟。以某工程为例，在施工中其具体工程施工技术要点如下：

2.1设计

做好设计工作是任何一个工程施工之前都不可缺少的一部分，是规范工程施工技术的主要条件。在当前的建筑工程设计中，首先要做好结构布置。在结构布置工作中需要注重的内容在于柱子之间的暗梁设置情况，在设置暗梁的时候应当采用GBF管作为主要的填充材料，然后在浇筑混凝土，从而实现空心板制作要求。暗梁的高度与空心板厚度之间相同，主体结构一般都可以按照现行的规范进行设计，对于暗梁按照标量来进行考虑和分析。

2.2施工技术要点

2.2.1工艺流程

测量放线→安装模板→暗梁及高强薄壁管放线→绑扎暗梁及板底钢筋→水电管线预埋（钢筋垫铁绑扎）→安装水平间距方管及U型卡→安装高强薄壁管→薄壁管与底层钢筋及方管加固→水电管线预埋→绑扎上层钢筋→检查验收→浇筑混凝土→混凝土养护→拆模板。

2.2.2GBF管安装

GBF管安装施工顺序：在暗梁钢筋上按图纸根据GBF管的空间尺寸划线→先将L型定位钢筋焊接于板底筋上后用铁丝固定底层板筋（顺管方向间距800mm、横管方向500mm固定板底层钢筋）→排管→调整GBF管各向间距→铺面层钢筋，并将拉结上下层钢筋的拉结钢筋进行点焊→破损GBF管修补。

2.2.3混凝土浇筑

1）浇筑混凝土时，应按专项施工方案确定的浇筑顺序，沿平行GBF管方向进行，不可沿垂直GBF管方向作多点围合式浇筑。

2）泵管或其他施工工具不可直接放置于GBF管上，可用垫脚手板或在GBF管间缝隙处安放支撑；施工人员要注意保护GBF管，避免直接踩踏GBF管。

3、结束语

综上所述，GBF管现浇混凝土空心无梁楼板施工技术的应用，改变了传统的施工手段，在减轻了结构自身重量的同时，还有效的降低的层高，减少了施工过程中间混凝土和施工模板的使用量，提高可了施工的效率，改善施工技术，节约了资源和能源浪费，提高了建筑施工单位的经济效益。但是在使用GBF管现浇混凝土空心无梁楼板施工技术时，要制定完整的施工方案，保证施工过程顺利的进行，同时还要大力提升建筑施工人员的专业知识和专业技能，提高整体素质，只有这样才能进一步促进该技术的使用和完善，促进我国建筑行业的健康发展。

参考文献

[1]刘英利,朱宏权,张建华,齐雪妍.基于裂缝病害防治的不规则无梁楼板厚度选取方法[J].自然灾害学报.2009(03).

[2]郑长利,吴春玲.浅析空心无梁楼板施工与应用[J].中国房地产业.2011(03).

[3]孙殿国.浅析空心无梁楼板施工技术[J].中国新技术新产品.2013(06).

[4]刘德荣,张明轩.现浇混凝土空心无梁楼板的施工质量控制[J].工程质量.2010(02).

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b5621430f1bc9cccd545499b.html