# 整体智能附着式升降脚手架施工工艺

广东奇正科技有限公司

摘要：随着我国经济的快速建设和发展，我国各个领域的科学技术也获得了长足的发展。尤其是我国城市建设脚步的加快，也推动了附着式升降脚手架施工工艺的革新和发展，为我国建筑行业的建设和发展奠定了坚实的基础。附着式升降脚手架施工工艺作为一种新型的脚手架技术，尤其是在高层建筑工程的建设中成为必不可少的临时设施，更好地保证了建筑工程的施工进度。本文首先阐述了附着式升降脚手架的构造，然后针对整体智能附着式升降脚手架施工工艺的基本原理和设计要点进行了详细地讨论，最后针对整体智能附着式升降脚手架施工工艺展开了深入地探讨，望对业界人士提供有效的帮助和参考。

关键词：整体智能；附着式升降脚手架；施工工艺

前言：随着我国城市建设中土地资源的过度开发，如何将匮乏的土地资源高效利用起来，成为当前城市建设工程中的重要工作。所以增加建筑工程的建设高度，实现有限的土地资源高效利用的重要途径。在高层建筑工程的建设和施工中，运用整体智能附着式升降脚手架来进行高层建筑工程的建设和施工，不仅可以有效降低了高空作业好悬空作业的施工难度，还能提升施工的安全性，并且给建筑工程的施工降低了污染，提升了环保效果。整体智能附着式升降脚手架在建筑工程的应用，不仅充分发挥了其具有的突出的领先科技优势，还能实现更加安全、便捷和经济的工程建设。附着式升降脚手架的主要构成包括：主框架、底部水平桁架、附着支座、调节顶撑、防坠落装置、防倾装置、提升设备和脚手架体。在高层建筑工程中使用整体智能附着式升降脚手架，在一定程度上能够解放劳动力，降低施工难度和施工强度，还能有效的缩减钢丝绳的使用数量，且操作起来具有非常简便，具有更高的安全性。

1整体智能附着式升降脚手架的构造

整体智能附着式升降脚手架在高层建筑工程中承担升降机固定工作，有效连接升降机和脚手架，引发高层建筑工程中升降机可以实现相对运动，实现高层建筑工程的上升和下降工作需要。整体智能附着式升降脚手架具有较为复杂的构造，其具有较多的构件，主要有动力系统、放坠落系统、支撑系统以及施工防护系统等，需要各个系统协调配合才能有效的开展施工作业。

2整体智能附着式升降脚手架基本原理及设计要点

2.1基本原理

在众多建筑工程中经常使用的整体智能附着式升降脚手架由脚手架部分、悬挑吊梁、附着支撑结构升降机构、提升设备和升降控制等组成，其工作的基本原理是，借助建筑结构的承载力，让智能附着式升降脚手架附着在建筑工程上，并让结构生的提升外架和悬挑吊梁产生相对运动来实现脚手架的向下运动，满足工程建设的需求。通过在建筑工程中使用智能附着式升降脚手架，可以大大提升建筑工程的施工效率，降低施工风险，且操作简单，更好地保证建筑工程的施工进度。

2.2构造设计

智能附着式升降脚手架的构造设计要按根据工程的实际情况进行。脚手架底盘应该均匀布置在建筑的四周，要根据建筑工程的结构来确定脚手架之间的距离。在智能附着式升降脚手架的使用过程中，一般情况下都是使用斜拉顶撑的构造，吊着架体之后斜吊杆会受到一定的拉力，水平梁也会受到一定的拉力。我国住房的建设标准中对于脚手架的使用拥有非常明确的规定，必须要根据建筑工程的实际情况来进行相关的工作，保证构造的科学性和合理性。

3整体智能附着式升降脚手架施工工艺

3.1脚手架的安装技术分析

智能附着式升降脚手架的安装准备工作。在安装工作开始之前，施工人员要根据做好的安装平面设计图来确定主框架的具体位置，并且在主框架上完成螺栓孔眼的预埋工作。与此同时，安装施工人员要时刻关注脚手架隔层螺栓位置，统一螺栓孔眼的位置，且距离的误差要控制在25mm以内。针对要安装的脚手架构件，相关人员要提前准备好，保证材料准备完全。在安装的过程中，主要的安装构件有框架、升降设备、安全网、扣件以及挑梁等。

3.2安装流程及注意事项

在高层建筑工程中，脚手架的安装流程会较为复杂，首先，施工人员要设置脚手架的支撑架，要安排专业人员来进行支撑架的设置，保证支撑架的安装质量；其次，搭设横向主框架、斜拉杆、操作架、竖向主框架，保证搭设质量；再次，安装施工人员要绑扎安全网和脚手架的安全挡板，安装好提升装备，为后期工程的建设提供安全施工基础；最后，安装人员要测试脚手架的荷载情况，并完成安装工程的验收。

脚手架的安装作业中，安装人员要封闭脚手架底部；要将花纹式钢板应用到防护翻板和走道板，此种材料具有较强的防滑性能，且强度较高，具有较好得到绝缘性能，在高层建筑工程的建设中具有较强的耐冲击性和较长的使用时间，尤其适用于智能脚手架在超高层建筑工程外墙施工防护作业中，具有较好的施工效果。在安装脚手架的过程中，经常会用到的内挑加宽走道板，在脚手架的安装作业中具有较佳的使用强度，且整体组合较为简单，十分有利于缩减脚手架内侧的间隙，更好的提升安装人员的作业安全，营造良好的使用氛围。在脚手架的立面封闭结构中，施工人员采用一般龙骨甲和冲孔钢板网来铆接形成防护安全网。构成防护安全网的的材料具有良好的耐腐蚀性，较强的抗冲击性，还可以有效的阻燃，提升了工程的施工安全性。

3.2架体组装施工工艺

当施工人员进行脚手架架体的安装作业中，施工人员要安排2排3列共6个定位座，水平间距要保持2米，竖直间距要保持5.6米，脚手架架体作为整体爬架安装的重中之重，安装人员要将安装误差控制在2毫米；然后将主次龙骨固定在座位上；之后将主梁连接件、斜拉杆连接件、内支架安装在主龙骨上；最后将相关的主梁连接件、斜拉杆和次龙骨的连接件。除此之外，还需要在内支架和次龙骨连接件上部对应安装相关的次龙骨。在进行脚手板安装的过程中，要将脚手板用插销固定在主梁上。在安装过程中，为了在吊装时不会产生相关的损坏，端头的一侧不需要安装密目网。

3.3附着支撑及其升降动力设备的安装

由底板、角钢、槽钢焊接而成的附墙架，在穿墙螺栓的帮助下，可以与建筑工程的结构进行连接，该结构能够独立承受脚手架的全部荷载。附墙架结构承担着装置和升降机构的安全责任，并且负担着升降脚手架的全部载荷。

3.4脚手架升降电气线路的布置

脚手架安装工作结束之后，之后就可以布置脚手架的升降电气线路。在该作业过程中，施工人员要熟练掌握电气线路的主要组成部分，为建筑工程的顺利安装奠定坚实的人员和技术支持。电气线路包含主控箱、分控箱、重力传感器、遥控器等设备，然后就要保护绝缘穿线管，最后操作布线、接线、主电源线布置、线路的调试、主控制等活动。经过此环节的安装作业，基本上就完成了脚手架升降电气线路的布置工作。

3.5智能附着式升降脚手架安装的检查验收

在对智能附着式升降脚手架安装质量进行验收的过程中，要全面检查升降架的埋件、爬架结构体、提升装置、卸荷体状态等，必须确保它们都处于一种运行状态时才能进行升降操作，同时还要检查电气连接是否有误、爬架运动部分与结构主体是否会发生脱离、是否有会危及爬架安全的物件，发现问题要及时处理。

结束语

综上所述，在当前日益紧张的高层建筑工程中，积极应用整体智能附着式升降脚手架不仅可以提升施工的安全性，还能有效提升安装工人的工作效率，缩减施工成本。通过对整体智能附着式升降脚手架的研究和分心，我们始终秉持自我提升的理念，不断对脚手架的施工工艺进行研究，保证现代化的使用流程紧跟时代潮流，推动社会的快速发展。

参考文献

[1]檀敏.整体智能附着式升降脚手架施工工艺[J].河南建材，2018（04）：346-347.

[2]高佑家.高层建筑附着式升降脚手架施工技术研究[J].建设科技，2016（06）：114.

[3]安宝忠.浅谈整体附着式升降脚手架的施工技术[J].科技创新与生产力，2016（06）：97-99.

[4]胡志钦，殷建新.高层建筑附着式升降脚手架施工技术研究[J].绿色环保建材，2016（08）：113.

[5]杨杨，张强.浅谈附着式升降脚手架施工技术[J].中华民居（下旬刊），2013（09）：183-185.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b5b82069897836589cd92def.html