# 多股铜导线实体火烧熔痕金相鉴别技术研究

### 论文摘要

分析了多股铜导线实体火烧熔痕的宏观形貌特征和金相组织特征;借助Axio-Imaging软件对比探究了两种实体火烧熔痕及过负荷熔痕的Cu2O含量。结果表明:箱体火烧熔痕和汽油喷灯加底部燃烧火烧熔痕都包含线端熔珠、结疤痕和坑洞熔痕三种类型;上面提到的两种熔痕以及过负荷熔痕金相组织存在相似特征;过负荷熔痕的Cu2O含量最高,汽油喷灯加底部燃烧熔痕次之,箱体火烧熔痕最低。该研究为更加准确认定火灾现场中多股铜导线熔化痕迹提供了数据参考和科学依据。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 仪器设备

- 1.2 实验耗材

- 1.3 样品制备

- 1.3.1 箱体火烧熔痕制备

- 1.3.2 汽油喷灯加底部燃烧火烧熔痕制备

- 1.3.3 过负荷熔痕制备

- 2 结果与讨论

- 2.1 BM熔痕形貌特征分析

- 2.1.1 BM熔痕宏观形貌分析

- 2.1.2 BM熔痕金相组织分析

- 2.2 GM熔痕形貌特征分析

- 2.2.1 GM熔痕宏观形貌分析

- 2.2.2 GM熔痕金相组织分析

- 2.3 BM熔痕、GM熔痕与OM熔痕金相组织对比与分析

- 2.4 熔痕Cu2O含量对比

- 2.4.1 不同线端熔珠Cu2O的含量分析

- 2.4.2 不同结疤熔痕Cu2O的含量分析

- 2.4.3 不同坑洞熔痕Cu2O的含量分析

- 2.4.4 BM熔痕、GM熔痕和OM熔痕Cu2O含量差异分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王冠宁,李阳,邓亮

关键词: 多股铜导线,实体火烧熔痕,过负荷熔痕,金相组织

来源: 热加工工艺 2019年22期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺,安全科学与灾害防治

单位: 中国人民武装警察部队学院研究生部,中国人民武装警察部队学院消防工程系

基金: 公安科技成果推广引导计划项目(2016TGYDWJXY16)

分类号: TG115.21;X932

DOI: 10.14158/j.cnki.1001-3814.2019.22.015

页码: 60-66+75

总页数: 8

文件大小: 1777K

下载量: 59

### 相关论文文献

- [1].用挂片试验验证影响空心铜导线在内冷水中腐蚀的因素[J]. 电机技术 2019(04)

- [2].铜导线熔痕组织结构特征的分析研究[J]. 消防科学与技术 2014(05)

- [3].过电流倍数对多股铜导线故障的影响研究[J]. 武警学院学报 2020(06)

- [4].铜导线短路熔痕内部孔洞形态特征参数的研究[J]. 消防科学与技术 2011(07)

- [5].受热多股铜导线的定量金相分析[J]. 理化检验(物理分册) 2011(12)

- [6].乡村大气环境中室外端子箱内铜导线腐蚀失效分析[J]. 腐蚀科学与防护技术 2019(06)

- [7].铜导线一次短路熔痕的宏观和微观特征[J]. 消防科学与技术 2019(03)

- [8].多股铜导线一次短路熔痕金相定量分析[J]. 消防科学与技术 2012(10)

- [9].铜导线短路熔痕微观形貌特征分析与研究[J]. 火灾科学 2008(01)

- [10].发电机内冷水中溶解气体对铜导线的腐蚀试验研究[J]. 科技视界 2012(11)

- [11].医用加速器偏转线圈铜导线结垢过程研究[J]. 医疗卫生装备 2020(09)

- [12].铜导线高温拉伸组织与力学性能分析[J]. 合成材料老化与应用 2019(04)

- [13].单股铜导线一次短路熔痕的多层金相分析[J]. 武警学院学报 2015(08)

- [14].温度对短路后铜导线显微组织的影响[J]. 热加工工艺 2012(24)

- [15].汽车火灾中铜导线熔痕微观特征分析[J]. 汽车实用技术 2017(19)

- [16].FESCO公司将用铝导线取代铜导线[J]. 特种铸造及有色合金 2012(06)

- [17].新产品新技术(139)[J]. 印制电路信息 2019(01)

- [18].一种新型铜导线绝缘漆去除方法[J]. 绝缘材料 2019(06)

- [19].接触介质对铜导线短路熔痕气孔的影响[J]. 消防科学与技术 2018(08)

- [20].火灾中受热铜导线断面形貌的研究[J]. 武警学院学报 2013(06)

- [21].变压器用铜导线屈服强度不合格原因分析[J]. 中国产业 2010(11)

- [22].冷却速率对铜导线一次短路熔痕金相组织特征影响规律研究[J]. 内江科技 2019(02)

- [23].电火场铜导线熔痕形态特征的识别[J]. 中国体视学与图像分析 2014(01)

- [24].铜铝导线搭接处铜导线形貌和成分分析[J]. 山西师大体育学院学报 2011(S1)

- [25].加热温度对铜导线二次短路熔珠金相显微组织的影响[J]. 中国科技信息 2011(14)

- [26].铜导线一次短路熔痕的SEM分析[J]. 中国高新技术企业 2010(36)

- [27].过负荷铜导线对镁粉的引燃能力实验研究[J]. 消防科学与技术 2019(04)

- [28].可取代计算机铜导线的纳米光缆将问世[J]. 功能材料信息 2014(05)

- [29].航天用安装铜导线熔断特性研究[J]. 航天器环境工程 2013(04)

- [30].铜导线短路熔痕组织特征与烟粒子浓度的关系[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2010(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b5fe97be7252a0701f672f52.html