# 基于相变材料Ge_xSb_yTe_z(GST)的微波可调超材料器件研究

### 论文摘要

基于非挥发性相变材料GexSbyTez（GST）,设计并仿真了两种典型的微波可调超材料器件。结构由刻蚀在玻璃基底上的铜开口谐振环（Split-Ring Resonator,SRR）构成,GST薄膜镀在SRR环开口处。在特定的诱导条件下,相变材料GST将在非晶态和晶态之间产生可逆且相对稳定的转换,并由此获得电磁参数的显著改变,实现超材料器件的可调节。仿真中获得了调制深度为81.09%的可调微波超表面;吸收强度为99.67%的可调吸波器,且通过改变GST薄膜厚度,实现吸收强度由完美吸波到24.50%的连续可调节。本研究为微波可调超材料器件提供了一个新的实现机制。

### 论文目录

- 1 结构与设计

- 2 结果与分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王曼婷,高泽华,兰楚文,李勃

关键词: 超材料器件,相变材料,微波,开口谐振环,电磁仿真

来源: 电子元件与材料 2019年02期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学

单位: 北京邮电大学信息与通信工程学院先进信息网络北京实验室网络体系构建与融合北京市重点实验室,清华大学深圳研究生院

分类号: TB34

DOI: 10.14106/j.cnki.1001-2028.2019.02.010

页码: 64-70

总页数: 7

文件大小: 3124K

下载量: 188

### 相关论文文献

- [1].相变材料在智能调温纺织品中的应用[J]. 河北纺织 2009(02)

- [2].有机相变材料热物理性能可靠性研究综述[J]. 陕西建筑 2016(11)

- [3].金属泡沫/石蜡复合相变材料的制备及热性能研究[J]. 储能科学与技术 2020(01)

- [4].增强石蜡相变材料传热性能的实验研究[J]. 热科学与技术 2019(06)

- [5].PW/EG/WMCNTs/CF复合相变材料的制备及性能研究[J]. 化工新型材料 2020(02)

- [6].聚丙烯酸钠/十水合硫酸钠复合相变材料[J]. 功能高分子学报 2020(02)

- [7].基于太阳能供热的石墨烯/石蜡复合相变材料蓄放热特性实验研究[J]. 化工新型材料 2020(03)

- [8].活性炭/有机质复合相变材料的热-电性能[J]. 化学通报 2020(05)

- [9].一种聚乙二醇/二氧化硅定形相变材料的制备[J]. 化工技术与开发 2020(05)

- [10].基于低温相变材料的电池热管理系统[J]. 节能 2020(05)

- [11].十水硫酸钠/硅藻土复合相变材料的研究[J]. 四川建材 2020(06)

- [12].膨胀石墨/有机质复合相变材料的制备及性能[J]. 化工进展 2020(07)

- [13].不同添加剂对复合相变材料相变的影响[J]. 低温建筑技术 2020(05)

- [14].碳酸盐基常固态复合相变材料的制备与性能研究[J]. 材料导报 2020(S1)

- [15].不同载体的复合相变材料的制备及热性能研究[J]. 化工新型材料 2020(07)

- [16].有机相变材料改性沥青的制备与性能[J]. 公路 2020(07)

- [17].基于相变材料的锂离子电池热管理[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [18].用于消防服的无机相变材料改进试验研究[J]. 中国安全科学学报 2020(08)

- [19].十八酸-十四酸二元相变材料的热性能研究[J]. 化工新型材料 2020(09)

- [20].新型建筑用二元复合定型相变材料的制备及性能评价[J]. 化工进展 2020(10)

- [21].内插热管式太阳能集热器内相变材料的蓄热/释热特性研究[J]. 南京师范大学学报(工程技术版) 2020(03)

- [22].相变材料的研究进展[J]. 功能材料 2019(02)

- [23].相变材料在汽车动力电池热管理中的应用新进展[J]. 汽车技术 2019(02)

- [24].硬脂酸/十八醇/乙酸钠复合相变材料蓄/放热性能[J]. 化工进展 2019(04)

- [25].相变材料在建筑节能中的应用研究[J]. 内江科技 2019(04)

- [26].组合相变材料强化固液相变传热可视化实验[J]. 化工学报 2019(04)

- [27].相变材料[J]. 北方建筑 2019(04)

- [28].用于储能的复合定形相变材料的制备与性能研究[J]. 能源化工 2019(03)

- [29].建筑屋面相变材料与木塑复合材料的热力学性能研究[J]. 塑料工业 2019(09)

- [30].石蜡/膨胀珍珠岩定形相变材料的制备、封装及性能[J]. 功能材料 2019(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b67543d2e41b272cdcf88e7d.html