# 室内固定式人像拍摄装置论文和设计-孙树军

### 全文摘要

本实用新型本实用新型涉及一种拍摄装置，具体是室内固定式人像拍摄装置，包括闪光灯、光学变焦红外摄像镜头、光学变焦可见光摄像镜头、红外测距传感器、单片机、固态存储芯片、存储卡卡槽、充电电池、电源管理芯片、复位开关、USB插槽、扬声器、壳体和吸盘，充电电池以通过复位开关、单片机、电源管理芯片、开关三极管的集电极、开关三极管的发射极和充电电池闭合连接成的电流回路瞬间非连续给单片机和电源管理芯片供电，充电电池相应通过开关三极管给电源管理芯片供电，电源管理芯片相应长时连续给单片机稳定供电。本实用新型作为一款傻瓜型自助人像拍摄装置，操作简单便捷，实用性强。

### 主设计要求

1.一种室内固定式人像拍摄装置，其特征在于：包括闪光灯(1)、光学变焦红外摄像镜头(2)、光学变焦可见光摄像镜头(3)、红外测距传感器(4)、单片机(5)、固态存储芯片(6)、存储卡卡槽(7)、充电电池(15)、电源管理芯片(8)、复位开关(16)、USB插槽(10)、扬声器(11)、壳体(12)和吸盘(14)，壳体(12)内壁可拆卸安装有充电电池(15)和电源管理芯片(8)，壳体(12)顶部固定安装有扬声器(11)，壳体(12)前表面固定安装有闪光灯(1)、光学变焦可见光摄像镜头(3)、光学变焦红外摄像镜头(2)、红外测距传感器(4)和复位开关(16)，壳体(12)后表面对称安装有吸盘(14)，壳体(12)内壁固定安装有单片机(5)和固态存储芯片(6)，壳体(12)一侧开设有存储卡卡槽(7)和USB插槽(10)，充电电池(15)的电源电极通过复位开关(16)、单片机(5)、电源管理芯片(8)、开关三极管(9)的集电极、开关三极管(9)的发射极电连接充电电池(15)的电源负极；当复位开关(16)被按下而接通时充电电池(15)以通过复位开关(16)、单片机(5)、电源管理芯片(8)、开关三极管(9)的集电极、开关三极管(9)的发射极和充电电池(15)闭合连接成的电流回路瞬间非连续给单片机(5)和电源管理芯片(8)供电，单片机(5)相应的电平信号输出引脚电连接开关三极管(9)的基极,当复位开关(16)被按下而接通时单片机(5)瞬间得电后给开关三极管(9)的基极施加高电平；单片机(5)分别通信电连接光学变焦红外摄像镜头(2)、光学变焦可见光摄像镜头(3)、固态存储芯片(6)、红外测距传感器(4)和电源管理芯片(8)，固态存储芯片(6)分别电连接存储卡卡槽(7)、USB插槽(10)和扬声器(11)，电源管理芯片(8)分别供电电连接单片机(5)、闪光灯(1)、光学变焦红外摄像镜头(2)、光学变焦可见光摄像镜头(3)、固态存储芯片(6)和红外测距传感器(4)；当复位开关(16)自动复位而断开且单片机(5)瞬间得电后给开关三极管(9)的基极施加高电平时，开关三极管(9)导通，充电电池(15)相应通过开关三极管(9)给电源管理芯片(8)供电以至使电源管理芯片(8)能将电力定量分配给单片机(5)、闪光灯(1)、光学变焦红外摄像镜头(2)、光学变焦可见光摄像镜头(3)、固态存储芯片(6)和红外测距传感器(4)，电源管理芯片(8)相应长时连续给单片机(5)稳定供电，或者，当单片机(5)长时连续稳定得电后给开关三极管(9)的基极施加低电平时，开关三极管(9)截止，充电电池(15)相应通过开关三极管(9)给电源管理芯片(8)断电以至使电源管理芯片(8)不能将电力定量分配给闪光灯(1)、光学变焦红外摄像镜头(2)、光学变焦可见光摄像镜头(3)、固态存储芯片(6)和红外测距传感器(4)。

### 设计方案

1.一种室内固定式人像拍摄装置，其特征在于：包括闪光灯(1)、光学变焦红外摄像镜头(2)、光学变焦可见光摄像镜头(3)、红外测距传感器(4)、单片机(5)、固态存储芯片(6)、存储卡卡槽(7)、充电电池(15)、电源管理芯片(8)、复位开关(16)、USB插槽(10)、扬声器(11)、壳体(12)和吸盘(14)，壳体(12)内壁可拆卸安装有充电电池(15)和电源管理芯片(8)，壳体(12)顶部固定安装有扬声器(11)，壳体(12)前表面固定安装有闪光灯(1)、光学变焦可见光摄像镜头(3)、光学变焦红外摄像镜头(2)、红外测距传感器(4)和复位开关(16)，壳体(12)后表面对称安装有吸盘(14)，壳体(12)内壁固定安装有单片机(5)和固态存储芯片(6)，壳体(12)一侧开设有存储卡卡槽(7)和USB插槽(10)，充电电池(15)的电源电极通过复位开关(16)、单片机(5)、电源管理芯片(8)、开关三极管(9)的集电极、开关三极管(9)的发射极电连接充电电池(15)的电源负极；当复位开关(16)被按下而接通时充电电池(15)以通过复位开关(16)、单片机(5)、电源管理芯片(8)、开关三极管(9)的集电极、开关三极管(9)的发射极和充电电池(15)闭合连接成的电流回路瞬间非连续给单片机(5)和电源管理芯片(8)供电，单片机(5)相应的电平信号输出引脚电连接开关三极管(9)的基极, 当复位开关(16)被按下而接通时单片机(5)瞬间得电后给开关三极管(9)的基极施加高电平；单片机(5)分别通信电连接光学变焦红外摄像镜头(2)、光学变焦可见光摄像镜头(3)、固态存储芯片(6)、红外测距传感器(4)和电源管理芯片(8)，固态存储芯片(6)分别电连接存储卡卡槽(7)、USB插槽(10)和扬声器(11)，电源管理芯片(8)分别供电电连接单片机(5)、闪光灯(1)、光学变焦红外摄像镜头(2)、光学变焦可见光摄像镜头(3)、固态存储芯片(6) 和红外测距传感器(4)；当复位开关(16)自动复位而断开且单片机(5)瞬间得电后给开关三极管(9)的基极施加高电平时，开关三极管(9)导通，充电电池(15)相应通过开关三极管(9)给电源管理芯片(8)供电以至使电源管理芯片(8)能将电力定量分配给单片机(5)、闪光灯(1)、光学变焦红外摄像镜头(2)、光学变焦可见光摄像镜头(3)、固态存储芯片(6)和红外测距传感器(4)，电源管理芯片(8)相应长时连续给单片机(5)稳定供电，或者，当单片机(5)长时连续稳定得电后给开关三极管(9)的基极施加低电平时，开关三极管(9)截止，充电电池(15)相应通过开关三极管(9)给电源管理芯片(8)断电以至使电源管理芯片(8)不能将电力定量分配给闪光灯(1)、光学变焦红外摄像镜头(2)、光学变焦可见光摄像镜头(3)、固态存储芯片(6)和红外测距传感器(4)。

2.根据权利要求1的室内固定式人像拍摄装置，其特征在于：还包括液晶触摸屏(13)，壳体(12)前表面固定安装有液晶触摸屏(13)，单片机(5)还通信电连接液晶触摸屏(13)，电源管理芯片(8)还供电电连接液晶触摸屏(13)。

3.根据权利要求1的室内固定式人像拍摄装置，其特征在于：充电电池(15)为充电锂电池。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种拍摄装置，具体是室内固定式人像拍摄装置。

背景技术

摄影一词是源于希腊语<img he=\

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822265596.4

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:65(新疆)

授权编号:CN209805922U

授权时间:20191217

主分类号:H04N5/225

专利分类号:H04N5/225;H04N5/232;H04N5/235;H04N5/33;F16M13/02

范畴分类:申请人:孙树军

第一申请人:孙树军

申请人地址:833400 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市响根布呼路市水利局家属院7号楼3单元302室

发明人:孙树军

第一发明人:孙树军

当前权利人:孙树军

代理人:祁磊

代理机构:65107

代理机构编号:乌鲁木齐新科联知识产权代理有限公司 65107

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b67fc66d81326705611fafd7.html