# 一种可控温的茶叶提香装置论文和设计-俞学文

### 全文摘要

本实用新型公开了一种可控温的茶叶提香装置，包括箱体，所述箱体正表面的顶部镶嵌有显示屏，所述箱体的正表面通过合页活动连接有箱门，所述箱门正表面的右侧固定连接有把手，所述箱体的内腔分别固定连接有第一隔板和第二隔板。本实用新型通过设置箱体、显示屏、箱门、把手、第一隔板、温度传感器、盒体、电热丝、散热孔、第二隔板、通孔、第一支架、第一滑轮、限位杆、第一电机、扇叶、控制装置、旋转装置、定位框、存放盒、第二旋转杆、第一旋转杆、第二电机、第二支架、第二滑轮、控制盒、供电模块、中央处理器、温度报警器、温度控制器和计时模块的配合使用，同时解决了现有的茶叶提香装置温度不可调节的问题。

### 主设计要求

1.一种可控温的茶叶提香装置，包括箱体（1），其特征在于：所述箱体（1）正表面的顶部镶嵌有显示屏（2），所述箱体（1）的正表面通过合页活动连接有箱门（3），所述箱门（3）正表面的右侧固定连接有把手（4），所述箱体（1）的内腔分别固定连接有第一隔板（5）和第二隔板（10），所述第一隔板（5）底部的左侧连通有温度传感器（6），所述第一隔板（5）和第二隔板（10）相对一侧的两侧之间均固定连接有盒体（7），所述盒体（7）的内腔固定连接有电热丝（8），所述盒体（7）的一侧开设有散热孔（9），所述箱体（1）两侧的底部均开设有通孔（11），所述第一隔板（5）的顶部固定连接有控制装置（17），所述箱体（1）内腔的底部固定连接有旋转装置（18）。

### 设计方案

1.一种可控温的茶叶提香装置，包括箱体（1），其特征在于：所述箱体（1）正表面的顶部镶嵌有显示屏（2），所述箱体（1）的正表面通过合页活动连接有箱门（3），所述箱门（3）正表面的右侧固定连接有把手（4），所述箱体（1）的内腔分别固定连接有第一隔板（5）和第二隔板（10），所述第一隔板（5）底部的左侧连通有温度传感器（6），所述第一隔板（5）和第二隔板（10）相对一侧的两侧之间均固定连接有盒体（7），所述盒体（7）的内腔固定连接有电热丝（8），所述盒体（7）的一侧开设有散热孔（9），所述箱体（1）两侧的底部均开设有通孔（11），所述第一隔板（5）的顶部固定连接有控制装置（17），所述箱体（1）内腔的底部固定连接有旋转装置（18）。

2.根据权利要求1所述的一种可控温的茶叶提香装置，其特征在于：所述箱体（1）底部的四角均固定连接有第一支架（12），所述第一支架（12）的底部活动连接有第一滑轮（13）。

3.根据权利要求1所述的一种可控温的茶叶提香装置，其特征在于：所述箱体（1）内腔底部的两侧均固定连接有限位杆（14），所述限位杆（14）的一侧固定连接有第一电机（15），所述第一电机（15）的输出端固定连接有扇叶（16）。

4.根据权利要求1所述的一种可控温的茶叶提香装置，其特征在于：所述旋转装置（18）包括第二电机（23），所述第二电机（23）的输出端固定连接有第一旋转杆（22），所述第一旋转杆（22）的顶部贯穿至第二隔板（10）的顶部并固定连接有定位框（19），所述定位框（19）的内腔活动连接有存放盒（20），所述定位框（19）的顶部固定连接有第二旋转杆（21），所述第二旋转杆（21）的顶部与第一隔板（5）活动连接，所述定位框（19）底部的两侧均固定连接有第二支架（24），所述第二支架（24）的底部活动连接有第二滑轮（25），所述第二滑轮（25）的底部与第二隔板（10）接触。

5.根据权利要求1所述的一种可控温的茶叶提香装置，其特征在于：所述控制装置（17）包括控制盒（26），所述控制盒（26）内腔的底部分别固定连接有供电模块（27）、中央处理器（28）、温度报警器（29）、温度控制器（30）和计时模块（31）；

所述中央处理器（28）的输入端与供电模块（27）的输出端单向电性连接，所述中央处理器（28）的输出端与显示屏（2）的输入端单向电性连接，所述中央处理器（28）与温度传感器（6）双向电性连接，所述温度传感器（6）的输出端与温度报警器（29）的输入端单向电性连接，所述温度报警器（29）的输出端与温度控制器（30）的输入端单向电性连接，所述中央处理器（28）的输出端与温度控制器（30）的输入端单向电性连接，所述温度控制器（30）的输出端与电热丝（8）的输入端单向电性连接，所述中央处理器（28）与计时模块（31）双单向电性连接，所述中央处理器（28）的输出端与第一电机（15）的输入端单向电性连接，所述中央处理器（28）的输出端与第二电机（23）的输入端单向电性连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及茶叶加工机械技术领域，具体为一种可控温的茶叶提香装置。

背景技术

茶叶加工机械是指加工茶叶所用的机械设备，包括采茶机、包揉机、松包机、筛沫机、摇青机、除铁机抖筛机、拣梗机、圆筛机、滚切机、磨光机、解块机、理条机、曲毫机、分级机、炒茶机、烘培机、提香机筛选机、杀青机、热风炉、炒干机、揉捻机、分装机、内膜机、茶叶挑梗机、真空包装机在这其中也包括一种茶叶提香装置，但是现有的茶叶提香装置的结构简单，只能对茶叶进行加热功能，并不能对加热的温度进行调节，从而不能使茶叶被更好的提取香味，因此导致茶叶的整体品质下降。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种可控温的茶叶提香装置，具备温度可调节的优点，解决了现有的茶叶提香装置温度不可调节的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种可控温的茶叶提香装置，包括箱体，所述箱体正表面的顶部镶嵌有显示屏，所述箱体的正表面通过合页活动连接有箱门，所述箱门正表面的右侧固定连接有把手，所述箱体的内腔分别固定连接有第一隔板和第二隔板，所述第一隔板底部的左侧连通有温度传感器，所述第一隔板和第二隔板相对一侧的两侧之间均固定连接有盒体，所述盒体的内腔固定连接有电热丝，所述盒体的一侧开设有散热孔，所述箱体两侧的底部均开设有通孔，所述第一隔板的顶部固定连接有控制装置，所述箱体内腔的底部固定连接有旋转装置。

优选的，所述箱体底部的四角均固定连接有第一支架，所述第一支架的底部活动连接有第一滑轮。

优选的，所述箱体内腔底部的两侧均固定连接有限位杆，所述限位杆的一侧固定连接有第一电机，所述第一电机的输出端固定连接有扇叶。

优选的，所述旋转装置包括第二电机，所述第二电机的输出端固定连接有第一旋转杆，所述第一旋转杆的顶部贯穿至第二隔板的顶部并固定连接有定位框，所述定位框的内腔活动连接有存放盒，所述定位框的顶部固定连接有第二旋转杆，所述第二旋转杆的顶部与第一隔板活动连接，所述定位框底部的两侧均固定连接有第二支架，所述第二支架的底部活动连接有第二滑轮，所述第二滑轮的底部与第二隔板接触。

优选的，所述控制装置包括控制盒，所述控制盒内腔的底部分别固定连接有供电模块、中央处理器、温度报警器、温度控制器和计时模块；

所述中央处理器的输入端与供电模块的输出端单向电性连接，所述中央处理器的输出端与显示屏的输入端单向电性连接，所述中央处理器与温度传感器双向电性连接，所述温度传感器的输出端与温度报警器的输入端单向电性连接，所述温度报警器的输出端与温度控制器的输入端单向电性连接，所述中央处理器的输出端与温度控制器的输入端单向电性连接，所述温度控制器的输出端与电热丝的输入端单向电性连接，所述中央处理器与计时模块双单向电性连接，所述中央处理器的输出端与第一电机的输入端单向电性连接，所述中央处理器的输出端与第二电机的输入端单向电性连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1、本实用新型通过设置箱体、显示屏、箱门、把手、第一隔板、温度传感器、盒体、电热丝、散热孔、第二隔板、通孔、第一支架、第一滑轮、限位杆、第一电机、扇叶、控制装置、旋转装置、定位框、存放盒、第二旋转杆、第一旋转杆、第二电机、第二支架、第二滑轮、控制盒、供电模块、中央处理器、温度报警器、温度控制器和计时模块的配合使用，同时解决了现有的茶叶提香装置温度不可调节的问题。

2、本实用新型通过设置把手，方便了使用者打开箱门，通过设置第一隔板，起到了对温度传感器、控制装置和第二旋转杆的限位作用，通过设置第二隔板，起到对第二滑轮的支撑作用，通过设置第一支架和第一滑轮的配合使用，方便了使用者移动提香装置，通过设置限位杆、第一电机和扇叶的配合使用，第一电机带动扇叶进行旋转，并将热气通过通孔排出箱体，起到了对第二电机的散热作用。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型结构的内部连接示意图；

图3为本实用新型局部结构的主视剖视图；

图4为本实用新型控制装置的内部结构连接示意图；

图5为本实用新型的系统示意图。

图中：1箱体、2显示屏、3箱门、4把手、5第一隔板、6温度传感器、7盒体、8电热丝、9散热孔、10第二隔板、11通孔、12第一支架、13第一滑轮、14限位杆、15第一电机、16扇叶、17控制装置、18旋转装置、19定位框、20存放盒、21第二旋转杆、22第一旋转杆、23第二电机、24第二支架、25第二滑轮、26控制盒、27供电模块、28中央处理器、29温度报警器、30温度控制器、31计时模块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，一种可控温的茶叶提香装置，包括箱体1，箱体1正表面的顶部镶嵌有显示屏2，箱体1的正表面通过合页活动连接有箱门3，箱门3正表面的右侧固定连接有把手4，箱体1的内腔分别固定连接有第一隔板5和第二隔板10，第一隔板5底部的左侧连通有温度传感器6，第一隔板5和第二隔板10相对一侧的两侧之间均固定连接有盒体7，盒体7的内腔固定连接有电热丝8，盒体7的一侧开设有散热孔9，箱体1两侧的底部均开设有通孔11，第一隔板5的顶部固定连接有控制装置17，箱体1内腔的底部固定连接有旋转装置18，箱体1底部的四角均固定连接有第一支架12，第一支架12的底部活动连接有第一滑轮13，箱体1内腔底部的两侧均固定连接有限位杆14，限位杆14的一侧固定连接有第一电机15，第一电机15的输出端固定连接有扇叶16，旋转装置18包括第二电机23，第二电机23的输出端固定连接有第一旋转杆22，第一旋转杆22的顶部贯穿至第二隔板10的顶部并固定连接有定位框19，定位框19的内腔活动连接有存放盒20，定位框19的顶部固定连接有第二旋转杆21，第二旋转杆21的顶部与第一隔板5活动连接，定位框19底部的两侧均固定连接有第二支架24，第二支架24的底部活动连接有第二滑轮25，第二滑轮25的底部与第二隔板10接触，控制装置17包括控制盒26，控制盒26内腔的底部分别固定连接有供电模块27、中央处理器28、温度报警器29、温度控制器30和计时模块31；

中央处理器28的输入端与供电模块27的输出端单向电性连接，中央处理器28的输出端与显示屏2的输入端单向电性连接，中央处理器28与温度传感器6双向电性连接，温度传感器6的输出端与温度报警器29的输入端单向电性连接，温度报警器29的输出端与温度控制器30的输入端单向电性连接，中央处理器28的输出端与温度控制器30的输入端单向电性连接，温度控制器30的输出端与电热丝8的输入端单向电性连接，中央处理器28与计时模块31双单向电性连接，中央处理器28的输出端与第一电机15的输入端单向电性连接，中央处理器28的输出端与第二电机23的输入端单向电性连接，通过设置把手4，方便了使用者打开箱门3，通过设置第一隔板5，起到了对温度传感器6、控制装置17和第二旋转杆21的限位作用，通过设置第二隔板10，起到对第二滑轮25的支撑作用，通过设置第一支架12和第一滑轮13的配合使用，方便了使用者移动提香装置，通过设置限位杆14、第一电机15和扇叶16的配合使用，第一电机15带动扇叶16进行旋转，并将热气通过通孔11排出箱体1，起到了对第二电机23的散热作用，通过设置箱体1、显示屏2、箱门3、把手4、第一隔板5、温度传感器6、盒体7、电热丝8、散热孔9、第二隔板10、通孔11、第一支架12、第一滑轮13、限位杆14、第一电机15、扇叶16、控制装置17、旋转装置18、定位框19、存放盒20、第二旋转杆21、第一旋转杆22、第二电机23、第二支架24、第二滑轮25、控制盒26、供电模块27、中央处理器28、温度报警器29、温度控制器30和计时模块31的配合使用，同时解决了现有的茶叶提香装置温度不可调节的问题。

使用时，使用者将茶叶放置在存放盒20的内腔中，随后使用者将存放盒20放置在定位框19的内腔中，并关闭箱门3，此时供电模块27为中央处理器28提供电量，中央处理器28对第二电机23下达指令，随后第二电机23通过第一旋转杆22带动定位框19进行旋转，此时使用者操控温度控制器30，温度控制器30使电热丝8的达到指定温度，随后热气通过散热孔9对茶叶进行加温提香，当提香装置内部的温度过高时，温度传感器6会将温度过高的信息反馈到温度报警器29上，温度报警器29随即命令温度控制器30将电热丝8的温度降低，使用者通过计时模块31对加温的时间进行调控，所有数据都可在显示屏2上查看。

综上所述：该可控温的茶叶提香装置，通过设置箱体1、显示屏2、箱门3、把手4、第一隔板5、温度传感器6、盒体7、电热丝8、散热孔9、第二隔板10、通孔11、第一支架12、第一滑轮13、限位杆14、第一电机15、扇叶16、控制装置17、旋转装置18、定位框19、存放盒20、第二旋转杆21、第一旋转杆22、第二电机23、第二支架24、第二滑轮25、控制盒26、供电模块27、中央处理器28、温度报警器29、温度控制器30和计时模块31的配合使用，同时解决了现有的茶叶提香装置温度不可调节的问题。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920010997.7

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209420832U

授权时间:20190924

主分类号:A23F 3/06

专利分类号:A23F3/06

范畴分类:11B;

申请人:江西省宁红集团有限公司

第一申请人:江西省宁红集团有限公司

申请人地址:332400 江西省九江市修水县城南秀水大道下路源路口

发明人:俞学文;朱丽俐

第一发明人:俞学文

当前权利人:江西省宁红集团有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b68e4f50de53d4882e7f9a9f.html