# 一种酱油瓶加工用气压进料装置论文和设计-朱艳

### 全文摘要

本实用新型公开了一种酱油瓶加工用气压进料装置，包括机身，所述机身的顶部通过螺栓固定连接有高压真空泵，所述高压真空泵的一端设置有出气管，所述机身的一侧外壁上设置有进料管，另一侧外壁上通过螺栓固定连接有电控盒，所述电控盒的一侧外壁上嵌入有电源开关，所述机身的一侧外壁上设置有电机，且机身的内部底部中央位置处设置有卸料管，本实用新型通过转动的转筒可以使机身内的原料一同转动并产生离心力，通过转动的原料避免原料在负压情况下跟随空气移动到过滤网处，避免原料吸附在过滤网上造成气体抽出效率降低从而造成进料效率变低，保证气压进料稳定的同时间接的提高吹塑机的加工效率。

### 主设计要求

1.一种酱油瓶加工用气压进料装置，包括机身(6)，所述机身(6)的顶部通过螺栓固定连接有高压真空泵(3)，所述高压真空泵(3)的一端设置有出气管(5)，所述机身(6)的一侧外壁上设置有进料管(24)，另一侧外壁上通过螺栓固定连接有电控盒(8)，所述电控盒(8)的一侧外壁上嵌入有电源开关(10)，其特征在于：所述机身(6)的一侧外壁上设置有电机(12)，且机身(6)的内部底部中央位置处设置有卸料管(16)，所述卸料管(16)与电机(12)通过皮带轮组(15)传动连接，且卸料管(16)的顶端设置有转筒(11)，所述转筒(11)与机身(6)滑动连接，所述卸料管(16)的底端设置有卸料阀(17)，所述卸料阀(17)的底端设置有卸料口(18)，所述高压真空泵(3)的一端设置有空心管(7)，所述空心管(7)的一侧外壁上设置有过滤网(1)，且空心管(7)相邻于过滤网(1)的一侧外壁上设置有吸附棒(23)，所述机身(6)的内部顶部嵌入有压力传感器(2)，所述电控盒(8)的内部设置有控制器(9)，所述高压真空泵(3)、电源开关(10)、电机(12)、卸料阀(17)和压力传感器(2)均与控制器(9)电性连接。

### 设计方案

1.一种酱油瓶加工用气压进料装置，包括机身(6)，所述机身(6)的顶部通过螺栓固定连接有高压真空泵(3)，所述高压真空泵(3)的一端设置有出气管(5)，所述机身(6)的一侧外壁上设置有进料管(24)，另一侧外壁上通过螺栓固定连接有电控盒(8)，所述电控盒(8)的一侧外壁上嵌入有电源开关(10)，其特征在于：所述机身(6)的一侧外壁上设置有电机(12)，且机身(6)的内部底部中央位置处设置有卸料管(16)，所述卸料管(16)与电机(12)通过皮带轮组(15)传动连接，且卸料管(16)的顶端设置有转筒(11)，所述转筒(11)与机身(6)滑动连接，所述卸料管(16)的底端设置有卸料阀(17)，所述卸料阀(17)的底端设置有卸料口(18)，所述高压真空泵(3)的一端设置有空心管(7)，所述空心管(7)的一侧外壁上设置有过滤网(1)，且空心管(7)相邻于过滤网(1)的一侧外壁上设置有吸附棒(23)，所述机身(6)的内部顶部嵌入有压力传感器(2)，所述电控盒(8)的内部设置有控制器(9)，所述高压真空泵(3)、电源开关(10)、电机(12)、卸料阀(17)和压力传感器(2)均与控制器(9)电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种酱油瓶加工用气压进料装置，其特征在于：所述进料管(24)上远离机身(6)的一端设置有进料座(20)，所述进料座(20)的一侧外壁上设置有震动罩(22)，所述震动罩(22)的内部设置有震动棒(21)。

3.根据权利要求1所述的一种酱油瓶加工用气压进料装置，其特征在于：所述机身(6)的顶部靠近高压真空泵(3)的一侧位置处设置有第一保护罩(4)，所述机身(6)的一侧外壁上靠近电机(12)的一侧位置处设置有第二保护罩(13)。

4.根据权利要求2所述的一种酱油瓶加工用气压进料装置，其特征在于：所述进料座(20)上远离进料管(24)的一端设置有进料罩(19)，所述震动棒(21)共设置有四个，且四个震动棒(21)均匀设置在进料座(20)的外壁上。

5.根据权利要求1所述的一种酱油瓶加工用气压进料装置，其特征在于：所述吸附棒(23)的一侧外壁上开设有孔，所述机身(6)的顶部均匀设置有四个支撑脚(14)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于酱油瓶技术领域，具体涉及一种酱油瓶加工用气压进料装置。

背景技术

酱油瓶是用来存储酱油的瓶体，大多采用玻璃和塑料制成。

但是，目前市场的酱油瓶在加工时需要将原料通过气压进料装置抽入吹塑机中，现有的气压进料装置容易产生原料跟随气流堵塞过滤器造成气流流动量下降低进料效率，另外，气压进料装置的另一端是插入原料中，随着原料的变少，周围的原料难以充分进料。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种酱油瓶加工用气压进料装置，以解决现有的气压进料装置容易堵塞过滤器造成进料效率低和进料中的空气占比大的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种酱油瓶加工用气压进料装置，包括机身，所述机身的顶部通过螺栓固定连接有高压真空泵，所述高压真空泵的一端设置有出气管，所述机身的一侧外壁上设置有进料管，另一侧外壁上通过螺栓固定连接有电控盒，所述电控盒的一侧外壁上嵌入有电源开关，所述机身的一侧外壁上设置有电机，且机身的内部底部中央位置处设置有卸料管，所述卸料管与电机通过皮带轮组传动连接，且卸料管的顶端设置有转筒，所述转筒与机身滑动连接，所述卸料管的底端设置有卸料阀，所述卸料阀的底端设置有卸料口，所述高压真空泵的一端设置有空心管，所述空心管的一侧外壁上设置有过滤网，且空心管相邻于过滤网的一侧外壁上设置有吸附棒，所述机身的内部顶部嵌入有压力传感器，所述电控盒的内部设置有控制器，所述高压真空泵、电源开关、电机、卸料阀和压力传感器均与控制器电性连接。

优选的，所述进料管上远离机身的一端设置有进料座，所述进料座的一侧外壁上设置有震动罩，所述震动罩的内部设置有震动棒，所述震动棒与控制器电性连接。

优选的，所述机身的顶部靠近高压真空泵的一侧位置处设置有第一保护罩，所述机身的一侧外壁上靠近电机的一侧位置处设置有第二保护罩。

优选的，所述进料座上远离进料管的一端设置有进料罩，所述震动棒共设置有四个，且四个震动棒均匀设置在进料座的外壁上。

优选的，所述吸附棒的一侧外壁上开设有孔，所述机身的顶部均匀设置有四个支撑脚。

本实用新型与现有技术相比，具有以下有益效果：

(1)本实用新型设置了电机、皮带轮组、卸料管、转筒、滤网、空心管和吸附棒，在使用时，通过转动的转筒可以使机身内的原料一同转动并产生离心力，通过转动的原料避免原料在负压情况下跟随空气移动到过滤网处，避免原料吸附在过滤网上造成气体抽出效率降低从而造成进料效率变低，保证气压进料稳定的同时间接的提高吹塑机的加工效率。

(2)本实用新型设置了进料罩、进料座、震动棒和震动罩，在使用时，通过震动棒的震动时进料座在附近原料减少时可以将周围的原料震动使原料向进料罩处移动，从而保证进料处原料进料的稳定，避免过多的空气被抽入机身造成效率降低的问题。

附图说明

图1为本实用新型的正视图；

图2为本实用新型的进料座正视图；

图3为本实用新型的A处放大图；

图4为本实用新型的电路框图；

图中：1-过滤网、2-压力传感器、3-高压真空泵、4-第一保护罩、5-出气管、6-机身、7-空心管、8-电控盒、9-控制器、10-电源开关、11-转筒、12-电机、13-第二保护罩、14-支撑脚、15-皮带轮组、16-卸料管、17-卸料阀、18-卸料口、19-进料罩、20-进料座、21-震动棒、22-震动罩、23-吸附棒、24-进料管。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-图4所示，本实用新型提供如下技术方案：一种酱油瓶加工用气压进料装置，包括机身6，机身6的顶部通过螺栓固定连接有高压真空泵3，高压真空泵3的一端设置有出气管5，机身6的一侧外壁上设置有进料管24，便于进行远距离的进料，另一侧外壁上通过螺栓固定连接有电控盒8，电控盒8的一侧外壁上嵌入有电源开关10，机身6的一侧外壁上设置有电机12，且机身6的内部底部中央位置处设置有卸料管16，卸料管16与电机12通过皮带轮组15传动连接，且卸料管16的顶端设置有转筒11，通过转动的转筒11便于使原料产生离心力跟随转筒11转动，避免原料堵塞过滤网1，转筒11与机身6滑动连接，卸料管16的底端设置有卸料阀17，卸料阀17的底端设置有卸料口18，高压真空泵3的一端设置有空心管7，便于空气流出，空心管7的一侧外壁上设置有过滤网1，且空心管7相邻于过滤网1的一侧外壁上设置有吸附棒23，机身6的内部顶部嵌入有压力传感器2，便于原料吸满后停止进料，电控盒8的内部设置有控制器9，高压真空泵3、电源开关10、电机12、卸料阀17和压力传感器2均与控制器9电性连接，高压真空泵3采用YX-81D-2高压真空泵，额定功率：5.5KW，最大吹力：300\/280mbar，控制器9采用ST-42控制器的额定电压为110-220V，功率为0.004KW，速度响应频率为5KHZ，压力传感器2WH131压力传感器，输出型号范围为4-20mA。

为了在进料时使进料座20插入原料中，保证原料进料的稳定，本实施例中，优选的，进料管24上远离机身6的一端设置有进料座20，进料座20的一侧外壁上设置有震动罩22，震动罩22的内部设置有震动棒21，震动棒21与控制器9电性连接。

为了保护高压真空泵3和电机12，本实施例中，优选的，机身6的顶部靠近高压真空泵3的一侧位置处设置有第一保护罩4，机身6的一侧外壁上靠近电机12的一侧位置处设置有第二保护罩13。

为了保证震动的稳定性，本实施例中，优选的，进料座20上远离进料管24的一端设置有进料罩19，震动棒21共设置有四个，且四个震动棒21均匀设置在进料座20的外壁上。

为了使吸附棒23内的干燥剂将空气中的水分吸收，本实施例中，优选的，吸附棒23的一侧外壁上开设有孔，机身6的顶部均匀设置有四个支撑脚14。

本实用新型的工作原理及使用流程：该实用新型在使用时，接通外接电源，将进料座20插入原料中，打开震动棒21的开关，打开电源开关10，机身6形成负压环境，原料通过进料管24进入机身6内，电机12通过皮带轮组15带动卸料管16转动，卸料管16带动转筒11转动，原料在转筒11的转动下产生离心力并随着转筒11的转动而转动，跟随原料进入的空气通过过滤网1进入空心管7中，在高压真空泵3工作下将空心管7中的气体通过出气管5排出，吸附棒23内的干燥剂将机身6内的水分吸收，通过震动棒21的震动使进料座20向原料内移动，从而保证进料的稳定，当原料堆满机身6时，原料挤压压力传感器2，压力传感器2将压力信息传递给控制器9，控制器9控制高压真空泵3和电机12停止工作，并控制卸料阀17打开，原料通过卸料管16和卸料口18排入吹塑机的入料斗内。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920001697.2

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:85(重庆)

授权编号:CN209903703U

授权时间:20200107

主分类号:B29C31/04

专利分类号:B29C31/04

范畴分类:17J;

申请人:重庆亿恒包装有限公司

第一申请人:重庆亿恒包装有限公司

申请人地址:408102 重庆市涪陵区李渡工业园区聚龙大道88号

发明人:朱艳

第一发明人:朱艳

当前权利人:重庆亿恒包装有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b6b84e185416e2c9125b3110.html