# 一种电子式电压传感器论文和设计-胡杰

### 全文摘要

本实用新型公开了一种电子式电压传感器，包括安装底板，安装底板的顶部安装有三个电压传感器，电压传感器包括壳体，壳体的顶部安装有高压引线，壳体的内部一侧安装有相序高压电阻，壳体的内部另一侧安装有零序高压电阻，且零序高压电阻与相序高压电阻的顶部之间通过电极连接，相序高压电阻的底部连接有相序分压电阻，零序高压电阻的底部连接有零序分压电阻，壳体的内部均浇注环氧树脂，安装底板的底部安装有减震机构。有益效果：相比于传统的电磁式和电容式传感器，本实用新型不仅有效地提高了检测精确度，而且还有效地避免了因震动而给传感器带来的损坏，进而有效地延长了传感器的使用寿命。

### 主设计要求

1.一种电子式电压传感器，其特征在于，包括安装底板（1），所述安装底板（1）的顶部安装有三个电压传感器（2），所述电压传感器（2）包括壳体（3），所述壳体（3）的顶部安装有高压引线（4），所述壳体（3）的内部一侧安装有相序高压电阻（5），所述壳体（3）的内部另一侧安装有零序高压电阻（6），且所述零序高压电阻（6）与所述相序高压电阻（5）的顶部之间通过电极（7）连接，所述相序高压电阻（5）的底部连接有相序分压电阻（8），所述零序高压电阻（6）的底部连接有零序分压电阻（9），所述壳体（3）的内部均浇注环氧树脂（10），所述安装底板（1）的底部安装有减震机构（14）。

### 设计方案

1.一种电子式电压传感器，其特征在于，包括安装底板（1），所述安装底板（1）的顶部安装有三个电压传感器（2），所述电压传感器（2）包括壳体（3），所述壳体（3）的顶部安装有高压引线（4），所述壳体（3）的内部一侧安装有相序高压电阻（5），所述壳体（3）的内部另一侧安装有零序高压电阻（6），且所述零序高压电阻（6）与所述相序高压电阻（5）的顶部之间通过电极（7）连接，所述相序高压电阻（5）的底部连接有相序分压电阻（8），所述零序高压电阻（6）的底部连接有零序分压电阻（9），所述壳体（3）的内部均浇注环氧树脂（10），所述安装底板（1）的底部安装有减震机构（14）。

2.根据权利要求1所述的一种电子式电压传感器，其特征在于，所述安装底板（1）内部设置有空腔（11），且所述空腔（11）的底部安装有与所述安装底板（1）相配合的底盖（12）。

3.根据权利要求2所述的一种电子式电压传感器，其特征在于，所述电压传感器（2）之间通过双屏蔽五芯线（13）连接，且所述双屏蔽五芯线（13）位于所述空腔（11）的内部，且所述双屏蔽五芯线（13）的一端延伸至所述空腔（11）的外侧。

4.根据权利要求1所述的一种电子式电压传感器，其特征在于，所述减震机构（14）包括安装板（15），所述安装板（15）的底部设置有若干组弹簧一（16），所述弹簧一（16）的底部安装有固定板（18），所述固定板（18）的两侧均贯穿开设有若干个螺纹孔（19），所述固定板（18）的顶部两侧均焊接有立板（20），所述立板（20）上均开设有开口（21），所述开口（21）内均设置有支撑板（22），且所述支撑板（22）的顶部和底部与所述开口（21）之间均通过若干组弹簧二（23）连接，所述支撑板（22）上均贯穿设置有连接杆（24），且所述连接杆（24）的一端与位于所述立板（20）一侧的限位板（25）固定连接，所述连接杆（24）的另一端均与所述安装板（15）固定连接。

5.根据权利要求4所述的一种电子式电压传感器，其特征在于，所述弹簧一（16）的两端均通过连接块（17）分别与安装板（15）和所述固定板（18）连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及户外电网元件技术领域，具体来说，涉及一种电子式电压传感器。

背景技术

目前电力系统中，电压的测量以及实施继电保护大多采用传统的电磁式电压互感器。这种互感器都有铁心，测量频带较窄，容易出现磁饱和而引起大的误差，体积较大，非常笨重，输出为模拟信号。还有一种电容式电压互感器，由于它们采用标准电容分压器，体积也大笨重，而且也是模拟信号输出。随着技术的发展，用户要求电器设备的体积越来越小，智能化、自动化程度越来越高，二次继电保护的数字化也要求电流、电压互感器能够直接提供数字信号。显然，传统的电磁式电压互感器已不再适应技术的发展。此外，目前大部分电磁式电压互感器不具备减震底座结构，在野外长期放置时受到震动的影响，导致安装底板松动，容易使得传感器松脱，从而导致传感器的损坏。

针对相关技术中的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

发明内容

本实用新型的技术任务是针对以上不足，提供一种电子式电压传感器，来解决上述背景技术中的问题。

本实用新型的技术方案是这样实现的：

一种电子式电压传感器，包括安装底板，所述安装底板的顶部安装有三个电压传感器，所述电压传感器包括壳体，所述壳体的顶部安装有高压引线，所述壳体的内部一侧安装有相序高压电阻，所述壳体的内部另一侧安装有零序高压电阻，且所述零序高压电阻与所述相序高压电阻的顶部之间通过电极连接，所述相序高压电阻的底部连接有相序分压电阻，所述零序高压电阻的底部连接有零序分压电阻，所述壳体的内部均浇注环氧树脂，所述安装底板的底部安装有减震机构。

进一步的，所述安装底板内部设置有空腔，且所述空腔的底部安装有与所述安装底板相配合的底盖。

进一步的，所述电压传感器之间通过双屏蔽五芯线连接，且所述双屏蔽五芯线位于所述空腔的内部，且所述双屏蔽五芯线的一端延伸至所述空腔的外侧。

进一步的，所述减震机构包括安装板，所述安装板的底部设置有若干组弹簧一，所述弹簧一的底部安装有固定板，所述固定板的两侧均贯穿开设有若干个螺纹孔，所述固定板的顶部两侧均焊接有立板，所述立板上均开设有开口，所述开口内均设置有支撑板，且所述支撑板的顶部和底部与所述开口之间均通过若干组弹簧二连接，所述支撑板上均贯穿设置有连接杆，且所述连接杆的一端与位于所述立板一侧的限位板固定连接，所述连接杆的另一端均与所述安装板固定连接。

进一步的，所述弹簧一的两端均通过连接块分别与安装板和所述固定板连接。

与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：

1、本实用新型通过电子式传感器的设置，有效地避免了因磁饱和而引起大的误差，进而有效地提高了其检测精确度，此外，通过电子式传感器的设置，实现了数字化输出，可以满足测量、继电保护的数字化、智能化的要求。

2、本实用新型通过设置有减震机构，从而使得其可以有效对震动进行缓冲，从而不会导致安装底板松动以及使得传感器松脱，从而有效地保护了传感器不受损坏，进而有效地延长了传感器的使用寿命。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是根据本实用新型实施例的一种电子式电压传感器的结构示意图；

图2是根据本实用新型实施例的一种电子式电压传感器的俯视图；

图3是根据本实用新型实施例的一种电子式电压传感器中立板的侧视图示意图。

图中：

1、安装底板；2、电压传感器；3、壳体；4、高压引线；5、相序高压电阻；6、零序高压电阻；7、电极；8、相序分压电阻；9、零序分压电阻；10、环氧树脂；11、空腔；12、底盖；13、双屏蔽五芯线；14、减震机构；15、安装板；16、弹簧一；17、连接块；18、固定板；19、螺纹孔；20、立板；21、开口；22、支撑板；23、弹簧二；24、连接杆；25、限位板。

具体实施方式

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“横向”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上。另外，术语“包括”及其任何变形，意图在于覆盖不排他的包含。

下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。

如图1-3所示，根据本实用新型实施例的一种电子式电压传感器，包括安装底板1，所述安装底板1的顶部安装有三个电压传感器2，所述电压传感器2包括壳体3，所述壳体3的顶部安装有高压引线4，所述壳体3的内部一侧安装有相序高压电阻5，所述壳体3的内部另一侧安装有零序高压电阻6，且所述零序高压电阻6与所述相序高压电阻5的顶部之间通过电极7连接，所述相序高压电阻5的底部连接有相序分压电阻8，所述零序高压电阻6的底部连接有零序分压电阻9，所述壳体3的内部均浇注环氧树脂10，通过在壳体3浇注环氧树脂10使壳体3内部件形成一体，壳体3内采用户内环氧树脂10浇注全封闭式结构，结构连接稳固、无油污外、绝缘效果好，且壳体3采用橡胶具有很好的防水、防开胶老化、防紫外线的作用，所述安装底板1的底部安装有减震机构14。本实用新型通过电子式传感器的设置，有效地避免了因磁饱和而引起大的误差，进而有效地提高了其检测精确度，此外，通过电子式传感器的设置，实现了数字化输出，可以满足测量、继电保护的数字化、智能化的要求；此外，本实用新型通过设置有减震机构14，从而使得其可以有效对震动进行缓冲，从而不会导致安装底板1松动以及使得传感器松脱，从而有效地保护了传感器不受损坏，进而有效地延长了传感器的使用寿命。

在具体应用时，所述安装底板1内部设置有空腔11，且所述空腔11的底部安装有与所述安装底板1相配合的底盖12，所述电压传感器2之间通过双屏蔽五芯线13连接，且所述双屏蔽五芯线13位于所述空腔11的内部，且所述双屏蔽五芯线13的一端延伸至所述空腔11的外侧，所述减震机构14包括安装板15，且所述安装板15与所述安装底板1之间通过螺栓固定连接，所述安装板15的底部设置有若干组弹簧一16，所述弹簧一16的底部安装有固定板18，所述固定板18的两侧均贯穿开设有若干个螺纹孔19，所述固定板18的顶部两侧均焊接有立板20，所述立板20上均开设有开口21，所述开口21内均设置有支撑板22，且所述支撑板22的顶部和底部与所述开口21之间均通过若干组弹簧二23连接，所述支撑板22上均贯穿设置有连接杆24，且所述连接杆24的一端与位于所述立板20一侧的限位板25固定连接，所述连接杆24的另一端均与所述安装板15固定连接。通过设置有减震机构14，从而使得其可以有效对震动进行缓冲，从而不会导致安装底板1松动以及使得传感器松脱，从而有效地保护了传感器不受损坏，进而有效地延长了传感器的使用寿命，所述弹簧一16的两端均通过连接块17分别与安装板15和所述固定板18连接。

综上所述，借助于本实用新型的上述技术方案，通过电子式传感器的设置，有效地避免了因磁饱和而引起大的误差，进而有效地提高了其检测精确度，此外，通过电子式传感器的设置，实现了数字化输出，可以满足测量、继电保护的数字化、智能化的要求；此外，本实用新型通过设置有减震机构14，从而使得其可以有效对震动进行缓冲，从而不会导致安装底板1松动以及使得传感器松脱，从而有效地保护了传感器不受损坏，进而有效地延长了传感器的使用寿命。

通过上面具体实施方式，所述技术领域的技术人员可容易的实现本实用新型。但是应当理解，本实用新型并不限于上述的具体实施方式。在公开的实施方式的基础上，所述技术领域的技术人员可任意组合不同的技术特征，从而实现不同的技术方案。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920027113.9

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209784436U

授权时间:20191213

主分类号:G01R19/25

专利分类号:G01R19/25;G01R15/06;G01R1/04

范畴分类:31F;

申请人:信阳豫电互感器有限公司

第一申请人:信阳豫电互感器有限公司

申请人地址:464000 河南省信阳市羊山新区北环路西段

发明人:胡杰;胡梦媛

第一发明人:胡杰

当前权利人:信阳豫电互感器有限公司

代理人:边延松

代理机构:41149

代理机构编号:郑州浩翔专利代理事务所(特殊普通合伙) 41149

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b722157a7b9dfc4b1dfee118.html