# UPS电源箱用吊装固定组件论文和设计-王化军

### 全文摘要

UPS电源箱用吊装固定组件，涉电源箱吊装技术领域，包括电源箱架体、吊装装置，电源箱架体包括四组竖架，四组竖架侧壁固顶设置有四组横架，四组横架内壁固定设置有六组连接架，其中两组连接架顶部固定设置有固定板，四组竖架外壁固定设置有吊装装置，吊装装置包括固定片，固定片顶部固定设置有顶升弹簧，顶升弹簧顶部固定设置有连接片，固定片顶部固定设置有伸缩杆，伸缩杆另一端与连接片底部固定连接，连接片侧壁固定设置有安装台，安装台侧壁固定设置有连接轴，本实用新吊装装置吊装装置与竖架的外壁直接相连可以承受更大重量，避免后期配电箱使用时可能会刮伤人或者其他机器，设置有引导环和卡合环，使得吊装时安装方便而且更稳定。

### 主设计要求

1.一种UPS电源箱用吊装固定组件，包括电源箱架体(1)、吊装装置(2)，其特征在于：所述电源箱架体(1)包括四组竖架(3)，四组所述竖架(3)侧壁固顶设置有四组横架(4)，四组所述横架(4)内壁固定设置有六组连接架(5)，其中两组所述连接架(5)顶部固定设置有固定板(6)，四组所述竖架(3)外壁固定设置有吊装装置(2)，所述吊装装置(2)包括固定片(7)，所述固定片(7)顶部固定设置有顶升弹簧(8)，所述顶升弹簧(8)顶部固定设置有连接片(9)，所述固定片(7)顶部固定设置有伸缩杆(10)，所述伸缩杆(10)另一端与连接片(9)底部固定连接，所述连接片(9)侧壁固定设置有安装台(11)，所述安装台(11)侧壁固定设置有连接轴(12)，所述连接轴(12)外壁固定套设有旋转杆(13)，所述旋转杆(13)底部固定设置有抱合杆(14)，所述连接片(9)顶部固定设置有引导环(15)，所述引导环(15)顶部固定设置有卡合环(16)，所述固定片(7)底部固定设置有拨开装置(17)。

### 设计方案

1.一种UPS电源箱用吊装固定组件，包括电源箱架体(1)、吊装装置(2)，其特征在于：所述电源箱架体(1)包括四组竖架(3)，四组所述竖架(3)侧壁固顶设置有四组横架(4)，四组所述横架(4)内壁固定设置有六组连接架(5)，其中两组所述连接架(5)顶部固定设置有固定板(6)，四组所述竖架(3)外壁固定设置有吊装装置(2)，所述吊装装置(2)包括固定片(7)，所述固定片(7)顶部固定设置有顶升弹簧(8)，所述顶升弹簧(8)顶部固定设置有连接片(9)，所述固定片(7)顶部固定设置有伸缩杆(10)，所述伸缩杆(10)另一端与连接片(9)底部固定连接，所述连接片(9)侧壁固定设置有安装台(11)，所述安装台(11)侧壁固定设置有连接轴(12)，所述连接轴(12)外壁固定套设有旋转杆(13)，所述旋转杆(13)底部固定设置有抱合杆(14)，所述连接片(9)顶部固定设置有引导环(15)，所述引导环(15)顶部固定设置有卡合环(16)，所述固定片(7)底部固定设置有拨开装置(17)。

2.根据权利要求1所述的UPS电源箱用吊装固定组件，其特征在于：所述拨开装置(17)包括回弹弹簧(18)，所述回弹弹簧(18)底部固定设置有按压片(19)，所述按压片(19)侧壁通过铰链转动配合有斜杆(20)，所述斜杆(20)另一端转动配合有拨杆(21)，所述拨杆(21)与固定片(7)底部滑动配合。

3.根据权利要求1所述的UPS电源箱用吊装固定组件，其特征在于：所述固定片(7)通过焊接的方式与竖架(3)侧壁固定连接。

4.根据权利要求1所述的UPS电源箱用吊装固定组件，其特征在于：所述旋转杆(13)采用铝合金材质。

5.根据权利要求1所述的UPS电源箱用吊装固定组件，其特征在于：所述横架(4)、竖架(3)和连接架(5)之间均采用焊接连接，所述横架(4)、竖架(3)和连接架(5)均选用角钢制作。

6.根据权利要求1所述的UPS电源箱用吊装固定组件，其特征在于：所述顶升弹簧(8)设置有四组，四组所述顶升弹簧(8)均匀分布在固定片(7)顶部。

7.根据权利要求1所述的UPS电源箱用吊装固定组件，其特征在于：所述固定板(6)设置有三组，三组所述固定板(6)均匀分布与连接架(5)顶部。

8.根据权利要求1所述的UPS电源箱用吊装固定组件，其特征在于：所述竖架(3)侧壁固定设置有两组固定筒(22)，两组所述固定筒(22)之间固定设置有固定杆(23)，所述固定杆(23)外壁套设置有转筒(24)，所述转筒(24)外壁固定设置有把手(25)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电源箱吊装技术领域，具体涉及UPS电源箱用吊装固定组件。

背景技术

电源箱主要是为真空断路器及其它高压开关提供操作电源。电源箱均采用输入电压220V或380V经可控硅调压整流，输出直流，具有输出直流电压多档可调电流大的特点或交流电压，进行单分、单合操作的功能。吊装是指吊车或者起升机构对设备的安装、就位的统称，在检修或维修过程中利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起，使其发生位置变化。

在申请号为CN201620325106.3的中国专利中公开了一种新型配电箱吊装结构，包括两个横截面呈倒三角形的吊装支架和两个横截面呈“L”形的托装支架，各吊装支架分别通过带密封垫圈的螺栓固定在箱体的左侧壁和右侧壁的中部上端，且各吊装支架紧贴顶盖下沿，各吊装支架上开有吊环安装孔，各托装支架分别通过带密封垫圈的螺栓固定在箱体左侧壁和右侧壁的中部下端。虽然该结构现场可采取吊装、托装两种安装方式，改善密封缺陷、减轻车间加工强度及节省材料，但是此种吊装结构没有直接与电源箱支撑结构相连，吊装强度有限，不能承受更大重量。另外，其在使用时可能会刮伤人或者其他机器，安装也比较繁琐，且稳定性不佳。

基于此，本实用新型设计了一种UPS电源箱用吊装固定组件，以解决上述问题。

实用新型内容

针对现有技术中的缺陷，本实用新型提供UPS电源箱用吊装固定组件，克服现有技术中吊装强度有限，此种吊装结构在不用时无法收回，使用时易造成磕碰损伤的问题。

本实用新型提供了UPS电源箱用吊装固定组件，包括电源箱架体、吊装装置，所述电源箱架体包括四组竖架，四组所述竖架侧壁固顶设置有四组横架，四组所述横架内壁固定设置有六组连接架，其中两组所述连接架顶部固定设置有固定板，四组所述竖架外壁固定设置有吊装装置，所述吊装装置包括固定片，所述固定片顶部固定设置有顶升弹簧，所述顶升弹簧顶部固定设置有连接片，所述固定片顶部固定设置有伸缩杆，所述伸缩杆另一端与连接片底部固定连接，所述连接片侧壁固定设置有安装台，所述安装台侧壁固定设置有连接轴，所述连接轴外壁固定套设有旋转杆，所述旋转杆底部固定设置有抱合杆，所述连接片顶部固定设置有引导环，所述引导环顶部固定设置有卡合环，所述所述固定片底部固定设置有拨开装置。

作为一种优选的技术方案，所述弹簧套筒另一侧固定设置有固定块，所述拨开装置包括回弹弹簧，所述回弹弹簧底部固定设置有按压片，所述按压片侧壁通过铰链转动配合有斜杆，所述斜杆另一端转动配合有拨杆，所述拨杆与固定片底部滑动配合。

作为一种优选的技术方案，所述固定片通过焊接的方式与竖架侧壁固定连接。

作为一种优选的技术方案，所述旋转杆采用铝合金材质。

作为一种优选的技术方案，所述横架、竖架和连接架之间均采用焊接连接，所述横架、竖架和连接架均选用角钢制作。

作为一种优选的技术方案，所述顶升弹簧设置有四组，四组所述顶升弹簧均匀分布在固定片顶部。

作为一种优选的技术方案，所述固定板设置有三组，三组所述固定板均匀分布与连接架顶部。

作为一种优选的技术方案，所述竖架侧壁固定设置有两组固定筒，两组所述固定筒之间固定设置有固定杆，所述固定杆外壁套设置有转筒，所述转筒外壁固定设置有把手。

由于采用以上技术方案，本实用新型具有以下有益效果：

UPS电源箱用吊装固定组件，包括电源箱架体、吊装装置，电源箱架体包括四组竖架，四组竖架侧壁固顶设置有四组横架，四组横架内壁固定设置有六组连接架，其中两组连接架顶部固定设置有固定板，四组竖架外壁固定设置有吊装装置，吊装装置包括固定片，固定片顶部固定设置有顶升弹簧，顶升弹簧顶部固定设置有连接片，固定片顶部固定设置有伸缩杆，伸缩杆另一端与连接片底部固定连接，连接片侧壁固定设置有安装台，安装台侧壁固定设置有连接轴，连接轴外壁固定套设有旋转杆，旋转杆底部固定设置有抱合杆，连接片顶部固定设置有引导环，引导环顶部固定设置有卡合环，引导环可以方便挂入钩子，卡合环可以使得卡合更稳定，固定片底部固定设置有拨开装置。

本实用新型中，固定片通过焊接的方式与竖架侧壁固定连接，连接紧密。

本实用新型中，旋转杆采用铝合金材质，材料强度好且易得。

本实用新型中，横架、竖架和连接架之间均采用焊接连接，横架、竖架和连接架均选用角钢制作。

本实用新型中，拨开装置包括回弹弹簧，回弹弹簧底部固定设置有按压片，按压片侧壁通过铰链转动配合有斜杆，斜杆另一端转动配合有拨杆，拨杆与固定片底部滑动配合。

本实用新型中横架、竖架和连接架之间均采用焊接连接，横架、竖架和连接架均选用角钢制作；顶升弹簧设置有四组，四组顶升弹簧均匀分布在固定片顶部；固定板设置有三组，三组固定板均匀分布与连接架顶部。

本实用新型中，竖架侧壁固定设置有两组固定筒，两组所述固定筒之间固定设置有固定杆，所述固定杆外壁套设置有转筒，所述转筒外壁固定设置有把手，通过使用把手，可以方便在吊装时操作人员便于引导方向。

综上所述，本实用新型的吊装装置与竖架的外壁直接相连可以承受更大重量，避免后期配电箱使用时可能会刮伤人或者其他机器，设置有引导环和卡合环，使得吊装时安装方便而且更稳定。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。在所有附图中，类似的元件或部分一般由类似的附图标记标识。附图中，各元件或部分并不一定按照实际的比例绘制。

图1为本实用新型的示意图；

图2为本实用新型吊装装置结构正视图；

图3为本实用新型图1A放大示意图；

图4为本实用新型图1B放大示意图。

附图标记：1-电源箱架体；2-吊装装置；3-竖架；4-横架；5-连接架；6- 固定板；7-固定片；8-顶升弹簧；9-连接片；10-伸缩杆；11-安装台；12-连接轴；13-旋转杆；14-抱合杆；15-引导环；16-卡合环；17-拨开装置；18-回弹弹簧；19-按压片；20斜杆；21-拨杆；22-固定筒；23-固定杆；24-转筒；25- 把手。

具体实施方式

下面将结合附图对本实用新型技术方案的实施例进行详细的描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案，因此只是作为示例，而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

如图1-4所示，本实用新型提供了UPS电源箱用吊装固定组件，包括电源箱架体1、吊装装置2，电源箱架体1包括四组竖架3，四组竖架3侧壁固顶设置有四组横架4，四组横架4内壁固定设置有六组连接架5，其中两组连接架5顶部固定设置有固定板6，四组竖架3外壁固定设置有吊装装置2，吊装装置2包括固定片7，固定片7顶部固定设置有顶升弹簧8，顶升弹簧8顶部固定设置有连接片9，固定片7顶部固定设置有伸缩杆10，伸缩杆10另一端与连接片9底部固定连接，连接片9侧壁固定设置有安装台11，安装台11侧壁固定设置有连接轴12，连接轴12外壁固定套设有旋转杆13，旋转杆13底部固定设置有抱合杆14，连接片9顶部固定设置有引导环15，引导环15顶部固定设置有卡合环16，固定片7底部固定设置有拨开装置17；拨开装置17 包括回弹弹簧18，回弹弹簧18底部固定设置有按压片19，按压片19侧壁通过铰链转动配合有斜杆20，斜杆20另一端转动配合有拨杆21，拨杆21与固定片7底部滑动配合；固定片7通过焊接的方式与竖架3侧壁固定连接；旋转杆13采用铝合金材质；横架4、竖架3和连接架5之间均采用焊接连接，横架4、竖架3和连接架5均选用角钢制作；顶升弹簧8设置有四组，四组顶升弹簧8均匀分布在固定片7顶部；固定板6设置有三组，三组固定板6均匀分布与连接架5顶部，竖架3侧壁固定设置有两组固定筒22，两组固定筒22之间固定设置有固定杆23，固定杆23外壁套设置有转筒24，转筒24外壁固定设置有把手25。

本实用新型吊装装置2的初始位置抱合杆14位于固定片7的下部，旋转杆13与固定片7侧壁紧贴，卡合环16与引导环15的在竖直方向位于横架4 的下方，需要进行吊装时，按压按压片19，回弹弹簧18被压缩，斜杆20产生绕按压片19铰链旋转的运动，同时会对拨开装置17产生顶推效果，由于拨开装置17与固定片固定片7为滑动配合，因此拨开装置17会向固定片7的两端滑动，通过拨开装置17的滑动顶推抱合杆14的一端，从而使得抱合杆 14和旋转杆13绕着连接轴12转动，当转到某一角度时抱合杆14与固定片7 之间的滑开，从而不能限制顶升弹簧8的回弹，顶升弹簧8的回弹将导致伸缩杆10展开，连接片9被顶起，从而使得引导环15与卡合环16伸出，松开按压片19后在回弹弹簧18的作用下弹回初始位置，将吊钩穿进引导环15进行悬吊，由于引导环15为圆环形，且引导环15设置较宽方便挂入钩子，起吊时吊钩会被滑到卡合环16内，从而进一步对吊钩限位，使得吊装时更稳定，由于吊装装置吊装装置2与竖架3的外壁直接相连因此此种吊起结构可以承受更大重量，当安装完成后，以较快速度按压连接片9，从而压缩伸缩杆10与顶升弹簧8，在旋转杆13与抱合杆14的重力和惯性的作用下使得抱合杆14运动到固定片7下方，顶升弹簧8与伸缩杆10回弹使得抱合杆14紧贴固定片 7，从而将引导环15和卡合环16收回，避免后期配电箱使用时可能会刮伤人或者其他机器，本使用新型还设置有把手25可以在吊装时方便工人引导方向，同时不使用时可以让把手25和转筒24旋转至紧贴竖架3侧壁，避免后期配电箱使用时可能会刮伤人或者其他机器。

最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围，其均应涵盖在本实用新型的权利要求和说明书的范围当中。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920004421.X

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209291774U

授权时间:20190823

主分类号:B66C 1/10

专利分类号:B66C1/10;H02B1/46

范畴分类:32F;32G;

申请人:山东迅飞电子工程有限公司

第一申请人:山东迅飞电子工程有限公司

申请人地址:261000 山东省潍坊市高新区新城街道玉清社区玉泉北巷168号3号3单元102号

发明人:王化军;王化伟;张李军

第一发明人:王化军

当前权利人:山东迅飞电子工程有限公司

代理人:杨筠

代理机构:37105

代理机构编号:济南诚智商标专利事务所有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b7266a3080d199109a37000b.html