# 一种红茶用微波隧道干燥机论文和设计

### 全文摘要

本实用新型属于茶叶加工领域，公开了一种红茶用微波隧道干燥机，包括安装在隧道干燥机主体进料端的整理组件，整理组件包括固定在进料斗安装架上并位于输送带两侧的固定杆，所述固定杆的顶部上方均设置有限位块，且限位块的底部固定有贯穿对应所述固定杆的螺纹柱，所述螺纹柱的底端固定有位于输送带上的导料板，且螺纹柱的外侧螺纹连接有位于导料板和固定杆之间的锁紧螺母，所述导料板远离螺纹柱的一端接触有安装杆，且安装杆的两端顶部均设置有滑槽。本实用新型通过两个导料板能够对茶叶进行整理，使茶叶位于输送带较中的位置，这样在送料的过程中，茶叶不容易从输送带上掉落，进而使茶叶能够正常干燥。

### 主设计要求

1.一种红茶用微波隧道干燥机，包括安装在隧道干燥机主体（16）进料端的整理组件，其特征在于，整理组件包括固定在进料斗安装架（2）上并位于输送带（3）两侧的固定杆（1），所述固定杆（1）的顶部上方均设置有限位块（5），且限位块（5）的底部固定有贯穿对应所述固定杆（1）的螺纹柱（4），所述螺纹柱（4）的底端固定有位于输送带（3）上的导料板（6），且螺纹柱（4）的外侧螺纹连接有位于导料板（6）和固定杆（1）之间的锁紧螺母（7），所述导料板（6）远离螺纹柱（4）的一端接触有安装杆（10），且安装杆（10）的两端顶部均设置有滑槽（14），所述滑槽（14）的内侧滑动套接有滑块（9），且滑块（9）的顶部固定有连接片（8），所述连接片（8）远离滑块（9）的一端固定有连接柱（15），且连接柱（15）与导料板（6）转动连接，所述安装杆（10）的中部贯穿设置有螺纹杆（12），且螺纹杆（12）的底端固定有位于输送带（3）上方的摊平条（13），螺纹杆（12）的顶端螺纹连接有位于安装杆（10）顶部的调节螺母（11）。

### 设计方案

1.一种红茶用微波隧道干燥机，包括安装在隧道干燥机主体（16）进料端的整理组件，其特征在于，整理组件包括固定在进料斗安装架（2）上并位于输送带（3）两侧的固定杆（1），所述固定杆（1）的顶部上方均设置有限位块（5），且限位块（5）的底部固定有贯穿对应所述固定杆（1）的螺纹柱（4），所述螺纹柱（4）的底端固定有位于输送带（3）上的导料板（6），且螺纹柱（4）的外侧螺纹连接有位于导料板（6）和固定杆（1）之间的锁紧螺母（7），所述导料板（6）远离螺纹柱（4）的一端接触有安装杆（10），且安装杆（10）的两端顶部均设置有滑槽（14），所述滑槽（14）的内侧滑动套接有滑块（9），且滑块（9）的顶部固定有连接片（8），所述连接片（8）远离滑块（9）的一端固定有连接柱（15），且连接柱（15）与导料板（6）转动连接，所述安装杆（10）的中部贯穿设置有螺纹杆（12），且螺纹杆（12）的底端固定有位于输送带（3）上方的摊平条（13），螺纹杆（12）的顶端螺纹连接有位于安装杆（10）顶部的调节螺母（11）。

2.根据权利要求1所述的一种红茶用微波隧道干燥机，其特征在于，所述导料板（6）的数量为两个，且两个导料板（6）呈V字形布置，且导料板（6）靠近安装杆（10）的一端为弧形。

3.根据权利要求2所述的一种红茶用微波隧道干燥机，其特征在于，所述摊平条（13）的横截面形状为L形，且摊平条（13）靠近导料板（6）的一端与导料板（6）接触，且摊平条（13）的长度与输送带（3）的宽度一致。

4.根据权利要求1或2或3所述的一种红茶用微波隧道干燥机，其特征在于，所述滑块（9）的形状为T形，且滑块（9）与滑槽（14）的大小和形状均适配。

5.根据权利要求4所述的一种红茶用微波隧道干燥机，其特征在于，所述导料板（6）为竖立设置并与输送带（3）垂直，且导料板（6）的高度与螺纹杆（12）的长度大小适配。

6.根据权利要求4所述的一种红茶用微波隧道干燥机，其特征在于，所述摊平条（13）和安装杆（10）均与输送带（3）的输送方向垂直，且滑槽（14）的长度之和小于安装杆（10）的长度。

7.根据权利要求4所述的一种红茶用微波隧道干燥机，其特征在于，所述调节螺母（11）和锁紧螺母（7）的外侧沿周向均设置有防滑齿。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及茶叶加工技术领域，尤其涉及一种红茶用微波隧道干燥机。

背景技术

红茶在加工过程中发生了以茶多酚酶促氧化为中心的化学反应，鲜叶中的化学成分变化较大，茶多酚减少90%以上，产生了茶黄素、茶红素等新成分。香气物质比鲜叶明显增加。所以红茶具有红茶、红汤、红叶和香甜味醇的特征。我国红茶品种以祁门红茶最为著名，为我国第二大茶类。

目前在红茶的加工过程中需要使用微波隧道干燥机对其进行干燥，现有的微波隧道干燥机通常设置有用于安装进料斗的进料斗安装架以及位于进料斗下方的输送带，输送带用于将茶叶送进微波隧道干燥机主体中进行干燥，然而，现有的微波隧道干燥机在使用时，茶叶位于输送带上的位置不理想，在输送的过程中，茶叶容易掉落，影响干燥，且茶叶在输送带上的堆积厚度不一致，影响干燥效果和质量，为此需要改进。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有问题，而提出的一种红茶用微波隧道干燥机。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种红茶用微波隧道干燥机，包括安装在隧道干燥机主体进料端的整理组件，整理组件包括固定在进料斗安装架上并位于输送带两侧的固定杆，所述固定杆的顶部上方均设置有限位块，且限位块的底部固定有贯穿对应所述固定杆的螺纹柱，所述螺纹柱的底端固定有位于输送带上的导料板，且螺纹柱的外侧螺纹连接有位于导料板和固定杆之间的锁紧螺母，所述导料板远离螺纹柱的一端接触有安装杆，且安装杆的两端顶部均设置有滑槽，所述滑槽的内侧滑动套接有滑块，且滑块的顶部固定有连接片，所述连接片远离滑块的一端固定有连接柱，且连接柱与导料板转动连接，所述安装杆的中部贯穿设置有螺纹杆，且螺纹杆的底端固定有位于输送带上方的摊平条，螺纹杆的顶端螺纹连接有位于安装杆顶部的调节螺母。

优选的，所述导料板的数量为两个，且两个导料板呈V字形布置，且导料板靠近安装杆的一端为弧形。

优选的，所述摊平条的横截面形状为L形，且摊平条靠近导料板的一端与导料板接触，且摊平条的长度与输送带的宽度一致。

优选的，所述滑块的形状为T形，且滑块与滑槽的大小和形状均适配。

优选的，所述导料板为竖立设置并与输送带垂直，且导料板的高度与螺纹杆的长度大小适配。

优选的，所述摊平条和安装杆均与输送带的输送方向垂直，且滑槽的长度之和小于安装杆的长度。

优选的，所述调节螺母和锁紧螺母的外侧沿周向均设置有防滑齿。

本实用新型的有益效果是：通过两个导料板能够对茶叶进行整理，使茶叶位于输送带较中的位置，这样在送料的过程中，茶叶不容易从输送带上掉落，进而使茶叶能够正常干燥；设置的摊平条能够在茶叶输送的过程中自动对茶叶进行摊平，摊平后的茶叶厚度均匀，进而在干燥的过程中具备一个更好的干燥效果，避免茶叶堆积厚度不一致影响茶叶的干燥质量；通过转动设置的调节螺母能够调节摊平条的高度，进而根据需要调节茶叶的摊平厚度，另外，旋松锁紧螺母后设置的两个导料板均能够转动，进而能够根据需要调节两个导料板相互靠近的一端的距离，从而能够根据需要调节茶叶的位置以及整理后的茶叶布置宽度，使用灵活性好。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种红茶用微波隧道干燥机的结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种红茶用微波隧道干燥机的导料板俯视布置示意图；

图3为本实用新型提出的一种红茶用微波隧道干燥机的A处放大结构示意图。

图中：1固定杆、2进料斗安装架、3输送带、4螺纹柱、5限位块、6导料板、7锁紧螺母、8连接片、9滑块、10安装杆、11调节螺母、12螺纹杆、13摊平条、14滑槽、15连接柱、16隧道干燥机主体。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-3，一种红茶用微波隧道干燥机，包括安装在隧道干燥机主体16进料端的整理组件，整理组件包括固定在进料斗安装架2上并位于输送带3两侧的固定杆1，固定杆1的顶部上方均设置有限位块5，且限位块5的底部固定有贯穿对应固定杆1的螺纹柱4，螺纹柱4的底端固定有位于输送带3上的导料板6，且螺纹柱4的外侧螺纹连接有位于导料板6和固定杆1之间的锁紧螺母7，导料板6远离螺纹柱4的一端接触有安装杆10，且安装杆10的两端顶部均设置有滑槽14，滑槽14的内侧滑动套接有滑块9，且滑块9的顶部固定有连接片8，连接片8远离滑块9的一端固定有连接柱15，且连接柱15与导料板6转动连接，安装杆10的中部贯穿设置有螺纹杆12，且螺纹杆12的底端固定有位于输送带3上方的摊平条13，螺纹杆12的顶端螺纹连接有位于安装杆10顶部的调节螺母11，导料板6的数量为两个，且两个导料板6呈V字形布置，且导料板6靠近安装杆10的一端为弧形，摊平条13的横截面形状为L形，且摊平条13靠近导料板6的一端与导料板6接触，且摊平条13的长度与输送带3的宽度一致，滑块9的形状为T形，且滑块9与滑槽14的大小和形状均适配，导料板6为竖立设置并与输送带3垂直，且导料板6的高度与螺纹杆12的长度大小适配，摊平条13和安装杆10均与输送带3的输送方向垂直，且滑槽14的长度之和小于安装杆10的长度，调节螺母11和锁紧螺母7的外侧沿周向均设置有防滑齿。

本实施例中，隧道干燥机主体16、进料斗安装架2和输送带3均是现有技术，进料斗安装架2用于安装进料斗，输送带3用于将茶叶输送进隧道干燥机主体16中进行干燥。

本实用新型在使用时，茶叶从现有的进料斗中出来后位于两个导料板6之间时，由于两个导料板6呈V形设置，为此在输送带3送料的过程中导料板6可以对茶叶进行整理，使茶叶位于输送带3较中的位置，这样在送料的过程中，茶叶不容易从输送带上掉落，进而使茶叶可以正常干燥；当输送带3带动茶叶从两个导料板6之间出来时，设置的摊平条13可以用于对茶叶进行摊平，摊平后的茶叶厚度均匀，进而在干燥的过程中具备一个更好的干燥效果，避免茶叶堆积厚度不一致影响茶叶的干燥质量，通过转动设置的调节螺母11可以调节摊平条13的高度，进而根据需要调节茶叶的摊平厚度，从而可根据需要进行使用，通过旋松锁紧螺母7后，设置的两个导料板6均可以转动，进而可以根据需要调节两个导料板6相互靠近的一端的距离，从而可以根据需要调节茶叶的位置以及整理后的布置宽度，使用灵活性好。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920299193.3

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209655755U

授权时间:20191119

主分类号:F26B 17/04

专利分类号:F26B17/04;F26B25/00;F26B25/04;A23F3/06

范畴分类:35E;

申请人:河南羚锐正山堂养生茶股份有限公司

第一申请人:河南羚锐正山堂养生茶股份有限公司

申请人地址:464000 河南省信阳市羊山新区新二十四大街59号

发明人:黄吉林;熊涛;王文运;王琪;王姬莉

第一发明人:黄吉林

当前权利人:河南羚锐正山堂养生茶股份有限公司

代理人:王建平

代理机构:41171

代理机构编号:郑州锐科知识产权代理事务所(普通合伙) 41171

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b743f69c137adf2fa5198eb7.html