# 一种电力营销用服务终端论文和设计-宋新德

### 全文摘要

本实用新型公开了电力营销用服务终端，涉及终端技术领域，该电力营销用服务终端，包括服务器箱，所述服务器箱一侧的顶部固定连接有遮挡板，所述服务器箱靠近遮挡板的一侧设置有显示屏，所述显示屏底部的一侧设置有纸质数据出口，所述纸质数据出口的一侧设置有数字键盘，所述纸质数据出口的底部设置有连接屏，所述第一凹槽的底部设置有鼠标，所述服务器的顶部卡接有辅助装置。该电力营销用服务终端，通过服务器箱的设置，服务器箱的顶部卡接有辅助装置，卡接的方式一方面方便了辅助装置的安装和拆卸，另一方面使辅助装置的维修更加方便，辅助装置包含有提示屏，提示屏能显示本装置的作用，使人能够更加快速的找到，提高了装置工作效率。

### 主设计要求

1.一种电力营销用服务终端，包括服务器箱(1)，其特征在于：所述服务器箱(1)一侧的顶部固定连接有遮挡板(2)，所述服务器箱(1)靠近遮挡板(2)的一侧设置有显示屏(3)，所述显示屏(3)底部的一侧设置有纸质数据出口(4)，所述纸质数据出口(4)的一侧设置有第一凹槽(5)，所述第一凹槽(5)内设置有数字键盘(6)，所述纸质数据出口(4)的底部设置有连接屏(7)，所述第一凹槽(5)的底部设置有第二凹槽(8)，所述第二凹槽(8)内设置有鼠标(9)；所述服务器箱(1)的底部固定连接有底座(10)，所述底座(10)底部的四角处均固定连接有滚轮(11)，所述滚轮(11)的一侧设置有轮刹(12)，所述服务器箱(1)的顶部卡接有辅助装置(13)，所述服务器箱(1)的一侧固定连接有第一支撑板(14)，所述服务器箱(1)远离第一支撑板(14)的一侧固定连接有第二支撑板(15)，所述服务器箱(1)靠近第二支撑板(15)的一侧固定连接有第三支撑板(16)。

### 设计方案

1.一种电力营销用服务终端，包括服务器箱(1)，其特征在于：

所述服务器箱(1)一侧的顶部固定连接有遮挡板(2)，所述服务器箱(1)靠近遮挡板(2)的一侧设置有显示屏(3)，所述显示屏(3)底部的一侧设置有纸质数据出口(4)，所述纸质数据出口(4)的一侧设置有第一凹槽(5)，所述第一凹槽(5)内设置有数字键盘(6)，所述纸质数据出口(4)的底部设置有连接屏(7)，所述第一凹槽(5)的底部设置有第二凹槽(8)，所述第二凹槽(8)内设置有鼠标(9)；

所述服务器箱(1)的底部固定连接有底座(10)，所述底座(10)底部的四角处均固定连接有滚轮(11)，所述滚轮(11)的一侧设置有轮刹(12)，所述服务器箱(1)的顶部卡接有辅助装置(13)，所述服务器箱(1)的一侧固定连接有第一支撑板(14)，所述服务器箱(1)远离第一支撑板(14)的一侧固定连接有第二支撑板(15)，所述服务器箱(1)靠近第二支撑板(15)的一侧固定连接有第三支撑板(16)。

2.根据权利要求1所述的一种电力营销用服务终端，其特征在于，

所述辅助装置(13)包括卡板(1301)、显示块(1302)和提示屏(1303)，所述卡板(1301)与服务器箱(1)卡接，所述辅助装置(13)通过卡板(1301)与服务器箱(1)卡接，所述卡板(1301)的顶部固定连接有显示块(1302)，所述显示块(1302)的一侧设置有提示屏(1303)。

3.根据权利要求1所述的一种电力营销用服务终端，其特征在于，

所述第一支撑板(14)的顶部固定连接有求助装置(17)，所述求助装置(17)包括求助装置本体(1701)、控制开关(1702)和呼叫面板(1703)，所述求助装置本体(1701)和第一支撑板(14)固定连接，所述求助装置本体(1701)顶部的一侧设置有控制开关(1702)，所述求助装置本体(1701)顶部靠近控制开关(1702)的一侧固定连接有呼叫面板(1703)。

4.根据权利要求1所述的一种电力营销用服务终端，其特征在于，

所述第二支撑板(15)的顶部固定连接有取纸装置(18)，所述取纸装置(18)包括取纸装置本体(1801)、取纸口(1802)和取纸开关(1803)。

5.根据权利要求1所述的一种电力营销用服务终端，其特征在于，

所述第三支撑板(16)的顶部搭接有纸篓(19)。

6.根据权利要求1所述的一种电力营销用服务终端，其特征在于，

所述连接屏(7)由显示屏(3)控制。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及终端技术领域，具体为一种电力营销用服务终端。

背景技术

所谓终端，即产品销售通路的末端，就是产品直接到达消费者手中的环节，是产品到达消费者完成交易的最终端口，是商品与消费者面对面的展示和交易的场所，终端是“从商品到货币的惊心一跳”的跳板，是唯一实现“不是库存转移、而是真正销售”的场所，终端担负着承上启下的重任，所谓承上——就是上联厂家、批发商；所谓启下——就是下联消费者，通过这一端口和场所，厂家、商家将产品卖给消费者，完成最终的交易，进入实质性消费；通过这一端口，消费者买到自己需要并喜欢的产品，终端营销就是以终端环节的传播为核心传播，以突出的“终端表现”来推广品牌的营销活动过程。现有的作业终端不便于移动，并且使用者多时排队会造成现场混乱，所以需要一种电力营销用服务终端。

现有的用于电力营销用的服务终端，使用不便，不利于推广使用。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种电力营销用服务终端，解决了现有的用于电力营销用的服务终端，不便移动，使用不便，不利于推广使用的问题。

(二)技术方案

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：

一种电力营销用服务终端，包括服务器箱，所述服务器箱一侧的顶部固定连接有遮挡板，所述服务器箱靠近遮挡板的一侧设置有显示屏，所述显示屏底部的一侧设置有纸质数据出口，所述纸质数据出口的一侧设置有第一凹槽，所述第一凹槽内设置有数字键盘，所述纸质数据出口的底部设置有连接屏，所述第一凹槽的底部设置有第二凹槽，所述第二凹槽内设置有鼠标；

所述服务器箱的底部固定连接有底座，所述底座底部的四角处均固定连接有滚轮，所述滚轮的一侧设置有轮刹，所述服务器的顶部卡接有辅助装置，所述服务器箱的一侧固定连接有第一支撑板，所述服务器箱远离第一支撑板的一侧固定连接有第二支撑板，所述服务器箱靠近第二支撑板的一侧固定连接有第三支撑板。

可选的，所述辅助装置包括卡板、显示块和提示屏，所述卡板与服务器箱卡接，所述辅助装置通过卡板与服务器箱卡接，所述卡板的顶部固定连接有显示块，所述显示块的一侧设置有提示屏。

可选的，所述第一支撑板的顶部固定连接有求助装置，所述求助装置包括求助装置本体、控制开关和呼叫面板，所述求助装置本体和第一支撑板固定连接，所述求助装置本体顶部的一侧设置有控制开关，所述求助装置本体顶部靠近控制开关的一侧固定连接有呼叫面板。

可选的，所述第二支撑板的顶部固定连接有取纸装置，所述取纸装置包括取纸装置本体、取纸口和取纸开关。

可选的，所述第三支撑板的顶部搭接有纸篓。

可选的，所述连接屏由显示屏控制。

(三)有益效果

本实用新型提供了一种电力营销用服务终端，具备以下有益效果：

(1)、该电力营销用服务终端，通过服务器箱的设置，服务器箱的顶部卡接有辅助装置，卡接的方式一方面方便了辅助装置的安装和拆卸，另一方面使辅助装置的维修更加方便，辅助装置包含有提示屏，提示屏具有显示本装置作用的作用，再加上位于装置的顶部，使人能够更加快速的找到相应的装置，提高了装置工作效率，服务器箱的一侧设置有取纸装置，取纸装置的作用是为了取得排号，使用者较多时，装置面前往往排起了长队，这样一方面显得现场混乱，另一方面为腿脚不便者增加了许多困难，取纸装置则使使用者可以在休息厅排号，提高了装置使用的便利性，同时排号情况会在提示屏中显示，方便了人们对排号情况的及时了解。

(2)、该电力营销用服务终端，通过显示屏和连接屏的设置，连接屏为显示屏外部显示结构，连接屏位于装置的底部，显示屏位于装置的底部，这样方便了方便了不同身高的人的使用，通过求助装置设置，通过辅助装置可以很方便的呼叫工作人员进行求助，避免因到处寻找工作人员而造成使用者时间上的浪费，提高了装置的工作效率，通过滚轮的设置，滚轮的设置方便了装置的转移。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的侧视图。

图中：1-服务器箱，2-遮挡板，3-显示屏，4-纸质数据出口，5-第一凹槽，6-数字键盘，7-连接屏，8-第二凹槽，9-鼠标，10-底座，11-滚轮，12-轮刹，13-辅助装置，1301-卡板，1302-显示块，1303-提示屏，14-第一支撑板，15-第二支撑板，16-第三支撑板，17-求助装置，1701-求助装置本体，1702-控制开关，1703-呼叫面板，18-取纸装置，1801-取纸装置本体，1802-取纸口，1803-取纸开关，19-纸篓。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接；可以是机械连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：

一种电力营销用服务终端，包括服务器箱1，服务器箱1一侧的顶部固定连接有遮挡板2，遮挡板2具有防止显示屏3反光的作用，服务器箱1靠近遮挡板2的一侧设置有显示屏3，显示屏3底部的一侧设置有纸质数据出口4，纸质数据出口4记录着操作结果，纸质数据出口4的一侧设置有第一凹槽5，第一凹槽5内设置有数字键盘6，纸质数据出口4的底部设置有连接屏7，连接屏7显示的是显示屏3的画面，显示第一凹槽5的底部设置有第二凹槽8，第二凹槽8内设置有鼠标9；

服务器箱1的底部固定连接有底座10，底座10底部的四角处均固定连接有滚轮11，滚轮11的一侧设置有轮刹12，轮刹12能够很好的固定滚轮11，服务器1的顶部卡接有辅助装置13，服务器箱1的一侧固定连接有第一支撑板14，服务器箱1远离第一支撑板14的一侧固定连接有第二支撑板15，服务器箱1靠近第二支撑板15的一侧固定连接有第三支撑板16。

作为本实用新型的一种可选技术方案：

辅助装置13包括卡板1301、显示块1302和提示屏1303，卡板1301与服务器箱1卡接，辅助装置13通过卡板1301与服务器箱1卡接，卡板1301的顶部固定连接有显示块1302，显示块1302的一侧设置有提示屏1303，显示屏1303平常显示的装置的名称方便人们找到。

作为本实用新型的一种可选技术方案：

第一支撑板14的顶部固定连接有求助装置17，求助装置17包括求助装置本体1701、控制开关1702和呼叫面板1703，求助装置本体1701和第一支撑板14固定连接，求助装置本体1701顶部的一侧设置有控制开关1702，控制开关1702控制求助装置17的打开，求助装置本体1701顶部靠近控制开关1702的一侧固定连接有呼叫面板1703，通过呼叫面板1703可以发出求助信息。

作为本实用新型的一种可选技术方案：

第二支撑板15的顶部固定连接有取纸装置18，取纸装置18和辅助装置13连接，提示屏1303可以显示使用者排队序号并给予提醒，取纸装置18包括取纸装置本体1801、取纸口1802和取纸开关1803。

作为本实用新型的一种可选技术方案：

第三支撑板16的顶部搭接有纸篓19。

作为本实用新型的一种可选技术方案：

连接屏7由显示屏3控制。

该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

综上所述，该电力营销用服务终端，使用时，通过服务器箱1的设置，服务器箱1的顶部卡接有辅助装置13，卡接的方式一方面方便了辅助装置13的安装和拆卸，另一方面使辅助装置13的维修更加方便，辅助装置13包含有提示屏1303，提示屏1303具有显示本装置作用的作用，再加上位于装置的顶部，使人能够更加快速的找到相应的装置，提高了装置工作效率，服务器箱1的一侧设置有取纸装置18，取纸装置18的作用是为了取得排号，使用者较多时，装置面前往往排起了长队，这样一方面显得现场混乱，另一方面为腿脚不便者增加了许多困难，取纸装置18则使使用者可以在休息厅排号，提高了装置使用的便利性，同时排号情况会在提示屏1303中显示，方便了人们对排号情况的及时了解，通过显示屏3和连接屏7的设置，连接屏7为显示屏3外部显示结构，连接屏7位于装置的底部，显示屏3位于装置的底部，这样方便了方便了不同身高的人的使用，通过求助装置17设置，通过辅助装置17可以很方便的呼叫工作人员进行求助，避免因到处寻找工作人员而造成使用者时间上的浪费，提高了装置的工作效率，通过滚轮11的设置，滚轮11的设置方便了装置的转移。

需要说明的是，在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触，或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920012857.3

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:65(新疆)

授权编号:CN209149411U

授权时间:20190723

主分类号:G07C 11/00

专利分类号:G07C11/00

范畴分类:40F;

申请人:宋新德;袁鸣峰;山宪武;柏青;吕朋朋

第一申请人:宋新德

申请人地址:830000 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇九沟南路1939号

发明人:宋新德;袁鸣峰;山宪武;柏青;吕朋朋

第一发明人:宋新德

当前权利人:宋新德;袁鸣峰;山宪武;柏青;吕朋朋

代理人:丁国勇

代理机构:51289

代理机构编号:成都明涛智创专利代理有限公司 51289

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b76ea9f77c92c41e22b0fa01.html