# 一种园林景观树干的喷涂工具论文和设计-吴窈窈

### 全文摘要

本实用新型公开了一种园林景观树干的喷涂工具，涉及喷涂技术领域，包括底板，所述底板的一端安装有挡板，另一端安装有放置板，且挡板的一侧安装有控制器，所述放置板的一侧安装有开关，所述开关与控制器电性连接，所述放置板的一侧安装有喷涂杆，所述喷涂杆的一侧安装有手柄，且手柄的一侧安装有挂环，所述手柄的一端安装有第一喷涂连接杆，所述第一喷涂连接杆的一侧安装有限位板，所述连接环的一侧安装有连接带，本实用新型设置了连接带，解决了使用者长时间抬起喷涂工具进行作业，手臂易疲劳的问题，设置了透明塑料挡板，解决了喷出的喷涂液易喷洒在景观树干旁边的草地上，影响草地的美观的问题。

### 主设计要求

1.一种园林景观树干的喷涂工具，包括底板(11)，所述底板(11)的一端安装有挡板(2)，另一端安装有放置板(9)，所述挡板(2)的一侧安装有推把(3)，且挡板(2)的一侧安装有控制器(1)，所述放置板(9)的一侧安装有开关(7)，所述开关(7)与控制器(1)电性连接，所述放置板(9)的一侧安装有喷涂杆(8)，其特征在于：所述喷涂杆(8)的一侧安装有手柄(804)，且手柄(804)的一侧安装有挂环(803)，所述手柄(804)的一端安装有第一喷涂连接杆(807)，所述第一喷涂连接杆(807)的一侧安装有限位板(813)，且限位板(813)的一侧安装有连接环(805)，所述连接环(805)的一侧安装有连接带(802)，且连接带(802)的一侧安装有护垫(801)。

### 设计方案

1.一种园林景观树干的喷涂工具，包括底板(11)，所述底板(11)的一端安装有挡板(2)，另一端安装有放置板(9)，所述挡板(2)的一侧安装有推把(3)，且挡板(2)的一侧安装有控制器(1)，所述放置板(9)的一侧安装有开关(7)，所述开关(7)与控制器(1)电性连接，所述放置板(9)的一侧安装有喷涂杆(8)，其特征在于：所述喷涂杆(8)的一侧安装有手柄(804)，且手柄(804)的一侧安装有挂环(803)，所述手柄(804)的一端安装有第一喷涂连接杆(807)，所述第一喷涂连接杆(807)的一侧安装有限位板(813)，且限位板(813)的一侧安装有连接环(805)，所述连接环(805)的一侧安装有连接带(802)，且连接带(802)的一侧安装有护垫(801)。

2.根据权利要求1所述的一种园林景观树干的喷涂工具，其特征在于：所述第一喷涂连接杆(807)的一端安装有第一喷头安装杆(809)，且第一喷头安装杆(809)的内壁上安装有喷头(808)，所述第一喷涂连接杆(807)的一侧安装有万向球(806)，且万向球(806)的一侧安装有万向球座(812)，所述第一喷头安装杆(809)的一侧安装有透明塑料挡板(810)。

3.根据权利要求2所述的一种园林景观树干的喷涂工具，其特征在于：所述万向球座(812)的一侧安装有第二喷涂连接杆(811)，且第二喷涂连接杆(811)的一端安装有第二喷头安装杆(814)。

4.根据权利要求1所述的一种园林景观树干的喷涂工具，其特征在于：所述底板(11)的顶部安装有高压水泵(5)，且高压水泵(5)的一侧安装有抽取管(10)，所述抽取管(10)的一侧安装有喷涂液储存桶(4)，所述高压水泵(5)的一侧安装有连接管(6)，所述高压水泵(5)与控制器(1)电性连接。

5.根据权利要求1所述的一种园林景观树干的喷涂工具，其特征在于：所述底板(11)底部的四个拐角处均安装有万向轮(12)，且万向轮(12)的外表面设置有防锈涂层。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于喷涂技术领域，具体涉及一种园林景观树干的喷涂工具。

背景技术

喷涂通过喷枪或碟式雾化器，借助于压力或离心力，分散成均匀而微细的雾滴，施涂于被涂物表面的涂装方法，可分为空气喷涂、无空气喷涂、静电喷涂以及上述基本喷涂形式的各种派生的方式，如大流量低压力雾化喷涂、热喷涂、自动喷涂、多组喷涂。

但是目前市场上的园林景观树干的喷涂工具不能满足使用要求，使用者长时间抬起喷涂工具进行作业，手臂易疲劳，并且喷出的喷涂液易喷洒在景观树干旁边的草地上，影响草地的美观，基于以上出现的问题，提出一种园林景观树干的喷涂工具。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种园林景观树干的喷涂工具，以解决上述背景技术中提出的手持喷涂工具易疲劳，并且喷涂液从喷头喷出后易喷洒在其他位置上的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种园林景观树干的喷涂工具，包括底板，所述底板的一端安装有挡板，另一端安装有放置板，所述挡板的一侧安装有推把，且挡板的一侧安装有控制器，所述放置板的一侧安装有开关，所述开关与控制器电性连接，所述放置板的一侧安装有喷涂杆，所述喷涂杆的一侧安装有手柄，且手柄的一侧安装有挂环，所述手柄的一端安装有第一喷涂连接杆，所述第一喷涂连接杆的一侧安装有限位板，且限位板的一侧安装有连接环，所述连接环的一侧安装有连接带，且连接带的一侧安装有护垫。

优选的，所述第一喷涂连接杆的一端安装有第一喷头安装杆，且第一喷头安装杆的内壁上安装有喷头，所述第一喷涂连接杆的一侧安装有万向球，且万向球的一侧安装有万向球座，所述第一喷头安装杆的一侧安装有透明塑料挡板。

优选的，所述万向球座的一侧安装有第二喷涂连接杆，且第二喷涂连接杆的一端安装有第二喷头安装杆。

优选的，所述底板的顶部安装有高压水泵，且高压水泵的一侧安装有抽取管，所述抽取管的一侧安装有喷涂液储存桶，所述高压水泵的一侧安装有连接管，所述高压水泵与控制器电性连接。

优选的，所述底板底部的四个拐角处均安装有万向轮，且万向轮的外表面设置有防锈涂层。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

(1)本实用新型设置了连接带，使用者手持手柄，然后将连接带穿过脖子，护垫垫在脖子上，然后利用连接带拉住喷涂连接杆，有利于降低使用空手抬起喷涂连接杆的劳动强度，有利于使用者的使用，解决了使用者长时间抬起喷涂工具进行作业，手臂易疲劳的问题，提高了喷涂工具的使用舒适度，提高了使用者的作业效率。

(2)本实用新型设置了透明塑料挡板，透明塑料挡板固定在喷涂杆的外壁，当喷头喷出喷涂液，喷涂液涂在树干上，其余的喷涂液被透明塑料挡板遮挡，不会落在树干旁边的草地上，有利于使用者的喷涂，解决了喷出的喷涂液易喷洒在景观树干旁边的草地上，影响草地的美观的问题，提高了使用者喷涂树干的质量，减少喷涂液对环境的污染。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型喷涂杆的结构示意图；

图3为本实用新型喷涂杆的侧视图；

图中：1-控制器；2-挡板；3-推把；4-喷涂液储存桶；5-高压水泵；6-连接管；7-开关；8-喷涂杆；801-护垫；802-连接带；803-挂环；804-手柄；805-连接环；806-万向球；807-第一喷涂连接杆；808-喷头；809-第一喷头安装杆；810-透明塑料挡板；811-第二喷涂连接杆；812-万向球座；813-限位板；814-第二喷头安装杆；9-放置板；10-抽取管；11-底板；12-万向轮。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-图3所示，本实用新型提供如下技术方案：一种园林景观树干的喷涂工具，包括底板11，底板11的一端安装有挡板2，另一端安装有放置板9，所述挡板2的一侧安装有推把3，且挡板2的一侧安装有控制器1，放置板9的一侧安装有开关7，开关7与控制器1电性连接，放置板9的一侧安装有喷涂杆8，喷涂杆8的一侧安装有手柄804，且手柄804的一侧安装有挂环803，手柄804的一端安装有第一喷涂连接杆807，第一喷涂连接杆807的一侧安装有限位板813，且限位板813的一侧安装有连接环805，连接环805的一侧安装有连接带802，利用连接带拉住喷涂连接杆，有利于降低使用空手抬起喷涂连接杆的劳动强度，有利于使用者的使用，且连接带802的一侧安装有护垫801，控制器1采用的型号为KY7.5\/72F，额定电压为60-72V，额定电流为1A。

为了便于使用者抬起喷涂杆8，优选的，第一喷涂连接杆807的一端安装有第一喷头安装杆809，且第一喷头安装杆809的内壁上安装有喷头808，喷头808设置有十个，有利于喷涂液的快速喷出，提高工作喷涂效率，第一喷涂连接杆807的一侧安装有万向球806，且万向球806的一侧安装有万向球座812，第一喷头安装杆809的一侧安装有透明塑料挡板810，喷涂液被透明塑料挡板810遮挡，不会落在树干旁边的草地上，有利于使用者的喷涂。

为了便于喷涂树干，优选的，万向球座812的一侧安装有第二喷涂连接杆811，且第二喷涂连接杆811的一端安装有第二喷头安装杆814。

为了便于提供喷涂液，优选的，底板11的顶部安装有高压水泵5，且高压水泵5的一侧安装有抽取管10，抽取管10的一侧安装有喷涂液储存桶4，高压水泵5的一侧安装有连接管6，高压水泵5与控制器1电性连接，高压水泵5采用YZ225M-8水泵，额定电压220V，额定电流0.8A。

为了便于使用者使用，优选的，底板11底部的四个拐角处均安装有万向轮12，且万向轮12的外表面设置有防锈涂层。

本实用新型的工作原理及使用流程：将喷涂工具接通电源，使用时，将混合好的喷涂液注入喷涂液储存桶4，打开开关7，控制器1控制高压水泵5工作，高压水泵5抽取喷涂液储存桶4内部的喷涂液，喷涂液经过抽取管10和连接管6到达喷涂杆8内部，使用者手持喷涂杆8，然后将连接带802放在脖子上，手握手柄804，然后抬起喷涂杆8，连接带802拉住喷涂连接杆，使用者抬起喷涂杆8靠近树干，喷涂液从喷头喷出，然后喷在树干上，同时透明塑料挡板810遮挡喷头上喷洒出的其余喷涂液。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920025249.6

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209735868U

授权时间:20191206

主分类号:B05B13/02

专利分类号:B05B13/02;B05B12/32;B05B15/00

范畴分类:23B;

申请人:浙江广厦建设职业技术学院

第一申请人:浙江广厦建设职业技术学院

申请人地址:322100 浙江省金华市东阳市广福东街1号浙江广厦建设职业技术学院

发明人:吴窈窈

第一发明人:吴窈窈

当前权利人:浙江广厦建设职业技术学院

代理人:赵东阳

代理机构:32365

代理机构编号:泰州淘权知识产权代理事务所(普通合伙) 32365

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b7a7ec32f4f16ef58776b206.html