# 一种新型的风扇射灯论文和设计-冯桂雄

### 全文摘要

本实用新型涉及家用电器技术领域，且公开了一种新型的风扇射灯，包括射灯灯罩，射灯灯罩的内侧壁固定连接有安装板，安装板的底部固定安装有LED灯座，LED灯座的底部固定安装有LED灯，射灯灯罩的上内侧壁固定连接有连接板，射灯灯罩的上表面开设有通线孔，连接板的内部活动连接有活动环，活动环的内部活动安装有风扇连接座，风扇连接座的外表面开设有连接槽口，风扇连接座位于活动环内部的一端固定连接有连接底盘。该新型的风扇射灯，通过风扇连接座，配合连接槽口，可以将射灯安装在吊扇的底部，减小了空间的占用，便于安装该风扇射灯，解决了吊扇扇叶占用空间较大，吊扇扇叶转动过程中，会不断遮蔽射灯的灯光，造成灯光闪烁的问题。

### 主设计要求

1.一种新型的风扇射灯，包括射灯灯罩(1)，其特征在于：所述射灯灯罩(1)的内侧壁固定连接有安装板(3)，所述安装板(3)的底部固定安装有LED灯座(16)，所述LED灯座(16)的底部固定安装有LED灯(4)，所述射灯灯罩(1)的上内侧壁固定连接有连接板(12)，所述射灯灯罩(1)的上表面开设有通线孔(13)，所述连接板(12)的内部活动连接有活动环(11)，所述活动环(11)的内部活动安装有风扇连接座(10)，所述风扇连接座(10)的外表面开设有连接槽口(14)，所述风扇连接座(10)位于活动环(11)内部的一端固定连接有连接底盘(9)，所述活动环(11)的内侧壁固定连接有连接体(18)，所述连接体(18)远离活动环(11)的一端固定连接有扇形滑座(7)，所述扇形滑座(7)的外表面开设有第二滑槽(8)，所述扇形滑座(7)通过第二滑槽(8)与连接底盘(9)活动连接，所述射灯灯罩(1)的底部固定连接有透光底盖(17)，所述射灯灯罩(1)的内部固定安装有主射灯(2)，所述主射灯(2)的底端依次贯穿安装板(3)、LED灯座(16)和透光底盖(17)并延伸至透光底盖(17)的底部，所述安装板(3)的内侧壁胶接有密封套(15)，所述密封套(15)的外表面分别与LED灯座(16)和透光底盖(17)相胶接，所述密封套(15)的底端一侧依次贯穿安装板(3)、LED灯座(16)和透光底盖(17)并延伸至透光底盖(17)，所述主射灯(2)的外表面与密封套(15)的内侧壁固定连接。

### 设计方案

1.一种新型的风扇射灯，包括射灯灯罩(1)，其特征在于：所述射灯灯罩(1)的内侧壁固定连接有安装板(3)，所述安装板(3)的底部固定安装有LED灯座(16)，所述LED灯座(16)的底部固定安装有LED灯(4)，所述射灯灯罩(1)的上内侧壁固定连接有连接板(12)，所述射灯灯罩(1)的上表面开设有通线孔(13)，所述连接板(12)的内部活动连接有活动环(11)，所述活动环(11)的内部活动安装有风扇连接座(10)，所述风扇连接座(10)的外表面开设有连接槽口(14)，所述风扇连接座(10)位于活动环(11)内部的一端固定连接有连接底盘(9)，所述活动环(11)的内侧壁固定连接有连接体(18)，所述连接体(18)远离活动环(11)的一端固定连接有扇形滑座(7)，所述扇形滑座(7)的外表面开设有第二滑槽(8)，所述扇形滑座(7)通过第二滑槽(8)与连接底盘(9)活动连接，所述射灯灯罩(1)的底部固定连接有透光底盖(17)，所述射灯灯罩(1)的内部固定安装有主射灯(2)，所述主射灯(2)的底端依次贯穿安装板(3)、LED灯座(16)和透光底盖(17)并延伸至透光底盖(17)的底部，所述安装板(3)的内侧壁胶接有密封套(15)，所述密封套(15)的外表面分别与LED灯座(16)和透光底盖(17)相胶接，所述密封套(15)的底端一侧依次贯穿安装板(3)、LED灯座(16)和透光底盖(17)并延伸至透光底盖(17)，所述主射灯(2)的外表面与密封套(15)的内侧壁固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种新型的风扇射灯，其特征在于：所述射灯灯罩(1)内壁的顶部开设有安装孔(20)，所述安装孔(20)的内部铆接有连接铆钉(5)，所述连接铆钉(5)的底端贯穿安装孔(20)并延伸至主射灯(2)的内部，且所述连接铆钉(5)位于主射灯(2)内部的一端与主射灯(2)相铆接，所述主射灯(2)通过连接铆钉(5)与射灯灯罩(1)相连接。

3.根据权利要求1所述的一种新型的风扇射灯，其特征在于：所述安装板(3)呈圆环形状，且所述安装板(3)的内径值与密封套(15)的外径值相等，所述安装板(3)的外径值与射灯灯罩(1)的内径值相等。

4.根据权利要求1所述的一种新型的风扇射灯，其特征在于：所述LED灯座(16)的内部插接有安装螺钉(19)，所述安装螺钉(19)的顶端贯穿LED灯座(16)并延伸至安装板(3)的内部，且所述安装螺钉(19)位于安装板(3)内部的一端与安装板(3)固定连接，所述LED灯座(16)通过安装螺钉(19)与安装板(3)相连接。

5.根据权利要求1所述的一种新型的风扇射灯，其特征在于：所述LED灯(4)以LED灯座(16)的轴心为圆心均匀排布在LED灯座(16)的下表面。

6.根据权利要求1所述的一种新型的风扇射灯，其特征在于：所述活动环(11)的外表面开设有第一滑槽(6)，所述连接板(12)的内侧壁与第一滑槽(6)滑动连接，所述活动环(11)通过第一滑槽(6)与连接板(12)相连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及家用电器技术领域，具体为一种新型的风扇射灯。

背景技术

风扇，指热天借以生风取凉的用具，电风扇，是用电驱动产生气流的装置，内配置的扇子通电后来进行转动化成自然风来达到乘凉的效果，室内装潢时，通常在天花板安装吊扇，可以起到很好的消暑效果，随着国内装潢业的快速发展，现在吊扇也越来越快，吊扇灯也逐渐走进了千家万户，很多品牌厂家也开始发力国内市场，吊扇这个产品，相信会给更多的百姓，带来更好的生活。

但是由于吊扇扇叶占用空间较大，不便于安装射灯，吊扇扇叶转动过程中，会不断遮蔽天花板上射灯的灯光，造成灯光闪烁，影响射灯的照明效果，损害使用者视力。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种新型的风扇射灯，具备减小空间的占用和不闪屏，照明效果好，有效保护视力等优点，解决了吊扇扇叶占用空间较大，不便于安装射灯和吊扇扇叶转动过程中，会不断遮蔽天花板上射灯的灯光，造成灯光闪烁，照明效果差，损害使用者视力的问题。

(二)技术方案

为实现上述减小空间的占用和不闪屏，照明效果好，有效保护视力的目的，本实用新型提供如下技术方案：一种新型的风扇射灯，包括射灯灯罩，所述射灯灯罩的内侧壁固定连接有安装板，所述安装板的底部固定安装有LED灯座，所述LED灯座的底部固定安装有LED灯，所述射灯灯罩的上内侧壁固定连接有连接板，所述射灯灯罩的上表面开设有通线孔，所述连接板的内部活动连接有活动环，所述活动环的内部活动安装有风扇连接座，所述风扇连接座的外表面开设有连接槽口，所述风扇连接座位于活动环内部的一端固定连接有连接底盘，所述活动环的内侧壁固定连接有连接体，所述连接体远离活动环的一端固定连接有扇形滑座，所述扇形滑座的外表面开设有第二滑槽，所述扇形滑座通过第二滑槽与连接底盘活动连接，所述射灯灯罩的底部固定连接有透光底盖，所述射灯灯罩的内部固定安装有主射灯，所述主射灯的底端依次贯穿安装板、LED灯座和透光底盖并延伸至透光底盖的底部，所述安装板的内侧壁胶接有密封套，所述密封套的外表面分别与LED灯座和透光底盖相胶接，所述密封套的底端一侧依次贯穿安装板、LED灯座和透光底盖并延伸至透光底盖，所述主射灯的外表面与密封套的内侧壁固定连接。

优选的，所述射灯灯罩内壁的顶部开设有安装孔，所述安装孔的内部铆接有连接铆钉，所述连接铆钉的底端贯穿安装孔并延伸至主射灯的内部，且所述连接铆钉位于主射灯内部的一端与主射灯相铆接，所述主射灯通过连接铆钉与射灯灯罩相连接。

优选的，所述安装板呈圆环形状，且所述安装板的内径值与密封套的外径值相等，所述安装板的外径值与射灯灯罩的内径值相等。

优选的，所述LED灯座的内部插接有安装螺钉，所述安装螺钉的顶端贯穿LED灯座并延伸至安装板的内部，且所述安装螺钉位于安装板内部的一端与安装板固定连接，所述LED灯座通过安装螺钉与安装板相连接。

优选的，所述LED灯以LED灯座的轴心为圆心均匀排布在LED灯座的下表面。

优选的，所述活动环的外表面开设有第一滑槽，所述连接板的内侧壁与第一滑槽滑动连接，所述活动环通过第一滑槽与连接板相连接。

(三)有益效果

与现有技术相比，本实用新型提供了一种新型的风扇射灯，具备以下有益效果：

1、该新型的风扇射灯，通过风扇连接座，配合连接槽口，可以将射灯安装在吊扇的底部，减小了空间的占用，便于安装该风扇射灯，解决了吊扇扇叶占用空间较大，吊扇扇叶转动过程中，会不断遮蔽射灯的灯光，造成灯光闪烁的问题，设置连接底盘和扇形滑座配合，当吊扇转动时，带动风扇连接座在扇形滑座上转动，避免吊扇转动时带动射灯灯罩转动，造成灯光晃动，影响照明效果。

2、该新型的风扇射灯，通过设置活动环，配合活动环外表面的第一滑槽，活动环可以沿连接板的内侧壁旋转，进一步减小吊扇转动时的向心力，防止射灯灯罩晃动，增强射灯灯光照射得的稳定性，提高照明效果好，有效使用者保护视力，设置安装板，配合LED灯座底部均匀安装的LED灯，通过LED灯的环形分布，可以填充主射灯的照射死角，从而增大照射范围，提高照明效果。

附图说明

图1为本实用新型剖视结构示意图；

图2为本实用新型LED灯座仰视结构示意图；

图3为本实用新型射灯灯罩仰视结构示意图。

图中：1、射灯灯罩；2、主射灯；3、安装板；4、LED灯；5、连接铆钉；6、第一滑槽；7、扇形滑座；8、第二滑槽；9、连接底盘；10、风扇连接座；11、活动环；12、连接板；13、通线孔；14、连接槽口；15、密封套；16、LED灯座；17、透光底盖；18、连接体；19、安装螺钉；20、安装孔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，一种新型的风扇射灯，包括射灯灯罩1，射灯灯罩1的内侧壁固定连接有安装板3，安装板3的底部固定安装有LED灯座16，LED灯座16的内部插接有安装螺钉19，安装螺钉19的顶端贯穿LED灯座16并延伸至安装板3的内部，且安装螺钉19位于安装板3内部的一端与安装板3固定连接，LED灯座16通过安装螺钉19与安装板3相连接，LED灯座16的底部固定安装有LED灯4，设置安装板3，配合LED灯座16底部均匀安装的LED灯4，通过LED灯4的环形分布，可以填充主射灯2的照射死角，从而增大照射范围，提高照明效果，LED灯4以LED灯座16的轴心为圆心均匀排布在LED灯座16的下表面，射灯灯罩1的上内侧壁固定连接有连接板12，射灯灯罩1的上表面开设有通线孔13，连接板12的内部活动连接有活动环11，活动环11的内部活动安装有风扇连接座10，风扇连接座10的外表面开设有连接槽口14，通过风扇连接座10，配合连接槽口14，可以将射灯安装在吊扇的底部，减小了空间的占用，便于安装该风扇射灯，解决了吊扇扇叶占用空间较大，吊扇扇叶转动过程中，会不断遮蔽射灯的灯光，造成灯光闪烁的问题，风扇连接座10位于活动环11内部的一端固定连接有连接底盘9，活动环11的内侧壁固定连接有连接体18，活动环11的外表面开设有第一滑槽6，通过设置活动环11，配合活动环11外表面的第一滑槽6，活动环11可以沿连接板12的内侧壁旋转，进一步减小吊扇转动时的向心力，防止射灯灯罩1晃动，增强射灯灯光照射得的稳定性，提高照明效果好，有效使用者保护视力，连接板12的内侧壁与第一滑槽6滑动连接，活动环11通过第一滑槽6与连接板12相连接，连接体18远离活动环11的一端固定连接有扇形滑座7，设置连接底盘9和扇形滑座7配合，当吊扇转动时，带动风扇连接座10在扇形滑座7上转动，避免吊扇转动时带动射灯灯罩1转动，造成灯光晃动，影响照明效果，扇形滑座7的外表面开设有第二滑槽8，扇形滑座7通过第二滑槽8与连接底盘9活动连接，射灯灯罩1的底部固定连接有透光底盖17，射灯灯罩1的内部固定安装有主射灯2，射灯灯罩1内壁的顶部开设有安装孔20，安装孔20的内部铆接有连接铆钉5，连接铆钉5的底端贯穿安装孔20并延伸至主射灯2的内部，且连接铆钉5位于主射灯2内部的一端与主射灯2相铆接，主射灯2通过连接铆钉5与射灯灯罩1相连接，主射灯2的底端依次贯穿安装板3、LED灯座16和透光底盖17并延伸至透光底盖17的底部，安装板3的内侧壁胶接有密封套15，安装板3呈圆环形状，且安装板3的内径值与密封套15的外径值相等，安装板3的外径值与射灯灯罩1的内径值相等，密封套15的外表面分别与LED灯座16和透光底盖17相胶接，密封套15的底端一侧依次贯穿安装板3、LED灯座16和透光底盖17并延伸至透光底盖17，主射灯2的外表面与密封套15的内侧壁固定连接。

工作时，该新型的风扇射灯，通过风扇连接座10与吊扇的底部连接，可以减小空间的占用，便于安装该风扇射灯，解决了吊扇扇叶占用空间较大，吊扇扇叶转动过程中，会不断遮蔽射灯的灯光，造成灯光闪烁的问题，通过连接底盘9和扇形滑座7配合，当吊扇转动时，带动风扇连接座10在扇形滑座7上转动，避免吊扇转动时带动射灯灯罩1转动，造成灯光晃动，影响照明效果，通过活动环11配合活动环11外表面的第一滑槽6，活动环11可以沿连接板12的内侧壁旋转，进一步减小吊扇转动时的向心力，防止射灯灯罩1晃动，增强射灯灯光照射得的稳定性，提高照明效果好，有效使用者保护视力。

综上所述，该新型的风扇射灯，通过风扇连接座10，配合连接槽口14，可以将射灯安装在吊扇的底部，减小了空间的占用，便于安装该风扇射灯，解决了吊扇扇叶占用空间较大，吊扇扇叶转动过程中，会不断遮蔽射灯的灯光，造成灯光闪烁的问题，设置连接底盘9和扇形滑座7配合，当吊扇转动时，带动风扇连接座10在扇形滑座7上转动，避免吊扇转动时带动射灯灯罩1转动，造成灯光晃动，影响照明效果，通过设置活动环11，配合活动环11外表面的第一滑槽6，活动环11可以沿连接板12的内侧壁旋转，进一步减小吊扇转动时的向心力，防止射灯灯罩1晃动，增强射灯灯光照射得的稳定性，提高照明效果好，有效使用者保护视力，设置安装板3，配合LED灯座16底部均匀安装的LED灯4，通过LED灯4的环形分布，可以填充主射灯2的照射死角，从而增大照射范围，提高照明效果。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822259764.9

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209294967U

授权时间:20190823

主分类号:F21S 8/06

专利分类号:F21S8/06;F21V29/67;F21V19/00;F21Y115/10

范畴分类:35A;

申请人:冯桂雄

第一申请人:冯桂雄

申请人地址:528478 广东省中山市横栏镇富庆一路士丹达工业园1号

发明人:冯桂雄

第一发明人:冯桂雄

当前权利人:冯桂雄

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b7eb7515fd748e1f555a0801.html