# 一种用于体育训练的助跑器论文和设计-陈俊芳

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于体育训练的助跑器，包括底板，所述底板上固定连接有卡齿板，所述卡齿板的两侧均设有助跑装置，所述助跑装置包括底座，所述底座安装在卡齿板的一侧，所述底座远离底板的一侧固定连接有挡板，所述底座的一侧通过转轴转动连接有脚踏板和限位杆，所述限位杆上固定连接有限位块，所述限位块的一侧设有滑槽，所述滑槽内滑动连接有滑块。本实用新型仅需拉动固定杆，即可方便的根据运动员的个人习惯，对助跑器脚踏板的倾角进行调整，为运动员节省了大量的起跑前准备时间，并且能通过第二弹簧的弹力作用，在运动员起跑瞬间，提供助力，有助于运动员的发挥。

### 主设计要求

1.一种用于体育训练的助跑器，包括底板（1），其特征在于，所述底板（1）上固定连接有卡齿板（2），所述卡齿板（2）的两侧均设有助跑装置，所述助跑装置包括底座（4），所述底座（4）安装在卡齿板（2）的一侧，所述底座（4）远离底板（1）的一侧固定连接有挡板（16），所述底座（4）的一侧通过转轴转动连接有脚踏板（10）和限位杆（5），所述限位杆（5）上固定连接有限位块（6）；所述限位块（6）的一侧设有滑槽，所述滑槽内滑动连接有滑块（8），所述滑块（8）的一端固定连接有固定杆（7），所述滑块（8）远离固定杆（7）的一端固定连接有第一弹簧（9），所述第一弹簧（9）的一端固定连接在滑槽的内侧壁上，所述限位杆（5）通过弹性装置和脚踏板（10）固定连接，所述挡板（16）上设有限位槽（17），所述限位槽（17）的侧壁上等间距设有多个卡槽，所述固定杆（7）滑动连接在卡槽内。

### 设计方案

1.一种用于体育训练的助跑器，包括底板（1），其特征在于，所述底板（1）上固定连接有卡齿板（2），所述卡齿板（2）的两侧均设有助跑装置，所述助跑装置包括底座（4），所述底座（4）安装在卡齿板（2）的一侧，所述底座（4）远离底板（1）的一侧固定连接有挡板（16），所述底座（4）的一侧通过转轴转动连接有脚踏板（10）和限位杆（5），所述限位杆（5）上固定连接有限位块（6）；

所述限位块（6）的一侧设有滑槽，所述滑槽内滑动连接有滑块（8），所述滑块（8）的一端固定连接有固定杆（7），所述滑块（8）远离固定杆（7）的一端固定连接有第一弹簧（9），所述第一弹簧（9）的一端固定连接在滑槽的内侧壁上，所述限位杆（5）通过弹性装置和脚踏板（10）固定连接，所述挡板（16）上设有限位槽（17），所述限位槽（17）的侧壁上等间距设有多个卡槽，所述固定杆（7）滑动连接在卡槽内。

2.根据权利要求1所述的一种用于体育训练的助跑器，其特征在于,所述弹性装置包括安装块（15），所述安装块（15）固定连接在限位杆（5）的一端，所述安装块（15）内设有空槽，所述空槽的一侧壁上固定连接有第二弹簧（14），所述第二弹簧（14）的一端固定连接有卡块（12），所述卡块（12）滑动连接在空槽内，所述卡块（12）远离第二弹簧（14）的一侧固定连接有贯穿安装块（15）的滑杆（11），所述滑杆（11）远离卡块（12）的一端固定连接在脚踏板（10）上。

3.根据权利要求1所述的一种用于体育训练的助跑器，其特征在于，所述底板（1）的两端对称固定连接有多个定位钉（3），每个所述定位钉（3）均设置在底板（1）的底侧，所述定位钉（3）为不锈钢材质。

4.根据权利要求1所述的一种用于体育训练的助跑器，其特征在于，所述底板（1）的底侧设有防滑条纹。

5.根据权利要求1所述的一种用于体育训练的助跑器，其特征在于，所述脚踏板（10）远离滑杆（11）的一侧上设有橡胶防滑垫。

6.根据权利要求2所述的一种用于体育训练的助跑器，其特征在于，所述挡板（16）的一端固定连接有隔板（13），所述安装块（15）滑动连接在隔板（13）的一侧壁上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及体育训练器械技术领域，尤其涉及一种用于体育训练的助跑器。

背景技术

助跑器是一种田径体育运动用助跑设备，能够调整运动员起跑时的蹲式起跑姿势，有效的减少运动员在起跑阶段加速所用的时间，从而提高运动员的最终成绩。

因为每个运动员的个人习惯都是不同的，因此在使用助跑器时，需要根据运动员的个人习惯，对脚踏板的倾角进行相应的调整，但是现有的助跑器，调节倾角过程繁琐，操作麻烦，大量浪费了运动员在起跑前用于调整自身状态和准备的时间。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，如：因为每个运动员的个人习惯都是不同的，因此在使用助跑器时，需要根据运动员的个人习惯，对脚踏板的倾角进行相应的调整，但是现有的助跑器，调节倾角过程繁琐，操作麻烦，大量浪费了运动员在起跑前用于调整自身状态和准备的时间。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种用于体育训练的助跑器，包括底板，所述底板上固定连接有卡齿板，所述卡齿板的两侧均设有助跑装置，所述助跑装置包括底座，所述底座安装在卡齿板的一侧，所述底座远离底板的一侧固定连接有挡板，所述底座的一侧通过转轴转动连接有脚踏板和限位杆，所述限位杆上固定连接有限位块；

所述限位块的一侧设有滑槽，所述滑槽内滑动连接有滑块，所述滑块的一端固定连接有固定杆，所述滑块远离固定杆的一端固定连接有第一弹簧，所述第一弹簧的一端固定连接在滑槽的内侧壁上，所述限位杆通过弹性装置和脚踏板固定连接，所述挡板上设有限位槽，所述限位槽的侧壁上等间距设有多个卡槽，所述固定杆滑动连接在卡槽内。

优选的，所述弹性装置包括安装块，所述安装块固定连接在限位杆的一端，所述安装块内设有空槽，所述空槽的一侧壁上固定连接有第二弹簧，所述第二弹簧的一端固定连接有卡块，所述卡块滑动连接在空槽内，所述卡块远离第二弹簧的一侧固定连接有贯穿安装块的滑杆，所述滑杆远离卡块的一端固定连接在脚踏板上。

优选的，所述底板的两端对称固定连接有多个定位钉，每个所述定位钉均设置在底板的底侧，所述定位钉为不锈钢材质。

优选的，所述底板的底侧设有防滑条纹。

优选的，所述脚踏板远离滑杆的一侧上设有橡胶防滑垫。

优选的，所述挡板的一端固定连接有隔板，所述安装块滑动连接在隔板的一侧壁上。

本实用新型中，本实用新型的有益效果是：

1、拉动固定杆，带动滑块压缩第一弹簧，将固定杆从卡槽中拉出，让固定杆沿限位槽滑动，调节脚踏板的倾角，当脚踏板的倾角合适时，将固定杆滑入相应的卡槽内，在第一弹簧的弹力作用下，固定杆抵在卡槽的底部，对脚踏板的角度进行固定。能够方便的根据运动员的个人习惯，对助跑器脚踏板的倾角进行调整，为运动员节省了大量的起跑前准备时间。

2、运动员起跑瞬间，脚底板施加给脚踏板一个垂直脚踏板平面的压力，经滑杆和卡块作用于第二弹簧，第二弹簧被压缩，第二弹簧由于被压缩从而给与卡块一个斜向上的支持力，经滑杆传递给脚踏板，作用于运动员的脚底板，起到助力的作用，有助于运动员起跑瞬间的加速。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种用于体育训练的助跑器的侧面结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种用于体育训练的助跑器的侧视图；

图3为本实用新型提出的一种用于体育训练的助跑器的后视图。

图中：1底板、2卡齿板、3定位钉、4底座、5限位杆、6限位块、7固定杆、8滑块、9第一弹簧、10脚踏板、11滑杆、12卡块、13隔板、14第二弹簧、15安装块、16挡板、17限位槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、 “外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

参照图1-3，一种用于体育训练的助跑器，包括底板1，底板1的两端对称固定连接有多个定位钉3，每个定位钉3均设置在底板1的底侧，定位钉3为不锈钢材质，不容易锈蚀，能够长久使用，定位钉3能够对底板1起固定作用，可以将底板1固定在跑道上，防止因底板1晃动而影响运动员的起跑，底板1的底侧设有防滑条纹，现有的田径跑道都是橡胶跑道，橡胶材料的拉伸性能好，仅靠定位钉3无法达到很好的固定效果，因此采用防滑条纹配合定位钉3的方式能够进一步提升对底板1的固定效果。

底板1上固定连接有卡齿板2，卡齿板2的两侧均设有助跑装置，助跑装置包括底座4，底座4安装在卡齿板2的一侧，底座4远离底板1的一侧固定连接有挡板16，底座4的一侧通过转轴转动连接有脚踏板10和限位杆5，限位杆5上固定连接有限位块6，限位块6的一侧设有滑槽，滑槽内滑动连接有滑块8，滑块8的一端固定连接有固定杆7，滑块8远离固定杆7的一端固定连接有第一弹簧9，第一弹簧9的一端固定连接在滑槽的内侧壁上。

限位杆5通过弹性装置和脚踏板10固定连接，弹性装置包括安装块15，安装块15固定连接在限位杆5的一端，安装块15内设有空槽，空槽的一侧壁上固定连接有第二弹簧14，第二弹簧14的一端固定连接有卡块12，卡块12滑动连接在空槽内，卡块12远离第二弹簧14的一侧固定连接有贯穿安装块15的滑杆11，滑杆11远离卡块12的一端固定连接在脚踏板10上。

运动员在起跑瞬间，腿部发力通过脚底板作用于脚踏板10，在压力的作用下，脚踏板10绕转轴顺时针旋转，带动滑杆11使卡块12沿空槽向下运动，压缩第二弹簧14，第二弹簧14由于被压缩，给与卡块12一个斜向上的弹力，经滑杆11传递给脚踏板10，作用于运动员的脚底板，给与运动员一个起跑的助力，脚踏板10远离滑杆11的一侧上设有橡胶防滑垫，防止运动员起跑时因鞋底和脚踏板10之间打滑而影响运动员的起跑。

挡板16上设有限位槽17，限位槽17的侧壁上等间距设有多个卡槽，固定杆7滑动连接在卡槽内，每个卡槽对应脚踏板10不同的角度档位，拉动固定杆7使其滑出卡槽，固定杆7带动滑块8移动，压缩第一弹簧9，然后让固定杆7在限位槽17内滑动，滑动到脚踏板10的角度适合时，将固定杆7滑入相应的卡槽，在第一弹簧9的弹力作用下，固定杆7抵在卡槽的底部，对限位杆5进行限位固定。

能够根据运动员个人习惯来对脚踏板10的倾角进行调整，而且调节起来简单方便，能够节省大量的起跑前准备时间，节省下来的时间可以用于运动员调整自身的状态和心态，更好的发挥，挡板16的一端固定连接有隔板13，安装块15滑动连接在隔板13的一侧壁上，隔板13能够对安装块15起限位作用，另外，还能遮挡住助跑装置的内部结构，提升助跑器整体的美观性。

本实用新型中，使用者使用该装置时，拉动固定杆7，带动滑块8压缩第一弹簧9，将固定杆7从卡槽中拉出，让固定杆7沿限位槽17滑动，调节脚踏板10的倾角，当脚踏板10的倾角合适时，将固定杆7拉入相应的卡槽内，在第一弹簧9的弹力作用下，固定杆7抵在卡槽的底部，对脚踏板10的角度进行固定；

运动员起跑瞬间，脚底板施加给脚踏板10一个垂直脚踏板10平面的压力，经滑杆11和卡块12的传导，作用于第二弹簧14，第二弹簧14被压缩，第二弹簧14由于被压缩从而产生并给与卡块12一个斜向上的支持力，经滑杆11传递给脚踏板10，作用于运动员的脚底板，起到助力的作用，有助于运动员起跑瞬间的加速。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822263608.X

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209348126U

授权时间:20190906

主分类号:A63K 3/02

专利分类号:A63K3/02

范畴分类:15H;

申请人:丽水俊翔信息技术有限公司

第一申请人:丽水俊翔信息技术有限公司

申请人地址:323006 浙江省丽水市莲都区碧湖镇里河村96号

发明人:陈俊芳

第一发明人:陈俊芳

当前权利人:丽水俊翔信息技术有限公司

代理人:朱巧兴

代理机构:33278

代理机构编号:丽水创智果专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b7f7fc4851b05a49168f15c8.html