# 一种化学实验用搅拌装置论文和设计-郑秀君

### 全文摘要

本实用新型公开了一种化学实验用搅拌装置，包括底座、顶架和加热器，所述底座的左侧顶端设置有支撑杆，所述滑套的左侧设置有固定螺母，所述底架的上方设置有石棉网，所述顶架设置在底架的上方，所述卡爪通过转轴与顶架的顶端连接，所述转轴的内部放置有卡柱，所述轴承的内部放置有转盘，所述通孔的内部安装有玻璃棒，所述齿轮的顶端连接有马达，所述顶架的左侧通过滑套与支撑杆连接，所述加热器设置在底座的右侧顶端，片。该化学实验用搅拌装置，方便收纳，能够运用机械动能，自动搅拌，能够对搅拌加热，控制搅拌的温度，加速搅拌或者满足一些化学物质溶解的温度，节省学生搅拌时间，方便固定玻璃棒，便于引流。

### 主设计要求

1.一种化学实验用搅拌装置，包括底座（1）、顶架（8）和加热器（15），其特征在于：所述底座（1）的左侧顶端设置有支撑杆（2），且支撑杆（2）的外侧包裹有滑套（3），所述滑套（3）的左侧设置有固定螺母（4），且滑套（3）的右侧连接有底架（5），所述底架（5）的上方设置有石棉网（6），且石棉网（6）的顶端放置有烧杯（7），所述顶架（8）设置在底架（5）的上方，且顶架（8）的顶端设置有卡爪（20），所述卡爪（20）通过转轴（18）与顶架（8）的顶端连接，且卡爪（20）的内部设置有轴承（9），所述转轴（18）的内部放置有卡柱（19），所述轴承（9）的内部放置有转盘（10），且转盘（10）的内部开设有通孔（11），并且转盘（10）的左侧设置有齿轮（12），所述通孔（11）的内部安装有玻璃棒（14），且玻璃棒（14）的底端位于烧杯（7）的内部，所述齿轮（12）的顶端连接有马达（13），且马达（13）通过连接架（17）与顶架（8）连接，所述顶架（8）的左侧通过滑套（3）与支撑杆（2）连接，所述加热器（15）设置在底座（1）的右侧顶端，且加热器（15）的顶端安装有滑片（16）。

### 设计方案

1.一种化学实验用搅拌装置，包括底座（1）、顶架（8）和加热器（15），其特征在于：所述底座（1）的左侧顶端设置有支撑杆（2），且支撑杆（2）的外侧包裹有滑套（3），所述滑套（3）的左侧设置有固定螺母（4），且滑套（3）的右侧连接有底架（5），所述底架（5）的上方设置有石棉网（6），且石棉网（6）的顶端放置有烧杯（7），所述顶架（8）设置在底架（5）的上方，且顶架（8）的顶端设置有卡爪（20），所述卡爪（20）通过转轴（18）与顶架（8）的顶端连接，且卡爪（20）的内部设置有轴承（9），所述转轴（18）的内部放置有卡柱（19），所述轴承（9）的内部放置有转盘（10），且转盘（10）的内部开设有通孔（11），并且转盘（10）的左侧设置有齿轮（12），所述通孔（11）的内部安装有玻璃棒（14），且玻璃棒（14）的底端位于烧杯（7）的内部，所述齿轮（12）的顶端连接有马达（13），且马达（13）通过连接架（17）与顶架（8）连接，所述顶架（8）的左侧通过滑套（3）与支撑杆（2）连接，所述加热器（15）设置在底座（1）的右侧顶端，且加热器（15）的顶端安装有滑片（16）。

2.根据权利要求1所述的一种化学实验用搅拌装置，其特征在于：所述滑套（3）在支撑杆（2）的外侧上下对应设置有2个，且滑套（3）的外侧连接有2个固定螺母（4），并且支撑杆（2）与底座（1）为螺纹连接。

3.根据权利要求1所述的一种化学实验用搅拌装置，其特征在于：所述底架（5）的横截面呈圆形结构，且底架（5）的底端设置有凸起结构，并且底架（5）的凸起结构等角度分布在底架（5）的内部。

4.根据权利要求1所述的一种化学实验用搅拌装置，其特征在于：所述转盘（10）呈倒“凸”型结构，且转盘（10）的顶端呈锯齿型结构，并且转盘（10）与齿轮（12）啮合连接。

5.根据权利要求1所述的一种化学实验用搅拌装置，其特征在于：所述通孔（11）均匀分布在转盘（10）的内侧，且转盘（10）通过通孔（11）与玻璃棒（14）卡合连接。

6.根据权利要求1所述的一种化学实验用搅拌装置，其特征在于：所述滑片（16）关于加热器（15）前后对称设置有2个，且滑片（16）的顶端贯穿加热器（15）的外侧。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及化学实验技术领域，具体为一种化学实验用搅拌装置。

背景技术

化学是自然科学的一种，在分子、原子层次上研究物质的组成、性质、结构与变化规律，创造新物质的科学，世界由物质组成，是现代学生学习的基础学科，其中化学实验是化学的精髓所在之处，学生在实验中接触化学，感受化学，提高对化学的感情热度。

目前的化学实验用搅拌装置，大多是学生自己动手搅拌，浪费了实验的时间，且在初次接触时，不能够使搅拌均匀，而且学生在搅拌时，会使搅拌的溶液洒出，降低了原有的溶液浓度，导致实验失败，因此，我们提出一种化学实验用搅拌装置，以便于解决上述中提出的问题。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种化学实验用搅拌装置，以解决上述背景技术提出的目前化学实验用搅拌装置，大多是学生自己动手搅拌，浪费了实验的时间，且在初次接触时，不能够使搅拌均匀，而且学生在搅拌时，会使搅拌的溶液洒出，降低了原有的溶液浓度，导致实验失败的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种化学实验用搅拌装置，包括底座、顶架和加热器，所述底座的左侧顶端设置有支撑杆，且支撑杆的外侧包裹有滑套，所述滑套的左侧设置有固定螺母，且滑套的右侧连接有底架，所述底架的上方设置有石棉网，且石棉网的顶端放置有烧杯，所述顶架设置在底架的上方，且顶架的顶端设置有卡爪，所述卡爪通过转轴与顶架的顶端连接，且卡爪的内部设置有轴承，所述转轴的内部放置有卡柱，所述轴承的内部放置有转盘，且转盘的内部开设有通孔，并且转盘的左侧设置有齿轮，所述通孔的内部安装有玻璃棒，且玻璃棒的底端位于烧杯的内部，所述齿轮的顶端连接有马达，且马达通过连接架与顶架连接，所述顶架的左侧通过滑套与支撑杆连接，所述加热器设置在底座的右侧顶端，且加热器的顶端安装有滑片。

优选的，所述滑套在支撑杆的外侧上下对应设置有2个，且滑套的外侧连接有2个固定螺母，并且支撑杆与底座为螺纹连接。

优选的，所述底架的横截面呈圆形结构，且底架的底端设置有凸起结构，并且底架的凸起结构等角度分布在底架的内部。

优选的，所述转盘呈倒“凸”型结构，且转盘的顶端呈锯齿型结构，并且转盘与齿轮啮合连接。

优选的，所述通孔均匀分布在转盘的内侧，且转盘通过通孔与玻璃棒卡合连接。

优选的，所述滑片关于加热器前后对称设置有2个，且滑片的顶端贯穿加热器的外侧。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该化学实验用搅拌装置，方便收纳，能够运用机械动能，自动搅拌，能够对搅拌加热，控制搅拌的温度，加速搅拌或者满足一些化学物质溶解的温度，节省学生搅拌时间，方便固定玻璃棒，便于引流；

1.设置了卡爪和卡柱，卡爪能够将转盘的顶端固定，通过旋转卡爪，转动转轴，使得转盘倾斜，再将卡柱插在转轴中，固定转盘的角度，便于将玻璃棒倾斜放置，方便引流；

2.设置了转盘，转盘的内部均匀开设有通孔，便于固定玻璃棒，且转盘的顶端与齿轮啮合连接，便于齿轮带动转盘转动，为转盘的搅拌提供动能，节省学生时间；

3.设置了滑片，滑片对称设置在加热器的顶端，通过向内挤压，便于控制加热器的火口大小，从而控制烧杯中溶液的温度，便于搅拌，满足一些物质的溶解需要。

附图说明

图1为本实用新型正视结构示意图；

图2为本实用新型顶架结构示意图；

图3为本实用新型底架结构示意图；

图4为本实用新型加热器结构示意图；

图5为本实用新型顶架引流工作状态结构示意图；

图6为本实用新型顶架左视结构示意图；

图7为本实用新型卡爪和轴承连接构示意图。

图中：1、底座；2、支撑杆；3、滑套；4、固定螺母；5、底架；6、石棉网；7、烧杯；8、顶架；9、轴承；10、转盘；11、通孔；12、齿轮；13、马达；14、玻璃棒；15、加热器；16、滑片；17、连接架；18、转轴；19、卡柱；20、卡爪。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-7，本实用新型提供一种技术方案：一种化学实验用搅拌装置，包括底座1、支撑杆2、滑套3、固定螺母4、底架5、石棉网6、烧杯7、顶架8、轴承9、转盘10、通孔11、齿轮12、马达13、玻璃棒14、加热器15、滑片16、连接架17、转轴18、卡柱19和卡爪20，底座1的左侧顶端设置有支撑杆2，且支撑杆2的外侧包裹有滑套3，滑套3的左侧设置有固定螺母4，且滑套3的右侧连接有底架5，底架5的上方设置有石棉网6，且石棉网6的顶端放置有烧杯7，顶架8设置在底架5的上方，且顶架8的顶端设置有卡爪20，卡爪20通过转轴18与顶架8的顶端连接，且卡爪20的内部设置有轴承9，转轴18的内部放置有卡柱19，轴承9的内部放置有转盘10，且转盘10的内部开设有通孔11，并且转盘10的左侧设置有齿轮12，通孔11的内部安装有玻璃棒14，且玻璃棒14的底端位于烧杯7的内部，齿轮12的顶端连接有马达13，且马达13通过连接架17与顶架8连接，顶架8的左侧通过滑套3与支撑杆2连接，加热器15设置在底座1的右侧顶端，且加热器15的顶端安装有滑片16。

如图1和2中滑套3在支撑杆2的外侧上下对应设置有2个，且滑套3的外侧连接有2个固定螺母4，并且支撑杆2与底座1为螺纹连接，便于将底架5和顶架8固定，方便该装置的拆卸，转盘10呈倒“凸”型结构，且转盘10的顶端呈锯齿型结构，并且转盘10与齿轮12啮合连接，便于转盘10与齿轮12接触，为转盘10提供动力来源。

如图1、3和4中底架5的横截面呈圆形结构，且底架5的底端设置有凸起结构，并且底架5的凸起结构等角度分布在底架5的内部，便于放置不同大小的烧杯7，通孔11均匀分布在转盘10的内侧，且转盘10通过通孔11与玻璃棒14卡合连接，便于稳定夹取多个玻璃棒14，加快搅拌，滑片16关于加热器15前后对称设置有2个，且滑片16的顶端贯穿加热器15的外侧，便于控制火的大小，改变溶液的温度。

工作原理：在使用该化学实验用搅拌装置时，首先将该装置放置在水平的桌面，将支撑杆2的底端旋转固定底座1上，将滑套3安装在支撑杆2上，滑动滑套3，将底侧的滑套3滑在加热器15的上方，旋转固定螺母4，将滑套3固定，将石棉网6放在底架5上，将烧杯7放置在石棉网6上，在滑动上侧的滑套3，将滑套3固定，同样的方法将顶架8固定；

当要引流时，顶架8的中间呈空心结构，便于旋转卡爪20，将卡柱19从转轴18中抽出，旋转卡爪20，再将卡柱19放在转轴18中，固定卡爪20，将玻璃棒14插入转盘10上的通孔11中，转盘10内部的通孔11放置有橡胶，便于通孔11固定玻璃棒14，使得玻璃棒14稳定倾斜，并将玻璃棒14的底端落在烧杯7的内部，再将待搅拌的溶液通过玻璃棒14倒入烧杯7中，完成玻璃棒14的引流；

当要搅拌时，先将转盘10复位，将玻璃棒14插入通孔11中，使得玻璃棒14的底端落在烧杯7中，且不与烧杯7的底端接触，将该装置通电，启动型号为Y90S-2的马达13，马达13带动齿轮12转动，齿轮12与转盘10啮合连接，带动转盘10转动，转盘10底端的轴承9，便于转盘10转动，转盘10带动玻璃棒14将烧杯7中的液体搅拌，有的化学试剂需要加热搅拌，这时，启动加热器15，加热器15将烧杯7加热，满足一些化学试剂的溶解需求，加热器15顶端的滑片16能够控制加热器15的火口大小，便于控制烧杯7中的温度，便于搅拌，这就是该化学实验用搅拌装置的整个工作过程，本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

本实用新型使用到的标准零件均可以从市场上购买，异形件根据说明书的和附图的记载均可以进行订制，各个零件的具体连接方式均采用现有技术中成熟的螺栓、铆钉、焊接等常规手段，机械、零件和设备均采用现有技术中，常规的型号，加上电路连接采用现有技术中常规的连接方式，在此不再详述。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920310100.2

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:93(哈尔滨)

授权编号:CN209631035U

授权时间:20191115

主分类号:B01F 7/16

专利分类号:B01F7/16;B01F1/00;B01F15/06

范畴分类:23A;

申请人:哈尔滨石油学院

第一申请人:哈尔滨石油学院

申请人地址:150028 黑龙江省哈尔滨市松北区松浦路297号

发明人:郑秀君;史鹏;房付健;张笑;许伟锋

第一发明人:郑秀君

当前权利人:哈尔滨石油学院

代理人:高媛

代理机构:23206

代理机构编号:哈尔滨龙科专利代理有限公司 23206

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b7febd4c5ab081c6cc903335.html