# 基于主成分分析法的沥青路面裂缝灌缝胶性能评价

### 论文摘要

针对现有规范中缺少对沥青路面灌缝胶性能评价的方法,难以通过实测数据直接进行不同灌缝胶优选的问题。参考ASTM D5329灌缝胶试验方法,选择锥入度、软化点、流动值和弹性恢复4个方法测试了国内常用的8种沥青路面灌缝胶,利用主成分分析法对8种灌缝胶性能进行了优选。结果表明:流动值、锥入度、弹性恢复和软化点4个指标对灌缝胶综合性能评价的重要性依次降低。总体来看,严寒型灌缝胶性能最好,其次是低温型灌缝胶,常温型灌缝胶性能最差,主成分分析法综合评价结果与灌缝胶实际性能具有较好的相符性。

### 论文目录

- 1 主成分分析法及算法步骤

- 2 应用实例

- 2.1 灌缝胶指标数据

- 2.2 评价标准化处理及适用性检验

- 2.3 特征值求解

- 2.4 综合评价

- 3 结果及讨论

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 马伟中,李良英,张兴军,宿秀丽,汪首元

关键词: 道路工程,沥青路面,灌缝胶,主成分分析法,综合评价

来源: 公路交通科技(应用技术版) 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 甘肃恒达路桥工程集团有限公司甘肃省公路路网监测重点实验室,甘肃省高等级公路养护工程研究中心,兰州交通大学道桥工程灾害防治技术国家地方联合工程实验室

分类号: U414

页码: 115-117+128

总页数: 4

文件大小: 663K

下载量: 114

### 相关论文文献

- [1].关键参数对灌缝比影响的研究[J]. 机械 2020(07)

- [2].机场道面施工中应用灌缝技术的实践分析[J]. 中国建筑金属结构 2020(08)

- [3].新型水玻璃/聚氨酯灌缝胶的制备及性能[J]. 化学推进剂与高分子材料 2017(04)

- [4].灌缝施工技术在公路养护中的应用[J]. 交通世界 2017(27)

- [5].沥青路面灌缝材料[J]. 科技视界 2016(19)

- [6].一种新型沥青灌缝装置设计[J]. 工程机械文摘 2014(06)

- [7].灌缝施工技术在公路养护中的应用分析[J]. 科技经济导刊 2020(23)

- [8].灌缝技术在公路路面养护中的应用[J]. 交通世界 2019(25)

- [9].基于灌缝效果实时评价的灌缝机功能改进应用研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(07)

- [10].公路养护中沥青路面裂缝灌缝新技术的应用[J]. 交通世界 2017(25)

- [11].灌缝技术在公路路面预防性养护中的应用[J]. 智能城市 2016(10)

- [12].浅谈公路沥青路面灌缝技术[J]. 河南科技 2014(21)

- [13].常温类沥青路面灌缝材料的特点及性能研究[J]. 市政技术 2014(04)

- [14].新型灌缝机在路面养护中的应用[J]. 黑龙江交通科技 2013(01)

- [15].灌缝技术在公路养护工作中的应用[J]. 黑龙江交通科技 2012(04)

- [16].速焊自愈型灌缝胶在青岛润邦研制成功[J]. 城市道桥与防洪 2011(03)

- [17].沥青混凝土路面灌缝技术[J]. 山西建筑 2010(16)

- [18].灌缝技术在机场道面施工中的应用[J]. 山西建筑 2017(19)

- [19].沥青路面热熔密封胶灌缝施工技术对策[J]. 交通世界 2017(18)

- [20].高等级公路沥青路面的灌缝技术探析[J]. 科技致富向导 2009(04)

- [21].密封胶灌缝在道路养护中的应用[J]. 科技信息 2013(12)

- [22].热熔型路面灌缝胶的性能要求及施工工艺[J]. 筑路机械与施工机械化 2013(07)

- [23].道路灌缝材料性能测定仪开发与应用[J]. 低温建筑技术 2011(10)

- [24].灌缝材料在沥青路面修补中的应用[J]. 现代交通技术 2010(04)

- [25].沥青路面裂缝灌缝胶施工工艺探究[J]. 住宅与房地产 2017(18)

- [26].路面灌缝胶低温拉伸力学行为研究[J]. 筑路机械与施工机械化 2013(07)

- [27].灌缝技术在公路养护中的应用[J]. 青海交通科技 2011(06)

- [28].沥青混凝土路面裂缝的灌缝处理施工技术[J]. 科技展望 2015(28)

- [29].灌缝设备在沥青路面灌缝施工中的应用[J]. 交通世界 2016(13)

- [30].浅谈高速公路路面灌缝设备的操作[J]. 黑龙江交通科技 2014(07)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b7ff37ad9984d99022ddef24.html