# 穿插式脚手架安全网安装卡具论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种穿插式脚手架安全网安装卡具，其包括：第一抱筒、第二抱筒、插板、连接板、第一扣板、第二扣板和安全网挂扣；第一抱筒的截面为半圆形结构，直径比脚手架钢管直径稍大；第二抱筒的截面为半圆形结构，直径比脚手架钢管直径稍大；插板固定在第一抱筒的一端；连接板设置供插板插入的插孔，连接板固定在第二抱筒的一端；第一扣板设置第一连接孔，连接在第一抱筒的另一端；第二扣板设置第二连接孔，连接在第二抱筒的另一端；安全网挂扣插入第一连接孔和第二连接孔连接第一扣板和第二扣板，用于悬挂脚手架安全网。安装卡具可以利用废旧钢管加工，既加工简便，就地取材，降低成本，又能快速安装，提高工人安装效率，降低劳动力成本。

### 主设计要求

1.一种穿插式脚手架安全网安装卡具，其特征在于，包括：第一抱筒、第二抱筒、插板、连接板、第一扣板、第二扣板和安全网挂扣；所述第一抱筒的截面为半圆形结构，直径比脚手架钢管直径稍大；所述第二抱筒的截面为半圆形结构，直径比脚手架钢管直径稍大；插板固定在所述第一抱筒的一端；所述连接板设置供插板插入的插孔，连接板固定在所述第二抱筒的一端；所述第一扣板设置第一连接孔，连接在第一抱筒的另一端；所述第二扣板设置第二连接孔，连接在第二抱筒的另一端；所述安全网挂扣插入第一连接孔和第二连接孔连接第一扣板和第二扣板，用于悬挂脚手架安全网。

### 设计方案

1.一种穿插式脚手架安全网安装卡具，其特征在于，包括：第一抱筒、第二抱筒、插板、连接板、第一扣板、第二扣板和安全网挂扣；所述第一抱筒的截面为半圆形结构，直径比脚手架钢管直径稍大；所述第二抱筒的截面为半圆形结构，直径比脚手架钢管直径稍大；插板固定在所述第一抱筒的一端；所述连接板设置供插板插入的插孔，连接板固定在所述第二抱筒的一端；所述第一扣板设置第一连接孔，连接在第一抱筒的另一端；所述第二扣板设置第二连接孔，连接在第二抱筒的另一端；所述安全网挂扣插入第一连接孔和第二连接孔连接第一扣板和第二扣板，用于悬挂脚手架安全网。

2.根据权利要求1所述的穿插式脚手架安全网安装卡具，其特征在于，所述插板的截面为弧形结构，按照与第一抱筒的弯曲方向相反方式固定于第一抱筒的一端；连接板的截面为弧形结构，按照与第二抱筒的弯曲方向相反方式固定于第二抱筒的一端。

3.根据权利要求1所述的穿插式脚手架安全网安装卡具，其特征在于，所述插板的截面为勾状结构，按照与第一抱筒的弯曲方向相反方式固定于第一抱筒的一端；连接板的截面为弧形结构，按照与第二抱筒的弯曲方向相反方式固定于第二抱筒的一端。

4.根据权利要求1所述的穿插式脚手架安全网安装卡具，其特征在于，所述安全网挂扣包括挂扣本体、开闭端头、第一连接环和第二连接环；所述第一连接环的尺寸小于第二连接环的尺寸。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于安全网安装配件技术领域，特别是涉及一种穿插式脚手架安全网安装卡具。

背景技术

目前施工现场工人在高空脚手架上悬挂安全网还是用传统的钢丝捆绑，安装危险度高，捆绑效率低下，所以欲研究一种连接脚手架及安全网的简易卡具。已经公开的类似技术方案有外脚手架钢笆网固定扣件和便于挂装安全网的管体扣件，前者利用自行车固定车锁原理，通过开关按钮实现打开和闭合，但是前者加工比较困难，成本较高，而且按钮操作安全度不高；后者是利用钢管扣件的原理，使用螺栓安装在钢管上，再在上面焊一个挂钩，钩住安全网；但是后者需要用螺栓连接固定，不仅成本高加工困难而且安装也较麻烦。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种穿插式脚手架安全网安装卡具。

本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下：一种穿插式脚手架安全网安装卡具，其包括：第一抱筒、第二抱筒、插板、连接板、第一扣板、第二扣板和安全网挂扣；所述第一抱筒的截面为半圆形结构，直径比脚手架钢管直径稍大；所述第二抱筒的截面为半圆形结构，直径比脚手架钢管直径稍大；插板固定在所述第一抱筒的一端；所述连接板设置供插板插入的插孔，连接板固定在所述第二抱筒的一端；所述第一扣板设置第一连接孔，连接在第一抱筒的另一端；所述第二扣板设置第二连接孔，连接在第二抱筒的另一端；所述安全网挂扣插入第一连接孔和第二连接孔连接第一扣板和第二扣板，用于悬挂脚手架安全网。

本实用新型如上所述的穿插式脚手架安全网安装卡具，进一步，所述插板的截面为弧形结构，按照与第一抱筒的弯曲方向相反方式固定于第一抱筒的一端；连接板的截面为弧形结构，按照与第二抱筒的弯曲方向相反方式固定于第二抱筒的一端。

本实用新型如上所述的穿插式脚手架安全网安装卡具，进一步，所述插板的截面为勾状结构，按照与第一抱筒的弯曲方向相反方式固定于第一抱筒的一端；连接板的截面为弧形结构，按照与第二抱筒的弯曲方向相反方式固定于第二抱筒的一端。

本实用新型如上所述的穿插式脚手架安全网安装卡具，进一步，所述安全网挂扣包括挂扣本体、开闭端头、第一连接环和第二连接环；所述第一连接环的尺寸小于第二连接环的尺寸。

本专利穿插式脚手架安全网安装卡具加工简便，成本较低，而且无需拧螺栓，能快速安装，降低高空安装危险度，提高工人安装效率。

附图说明

通过结合以下附图所作的详细描述，本实用新型的上述和\/或其他方面的优点将变得更清楚和更容易理解，这些附图只是示意性的，并不限制本实用新型，其中：

图1为本实用新型一种实施例的穿插式脚手架安全网安装卡具示意图；

图2为本实用新型一种实施例的第一抱筒、插板和第一扣板示意图；

图3为本实用新型一种实施例的第二抱筒、连接板和第二扣板示意图；

图4为本实用新型一种实施例的安全网挂扣示意图；

图5为穿插式脚手架安全网安装卡具与脚手架钢管连接示意图。

附图中，各标号所代表的部件列表如下：

11、第一抱筒，12、插板，13、第一扣板，14、第一连接孔，21、第二抱筒，22、连接板，23、插孔，24、第二扣板，25、第二连接孔，3、安全网挂扣，31、挂扣本体，32、开闭端头，33、第一连接环，34、第二连接环，4、脚手架钢管。

具体实施方式

在下文中，将参照附图描述本实用新型的穿插式脚手架安全网安装卡具的实施例。

在此记载的实施例为本实用新型的特定的具体实施方式，用于说明本实用新型的构思，均是解释性和示例性的，不应解释为对本实用新型实施方式及本实用新型范围的限制。除在此记载的实施例外，本领域技术人员还能够基于本申请权利要求书和说明书所公开的内容采用显而易见的其它技术方案，这些技术方案包括采用对在此记载的实施例的做出任何显而易见的替换和修改的技术方案。

本说明书的附图为示意图，辅助说明本实用新型的构思，示意性地表示各部分的形状及其相互关系。请注意，为了便于清楚地表现出本实用新型实施例的各部件的结构，各附图之间并未按照相同的比例绘制。相同的参考标记用于表示相同的部分。

图1-图5示出本实用新型一种实施例的穿插式脚手架安全网安装卡具，其包括：第一抱筒11、第二抱筒21、插板12、连接板22、第一扣板13、第二扣板24和安全网挂扣3；

结合图1和图2所示，第一抱筒11的截面为半圆形结构，直径比脚手架钢管4直径稍大；例如，脚手架钢管直径48mm，第一抱筒直径51mm-54mm；插板12固定在第一抱筒11的一端；第一扣板13设置第一连接孔14，连接在第一抱筒11的另一端；例如，脚手架钢管直径48mm，第一抱筒直径51mm-54mm

结合图1和图3所示，第二抱筒21的截面为半圆形结构，直径比脚手架钢管4直径稍大；例如，脚手架钢管直径48mm，第二抱筒直径51mm-54mm；连接板22设置供插板12插入的插孔23，连接板22固定在第二抱筒21的一端；第二扣板24设置第二连接孔25，连接在第二抱筒21的另一端；

安全网挂扣插入第一连接孔14和第二连接孔25连接第一扣板13和第二扣板24，用于悬挂脚手架安全网。

结合图5说明上述安装卡具的使用方法及优点：安装时第一抱筒一端的插板插入第二抱筒一端连接板的插孔，另一端第一扣板和第二扣板合上之后，利用安全网挂扣扣住连接孔，安全网挂扣用于悬挂安全网。本申请整个安装只需一插一扣，无需拧螺栓，整个过程只需要十几秒完成，简单方便，而且就地取材，加工简单，成本相对较低，对于施工现场大面积的安全网而言，不仅降低了高空安装风险，而且提高了工人效率，降低了劳动力成本。

本实用新型如上的穿插式脚手架安全网安装卡具实施例，还能进行如下改进，插板12的截面为弧形结构，按照与第一抱筒11的弯曲方向相反方式固定于第一抱筒11的一端；连接板22的截面为弧形结构，按照与第二抱筒21的弯曲方向相反方式固定于第二抱筒21的一端。按照上述结构进行设置，能够方便的将插板插入连接板的插孔，使操作更方便。

本实用新型如上的穿插式脚手架安全网安装卡具实施例，还能进行如下改进，插板12的截面为勾状结构，按照与第一抱筒11的弯曲方向相反方式固定于第一抱筒11的一端；连接板22的截面为弧形结构，按照与第二抱筒21的弯曲方向相反方式固定于第二抱筒21的一端。按照上述结构进行设置，能够顺利将插板插入连接板的插孔，插入后的插板不容易从连接板脱落，连接更加稳定。

本实用新型如上的穿插式脚手架安全网安装卡具实施例，还能进行如下改进，结合图1和图4所示，安全网挂扣3包括挂扣本体31、开闭端头32、第一连接环33和第二连接环34；第一连接环33的尺寸小于第二连接环34的尺寸。打开开闭端头使该位置形成开口，然后套入扣板的连接孔，旋转安全网挂扣使第一连接环套入扣板的连接孔，第二连接环用于悬挂安全网。本实用新型的安全网挂扣不限于图4形式，也可以使用其他自动式或半自动式的挂扣。

上述披露的各技术特征并不限于已披露的与其它特征的组合，本领域技术人员还可根据实用新型之目的进行各技术特征之间的其它组合，以实现本实用新型之目的为准。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920303237.5

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209780206U

授权时间:20191213

主分类号:E04G5/00

专利分类号:E04G5/00

范畴分类:36E;

申请人:北京城建五建设集团有限公司

第一申请人:北京城建五建设集团有限公司

申请人地址:100029 北京市朝阳区安苑东里三区十号

发明人:刘旭;钱峰;杨皓;彭其兵;李全智;郭萍

第一发明人:刘旭

当前权利人:北京城建五建设集团有限公司

代理人:侯文龙;王灵灵

代理机构:11004

代理机构编号:北京中建联合知识产权代理事务所(普通合伙) 11004

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b809c33784064546c181b77d.html