# 一种全新的开关柜论文和设计-刘君

### 全文摘要

本实用新型公开了一种全新的开关柜，包括壳体和安装室，所述安装室的内部固定安装有水泵，且水泵一侧安装室的内部固定安装有水箱，所述安装室的顶部固定安装有壳体，且壳体内部的顶部固定安装有照明灯，所述壳体内部照明灯的下方固定安装有两组支撑板，且支撑板之间活动安装有三组安装板，所述壳体内部安装板的前侧活动安装有三组理线板，且理线板上均匀分布有穿线孔，所述壳体内部照明灯的两侧转动安装有散热风扇。本实用新型设置有水泵和冷却通道，具有冷却降温的作用，减小了装置内部的温度，便于开关柜内部设备的运作，提高了装置的安全性，设置有散热风扇，使本开关柜具有风冷的功能，进一步延长了本配电柜内部设备的使用寿命。

### 主设计要求

1.一种全新的开关柜，包括壳体(1)和安装室(8)，其特征在于：所述安装室(8)的内部固定安装有水泵(7)，且水泵(7)一侧安装室(8)的内部固定安装有水箱(16)，所述水泵(7)的输入端与水箱(16)固定连接，所述安装室(8)正面的镶嵌安装有维修窗(801)，所述安装室(8)的顶部固定安装有壳体(1)，且壳体(1)内部的顶部固定安装有照明灯(9)，所述壳体(1)内部照明灯(9)的下方固定安装有两组支撑板(10)，且支撑板(10)之间活动安装有三组安装板(14)，所述安装板(14)上均匀分布有安装孔(5)，所述壳体(1)内部安装板(14)的前侧活动安装有三组理线板(13)，且理线板(13)上均匀分布有穿线孔(15)，所述壳体(1)内部照明灯(9)的两侧转动安装有散热风扇(2)，所述壳体(1)内部的两侧固定安装有冷却通道(6)，且冷却通道(6)的一端与水泵(7)的输出端固定连接，所述冷却通道(6)的另一端与水箱(16)固定连接，所述壳体(1)的正面活动安装有保护门(18)。

### 设计方案

1.一种全新的开关柜，包括壳体(1)和安装室(8)，其特征在于：所述安装室(8)的内部固定安装有水泵(7)，且水泵(7)一侧安装室(8)的内部固定安装有水箱(16)，所述水泵(7)的输入端与水箱(16)固定连接，所述安装室(8)正面的镶嵌安装有维修窗(801)，所述安装室(8)的顶部固定安装有壳体(1)，且壳体(1)内部的顶部固定安装有照明灯(9)，所述壳体(1)内部照明灯(9)的下方固定安装有两组支撑板(10)，且支撑板(10)之间活动安装有三组安装板(14)，所述安装板(14)上均匀分布有安装孔(5)，所述壳体(1)内部安装板(14)的前侧活动安装有三组理线板(13)，且理线板(13)上均匀分布有穿线孔(15)，所述壳体(1)内部照明灯(9)的两侧转动安装有散热风扇(2)，所述壳体(1)内部的两侧固定安装有冷却通道(6)，且冷却通道(6)的一端与水泵(7)的输出端固定连接，所述冷却通道(6)的另一端与水箱(16)固定连接，所述壳体(1)的正面活动安装有保护门(18)。

2.根据权利要求1所述的一种全新的开关柜，其特征在于：所述壳体(1)的背面镶嵌安装有散热窗(20)，且散热窗(20)上固定安装有防尘网。

3.根据权利要求1所述的一种全新的开关柜，其特征在于：所述安装室(8)的两侧固定安装有底座(17)，且底座(17)的顶部固定安装有延伸至底座(17)底部的加固桩(1701)。

4.根据权利要求1所述的一种全新的开关柜，其特征在于：所述保护门(18)的正面镶嵌安装有观察窗(11)，保护门(18)正面的一侧固定安装有防盗锁(12)。

5.根据权利要求1所述的一种全新的开关柜，其特征在于：所述安装室(8)的背面镶嵌安装有电源开关(19)，且电源开关(19)上活动安装有保护壳。

6.根据权利要求1所述的一种全新的开关柜，其特征在于：所述壳体(1)内部的两侧和支撑板(10)上皆设有滑槽(3)，理线板(13)和安装板(14) 的两侧皆固定安装有滑块(4)，且滑块(4)和滑槽(3)配合使用。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及开关柜技术领域，具体为一种全新的开关柜。

背景技术

开关柜是一种电气设备，开关柜外线先进入柜内主控开关，然后进入分控开关，各分路按其需要设置，如仪表，自控，电动机磁力开关，各种交流接触器等，有的还设高压室与低压室开关柜，设有高压母线，如发电厂等，有的还设有为保主要设备的低周减载，开关柜的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中，进行开合、控制和保护用电设备，开关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及各种保护装置等组成，开关柜的分类方法很多，如通过断路器安装方式可以分为移开式开关柜和固定式开关柜；或按照柜体结构的不同，可分为敞开式开关柜、金属封闭开关柜、和金属封闭铠装式开关柜；根据电压等级不同又可分为高压开关柜，中压开关柜和低压开关柜等，随着时代的不断发展，开关柜在人们的生活中日益的增多，开关柜需要配套设备进行配套使用，现有的开关柜一般散热功能都较差，甚至还大量的浪费了能源，非常不便于人们进行使用，不便于设备的安装，不能根据设备的大小进行安装，不便于设备的安装，空间局限性较大，根据以上所述现急需一种便于人们日常使的全新的开关柜。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种全新的开关柜，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种全新的开关柜，包括壳体和安装室，所述安装室的内部固定安装有水泵，且水泵一侧安装室的内部固定安装有水箱，所述水泵的输入端与水箱固定连接，所述安装室正面的镶嵌安装有维修窗，所述安装室的顶部固定安装有壳体，且壳体内部的顶部固定安装有照明灯，所述壳体内部照明灯的下方固定安装有两组支撑板，且支撑板之间活动安装有三组安装板，所述安装板上均匀分布有安装孔，所述壳体内部安装板的前侧活动安装有三组理线板，且理线板上均匀分布有穿线孔，所述壳体内部照明灯的两侧转动安装有散热风扇，所述壳体内部的两侧固定安装有冷却通道，且冷却通道的一端与水泵的输出端固定连接，所述冷却通道的另一端与水箱固定连接，所述壳体的正面活动安装有保护门。

优选的，所述壳体的背面镶嵌安装有散热窗，且散热窗上固定安装有防尘网。

优选的，所述安装室的两侧固定安装有底座，且底座的顶部固定安装有延伸至底座底部的加固桩。

优选的，所述保护门的正面镶嵌安装有观察窗，保护门正面的一侧固定安装有防盗锁。

优选的，所述安装室的背面镶嵌安装有电源开关，且电源开关上活动安装有保护壳。

优选的，所述壳体内部的两侧和支撑板上皆设有滑槽，理线板和安装板的两侧皆固定安装有滑块，且滑块和滑槽配合使用。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该全新的开关柜相对于传统的开关柜，本装置通过设置有水泵和冷却通道，具有冷却降温的作用，减小了装置内部的温度，便于开关柜内部设备的运作，提高了装置的安全性，通过设置有散热风扇，使本开关柜具有风冷的功能，进一步延长了本配电柜内部设备的使用寿命，而通过设置了照明灯，能够在较暗的情况下为使用人员提供光照，便于使用人员对开关柜内部的设备进行检修，通过设置有滑槽和滑块，便于工作人员进行调节，提高了开关柜的放置空间，减小了装置的局限性，通过设置有安装板，便于工作人员对设备进行安装有，减小了工作人员的工作量，通过设置有理线板，便于工作人员对装置内部的线路进行整理，方便后期使用。

附图说明

图1为本实用新型的整体剖面结构示意图；

图2为本实用新型的整体正面结构示意图；

图3为本实用新型的整体背面结构示意图。

图中：1、壳体；2、散热风扇；3、滑槽；4、滑块；5、安装孔；6、冷却通道；7、水泵；8、安装室；801、维修窗；9、照明灯；10、支撑板；11、观察窗；12、防盗锁；13、理线板；14、安装板；15、穿线孔；16、水箱；17、底座；1701、加固桩；18、保护门；19、电源开关；20、散热窗。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例:一种全新的开关柜，包括壳体1和安装室8，安装室8的内部通过螺纹结构固定安装有水泵7，且水泵7一侧安装室8的内部焊接安装有水箱16，水泵7的输入端与水箱16通过螺纹结构固定连接，水泵7将水箱16的冷却液导入冷却通道6对开关柜内部的设备进行冷却，安装室8正面的镶嵌安装有维修窗801，维修窗801便于工作人员对装置进行维修，安装室8的顶部焊接安装有壳体1，且壳体1内部的顶部通过螺纹结构固定安装有照明灯9，照明灯9能够在较暗的情况下为使用人员提供光照，便于使用人员对开关柜内部的设备进行检修，壳体1内部照明灯9的下方固定安装有两组支撑板10，且支撑板10之间活动安装有三组安装板14，安装板14上均匀分布有安装孔5，安装板14上的安装孔5便于工作人员对设备进行安装有，减小了工作人员的工作量，壳体1内部安装板14的前侧活动安装有三组理线板13，且理线板13上均匀分布有穿线孔15，理线板13上的穿线孔15便于工作人员对装置内部的线路进行整理，方便后期使用,壳体1内部照明灯9的两侧通过轴杆转动安装有散热风扇2，壳体1内部的两侧固定安装有冷却通道6，且冷却通道6的一端与水泵7的输出端通过螺纹结固定连接，冷却通道6的另一端与水箱16通过螺纹结固定连接，壳体1的正面活动安装有保护门18，保护门18具有保护设备的作用，水泵7的型号可为LY-JLM水泵。

进一步，壳体1的背面镶嵌安装有散热窗20，且散热窗20上固定安装有防尘网。实施例中，散热窗20具有散热的功能，减小了装置内部的温度，防尘网有效的避免灰尘进入装置的内部。

进一步，安装室8的两侧固定安装有底座17，且底座17的顶部固定安装有延伸至底座17底部的加固桩1701。实施例中，加固桩1701和底座17的配合使用，加固桩1701将底座17与地面固定连接，便于工作人员进行固定安装，提高了装置的稳定性。

进一步，保护门18的正面镶嵌安装有观察窗11，保护门18正面的一侧固定安装有防盗锁12。实施例中，观察窗11便于工作人员对开关柜内部进行观察，防盗锁12避免闲杂人等开启开关柜，从而对设备造成破坏。

进一步，安装室8的背面镶嵌安装有电源开关19，且电源开关19上活动安装有保护壳。实施例中，电源开关19便于对开关柜进行控制，保护壳具有保护电源开关19的作用。

进一步，壳体1内部的两侧和支撑板10上皆设有滑槽3，理线板13和安装板14的两侧皆固定安装有滑块4，且滑块4和滑槽3配合使用。实施例中，通过滑块4和滑槽3配合使用，便于理线板13和安装板14进行调节，提高了开关柜的放置空间，减小了装置的局限性。

工作原理:工作人员通过加固桩1701将底座17进安装，打开电源开关19，通过水泵7将水箱16的冷却液导入冷却通道6、散热风扇2对开关柜内部的设备进行风冷降温，通过照明灯9提供光照，便于使用人员对开关柜内部的设备进行检修，通过调节滑块4和滑槽3，便于理线板13和安装板14进行调节，便于工作人员进行安装。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920264542.8

申请日:2019-07-24

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209516357U

授权时间:20191018

主分类号:H02B 1/30

专利分类号:H02B1/30;H02B1/56;H02B1/28

范畴分类:37P;

申请人:人民电器集团上海有限公司

第一申请人:人民电器集团上海有限公司

申请人地址:201800 上海市嘉定区嘉行公路1515号

发明人:刘君

第一发明人:刘君

当前权利人:人民电器集团上海有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b822e7f5fab06a303082b73d.html