# 采煤机牵引部双电机协调控制的研究

### 论文摘要

通过建立采煤机牵引部双电机动态力学模型和仿真模型,并利用Simulink软件分别对主从控制和交叉耦合控制的系统响应进行仿真分析。结果表明所建立模型能够充分反映双电机系统运行情况,在双电机驱动系统中,交叉耦合控制由于增加了速度耦合控制部分,使得交叉耦合控制比主从控制同步精度高,响应速度快,能够有效提高电机的抗干扰能力。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 截割部结构

- 2 异步电机数学模型的建立

- 2.1 数学模型建立

- 2.2 异步电机矢量控制基本思路

- 3 仿真分析

- 3.1 单电机变频矢量控制

- 3.2 基于耦合控制的双电机调速系统仿真分析

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨春涛

关键词: 采煤机,牵引系统,双电机驱动,协调控制

来源: 现代机械 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 西山煤电集团公司屯兰矿

分类号: TD421.6

DOI: 10.13667/j.cnki.52-1046/th.2019.01.008

页码: 32-35

总页数: 4

文件大小: 806K

下载量: 70

### 相关论文文献

- [1].采煤机用负载敏感操作阀关键技术的研究[J]. 煤矿机械 2019(12)

- [2].基于劣化度的采煤机健康状态评价方法研究[J]. 煤矿机械 2019(12)

- [3].世界首台自主研发8.8米超大采高智能化采煤机出厂评议会暨发布会召开[J]. 中国煤炭工业 2019(09)

- [4].采煤机姿态矫正系统研究综述[J]. 煤炭技术 2020(01)

- [5].基于4G网络的采煤机数据上传系统设计[J]. 陕西煤炭 2020(01)

- [6].基于煤层地质模型的采煤机绝对定姿定位方法的研究[J]. 煤矿机械 2020(03)

- [7].采煤机变频的常见故障及处理方法探析[J]. 当代化工研究 2020(08)

- [8].大功率采煤机破碎机的改进设计[J]. 机械管理开发 2020(03)

- [9].瞬态过程中采煤机机电传动系统动态特性分析[J]. 矿业装备 2020(03)

- [10].采煤机变频器设备常见故障及处理措施研究[J]. 矿业装备 2020(03)

- [11].关于采煤机电控箱内积水问题的研究及改进[J]. 电子世界 2020(09)

- [12].采煤机变转速液压牵引系统的设计与仿真[J]. 机械管理开发 2020(04)

- [13].浅谈采煤机电动机故障保护装置的改进[J]. 石化技术 2020(04)

- [14].煤矿采煤机智能化关键技术探讨[J]. 石化技术 2020(04)

- [15].采煤机行走箱壳体耳子断裂修复和结构优化[J]. 科学技术创新 2020(19)

- [16].综述采煤机的发展历程与现状[J]. 凿岩机械气动工具 2020(02)

- [17].采煤机技术发展历程(一)——截煤机、刨煤机、钻煤机[J]. 中国煤炭 2020(06)

- [18].刍议煤矿采煤机的润滑技术[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(24)

- [19].超高速激光熔覆在采煤机齿轮上应用研究[J]. 金属加工(热加工) 2020(07)

- [20].行为安全管理在采煤机司机安全管理中的应用探讨[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(02)

- [21].采煤机电动机故障保护改进设计[J]. 机电工程技术 2020(06)

- [22].采煤机在线监测与故障诊断系统研究[J]. 山西煤炭 2020(02)

- [23].采煤机牵引部双电机协调数学模型及联合仿真分析[J]. 机械管理开发 2020(05)

- [24].采煤机电缆自动拖移控制系统[J]. 自动化应用 2020(07)

- [25].采煤机技术发展历程(二)——铣削式滚筒采煤机[J]. 中国煤炭 2020(07)

- [26].大功率智能化采煤机液压调高系统的设计与应用[J]. 煤炭工程 2020(07)

- [27].采煤机截割部与牵引部铰接处转动异响分析[J]. 机械管理开发 2020(07)

- [28].采煤机电缆自动拖拽控制系统设计[J]. 矿业装备 2020(04)

- [29].滚筒式露天采煤机截割滚筒设计[J]. 设备管理与维修 2020(13)

- [30].采煤机行走箱紧固与拆卸研究[J]. 中国设备工程 2020(16)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b8ba285f09e99bd2b8a6683c.html