# 试论工业建筑如何提高实用性

中昊黑元化工研究设计院有限公司四川自贡643000

摘要：结构设计在整个工业建筑设计中至关重要，如何提高实用性便成为不可避免的问题。本文将仔细阐述结构设计中存在的问题，为今后建筑工程的设计提供参考意见。

关键词：工业建筑；实用性；结构设计

在整个工业建筑工程实施过程中，设计环节的重要性毋庸置疑，只有合理有效的掌控好设计环节，完善设计方案，应用价值工程理论，分析建设项目功能，才能充分满足用户的需求，保证建筑工程所呈现的功能性和实效性。目前所设计的工业建筑主要以混凝土结构、钢结构为主，想要在设计环节中提高建筑的实效性，须得从以下方面着手：

1保证数据的准确性

为了确保建筑设计的经济性、合理性、科学性、适用性，必须要收集完整的基础设计参数和详细的地质勘察报告，其直接关系到房屋建筑的稳固性、同环境的相容性以及实用性。设计人员不仅要对建筑工程所在地域环境特点、地质特点进行实地勘察，保证设计数据的全面性，还要及时与建设单位相关专业人员进行沟通协商。充分了解建设单位的真实想法，包括采用的结构形式、内外装饰的具体标准要求、当地设计的主流防水及保温做法、地基基础的常规处理措施、当地标准图集的要求等，以利于设计的完整性，亦符合业主与地方习惯性要求。在新疆德新项目详细设计中，由于前期基础资料收集中沟通的问题，导致设计人员对建设单位的真实想法缺乏了解，单纯从以往的设计概念中出发，设计完成后的办公楼、食堂、单身宿舍等厂前区建筑成品，无法满足业主方控制成本的要求，导致二次返工。既浪费人力物力，又延误了设计工期，给整个项目带来不必要的麻烦，也拖慢了工程的整体进展。

2设计的合理性

2.1结合施工实际，加强本地化

设计不能仅停留在报告建议的范围内，还要根据实地勘察了解的情况，结合当地的实践经验，特别是当地对软弱地基的处理措施，符合地方施工的操作办法，做到设计有据可查，有理可依。在针对科龙比恩改造项目设计时，地质勘察报告资料中建议的方法与前期中国寰球设计院的图纸对比，不难发现后者更注重当地的实际可操作性，故改造设计时针对此方面与业主方进行了深入探讨，基础方案也进行了多方面的比较，结合建设单位的现场有限操作空间，利用所有前期的基础设施，在原有基础上进行扩建或加固处理，最大可能节约建设资金，减少不必要的拆除，最终得到建设单位的认可。

2.2规范、地方要求两手抓

根据相关专业的条件、国家相关规范要求，严格计算好设计的承重柱、梁截面高度，妥善处理高度与宽度的协调性与可操作性，特别是工艺专业对高度有限制的地方，采用积极有效的方法合理分配纵横向跨距，调整高宽比。在对横向框架进行设计时，兼顾纵向框架的设计，不能只单方面考虑跨度的要求，设计出中规中矩的截面尺寸，忽视设备及工艺管道对截面梁高的最大要求，从而导致设备安装时与结构梁相撞、管道交叉时穿梁等怪异现象。随着我国建筑规范的逐渐完善，对结构的要求也越来越严格，如炭黑装置中的单跨结构在新疆德新项目中已经被地方明确限制，尽管规范要求24米以下丙类厂房不宜设置单榀框架，然各地审图机构的要求各有不同，作为设计人员不仅要符合国家规范要求，对地方的相关规定也必须执行。又如新日铁项目中炭黑仓库的大门采用推拉式，符合国家规范要求，但违反了地方规定，房屋对围墙的距离按照设计防火规范5米，但地方规定应为房屋高度的一半，故设计时不仅要充分掌握国家规范，对设计相关地方规定也必须充分了解，严格执行。国家规范的强化学习，地方规定的及时了解，对设计人员提出了更高的要求，必须掌握多方面的全新知识、规范，还要及时了解地方政府的相关规定。

2.3设计需具前瞻性，安全至上

建筑设计要具有一定的前瞻性，为今后可能产生的改造和调整留下一定的空间。目前的设计往往整体周期短，用户资金控制严格，钢筋每平方米重量控制相对力度较大，特别是民用建筑与轻钢结构指标控制严格，给今后工程的扩充及改造埋下隐患。在科伦比恩项目改造中，前期设计的上部钢架结构因不符合最新荷载规范，导致钢架全部拆除，基础作加固处理，这也大大延缓了工期，损害了双方的利益。根据最新抗震规范和混凝土设计规范要求，十年前设计的建筑结构大多存在违规现象，抗震性能达不到要求。随着炭黑工程改造项目的逐渐增多，纵观改造成本，前期设计的造粒厂房局限于设计成本控制的原因，设备扩建后增加荷载相对较大，原有的厂房根本无法再利用，加固成本与施工的难度远远大于新建，故而设计时多考虑一些安全因素，虽短期提高成本造价却也可利于今后建设规模的扩充。

2.3.4设计应具全局观，避免返工

设计人员对图纸的准确性、合理性、科学性进行监督，各专业之间要保持交流畅通，对出现的问题更应及时沟通协商，对图纸中易出现的管线碰撞、返工、漏项、节点大样不清等现象更要及时纠正，杜绝边设计边施工的极端行为。防止因为后期设计的调整而导致前期工程的改动，不仅延误工期，且影响工程质量，给后期的使用带来隐患。建筑设计往往是前行军，但也是最容易缺乏全局考虑的，各种返工经常出现，有的甚至到了工程竣工时还要进行拆除改造。新日铁项目空气预热器及反应炉基础设计时，由于语言障碍，沟通不及时，施工完成后二次进行修改，在最后三查四整改过程中，因为检修操作问题，钢架再次调整，这种情况是作为一个设计人员应极力避免的。

3重点把握结构设计

在工业建筑工程的设计环节中，我们首先要根据用户需要和实际的工况条件选择合理的建筑结构。目前的工业建筑工程主要有钢结构和混凝土结构两种。钢结构特点是整体承载力强、投资小、成本低、施工周期快、可回收利用，适合机械制造企业的高大厂房，但后期的维护成本高、结构侧向刚度大、受环境的影响大、寿命相对较短。混凝土结构在于整体结构坚固、建筑物使用寿命长、抗震能力较强、主要适合普通工业企业的厂房，但施工周期长，对周围环境的影响大。因而，在设计环节中，建筑结构的选型及高度的确定至关重要，对于工艺专业的流程设计，设备的选型影响极大。这需要各专业的及时沟通，妥善处理，重点把握，以便保证最终的结构设计满足各方面的需要，同时能最大限度的降成本造价。

4符合基本设计原则

在工业建筑工程的设计环节中，想要保证设计的实用性和有效性，满足建设单位的要求，就要遵守工业建筑工程基本设计原则，主要包括以下几个方面：

（1）必须在满足设计规范的前提下，充分考虑建设单位的利益与要求，妥善处理好工艺、设备与土建专业之间的矛盾，选择对建设单位最大利益化的结构形式及建筑高度。

（2）在充分考虑建设单位合理工期的要求下，制定切实可行的设计周期，积极开展前期设计方案的可行性对比，高度重视方案的比较，引进概念设计理念，经济效益的合理化分析。

（3）设计过程中要以用户需求为主，要充分了解用户实际的工况条件，但也不能一味的遵从，降低身价，应在不违规的前提下力争各方的最大化利益。

（4）在处理建设单位的反馈意见时，不推托，不避嫌，有理有据，相关专业要通力合作，积极配合，认真对待，遵守设计规则及国家、地方的规章制度，统筹兼顾各方利益，从大局的全方位进行考虑，制定操作可行的处理方案及设计成果。

5结语

在工业建筑的设计流程中，想要提高建筑实用性，做到效益最大化，就必须在设计中严格按照建设单位的要求，设计出合理严谨的施工图纸；在施工中监控照图执行，最大力度实现建筑的实用性。在未来建筑的发展中，建筑的实用性毫无疑问会越来越重要，我们也将越来越重视建筑实用性的发展。

参考文献：

[1]中国人民共和国国家标准建筑抗震设计规范（GB50011-2010）.

[2]中国人民共和国国家标准混凝土结构设计规范（GB50010-2010）.

[3]中国人民共和国国家标准建筑地基基础设计规范（GB50007-2011）.

[4]中国人民共和国国家标准建筑结构荷载规范（GB50009-2012）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b8ef75c73f4d3576f82c8038.html