# 水污染治理工程存在的问题与对策探讨

浙江华安工程设计咨询有限公司浙江舟山316000

【摘要】水污染治理是我国环境保护事业中的一项长期基本国策。本文主要分析水污染工程治理现状，并剖析治理中存在的主要问题，以此引出了相应对策。

【关键词】水污染；治理工程；问题；对策

这些年，我国水资源质量不断下降，水环境恶化现象严重，由于污染和水资源短缺发生事故层出不穷，不仅使工厂生产，农业生产面临困难甚至难以为继，造成不良的社会影响和巨大的经济损失，严重威胁着社会的可持续发展，乃至危机人类的生存。分析目前的地表水资源质量现状，符合地表水环境质量标准一类和二类的河段只占32.2%，符合三类标准的28.9%，其余的均只达到四类甚至五类标准，按照污染物指标看，我国的河流有三分之二的河流遭受污染。

1水污染防治面临的主要问题

1.1运转成本的高低是决定企业污水处理设备可否正常运行的主要因素。

运行费用一般由药剂费用、劳动力、电力、设备折旧成本以及维护费用构成，费用的多少反映设备和技术可靠度，直接影响到对水污染的治理效果。我国现有的常用技术，运行成本高，对于目前我国大多经济效益不太好的企业而言不得不说是一个很大的负担。造成水污染的治理不能达到预期的效果。以我国常用的混凝沉淀法为例，例如COD200mg/L纺织印染废水，用硫酸亚铁对cod200mg/L的污水处理，综合设备处理以及水电等投资每吨费用就需要0.7到0.8元，而且对废水中氨氮超标指标需要进一步加入生化处理工艺。对于codl200mg/L的高浓度印染废水，处理成本甚至会超过2元每吨。更重要的是，这种高运营成本甚至超过污水治理前的排污费用。已经成为把经济效益放在第一位的企业的严重负担。

1.2产品质量低劣，设备使用故障多，寿命短。

由于技术服务单位片面追求经济效益，设备在设计、制造过程中就存在某些问题，如设计的保险系数过小，制造时选用的原材料质量较差等。致使治理设施在使用过程中经常出现故障，企业投巨资上的设备，多则使用10年，少则只用3、4年。不能发挥出应有的设计能力及投资效益。

1.3设备使用寿命短。

产品使用周期过短，是现有的污水处理设备的常见问题，许多设备投入甚多却只能用十年不到的时间甚至更短。还有的设备由于在设备的设计、生产存在问题，还没有联调完毕正式运行就问题不断。

1.3.1水质恶劣。

污水常含有酸性、碱性物质甚至有的还含有铰强的氧化剂等，使污水有很大的腐蚀性，若设计时候不考虑这些因素就很可能造成设备寿命不长的弊端。

1.3.2工艺选择不合理。

不合理的工艺选择是设备寿命短的另一个重要原因。常见的主要有活性炭吸附和离子交换处理单元。这两种技术对废水的处理有一定的要求，如果水污染物浓度太高，活性炭和交换树脂会迅速饱和，丧失活性，若要继续使用，必须进行反冲洗活化，随着次数的增多，使得活性炭和交换树脂饱和周期越来越短。因此，我们必须充分考虑设备运营环境，采用适当方式延长使用时间。

1.4重点污染源难以治理。

尽管造成水环境污染的不仅仅是一个企业一个单位，但从成百上千单位的排水状况来看，污水排放量大。污染物浓度高的重点污染源却是造成水环境恶化的罪恶之魁。虽然它们的数量不多，但它们对环境造成了相当大的威胁，左右了区域内的污染状况。重点污染源主要是造纸、酿酒、石油化工等。从滨州地区1992年的统计分析来看，12家重点污染源排放废水量占到全区总量的近75%，其中一家造纸厂就占1/5，而污染物COD的排放量竟占到1/3。因此搞好重点污染源的治理是保护水环境的关键措施。

但从我国的水污染防治技术和经济状况来看。对污染严重的造纸、酿造等行业的污水治理还未见有可行的技术。对造纸行业曾经提倡过的碱回收工艺，对减少污染物排放量的确起到一定作用。但本方法只使用于规模宏大的造纸厂，对中小厂家来说是行不通的。投资巨大运转费用高，出现严重的负效益。即使是大型造纸厂，运转情况也不理想，普遍存在运转费高于回收碱价格的现象。而对于利用黑液提取木质素磺酸钠的工艺，也存在技术不完善、投资高，管理复杂、产品销售不好的原因而一直未能推广。只有白水回收技术工艺简单、投资少，经济效益较为明显，而有一定的实用价值。但白水不是造纸污水的重点，它的回收对减少污染物排放量影响不大。

2对污水处理的对策

2.1防治结合综合治理。

一定要明确的一点是，对于还未被污染的水体，一定要做还污染防治工作，此时，防比治要有效经济很多；但对于一些已经造成水体污染的来说，单纯的治理往往效果不是很理想，因为造成水体污染的根本原因是由于工厂设备落后，生产工艺水平低下所导致的，所以单纯的进行水体污染治理往往并不会取得很好的效果，而是要对相关污染源的整顿，防止产生污染，这样一防一治才能取得最大的成效。

2.2加强对相关技术服务市场的管理力度。

我国的环境工程发展较慢，在环保技术这个市场上尚未有较为完整的体制，各个企业独自为营，没有合理的竞争机制。环保部门应该从服务的角度出发，做好相关环保企业的技术概况、施工能力、人员资质以及服务水准和运营水平上的把关。此外，还可以对各个企业之间加强沟通工作，针对一些大型的社会类治污项目，应公开招标，使各个治污企业公平公正的展开竞争，并创建出高门槛招标体系，有针对性的选择有实力，经济合理设计方案优秀的企业进入，最大程度的保证整个治污工程的整顿效果。第三有计划地抓好重点污染源的治理。治理水污染的根本手段是从对污染源头即产生相关水污染的企业单位进行大力整顿，对于水污染的治理工作来说，这是一个需要长期坚持的工作，所以对于不同的污染企业来说，应当有针对性的对于不同企业的不同程度的污染进行不同的级别划分，制定出不同的降污规划，并移交相关监管部门，有计划的进行降污监管，确保在计划时间内，完成降污整改。此外有一些企业需要进行工艺水平的提高，进而达到治理水污染的目的，这类企业应该重点加强检测力度，协助其进行生产工艺的提高。还有一些经济效益不好，污染排放又相当严重的企业，应当进行关停处理，一切以自然生态的建设为核心。

结语：

改革开放以来，我国国民生产总值不断提升，工厂生产不断步入历史新阶段，但随之而来的新问题就是我国自然生态遭到了极大的破坏，近年来，我国政府也非常重视我国的生态发展问题，并进行了大力整顿和治理，但是由于破坏严重，生态恢复还需要相当长的一段时间才能看到成果，所以这还需要相关科研人员积极开展工作，投入新的环境治理工艺，只有基于长久的发展理念为出发点，从经济生态协调发展的观点考虑，我国的水污染工作才能真正取得成效。

参考文献：

[1]陈英姿,胡宁.浅析环保部门对企业二次违法处罚中的行政裁量——以成都市民陈伟不服行政处罚状告环保局案为例[J].环境保护,2014(24):54-55.

[2]李字琼,叶振国.扬州市淮河流域水污染防治对策措施的研究[J].污染防治技术,2013(6):19-22.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b9242d6983dae30fcf91bdc5.html