# 探讨框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应用官燕辉

官燕辉

中嘉城建设计有限公司

摘要：框架剪力墙结构建筑在现代建筑物施工过程中扮演者重要的角色，剪力墙结构建筑施工技术也是决定建筑质量的关键要素，框架剪力墙结构结合了剪力墙结构以及框架结构的优势，被广泛的应用在现代建筑以及各种高层建筑之中。本文通过分析框架剪力墙结构建筑施工技术的特点，研究框架剪力墙结构建筑施工技术如何更好的应用在建筑施工工程中，探讨了框架剪力墙结构技术对建筑工程的重要性。

关键词：框架剪力墙结构施工技术；建筑工程；技术应用

随着社会经济的快速发展，人们生活水平的不断提升，建筑施工技术水平也有很大的提升。在满足基本的物质生活条件下，人们逐渐将注意力转向更高一级的精神需求，这种精神需求表现在衣食住行各个方面。作为生存栖息的场所，人们对房屋的质量要求越来越高，特别是在房屋安全事故频发的情况下，对于房屋安全和质量的保证的需求变现的更加明显。框架剪力墙结构建筑施工技术的应用，能够最大限度地提升房建工程的施工质量，保证房建工程的使用安全。框架剪力墙结构施工技术作为一种科学的建筑施工技术，应用在房建工程中，提升了房建工程施工质量。

1、框架剪力墙结构技术的基本内容

1.1框架剪力墙结构技术的概念

框架剪力墙结构，也可以简称为框架结构，它是框架与剪力墙的结合，在利用铰接或者钢按的方式将梁与柱连接在一起，共同构成建筑工程的承重体系结构[1]。简言之，就是利用梁和柱的有效结合，构成一定的框架，用于抵抗建筑工程中的横向荷载力和竖向荷载力，从而保证建筑工程的稳定。

1.2框架剪力墙结构技术的特征

从当前建筑工程中框架剪力墙结构技术的应用情况来看，该建筑施工技术的特征主要可以包括三个方面：刚度、受力以及抗震。第一，刚度特征。刚度特征指的是框架剪力墙结构自身的受力心梗在接近纯框架机构的性能时，框架刚度将会受到影响。第二，受力特征。受力特征指的是框架剪力墙结构在受到各种不同力的作用下，可能会出现一定的变形、弯曲情况，并且变形、弯曲情况是一种弯剪状态。第三，抗震特征。抗震特征顾名思义，指的是框架剪力墙结构的设计需要符合相关的抗震规范。

2、框架剪力墙结构施工技术在建筑工程中的应用

2.1模板工程的施工

首先，内外侧模板的设计。模板配板时，外墙模板中内侧模板的长度通常要短于外侧模板，短的幅度控制在25cm左右，这样可以最大限度地保证配板的准确性。在支模过程中，以浇筑过的墙体视为参照物，尽可能地使外侧模板和墙体相贴近[2]。在实际的施工过程中，可以在模板和墙体的接触部位垫上适量的海绵，防止墙体或者模板受到损伤。

其次，固定好内外侧模板。浇筑模板时，无论是外侧模板还是内侧模板，都可能会发生不同程度的移动，不管是向外移动也好，还是向内移动也罢，都会影响模板的位置准确性。通过对内外侧模板的固定，利用短钢筋头放置在内侧，保证模板的稳定。

再有，吊装墙模施工安装。墙模在吊装的时候，在稳定性和精确性方面的要求很高，必须在光照充足的情况下施工作业，防止和钢筋产生接触，控制好吊装位置。

2.2钢筋工程的施工

钢筋工程的施工，会使用到不同类型的钢筋材料，有一级钢材，也有二级钢材。在钢筋节点密集度比较高的情况下，安装和浇筑时，容易出现位移。因此，钢筋工程的施工的技术要点主要有三个方面。第一，箍筋框的固定。通过实体放样方法的应用，制作加工定型模具，防止位移情况出现。第二，确定钢筋节点的密度。通过计算机技术对钢筋接节点进行绘图放样，以1：1的比例设计模板放样，为钢筋工程的施工提供参考依据。第三，制定样板引路制度。这样能够保证施工人员施工作业有据可循，提升钢筋工程的作业速度和作业质量。

2.3混凝土工程施工

混凝土工程在框架剪力墙结构中影响很大，特别是刚度和抗震性能的影响。所以，框架剪力墙结构技术应用中，提高混凝土工程的质量，其实就是整个建筑工程的质量。在具体的施工过程中，需要注意以下三个方面：（1）建设混凝土工程。第一步骤是混凝土的调配和配置，控制好混凝土材料的比例；（2）浇筑混凝土。对混凝土的浇筑要注意次序，利用退浇筑法，先浇筑等级较高、强度较大的混凝土，保证混凝土浇筑的质量；（3）养护混凝土。混凝土在浇筑完成之后，还需要做好必要的养护工作，施工人员需要对混凝土的干湿度进行分析，保证混凝土的湿润时间在七个小时以上[3]。

2.4裂缝控制技术

裂缝主要出现在混凝土工程中，特别是大面积的裂缝出现，会严重威胁到建筑工程的质量安全，必须采取相应的技术加以控制。一是材料的选取和配比工序处理好，二是混凝土入模时温度在300℃以下，三是施工必须严格按照规范进行，四是控制好墙体与框架的浇筑厚度，五是利用泵送技术运输混凝土，保证混凝土的质量。

2.5内隔墙的施工

内隔墙的施工，不得影响基础墙体的承重。实际施工时做到：①内隔墙施工的选材工作，既要经济又要有高强度的抗震能力；②重视施工设计方案的合理性和可行性，保证施工质量的同时，提高内隔墙的美观程度；③作为建筑工程的收尾阶段，内隔墙的施工需要从整个建筑工程着手，在建筑工程的基础施工质量得到要求之后再进行内隔墙的施工。

3高层建筑工程施工测量

高层建筑施工测量通常情况下采用轴线控制测量，作为高层建筑工程测量最理想的激光经纬仪，由于操作简便、速度快，以及精度高，所以通常采用J2-JD型激光经纬仪对相邻的轴线点的传递进行控制。结合施工场地的实际情况，采用内外兼顾的方法，对内开展控制，对外采取复核。

（1）在首层的箱基顶板上选取四个点A、B、C、D，构成一个相邻点连线均互相垂直的轴线方形控制格，由首层地面的箱基顶板预埋铁板进行固定。

（2）每往上增加一层施工，则在该层底板A、B、C、D的位置相应的预留出200mm×200mm的方孔，并以此当作轴线点的传递孔。

（3）将激光经纬仪分别依次立于第一层的A、B、C、D点上，画出铅垂线共四条。

（4）将顶板的传递孔采用四块玻璃板进行掩盖，在玻璃板上采用激光线构成一个红色的点。借助这四点完成与地层一样的控制格，借助墨线弹射在楼板上。

（5）借助新的控制格，完成该层各轴线的定位，以此类推。

（6）预埋E、F、G、H四点在建筑物外侧，令F、H分别垂直于E、G。以a、b点作为精纬仪作转角时的标准点，采用室外十字线的方法来复合室内铅垂法的控制线，每3层复合1次。

结束语

城市化进程的发展，推动了城市高层建筑物的发展，高层建筑物结构广泛使用了框架剪力墙结构建筑施工技术。框架剪力墙结构建筑施工技术由于墙体荷载面积过大能够起到抗震效果。对框架剪力墙结构建筑施工技术进行研究，能够更好的将框架剪力墙结构建筑施工技术应用在实际建筑物施工当中。虽然框架剪力墙结构建筑技术应用在建筑工程中，还存在仍然存在一定的不足，但是对建筑工程发挥极其重要的作用，不仅有利于施工周期的缩短，又能够减少资源的浪费，实现节约成本的目的。所以，建筑工程在施工过程中，框架剪力墙结构技术的应用，一定要续实践和探索，不断进行改善，提升建筑工程的施工质量，进而促进我国建筑行业的快速发展。

参考文献：

[1]刘青.试论框架剪力墙结构建筑施工技术[J].江西建材，2015，12（04）：103+105.

[2]颉金灵.框架剪力墙结构建筑施工技术解析[J].建材与装饰，2015，45（07）：48-49.

[3]张文超.框架剪力墙结构施工技术在建筑工程中的应用研究[J].中国高新技术企业，2016，72（17）

[4]马玉海，郭书启.探析框架剪力墙结构建筑施工技术的应用[J].建设科技.2014（19）

[5]马国力.解析框架剪力墙结构技术在房屋建筑施工中的应用[J].中华民居（下旬刊

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b934e5b91801dc34a102f834.html