# 一种便于取出废料的塑料吹出机论文和设计-谢伟光

### 全文摘要

本实用新型公开了一种便于取出废料的塑料吹出机，包括框架、第一固定板、安装架、放置平台、第一直线电机、支撑架、第二直线电机、高压气枪头、固定壳、滑动壳、液压缸、设备柜、筛分斗、第二固定板、成品箱、废品箱、V形板、螺纹杆、螺纹套筒、电动推杆、刮板、固定杆、伺服电机、连接管和控制面板，框架中部固定有第一固定板，第一固定板上表面固定有安装架，安装架顶部固定有放置平台，安装架两侧靠近放置平台的一端对称固定有第一直线电机，第一直线电机的动子端固定有支撑架，支撑架上端固定有第二直线电机，第二直线电机的动子端固定有高压气枪头，该便于取出废料的塑料吹出机便于将废料从废料箱内取出，且取出效率高，便于人们使用。

### 主设计要求

1.一种便于取出废料的塑料吹出机，包括框架(1)、第一固定板(2)、安装架(3)、放置平台(4)、第一直线电机(5)、支撑架(6)、第二直线电机(7)、高压气枪头(8)、固定壳(9)、滑动壳(10)、液压缸(11)、设备柜(12)、筛分斗(13)、第二固定板(14)、成品箱(15)、废品箱(16)、V形板(17)、螺纹杆(18)、螺纹套筒(19)、电动推杆(20)、刮板(21)、固定杆(22)、伺服电机(24)、连接管(25)和控制面板(26)，其特征在于：所述框架(1)中部固定有第一固定板(2)，所述第一固定板(2)上表面固定有安装架(3)，所述安装架(3)顶部固定有放置平台(4)，所述安装架(3)两侧靠近放置平台(4)的一端对称固定有第一直线电机(5)，所述第一直线电机(5)的动子端固定有支撑架(6)，所述支撑架(6)上端固定有第二直线电机(7)，所述第二直线电机(7)的动子端固定有高压气枪头(8)，所述框架(1)上端固定有固定壳(9)，所述固定壳(9)外侧滑动连接有滑动壳(10)，所述滑动壳(10)两侧对称固定有液压缸(11)，且液压缸(11)的输出端与框架(1)固定连接，所述框架(1)靠近固定壳(9)的一端固定有设备柜(12)，所述安装架(3)中部固定有筛分斗(13)，所述框架(1)下端固定有第二固定板(14)，所述第二固定板(14)上表面依次固定有成品箱(15)和废料箱，所述筛分斗(13)的成品出料口穿过第一固定板(2)与成品箱(15)连通，且筛分斗(13)的废品出料口穿过第一固定板(2)与废品箱(16)连通，所述废品箱(16)内壁固定有V形板(17)，所述废品箱(16)内壁靠近V形板(17)的一端通过轴承转动链接有螺纹杆(18)，所述螺纹杆(18)外侧螺纹连接有螺纹套筒(19)，所述螺纹套筒(19)底部固定有固定杆(22)，且固定杆(22)两端与V形板(17)底部两端滑动连接，所述固定杆(22)底部对称固定有电动推杆(20)，所述固定杆(22)上的两个电动推杆(20)的输出端固定有刮板(21)，所述废品箱(16)外侧固定有伺服电机(24)，且伺服电机(24)输出端与螺纹杆(18)固定连接，所述废品箱(16)远离伺服电机(24)的一侧固定有连接管(25)，且连接管(25)与废品箱(16)连通，所述设备柜(12)内壁固定有控制面板(26)，且第一直线电机(5)、第二直线电机(7)、液压缸(11)、电动推杆(20)和伺服电机(24)均与控制面板(26)电性连接。

### 设计方案

1.一种便于取出废料的塑料吹出机，包括框架(1)、第一固定板(2)、安装架(3)、放置平台(4)、第一直线电机(5)、支撑架(6)、第二直线电机(7)、高压气枪头(8)、固定壳(9)、滑动壳(10)、液压缸(11)、设备柜(12)、筛分斗(13)、第二固定板(14)、成品箱(15)、废品箱(16)、V形板(17)、螺纹杆(18)、螺纹套筒(19)、电动推杆(20)、刮板(21)、固定杆(22)、伺服电机(24)、连接管(25)和控制面板(26)，其特征在于：所述框架(1)中部固定有第一固定板(2)，所述第一固定板(2)上表面固定有安装架(3)，所述安装架(3)顶部固定有放置平台(4)，所述安装架(3)两侧靠近放置平台(4)的一端对称固定有第一直线电机(5)，所述第一直线电机(5)的动子端固定有支撑架(6)，所述支撑架(6)上端固定有第二直线电机(7)，所述第二直线电机(7)的动子端固定有高压气枪头(8)，所述框架(1)上端固定有固定壳(9)，所述固定壳(9)外侧滑动连接有滑动壳(10)，所述滑动壳(10)两侧对称固定有液压缸(11)，且液压缸(11)的输出端与框架(1)固定连接，所述框架(1)靠近固定壳(9)的一端固定有设备柜(12)，所述安装架(3)中部固定有筛分斗(13)，所述框架(1)下端固定有第二固定板(14)，所述第二固定板(14)上表面依次固定有成品箱(15)和废料箱，所述筛分斗(13)的成品出料口穿过第一固定板(2)与成品箱(15)连通，且筛分斗(13)的废品出料口穿过第一固定板(2)与废品箱(16)连通，所述废品箱(16)内壁固定有V形板(17)，所述废品箱(16)内壁靠近V形板(17)的一端通过轴承转动链接有螺纹杆(18)，所述螺纹杆(18)外侧螺纹连接有螺纹套筒(19)，所述螺纹套筒(19)底部固定有固定杆(22)，且固定杆(22)两端与V形板(17)底部两端滑动连接，所述固定杆(22)底部对称固定有电动推杆(20)，所述固定杆(22)上的两个电动推杆(20)的输出端固定有刮板(21)，所述废品箱(16)外侧固定有伺服电机(24)，且伺服电机(24)输出端与螺纹杆(18)固定连接，所述废品箱(16)远离伺服电机(24)的一侧固定有连接管(25)，且连接管(25)与废品箱(16)连通，所述设备柜(12)内壁固定有控制面板(26)，且第一直线电机(5)、第二直线电机(7)、液压缸(11)、电动推杆(20)和伺服电机(24)均与控制面板(26)电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种便于取出废料的塑料吹出机，其特征在于：所述设备柜(12)一侧通过铰链转动连接有柜门(27)。

3.根据权利要求1所述的一种便于取出废料的塑料吹出机，其特征在于：所述废品箱(16)和成品箱(15)一侧均通过铰链转动连接有箱门(28)。

4.根据权利要求1所述的一种便于取出废料的塑料吹出机，其特征在于：所述固定壳(9)和滑动壳(10)远离设备柜(12)的一侧均镶嵌有玻璃(29)。

5.根据权利要求1所述的一种便于取出废料的塑料吹出机，其特征在于：所述废品箱(16)内壁靠近连接管(25)的一端固定有三角块(23)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及塑料加工技术领域，具体涉及一种便于取出废料的塑料吹出机。

背景技术

塑料加工又称塑料成型加工。是将合成树脂或塑料转化为塑料制品的各种工艺的总称，是塑料工业中一个较大的生产部门。塑料加工一般包括塑料的配料、成型、机械加工、接合、修饰和装配等。后四个工序是在塑料已成型为制品或半制品后进行的，又称为塑料二次加工，塑料注塑是塑料制品成型的一种方法，将熔融的塑料利用压力注进塑料制品模具中，冷却成型得到想要各种塑料件。有专门用于进行注塑的机械注塑机。目前最常使用的塑料是聚苯乙烯，注塑时，注塑机将塑料注塑进模具内成型，成型后将装有成品的模具放进塑料吹出机内进行脱模，而脱模后的塑料成品上的毛边或者废料分离进废料箱内；

而现有的塑料吹出机废料排进废料箱后，由于废料较为碎小，不便于将废料从废料箱内取出；

并且由于废料较小，废料取出时，废料箱内往往会有废料残留，为此我们提出一种便于取出废料的塑料吹出机。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了克服现有技术的不足，而提供一种便于取出废料的且废料去除效率高的便于取出废料的塑料吹出机，包括框架、第一固定板、安装架、放置平台、第一直线电机、支撑架、第二直线电机、高压气枪头、固定壳、滑动壳、液压缸、设备柜、筛分斗、第二固定板、成品箱、废品箱、V形板、螺纹杆、螺纹套筒、电动推杆、刮板、固定杆、伺服电机、连接管和控制面板，所述框架中部固定有第一固定板，所述第一固定板上表面固定有安装架，所述安装架顶部固定有放置平台，所述安装架两侧靠近放置平台的一端对称固定有第一直线电机，所述第一直线电机的动子端固定有支撑架，所述支撑架上端固定有第二直线电机，所述第二直线电机的动子端固定有高压气枪头，所述框架上端固定有固定壳，所述固定壳外侧滑动连接有滑动壳，所述滑动壳两侧对称固定有液压缸，且液压缸的输出端与框架固定连接，所述框架靠近固定壳的一端固定有设备柜，所述安装架中部固定有筛分斗，所述框架下端固定有第二固定板，所述第二固定板上表面依次固定有成品箱和废料箱，所述筛分斗的成品出料口穿过第一固定板与成品箱连通，且筛分斗的废品出料口穿过第一固定板与废品箱连通，所述废品箱内壁固定有V形板，所述废品箱内壁靠近V形板的一端通过轴承转动链接有螺纹杆，所述螺纹杆外侧螺纹连接有螺纹套筒，所述螺纹套筒底部固定有固定杆，且固定杆两端与V形板底部两端滑动连接，所述固定杆底部对称固定有电动推杆，所述固定杆上的两个电动推杆的输出端固定有刮板，所述废品箱外侧固定有伺服电机，且伺服电机输出端与螺纹杆固定连接，所述废品箱远离伺服电机的一侧固定有连接管，且连接管与废品箱连通，所述设备柜内壁固定有控制面板，且第一直线电机、第二直线电机、液压缸、电动推杆和伺服电机均与控制面板电性连接。

作为优选，所述设备柜一侧通过铰链转动连接有柜门。

作为优选，所述废品箱和成品箱一侧均通过铰链转动连接有箱门。

作为优选，所述固定壳和滑动壳远离设备柜的一侧均镶嵌有玻璃。

作为优选，所述废品箱内壁靠近连接管的一端固定有三角块。

本实用新型的有益效果是：

1、使用时，将注塑好的模具放在放置平台上，此时高压气枪头接有高压气管，使使高压气枪头喷出高压气体，通过第一直线电机带动支撑架在Y轴方向运动，进而带动高压气枪头在X轴方向运动，第二直线电机带动高压气枪头在Y轴方向运动，使高压气枪头逐个将塑料成品从模具上吹出，落进筛分斗，将塑料成品与废料筛分，成品通过筛分斗的成品出料口落进成品箱内，则废品落进废品箱内，废料落入废品箱内时，落在V形板上，通过V形板向两边落下，防止废料落在螺纹杆上，影响螺纹套筒的移动，此时伺服电机转动带动螺纹杆转动，螺纹杆外侧螺纹连接有螺纹套筒，螺纹套筒底部固定有固定杆，固定杆底部对称固定有电动推杆，电动推杆底部固定有刮板，使螺纹杆在转动时，螺纹套筒无法转动，进而使螺纹套筒左右滑动，将废品箱内的废料刮到靠近连接管的一端，连接管一端穿过废品箱与外接的连通，将废品箱内的废料通过强劲的吸力抽出废品箱，完成废料的取出，此装置便于将废料从废品箱内取出，便于人们使用

2、固定杆底部固定有电动推杆，电动推杆伸缩，进而带动刮板伸缩，伺服电机转时带动螺纹套筒滑动，进而使刮板向连接管的方向滑动，将废料刮到连接管的一侧，此时电动推杆收缩，使刮板向上升起，此时伺服电机反转，使刮板恢复原位，此时电动推杆伸缩，使刮板与废品箱底部接触，进行下一侧的推动，此装置可将废料推向连接管的一侧抽走，防止因废料离连接管过远而无法抽走的问题，提高收取效率。

附图说明

本实用新型将通过例子并参照附图的方式说明，其中：

图1是本实用新型的整体结构示意图；

图2是本实用新型的侧视结构示意图；

图3是本实用新型的内部结构示意图；

图4是本实用新型的废料箱剖视结构示意图；

图5是本实用新型的V形板剖视结构示意图。

图中：1、框架；2、第一固定板；3、安装架；4、放置平台；5、第一直线电机；6、支撑架；7、第二直线电机；8、高压气枪头；9、固定壳；10、滑动壳；11、液压缸；12、设备柜；13、筛分斗；14、第二固定板；15、成品箱；16、废品箱；17、V形板；18、螺纹杆；19、螺纹套筒；20、电动推杆；21、刮板；22、固定杆；23、三角块；24、伺服电机；25、连接管；26、控制面板；27、柜门；28、箱门；29、玻璃。

具体实施方式

本说明书中公开的任一特征，除非特别叙述，均可被其他等效或具有类似目的的替代特征加以替换。即，除非特别叙述，每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。

如图1-图5所示的一种便于取出废料的塑料吹出机，包括框架1、第一固定板2、安装架3、放置平台4、第一直线电机5、支撑架6、第二直线电机7、高压气枪头8、固定壳9、滑动壳10、液压缸11、设备柜12、筛分斗13、第二固定板14、成品箱15、废品箱16、V形板17、螺纹杆18、螺纹套筒19、电动推杆20、刮板21、固定杆22、伺服电机24、连接管25和控制面板26，所述框架1中部固定有第一固定板2，所述第一固定板2上表面固定有安装架3，所述安装架3顶部固定有放置平台4，所述安装架3两侧靠近放置平台4的一端对称固定有第一直线电机5，所述第一直线电机5的动子端固定有支撑架6，所述支撑架6上端固定有第二直线电机7，所述第二直线电机7的动子端固定有高压气枪头8，所述框架1上端固定有固定壳9，所述固定壳9外侧滑动连接有滑动壳10，所述滑动壳10两侧对称固定有液压缸11，且液压缸11的输出端与框架1固定连接，所述框架1靠近固定壳9的一端固定有设备柜12，所述安装架3中部固定有筛分斗13，所述框架1下端固定有第二固定板14，所述第二固定板14上表面依次固定有成品箱15和废料箱，所述筛分斗13的成品出料口穿过第一固定板2与成品箱15连通，且筛分斗13的废品出料口穿过第一固定板2与废品箱16连通，所述废品箱16内壁固定有V形板17，所述废品箱16内壁靠近V形板17的一端通过轴承转动链接有螺纹杆18，所述螺纹杆18外侧螺纹连接有螺纹套筒19，所述螺纹套筒19底部固定有固定杆22，且固定杆22两端与V形板17底部两端滑动连接，所述固定杆22底部对称固定有电动推杆20，所述固定杆22上的两个电动推杆20的输出端固定有刮板21，所述废品箱16外侧固定有伺服电机24，且伺服电机24输出端与螺纹杆18固定连接，所述废品箱16远离伺服电机24的一侧固定有连接管25，且连接管25与废品箱16连通，所述设备柜12内壁固定有控制面板26，且第一直线电机5、第二直线电机7、液压缸11、电动推杆20和伺服电机24均与控制面板26电性连接。

所述设备柜12一侧通过铰链转动连接有柜门27，便于保护设备柜12内的电器。

所述废品箱16和成品箱15一侧均通过铰链转动连接有箱门28，便于收取成品箱内15的成品。

所述固定壳9和滑动壳10远离设备柜12的一侧均镶嵌有玻璃29，便于观察固定壳9内的工作情况。

所述废品箱16内壁靠近连接管25的一端固定有三角块23，防止废料堆积进连接管25的死角。

本具体实施方式的工作原理为：使用时，将注塑好的模具放在放置平台4上，此时高压气枪头8与高压气管连接，使高压气枪头8喷出高压气体，通过第一直线电机5带动支撑架6在Y轴方向运动，进而带动高压气枪头8在X轴方向运动，第二直线电机7带动高压气枪头8在Y轴方向运动，使高压气枪头8逐个将塑料成品从模具上吹出，落进筛分斗13，将塑料成品与废料筛分，成品通过筛分斗13的成品出料口落进成品箱15内，则废品落进废品箱16内，废料落入废品箱内16时，落在V形板17上，通过V形板17向两边落下，防止废料落在螺纹杆18上，影响螺纹套筒19的移动，此时伺服电机24转动带动螺纹杆18转动，螺纹杆18外侧螺纹连接有螺纹套筒19，螺纹套筒19底部固定有固定杆22，固定杆22底部对称固定有电动推杆20，电动推杆20底部固定有刮板21，使螺纹杆18在转动时，螺纹套筒19无法转动，进而使螺纹套筒19左右滑动，将废品箱16内的废料刮到靠近连接管25的一端，连接管25一端穿过废品箱16与外接的抽气管连通，将废品箱16内的废料通过强劲的吸力抽出废品箱16，完成废料的取出。

本实用新型并不局限于前述的具体实施方式。本实用新型扩展到任何在本说明书中披露的新特征或任何新的组合，以及披露的任一新的方法或过程的步骤或任何新的组合。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920001703.4

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209718540U

授权时间:20191203

主分类号:B29C45/43

专利分类号:B29C45/43;B29C45/17

范畴分类:17J;

申请人:优品精密橡胶零件（东莞）有限公司

第一申请人:优品精密橡胶零件（东莞）有限公司

申请人地址:523000 广东省东莞市东坑镇骏达工业基地E区1栋

发明人:谢伟光

第一发明人:谢伟光

当前权利人:优品精密橡胶零件（东莞）有限公司

代理人:全成哲

代理机构:11574

代理机构编号:北京律远专利代理事务所(普通合伙) 11574

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b99c39de5ae4df23ca4ab013.html