# 双网换网器论文和设计-王勇

### 全文摘要

本实用新型在于提供一种双网换网器，包括双板换网器主体，所述双板换网器主体的滤网机构包括磁性环、滤网环和滤网片，滤网环的环壁为中空结构，磁性环设置在滤网环环壁的中空腔体内，滤网片包括前端率网片和后端滤网片，前端滤网片和后端滤网片分别设置在滤网环内腔的前端和后端，前端滤网片的滤网孔和后端滤网片的滤网孔交错设置。解决现有电缆物料通过换网器滤网时，从过滤网上掉落的网丝碎屑会混入电缆料，影响电缆料质量的问题。

### 主设计要求

1.一种双网换网器，包括双板换网器主体（1），其特征在于：所述双板换网器主体（1）的滤网机构包括磁性环（2）、滤网环（3）和滤网片（4），滤网环（3）的环壁为中空结构，磁性环（2）设置在滤网环（3）环壁的中空腔体内，滤网片（4）包括前端率网片和后端滤网片，前端滤网片和后端滤网片分别设置在滤网环（3）内腔的前端和后端，前端滤网片的滤网孔和后端滤网片的滤网孔交错设置。

### 设计方案

1.一种双网换网器，包括双板换网器主体（1），其特征在于 ：所述双板换网器主体（1）的滤网机构包括磁性环（2）、滤网环（3）和滤网片（4），滤网环（3）的环壁为中空结构，磁性环（2）设置在滤网环（3）环壁的中空腔体内，滤网片（4）包括前端率网片和后端滤网片，前端滤网片和后端滤网片分别设置在滤网环（3）内腔的前端和后端，前端滤网片的滤网孔和后端滤网片的滤网孔交错设置。

2.根据权利要求1所述的双网换网器，其特征在于：所述双板换网器主体（1）还包括两个液压油缸（5）、两块换网板（6）和挤压管道连接换网装置（7），挤压管道连接换网装置（7）通过连接架与支撑两个液压油缸（5）的油缸支撑板相连，挤压管道连接换网装置（7）与油缸板正对的一侧设有换网板进入通道，两块换网板（6）设置在油缸板和挤压管道连接换网装置（7）之间，两块换网板（6）的一端分别与两个液压油缸（5）的伸缩杆相连，所述滤网机构设置在换网板的滤网孔处。

3.根据权利要求2所述的双网换网器，其特征在于：所述挤压管道连接换网装置（7）的顶部设有压力传感器（8）。

4.根据权利要求2所述的双网换网器，其特征在于：所述连接架与挤压管道连接换网装置（7）相连一端的两侧均设有加热板（9），两块加热板（9）平行于换网板（6）滑动的平面，换网板（6）滑动的平面位于两块加热板（9）之间。

5.根据权利要求2所述的双网换网器，其特征在于：所述液压油缸（5）还接有压力储罐（10）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及换网器领域，具体涉及一种双网换网器。

背景技术

换网器是一个包括一个或多个滤网的手动或自动切换装置，用于在塑化材料流过滤网时把外来颗粒和杂质过滤掉，在电缆料的过滤过程中，过滤网周边的网丝碎屑往往会脱落掺杂到电缆料中，这样就会影响电缆料的的质量，现有的换网器普遍都存在这样的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种双网换网器，解决现有电缆物料通过换网器滤网时，从过滤网上掉落的网丝碎屑会混入电缆料，影响电缆料质量的问题。

为解决上述的技术问题，本实用新型采用以下技术方案：

一种双网换网器，包括双板换网器主体，所述双板换网器主体的滤网机构包括磁性环、滤网环和滤网片，滤网环的环壁为中空结构，磁性环设置在滤网环环壁的中空腔体内，滤网片包括前端率网片和后端滤网片，前端滤网片和后端滤网片分别设置在滤网环内腔的前端和后端，前端滤网片的滤网孔和后端滤网片的滤网孔交错设置。

在滤网环环壁的中空结构内设置了磁性环，这样能为金属滤网提供磁性，能吸附住掉落的网丝碎屑，这样就能有效的提高过滤后电缆料的品质，同时由于设置了前端滤网片和后端滤网片，并且两者的滤网孔交替设置，这样也能更均匀的过滤掉电缆料中的杂质。

作为本实用新型的进一步优选，所述双板换网器主体还包括两个液压油缸、两块换网板和挤压管道连接换网装置，挤压管道连接换网装置通过连接架与支撑两个液压油缸的油缸支撑板相连，挤压管道连接换网装置与油缸板正对的一侧设有换网板进入通道，两块换网板设置在油缸板和挤压管道连接换网装置之间，两块换网板的一端分别与两个液压油缸的伸缩杆相连。

换网时一网工作，一网更换，能达到不停机换网的效果。

作为本实用新型的进一步优选，所述挤压管道连接换网装置的顶部设有压力传感器。

设置压力传感器，是为了进料口内部的压力，当压力过大，压力传感器向过压保护器发射信号，过压保护器控制挤出机停止工作，确保了稳定性和安全性。

作为本实用新型的进一步优选，所述连接架与挤压管道连接换网装置相连一端的两侧均设有加热板，两块加热板平行于换网板滑动的平面，换网板滑动的平面位于两块加热板之间。

设置加热板，在使用该装置时，打开加热板，进行加热，当换网板通过加热板时，换网板上的滤网机构会被预加热，这样能避免出现挤出机中的物料在通过滤网装置时遇冷结晶堵塞滤孔的问题。

作为本实用新型的进一步优选，所述液压油缸还接有压力储罐。

压力储罐都能为液压油缸提供足够的压力使其驱动换网板快速、流畅地完成换网动作。

与现有技术相比，本实用新型至少能达到以下有益效果中的一项：

1、能减少电缆料中的网丝杂质，提高电缆料品质。

2、具有预加热功能，能防止堵塞滤网片的滤网孔。

3、换网快速流畅，能达到不停机换网的效果。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

具体实施例1：

图1示出了一种双网换网器，包括双板换网器主体1，所述双板换网器主体1的滤网机构包括磁性环2、滤网环3和滤网片4，滤网环3的环壁为中空结构，磁性环2设置在滤网环3环壁的中空腔体内，滤网片4包括前端率网片和后端滤网片，前端滤网片和后端滤网片分别设置在滤网环3内腔的前端和后端，前端滤网片的滤网孔和后端滤网片的滤网孔交错设置。

在滤网环环壁的中空结构内设置了磁性环，这样能为金属滤网提供磁性，能吸附住掉落的网丝碎屑，这样就能有效的提高过滤后电缆料的品质，同时由于设置了前端滤网片和后端滤网片，并且两者的滤网孔交替设置，这样也能更均匀的过滤掉电缆料中的杂质。

具体实施例2：

本实施例是在具体实施例1的基础上对双板换网器主体进行了进一步的说明，所述双板换网器主体1还包括两个液压油缸5、两块换网板6和挤压管道连接换网装置7，挤压管道连接换网装置7通过连接架与支撑两个液压油缸5的油缸支撑板相连，挤压管道连接换网装置7与油缸板正对的一侧设有换网板进入通道，两块换网板6设置在油缸板和挤压管道连接换网装置7之间，两块换网板6的一端分别与两个液压油缸5的伸缩杆相连，所述滤网机构设置在换网板的滤网孔处。

换网时一网工作，一网更换，能达到不停机换网的效果。

具体实施例3：

本实施例是在具体实施例2的基础上增加了压力传感器，所述挤压管道连接换网装置7的顶部设有压力传感器8。

设置压力传感器，是为了进料口内部的压力，当压力过大，压力传感器向过压保护器发射信号，过压保护器控制挤出机停止工作，确保了稳定性和安全性。

具体实施例4：

本实施例是在具体实施例2的基础上增设了加热板，所述连接架与挤压管道连接换网装置7相连一端的两侧均设有加热板9，两块加热板9平行于换网板6滑动的平面，换网板6滑动的平面位于两块加热板9之间。

设置加热板，在使用该装置时，打开加热板，进行加热，当换网板通过加热板时，换网板上的滤网机构会被预加热，这样能避免出现挤出机中的物料在通过滤网装置时遇冷结晶堵塞滤孔的问题。

具体实施例5：

本实施例是在具体实施例2的基础增加了压力储罐，所述液压油缸5还接有压力储罐10。

压力储罐都能为液压油缸提供足够的压力使其驱动换网板快速、流畅地完成换网动作。

尽管这里参照本实用新型的多个解释性实施例对本实用新型进行了描述，但是，应该理解，本领域技术人员可以设计出很多其他的修改和实施方式，这些修改和实施方式将落在本申请公开的原则范围和精神之内。更具体地说，在本申请公开、附图和权利要求的范围内，可以对主题组合布局的组成部件和\/或布局进行多种变型和改进。除了对组成部件和\/或布局进行的变形和改进外，对于本领域技术人员来说，其他的用途也将是明显的。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822258918.2

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209289726U

授权时间:20190823

主分类号:B29C 48/25

专利分类号:B29C48/25;B29C48/691

范畴分类:17J;

申请人:河南安吉塑料机械有限公司

第一申请人:河南安吉塑料机械有限公司

申请人地址:454150 河南省焦作市武陟县詹店新区工业中路（国恒钢结构有限公司院内）

发明人:王勇;王操;魏宝富;孙军利

第一发明人:王勇

当前权利人:河南安吉塑料机械有限公司

代理人:邓金涛

代理机构:11458

代理机构编号:北京鼎宏元正知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b9bcf2f6cab84f5bb2d3cace.html