# Ru/Na-H-ZSM-5双功能催化剂催化对苯二酚加氢

### 论文摘要

采用浸渍沉淀法制备了Ru/Na-H-ZSM-5系双功能催化剂,利用XRD、SEM、TEM、FT-IR及电泳仪等对催化剂结构、晶形外貌、孔道特点及表面电性进行测试,并在釜式反应器中进行催化性能评价。结果表明,Ru/Na-H-ZSM-5双功能催化剂用量0.5 g,反应压力3.0 MPa,反应温度130℃,反应时间3.0 h和Ru负载质量分数3.0%的条件下,对苯二酚转化率可达98.9%,目标产物1,4-环己二醇选择性达到85.2%。催化剂Ru/Na-H-ZSM-5用于对苯二酚加氢制备1,4-环己二醇反应活性组分Ru是关键所在,而分子筛结构以及电负性对于其反应有重要影响。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 催化剂制备

- 1.2 催化剂表征

- 1.3 实验方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 XRD

- 2.2 TEM和SEM

- 2.3 BET

- 2.4 FT-IR

- 2.5 Zeta电势分析

- 2.6 催化剂活性评价

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王小瑞,董鹏

关键词: 精细化学工程,对苯二酚,加氢,环己二醇,双功能催化剂

来源: 工业催化 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 兰州石化技术职业学院,兰州理工大学

基金: 兰州石化职业技术学院科技,教研课题(KJ2017-03)

分类号: TQ426;TQ233.1

页码: 73-77

总页数: 5

文件大小: 580K

下载量: 74

### 相关论文文献

- [1].我国科学家在氢气储运研究领域取得重要突破[J]. 深冷技术 2017(03)

- [2].羟醛缩合反应中酸碱双功能催化剂的研究进展[J]. 化学通报 2014(02)

- [3].一种双功能催化剂及其在苯加氢烷基化反应中的应用[J]. 能源化工 2017(05)

- [4].载体酸处理对蓄热-催化双功能催化剂性能的影响[J]. 化工进展 2009(12)

- [5].双功能催化剂中不同组分对一步法合成二甲醚的影响[J]. 化学研究与应用 2011(08)

- [6].二氧化碳直接制备高值化学品中的接力催化方法[J]. 中国科学:化学 2020(07)

- [7].自还原双功能催化剂催化木质纤维素生物质氢解制低碳多元醇的研究[J]. 燃料化学学报 2015(12)

- [8].双功能过渡金属化合物的构建与应用[J]. 功能材料 2018(11)

- [9].美国与加拿大合作开发了将乙醇转化为丁醇的新型串联式双功能催化剂体系[J]. 石油炼制与化工 2016(03)

- [10].助剂改性CuO-ZnO-Al_2O_3/HZSM-5双功能催化剂及其催化性能[J]. 化学工程 2016(11)

- [11].Zn-ZrO_2/H-ZSM-5双功能催化剂上合成气转化制汽油馏分的研究[J]. 陕西师范大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [12].Ni_2P/SAPO-41双功能催化剂的制备及其加氢异构化反应性能[J]. 化学与黏合 2019(03)

- [13].胶溶剂对完全液相法制Cu-Zn-Al双功能催化剂性能的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2010(03)

- [14].Fe,N掺杂二维多孔碳双功能催化剂及锌-空气电池中的应用[J]. 无机材料学报 2019(01)

- [15].武汉大学开发合成气直接制芳烃双功能催化剂[J]. 石油炼制与化工 2019(09)

- [16].合成气一步制芳烃的高选择性和高稳定性双功能催化剂[J]. 科学新闻 2018(04)

- [17].二甲醚水蒸气重整制氢双功能催化剂的研究[J]. 煤炭技术 2011(11)

- [18].层状前驱体法制备Cu-MnO双功能催化剂及其气相耦合加氢合成苯甲醛[J]. 硅酸盐学报 2011(07)

- [19].将合成气直接转化为低碳烯烃的双功能催化剂[J]. 石油化工技术与经济 2016(03)

- [20].正庚烷异构化双功能催化剂的研究进展[J]. 石油化工 2008(09)

- [21].浆态床中Cu/ZnO/Al_2O_3/ZrO_2+γ-Al_2O_3双功能催化剂一步法合成二甲醚[J]. 燃料化学学报 2010(01)

- [22].M_xO_y/USY双功能催化剂对神东煤的快速热解产物的调控[J]. 化工进展 2018(08)

- [23].[CuO-ZnO-Al_2O_3]/[HZSM-5]核壳双功能催化剂的制备、结构及其CO_2+H_2直接合成二甲醚的反应性能[J]. 物理化学学报 2012(08)

- [24].Au基MOFs双功能催化剂的制备及其催化CO_2与苯胺/H_2反应性能[J]. 工业催化 2019(08)

- [25].柠檬酸改性SAPO-31分子筛负载钯双功能催化剂催化加氢异构化反应研究[J]. 化学与黏合 2018(04)

- [26].二氧化碳加氢合成二甲醚CuO-ZnO-SiO_2/HZSM-5型催化剂的研究[J]. 当代化工 2008(04)

- [27].硼基路易斯酸-过渡金属配合物:新型双功能催化剂（英文）[J]. 有机化学 2017(09)

- [28].镍基介孔Y催化微藻生物柴油制航空燃油[J]. 太阳能学报 2020(05)

- [29].焙烧温度对二甲醚水蒸气重整制氢Cu/ZnO/Al_2O_3/Cr_2O_3+H-ZSM-5双功能催化剂性能的影响[J]. 燃料化学学报 2012(10)

- [30].磷改性双功能催化剂一步合成二甲醚工艺研究[J]. 武汉理工大学学报 2011(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b9f366e873f1c8192e7d38c4.html