# 一种阳离子弹力布论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种阳离子弹力布，包括表层，所述表层上分别连接有中间层和内层，所述表层包括内经线、外经线、内纬线和外纬线。本实用新型通过采用高弹性的涤纶丝和阳离子单丝构成的表层，使得表层具有高弹性效果，同时中间层采用膨体聚四氟乙烯材料制成，富有弹性和柔韧性，具有微细纤维连接而形成的网状结构，作为面料使用时，具有良好的透气性，同时具有防水的性能。

### 主设计要求

1.一种阳离子弹力布，包括表层(1)，其特征在于，所述表层(1)上分别连接有中间层(2)和内层(3)，所述表层(1)包括内经线(101)、外经线(102)、内纬线(103)和外纬线(104)。

### 设计方案

1.一种阳离子弹力布，包括表层(1)，其特征在于，所述表层(1)上分别连接有中间层(2)和内层(3)，所述表层(1)包括内经线(101)、外经线(102)、内纬线(103)和外纬线(104)。

2.根据权利要求1所述的一种阳离子弹力布，其特征在于，所述外经线(102)采用DTY75D涤纶丝和阳离子DTY75D单丝组成，所述内经线(101)采用DTY50D涤纶丝和阳离子DTY50D单丝组成，所述外纬线(104)采用DTY75D涤纶单丝组成，所述内纬线(103)采用DTY50D涤纶单丝组成。

3.根据权利要求1所述的一种阳离子弹力布，其特征在于，所述内经线(101)、外经线(102)、内纬线(103)和外纬线(104)采用1\/1提条组织结构构成。

4.根据权利要求2所述的一种阳离子弹力布，其特征在于，所述内经线(101)、外经线(102)和内纬线(103)、外纬线(104)均采用不同的染色。

5.根据权利要求1所述的一种阳离子弹力布，其特征在于,所述中间层(2)采用膨体聚四氟乙烯材料制成。

6.根据权利要求1所述的一种阳离子弹力布，其特征在于,所述内层(3)采用氨纶丝制成。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及阳离子布料技术领域，尤其涉及一种阳离子弹力布。

背景技术

随着人们生活水平的提高，人们对于面料的功能性越来越关注，如柔软性，防水性，抗皱，褪色等功能受到了人们广泛的关注；

而现在的阳离子面料具有手感柔软、不易褪色、抗皱耐磨的特点，而作为衣物面料使用时，阳离子面料的透气性防水性较低，由于阳离子丝耐高温，在染色过程中，阳离子纱线不会染上色，与其他纤维混纺时可起到双色效应，但是双色的效果渐渐已经难以满足人们的需求。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中阳离子面料的透气性较差的问题，而提出的一种阳离子弹力布。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种阳离子弹力布，包括表层，所述表层上分别连接有中间层和内层，所述表层包括内经线、外经线、内纬线和外纬线。

优选地，所述外经线采用DTY75D涤纶丝和阳离子DTY75D单丝组成，所述内经线采用DTY50D涤纶丝和阳离子DTY50D单丝组成，所述外纬线采用DTY75D涤纶单丝组成，所述内纬线采用DTY50D涤纶单丝组成。

优选地，所述内经线、外经线、内纬线和外纬线采用1\/1提条组织结构构成。

优选地，所述内经线、外经线和内纬线、外纬线均采用不同的染色。

优选地，所述中间层采用膨体聚四氟乙烯材料制成。

优选地，所述内层采用氨纶丝制成。

本实用新型与现有技术相比具有以下好处：

1、本实用新型通过采用高弹性的涤纶丝和阳离子单丝构成的表层，使得表层具有高弹性效果，同时中间层采用膨体聚四氟乙烯材料制成，富有弹性和柔韧性，具有微细纤维连接而形成的网状结构，作为面料使用时，具有良好的透气性，同时具有防水的性能；

2、由于内经线、外经线和内纬线、外纬线均采用不同的染色，可以起到多色效应，较传统的双色更加具有美观度。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种阳离子弹力布的结构图；

图2为本实用新型提出的一种阳离子弹力布的表层交织图；

图3为本实用新型提出的一种阳离子弹力布的表层侧视交织图。

图中：1表层、2中间层、3内层、101内经线、102外经线、103内纬线、104外纬线。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

参照图1-3，一种阳离子弹力布，包括表层1，表层1上分别连接有中间层2和内层3，表层1包括内经线101、外经线102、内纬线103和外纬线104混纺。

外经线102采用DTY75D涤纶丝和阳离子DTY75D单丝组成，内经线101采用DTY50D涤纶丝和阳离子DTY50D单丝组成，外纬线104采用DTY75D涤纶单丝组成，内纬线103采用DTY50D涤纶单丝组成，均为高弹性单丝，使得表层1的弹性效果更加。

内经线101、外经线102、内纬线103和外纬线104采用1\/1提条组织结构构成。内经线101、外经线102和内纬线103、外纬线104均采用不同的染色，提升其色泽效果。

中间层2采用膨体聚四氟乙烯材料制成，具有良好的透气性和防水性。内层3采用氨纶丝制成，使得作为贴身面料使用。

本实用新型使用时，表层1为内经线101、外经线102、内纬线103和外纬线104混纺而成，外经线102采用DTY75D涤纶丝和阳离子DTY75D单丝，内经线101采用DTY50D涤纶丝和阳离子DTY50D单丝组成，外纬线104采用DTY75D涤纶单丝组成，内纬线103采用DTY50D涤纶单丝组成，均为高弹性材料制成，使得表层1具有高弹性效果，由于内经线101、外经线102和内纬线103、外纬线104均采用不同的染色，使得表层1可以呈现不同的多色效应，提升其美观度，通过中间层2采用膨体聚四氟乙烯材料制成，富有弹性和柔韧性，具有微细纤维连接而形成的网状结构，作为面料使用时，具有良好的透气性，同时具有防水的性能。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920338591.1

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209702963U

授权时间:20191129

主分类号:D03D11/00

专利分类号:D03D11/00;D03D15/08;D03D15/00

范畴分类:24C;

申请人:福建恒荣纺织有限公司

第一申请人:福建恒荣纺织有限公司

申请人地址:362200 福建省泉州市晋江市英林镇高湖

发明人:陈颜池

第一发明人:陈颜池

当前权利人:福建恒荣纺织有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b9f4444991e43cb619da96d3.html