# 建筑混凝土工程中的浇筑施工技术王伟

天津住宅集团建设工程总承包有限公司天津300000

摘要：在我国建筑施工行业不断发展的过程中，许多新的施工技术已经开始应用于混凝土浇筑施工环节中，施工单位的技术人员需要对各种新的浇筑技术进行研究与分析，综合运用各种手段提高混凝土浇筑环节的施工质量，为建筑整体施工质量的提升奠定良好的基础。本文对建筑混凝土工程中的浇筑施工技术进行了探讨。

关键词：建筑工程；混凝土浇筑；施工技术；应用

混凝土浇筑施工技术是一项系统性工作，在建筑施工中，混凝土浇筑施工技术会对整个工程项目的施工质量产生重要影响。因此，在建筑工程混凝土浇筑施工时一定要根据国家相关规定，采取适当措施，保证混凝土浇筑施工的质量。

1混凝土浇筑技术概述

1.1混凝土形成

混凝土是指将砂石、水泥、水等材料混合在一起搅拌，搅拌之后水泥的性质

发生改变，经过水化反应之后由液状变成固状，最终形成凝胶。这一过程中，砂的表面和砂的缝隙中都填充着水泥浆，这是砂石、水泥、水等混合材料搅拌之后形成的混合性物质。水泥浆作为砂和石等原材料胶结在一起的中间体，不仅可以增强混凝土的刚度，还可以提升混凝土的耐久性。加之混凝土自身具有强度大、稳定性好等优势，无论是在公路工程施工还是房屋建筑施工中，都发挥着重要作用，且应用较为广泛。混凝土的原材料是砂石、水泥等，假设在实际操作中没有把握原材料的质量，且没有依据配比比例展开混凝土拌制，就会影响后期混凝土浇筑施工质量。这就需要在制造混凝土和使用混凝土等过程中，严格把握每一个环节的质量监控，从而实现保障建筑施工质量的目的。

1.2混凝土浇筑技术分类探讨

主要包括三种。第一，小直径钢管类型。该类型是指在具体施工过程中，采用C50的自密实机组，依据施工要求和配比比例展开混凝土配置作业。混凝土配置作业完成之后，再结合施工环境进行分阶段浇筑，或者分层次浇筑。混凝土浇筑技术实施中所用的工具主要有振捣棒、泵管等。借助这些工具可以起到提升混凝土强度的作用。第二，预应力输管大直径薄壁类。在房屋建筑施工中，该技术的出现次数较多。所用的工具主要是预应力输管，借助预应力输管可以达到简化施工流程和施工工艺的目的。该技术的运用对于提升建筑施工整体质量和施工进度具有积极的影响。第三，水下双管加固类。该技术应用于房屋建筑施工中的注意事项为：混凝土不能与水接触。其施工流程为：首先，展开水下混凝土浇筑。其次，基础挖掘、方桩沉桩。最后，模板安装。在具体施工中，一旦发现问题，应及时提出具体的解决措施。进而保障施工作业的有序进行，实现提高混凝土施工质量。

2混凝土浇筑施工前期的准备工作

2.1做好各项技术及标准检查

一般而言，在建筑施工中混凝土浇筑施工之前，一定要做好施工人员安全技术交底工作，对建筑施工中应该注意的问题予以详细的说明，严格的控制间距、振捣时间、剪力墙混凝土标号、梁柱以及梁板等事项；在建筑施工中，要对工程施工区域的天气情况予以掌握，与工程实际要求相结合，将浇筑施工中所需的防雨防暑物资准备工作做好，从而使得混凝土浇筑质量水平得以提高；在混凝土浇筑施工前，还应该对控制模板、保护层以及钢筋等设备的尺寸规格予以认真检查，根据国家相关标准来严格控制其偏差值；除此之外，还要对模板接缝处的支撑稳定性与密合度进行仔细检查，并对模板与钢筋进行预检，唯有所有指标都达标之后才可以开展混凝土浇筑施工。

2.2混凝土搅拌

在进行混凝土搅拌工作以前，首先应该明确混凝土原材料搭配比例与相关的要求。通常而言，不同搭配比例的混凝土其性质也有所不同，所以，为了保证混凝土浇筑施工中结构需要可以得到满足，需要对水泥、骨料与有关添加剂的计量标准与投放顺序予以严格的限制，并且要有充分的时间开展混凝土搅拌工作。在日常混凝土搅拌时，要对天气状况予以充分的了解，若在阴雨天进行搅拌，空气中的含水量必然会对搅拌器中的含水量产生一定的影响，所以，唯有适当的增多含水量的监测次数，对含水量及时的进行调整，才能确保混凝土搅拌工作的有效执行。除此之外，在开展混凝土搅拌施工时，要对外加剂的添加比例予以明确的要求，一般添加外加剂时误差要控制在5%以内，不然可能会对混凝土整体结构造成影响。此外，在混凝土搅拌时，一定要确保搅拌均匀，与混凝土材料充分的融合，从而降低由于局部搅拌不均而造成的不利影响。

2.3混凝土运输

虽然运输过程相对来说要简单一些，但是通常情况下为了保障混凝土的质量，任刚需要利用到移动泵来辅助运输。运输环节中的要点在于对运输设备的管理，尤其是移动泵的使用要更加重视。如果出现问题，要及时进行处理。另外为了防止水泥出现堵塞，也需要先用水进行清洗。

3建筑混凝土工程中浇筑施工技术的应用

3.1浇筑

建筑施工中混凝土浇筑施工前，一定要对模版与钢筋进行检查，从而保证符合浇筑的条件，并且要采取适当的浇筑方法使得混凝土降落的高度小于3m，如果运用分层分块浇筑的方法，就要和结构特征及钢筋密度相结合对煤层高度进行确定。通常而言，分层控制高度往往是插入式振捣器作用长度的1.25倍，如果运用平板振捣器进行振捣，应该把分层厚度控制到200mm以内。在混凝土浇筑过程中应该尽可能保持连续，如果无法避免间隔，则应该尽量缩短间隔的时间，保证在前层混凝土初凝之前继续开展施工。要随时对混凝土的浇筑进行观察，及时的对模板错位或者钢筋、设备所出现的移位现象进行纠正，针对那些比较大的梁体还应该对其单独的浇筑施工，针对那些不能连续浇筑的位置，要在剪力比较小的地方适当的留下施工缝隙。

3.2振捣

在对混凝土浇筑之后就要对其及时的开展振捣工作，目的是为了让混凝土可以充实到模板的各个角落，使得密实度达到最大。通常所采用的振捣方法有以下两种：人工振捣和机械振捣。如果是塑性混凝土或者在混凝土方面的工作量很小的情况下，可以采用人工振捣的方法，工作量比较大的话，就需要使用机械振捣的方法。在振捣时要保持快插、慢拔，确保插点的位置十分均匀，杜绝有漏振的现象出现。确保在振捣棒插入的时候，能够深入到混凝土的下层当中，杜绝有缝隙出现在两层混凝土之间。持续保持插点振捣，一般以表面不出现气泡、泛浆、水平或者下沉等情况为标准。如果采用平板振捣器对其振捣的话，务必要确保其可以完全覆盖已经振实部分的边缘。

3.3养护混凝土技术

对于混凝土在建筑工程的施工要对其采取必要的养护措施，例如：浇筑混凝土12个小时之内，要针对高塑性的混凝土进行洒水养护；针对那些低塑性的混凝土需要在完成施工之后马上对其进行喷雾式的养护措施；除此之外，还要设置专门人员对混凝土进行观察，确保混凝土始终保持着湿润的状态。针对季节不同所采取的养护措施也有很大的差别，例如：在在夏天就要采用铺盖带水草帘的措施对混凝土进行养护以此来缩减温差，杜绝在混凝土的表面出现裂缝的现象，如果在冬季的话，就需要对其采取保温措施，从而避免寒流对混凝土带来的影响。

总之，在我国建筑施工行业不断发展的过程中，许多新的施工技术已经开始应用于混凝土浇筑施工环节中，施工单位的技术人员需要对各种新的浇筑技术进行研究与分析，综合运用各种手段提高混凝土浇筑环节的施工质量，为建筑整体施工质量的提升奠定良好的基础。

参考文献：

[1]崔鸿飞,苏杭.混凝土浇筑施工技术在建筑工程施工中的应用探讨[J].建材与装饰.2017(19)

[2]高原.高层建筑楼梯间混凝土浇筑施工办法及注意事项[J].黑龙江科技信息.2017(07)[3]杨达华.浅谈建筑工程施工中的混凝土浇筑施工技术[J].建材与装饰.2017(14)

[4]陈超子.工民建施工中混凝土浇筑施工技术的应用探讨[J].低碳世界.2017(14)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ba329e33847a97fac38d4c8c.html